Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.2a - Construcție capitală

Elemente de constructie (compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 102,23 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 209,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 22,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,83 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 82,47 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 82,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 26,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,52 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 2,95 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 64,17 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 53,65 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 63,65 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 65,22 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 33,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 42,79 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 46,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 42,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 377,41 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 444,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 33,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 74,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 5 635,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 321,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fm-1 |  |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 33,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 130,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,97 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 34,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,45 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 13,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 153,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 612,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,28 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 158,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,47 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 91,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 38,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 725,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 108,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 761,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,62 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 217,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 217,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 21,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 36,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 58,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 72,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,54 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,36 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 87,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 185,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 190,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 29 778,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 608,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 89,34 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 30 522,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 466,78 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 297,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3) | kg | 367,04 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 77,08 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 385,54 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 7,41 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 3,71 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 29,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fm-1 |  |  |
|  |  | 2.2. Fm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 3,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,56 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,16 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,16 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,22 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,58 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,72 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,74 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 113,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 116,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3) | kg | 9,92 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,08 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,42 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,20 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fm-2 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.3. Fu-3 |  |  |  |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,73 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,78 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,78 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,13 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,26 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 4,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 5,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,49 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-3 |  |  |
|  |  | 2.4. Fu-4 (2 buc) |  |  |  |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25(Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 9,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 9,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.5. Fu-5 |  |  |  |
| 28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile (Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 6,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 6,26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-5 |  |  |
|  |  | 2.6. Fu-6 |  |  |  |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 2,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,30 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 6,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 6,26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-6 |  |  |
|  |  | 2.7. Hidroizolare fundatiilor |  |  |  |
| 36 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24,70 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 2,02 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 32,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 365,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36,50 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 584,00 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 401,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 116,80 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,18 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 401,50 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 7,30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Hidroizolare fundatiilor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Curti de lumina |  |  |  |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 56,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 224,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,48 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 58,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,68 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 33,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 14,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 375,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 281,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,88 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 112,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 112,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 11,25 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 37,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,38 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,38 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,56 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 45,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 414,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 424,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 124,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d8 B500B, cu ochi 150x150) | kg | 2 430,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 97,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,15 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2 454,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 24,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 729,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 190,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 304,00 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 209,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 60,80 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,10 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 209,00 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 3,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Curti de lumina |  |  |
|  |  | 4. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 4.1. Canal N1 (Camin de control AC1) |  |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,65 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,10 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,09 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,06 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,52 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,17 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,52 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,17 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,65 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,77 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,90 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 25,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,10 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 17,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 9,09 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 4,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 9,09 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,74 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,90 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 25,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,10 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,34 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,24 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N1 (Camin de control AC1) |  |  |
|  |  | 4.2. Canal N2 (Camin de control CC1) |  |  |  |
| 61 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,41 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,99 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,27 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,39 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,35 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,70 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 3,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,48 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 50,48 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,40 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,05 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,32 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,39 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,20 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,36 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 17,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 22,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,64 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 74,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 14,96 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 49,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100) | kg | 49,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 50,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,37 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 266612280060013 | Element prefabricat (Jgheab Л3-8 | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3д-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2666122800600134 | Element prefabricat (Jgheab Л3д-8 | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8) | buc | 17,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П5-8) | buc | 17,17 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N2 (Camin de control CC1) |  |  |
|  |  | 4.3. Canal N3 (Camin de control CC5) |  |  |  |
| 86 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,07 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 20,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,90 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,61 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,50 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,25 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,45 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,17 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 6,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 59,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,59 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 59,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,59 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,29 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,47 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,06 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,39 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,23 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 30,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,48 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 24,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 30,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,60 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 102,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 20,40 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,04 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 67,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100) | kg | 120,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 121,20 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 14,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,37 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8) | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 266612280060013 | Element prefabricat (Jgheab Л3-8 | buc | 2,02 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3д-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2666122800600134 | Element prefabricat (Jgheab Л3д-8 | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8) | buc | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П5-8) | buc | 20,20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8) | buc | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 15,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2666122800600135 | Element prefabricat (Jgheab Л1д-8) | buc | 8,08 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5) | buc | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 266612280060016 | Placa П1-5 | buc | 14,14 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1 | m3 | 0,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N3 (Camin de control CC5) |  |  |
|  |  | 4.4. Canal N4 (Camin de control CC2) |  |  |  |
| 114 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,26 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,23 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,24 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,52 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,17 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,10 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,20 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,02 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,16 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,33 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 33,16 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,23 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,12 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,94 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 14,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,68 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 47,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,52 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 31,64 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100) | kg | 214,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 216,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,07 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 13,98 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,07 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 7,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5) | buc | 13,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 266612280060016 | Placa П1-5 | buc | 13,13 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,09 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 4,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,48 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,72 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 9,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | DE10A | Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complect 1091н | m | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,32 |
|  | 2666122800285111 | Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complect 1091н | m | 3,01 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,14 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N4 (Camin de control CC2) |  |  |
|  |  | 4.5. Canal N5 (Camin de control CC3) |  |  |  |
| 139 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,24 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,32 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,06 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,63 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,52 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,17 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,52 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,17 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,65 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,77 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,84 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 23,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,76 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 15,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,78 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,07 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 7,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,09 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 4,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,48 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,72 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 9,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N5 (Camin de control CC3) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |
|  |  | 5. Cadre monolite |  |  |  |
|  |  | 5.1. Cadru monolit Cm-1 (2 buc) |  |  |  |
| 157 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 66,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 322,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,88 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 70,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 39,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 664,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 132,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 730,40 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 53,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 199,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 199,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,92 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 33,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 99,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,66 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 79,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 450,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 135,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 180,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 878,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 178,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,51 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 925,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,79 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 526,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 542,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 233,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,71 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 631,08 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 35,43 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 991,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 22,24 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 23,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,45 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,22 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 184,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 101,20 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 110,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 202,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.2. Cadru monolit Cm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 164 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 86,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 420,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,97 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 91,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,38 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 51,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 24,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 866,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 173,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 952,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 69,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 259,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 259,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 25,98 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 43,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 21,65 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 129,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,87 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,30 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 103,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 650,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 195,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 260,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 885,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 179,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,54 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 932,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 527,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 698,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 376,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 841,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 56,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 595,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 60,32 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 12,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 63,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,22 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,61 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,83 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 296,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 162,80 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 177,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 325,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-2 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.3. Cadru monolit Cm-3 (2 buc) |  |  |  |
| 171 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 250,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,22 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,97 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 516,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 567,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 41,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,58 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 154,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 154,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,48 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 77,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 505,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 202,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 410,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,64 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 445,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 394,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 144,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 273,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 248,34 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 160,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 168,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 92,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 100,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 184,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-3 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.4. Cadru monolit Cm-4 (2 buc) |  |  |  |
| 178 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 248,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,04 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,91 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 512,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 563,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 40,96 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,56 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 153,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 153,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,36 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 76,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 505,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 202,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 387,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 131,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,55 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 421,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 388,37 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 132,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 272,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,66 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 236,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 157,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 288,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 158,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 172,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 316,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.5. Cadru monolit Cm-5 (2 buc) |  |  |  |
| 185 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 250,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,22 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,97 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 516,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 567,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 41,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,58 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 154,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 154,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,48 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 77,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 505,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 202,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 410,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,64 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 445,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 394,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 144,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 273,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 248,34 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 160,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 208,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 114,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 124,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 228,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-5 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.6. Cadru monolit Cm-6 (2 buc) |  |  |  |
| 192 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 251,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,31 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 31,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 518,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 569,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 41,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,59 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 155,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 155,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,95 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 77,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,78 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 62,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 504,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 201,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 404,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,62 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 439,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 393,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 029,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 265,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 130,46 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 40,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 128,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-6 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.7. Cadru monolit Cm-7 (2 buc) |  |  |  |
| 199 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 79,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 386,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,82 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 84,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 47,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 22,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 796,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 159,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 875,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 63,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,98 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 238,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 238,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 23,88 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 39,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 119,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,19 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 95,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 564,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 169,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 225,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 202 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 733,92 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 164,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,94 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 777,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 485,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 929,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 325,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,65 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 053,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 49,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 380,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 52,44 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,01 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 55,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,53 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-7 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.8. Cadru monolit Cm-8 (2 buc) |  |  |  |
| 206 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 28,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 138,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,87 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 30,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 286,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 314,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 22,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,43 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 85,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 85,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 8,58 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 14,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 42,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,29 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 34,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 280,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 112,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 650,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 61,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 666,46 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 182,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 890,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 124,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 938,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,91 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 529,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,92 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,08 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,42 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,20 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-8 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.9. Cadru monolit Cm-9 (2 buc) |  |  |  |
| 213 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 86,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 418,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,79 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 91,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 51,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 24,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 862,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 172,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 948,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 68,96 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,31 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 258,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 258,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 25,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 43,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 21,55 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 129,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,86 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,29 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 103,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 430,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 129,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 172,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 866,06 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 367,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,46 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3 962,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 38,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 082,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 912,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 192,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,56 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 985,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 29,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 815,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 25,28 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,31 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 26,55 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,51 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-9 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.10. Cadru monolit Cm-10 (2 buc) |  |  |  |
| 220 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 42,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 207,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,26 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 45,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,61 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 25,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 428,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 470,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 34,24 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 128,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 128,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 12,84 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 21,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,70 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 64,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,64 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 51,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 202,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,30 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 80,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 728,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 69,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,91 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 746,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 203,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 108,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 139,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,54 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 161,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 21,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 590,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-10 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.11. Cadru monolit Cm-11 (1 buc) |  |  |  |
| 226 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 41,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 201,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,68 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 43,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,41 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 24,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 415,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 83,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 456,50 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 33,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 124,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 124,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 12,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 20,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 62,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,42 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,62 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 49,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 252,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 75,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 100,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 838,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 174,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 884,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 514,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 377,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 90,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,89 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 412,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 385,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,04 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,21 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.12. Cadru monolit Cm-12 (1 buc) |  |  |  |
| 233 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 119,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 577,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,55 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 125,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,39 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 71,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 33,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 234 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1 190,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 238,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 309,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 95,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 5,95 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 357,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 357,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 35,70 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 59,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 29,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 178,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,19 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,79 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 142,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 23,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 876,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 262,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 131,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 350,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 895,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 180,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,58 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 942,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 530,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 237 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 815,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 383,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,08 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 960,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 58,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 628,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 17,02 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 239 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-12 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.13. Cadru monolit Cm-13 (1 buc) |  |  |  |
| 240 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 64,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 313,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,07 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 68,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,98 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 38,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 241 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 646,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 129,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 710,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 51,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 193,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 193,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,38 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 32,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 96,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 77,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 680,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 272,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 328,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 126,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 361,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 372,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 324,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 285,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,62 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 432,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 43,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 210,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 245 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 55,44 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,64 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 58,23 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,56 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 246 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.14. Cadru monolit Cm-14 (1 buc) |  |  |  |
| 247 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 65,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 316,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,34 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 68,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,07 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 39,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 652,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 130,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 717,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 52,16 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,26 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 195,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 195,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,56 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 32,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,30 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 97,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,98 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 78,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 249 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 680,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 272,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 250 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 589,49 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 151,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 629,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,89 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 445,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 251 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 623,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 371,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 764,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 56,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 574,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 252 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 78,12 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 16,41 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 82,06 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,58 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,79 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-14 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.15. Cadru monolit Cm-15 (1 buc) |  |  |  |
| 254 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 89,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 436,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,46 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 94,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,89 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 53,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 899,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 179,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 988,90 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 71,92 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,50 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 269,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 269,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 26,97 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 44,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 134,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,90 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,35 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 107,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 256 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 680,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 272,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 306,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 124,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 338,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 365,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 258 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 076,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 401,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 6 228,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 60,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 701,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,72 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,61 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-15 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.16. Cadru monolit Cm-16 (1 buc) |  |  |  |
| 261 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 57,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 278,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,83 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 60,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,87 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 34,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 262 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 574,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 114,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 631,40 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 45,92 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,87 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 172,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 172,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 17,22 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 28,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 14,35 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 86,10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,57 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,86 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 68,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 11,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 263 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 356,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 106,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 142,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 264 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 460,69 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 138,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,84 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 497,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,61 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 408,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 265 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 217,02 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 146,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,09 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 272,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 620,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 266 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 0,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,13 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 0,63 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 267 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-16 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.17. Cadru monolit Cm-17 (2 buc) |  |  |  |
| 268 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 4,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,59 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 269 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 38,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 41,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,14 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,95 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 5,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 270 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 66,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 26,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 271 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 100,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 103,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 272 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 362,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,81 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 371,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 101,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 273 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,76 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,78 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,07 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,04 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 274 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-17 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |
|  |  | 6. Planseele |  |  |  |
|  |  | 6.1. Planseul la cota -0.100 (Pm-1) |  |  |  |
| 275 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 141,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,72 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 149,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 276 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 940,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 940,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 282,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 282,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 47,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 122,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 277 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 880,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 564,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 282,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 752,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 278 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 279 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 084,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 990,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,25 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17 511,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 170,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 783,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 280 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota -0.100 (Pm-1) |  |  |
|  |  | 6.2. Planseul la cota +3.300 (Pm-2) |  |  |  |
| 281 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 145,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 706,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,56 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 153,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 22,51 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 87,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 40,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 282 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 972,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 194,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 972,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,86 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 291,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 291,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 29,16 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 48,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 24,30 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 126,36 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 116,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 19,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 283 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 944,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 583,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 291,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 777,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 19,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 284 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 285 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 587,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 020,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,76 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 18 026,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 175,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 924,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 286 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +3.300 (Pm-2) |  |  |
|  |  | 6.3. Planseul la cota +6.700 (Pm-3) |  |  |  |
| 287 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 141,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,72 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 149,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 288 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 940,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 940,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 282,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 282,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 47,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 122,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 289 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 880,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 564,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 282,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 752,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 290 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 291 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 084,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 990,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,25 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17 511,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 170,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 783,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 292 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +6.700 (Pm-3) |  |  |
|  |  | 6.4. Planseul la cota +10.100 (Pm-4) |  |  |  |
| 293 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 141,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,72 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 149,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 294 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 940,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 940,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 282,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 282,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 47,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 122,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 295 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 880,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 564,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 282,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 752,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 296 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 297 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 044,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 988,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,13 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17 470,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 170,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 772,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 298 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 7,56 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,59 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 7,94 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,15 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,08 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 299 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +10.100 (Pm-4) |  |  |
|  |  | 6.5. Planseul la cota +13.100 si 13.500 (Pm-5) |  |  |  |
| 300 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 140,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 679,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,00 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 147,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 301 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,43 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 302 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 935,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 187,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 935,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,67 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 280,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 280,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,05 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 46,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 121,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 303 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 870,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 561,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 280,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 748,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 304 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 33,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 305 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 917,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 039,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,75 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 18 365,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 179,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5 016,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 306 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1, A1, A2) | kg | 3 193,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 606,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 31,94 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 193,80 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 31,94 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 15,97 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 25,55 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 47,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +13.100 si 13.500 (Pm-5) |  |  |
|  |  | 6.6. Planseul la cota +16.200 (Pm-6) |  |  |  |
| 307 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 10,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,54 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 10,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 308 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 67,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 67,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,34 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,01 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,68 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 8,71 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 309 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 134,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 40,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 53,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 310 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 058,74 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 61,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,18 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 085,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 296,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 311 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 231,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 44,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,32 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 231,84 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,32 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,85 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +16.200 (Pm-6) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseele |  |  |
|  |  | 7. Scari |  |  |  |
|  |  | 7.1. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 312 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 12,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 62,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,76 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 13,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,98 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 313 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 140,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 147,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 42,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 42,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 14,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,49 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 314 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 192,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 57,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 76,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 315 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 321,26 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 329,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,21 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 89,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 316 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 646,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 95,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,94 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 687,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 461,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 317 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 11,04 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,11 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,04 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,11 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,09 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 7.2. Scara Sc-2 (dr, st) |  |  |  |
| 318 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 17,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,83 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 18,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,69 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 319 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 160,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 168,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,80 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 48,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 48,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,80 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 16,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,56 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 19,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 320 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 62,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,30 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 24,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 321 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 060,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 111,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 576,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 322 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 400,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 139,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 460,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 24,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 672,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 (dr, st) |  |  |
|  |  | 7.3. Scara de acces Sc-3 |  |  |  |
| 323 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,34 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,65 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,36 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 340,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,70 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,36 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,36 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,17 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,70 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 324 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,34 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,33 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,19 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,66 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara de acces Sc-3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari |  |  |
|  |  | 8. Sarpanta |  |  |  |
| 325 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 19,92 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 431,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,01 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 3,19 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,20 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 16,53 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 143,42 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 87,25 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 67,33 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 39,04 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 756,96 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,99 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 8,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 326 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 23,78 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 481,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,51 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 178,35 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,24 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 22,12 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 2,85 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 80,85 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 71,58 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 61,35 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 71,34 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 34,48 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 3,57 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 7,85 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 5,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 327 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 43,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 10,05 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 74,29 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 292,79 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,52 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 43,70 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 2,62 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 328 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 313,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 59,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,13 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,13 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 313,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,13 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,57 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,51 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 329 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,15 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,41 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 8,97 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 4,48 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,63 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,24 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sarpanta |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.2a – Construcție capitală

Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm) | m3 | 490,97 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 846,05 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 388,85 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 491,95 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 50,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,35 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,25 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 2 420,48 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 216,03 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 19,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm) | m3 | 540,12 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 030,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 427,78 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 541,20 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 55,09 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 18 731,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 49,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,18 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,27 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 2 662,79 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 237,65 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 21,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3 | 128,73 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 484,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 101,95 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 128,99 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 13,13 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 4 464,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,19 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,06 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 634,64 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 56,64 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 5,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CK27B | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea) | m2 | 390,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 296,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,63 |
|  | 20301129511501 | panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m | m2 | 390,70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 562,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 62,51 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 21,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 156,28 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 234,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |
|  |  | 3.1. Acoperis plat |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 134,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,68 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 144,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. | m3 | 25,46 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 40,99 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 26,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 134,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 62,38 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,78 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 180,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 182,71 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,81 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 134,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,36 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 40,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 134,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 60,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,82 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 161,81 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 161,81 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 84,42 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 26,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) | buc | 10,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 27104036424191 | Aerator | buc | 10,40 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,94 |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 5,20 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 11,44 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,29 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,29 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,83 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis plat |  |  |
|  |  | 3.2. Acoperis in pante |  |  |  |
| 12 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 9,11 m3) | m2 | 1 264,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 284,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 9,11 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 151,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*32 mm) | m3 | 2,64 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 53,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,94 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 19,80 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,03 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,46 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,32 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 8,98 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 7,95 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 6,81 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,92 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,83 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,40 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,87 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,99 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,70 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 19,97 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 78,73 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,14 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 11,75 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,70 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 9,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,28 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 17,86 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 1 264,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 252,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,22 |
|  | 26821326004651 | Folie anticondens | m2 | 1 497,68 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 15 627,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 1 264,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 390,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 126,44 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 1 526,76 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 796,57 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 6 638,10 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 6 638,10 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 431,48 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 132,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IzF14C | Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 787,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 417,11 |
|  | 2682162611371150 | Placi de vata minerala gros.150 mm (31kg/m3) | m2 | 802,74 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 177,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CE17A | Bariera antivapori | m2 | 742,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 148,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,10 |
|  | 268213260046511 | Bariera antivapori | m2 | 878,90 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 9 171,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm) | m3 | 1,26 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 25,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,83 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 9,45 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,17 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,15 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,28 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,79 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 3,25 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,78 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,83 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,19 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,42 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,26 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,07 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,29 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 2,14 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 8,44 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,02 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,26 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,08 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CK26B | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 112,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,96 |
|  | 27431235490261 | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 112,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 448,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CK26B | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 94,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,52 |
|  | 27431235490262 | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 94,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 376,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CK26B | Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 104,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,32 |
|  | 27431235490263 | Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 104,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 416,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK26B | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) (30 buc) | m | 90,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 27431235490264 | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) | buc | 30,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 360,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CK26B | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (48 buc) | m | 96,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,68 |
|  | 27431235490265 | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm | m | 96,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 384,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CK26B | Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 92,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,36 |
|  | 27431235490266 | Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 92,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 368,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CK01A | Geam la acoperis de tip ''Velux'' (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc)) | m2 | 14,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,42 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,88 |
|  | 20301129380001 | Geam la acoperis de tip ''Velux'' (tip mansarda) 900*1600 (10 buc) | buc | 10,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis in pante |  |  |
|  |  | 3.3. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 29 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 112,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,60 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 121,13 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 23,07 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 161,50 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 23,07 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 11,54 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 23,07 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 153,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125mm) | m | 114,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39,90 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 122,09 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 58,14 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 29,07 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 29,07 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 58,14 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 29,07 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 29,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip ''4S'') |  |  |  |
| 31 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1, 3800*1850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 84,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 49,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,06 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 84,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 13,92 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 10,38 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 253,08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 33,74 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 59,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2, 2800*1850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 10,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 10,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,87 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,71 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 41,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3, 1800*1850, cu securizare antiefractie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 36,63 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,93 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 36,63 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 17,22 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 146,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,65 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 29,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F4, 900*2300, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 28,98 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 28,98 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,43 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,16 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 173,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,39 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 28,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5, 900*1850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 13,32 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,33 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 13,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,39 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,29 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 79,92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,99 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F6, 1800*950, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 20,52 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,05 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 20,52 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,07 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 123,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 20,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F7, 3800*950, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 86,64 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 66,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,93 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 86,64 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 40,72 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 14,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 346,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 34,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 69,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8, 1800*600, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 8,64 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 8,64 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,09 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,13 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 51,84 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F9, 1800*1850) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 9,99 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 20301129381002 | Ferestre din aluminiu (cu securizare antiefractie) | m2 | 9,99 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,47 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 59,94 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,99 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, 3800*130, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 59,28 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 45,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,74 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 59,28 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 27,86 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 9,78 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 237,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,71 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 47,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F11, 2600*850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 11,05 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,11 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 11,05 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,79 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,73 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,63 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F12, 3800*600, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 27,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 27,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,74 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 27,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 19,29 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,76 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 164,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F13, 1800*1500, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 5,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 5,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,81 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,33 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,24 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F14, 2600*850) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 2,21 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,21 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,56 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,55 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,26 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,33 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F15, 2600*2300) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 5,98 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 5,98 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,81 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,99 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,39 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F16, 1600*1300) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 2,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,51 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,48 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 428,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 119,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,24 |
|  | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 436,56 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 746,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm) | m | 428,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 136,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,24 |
|  | 27431235490265400 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm | m | 428,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 712,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (gratii metalice) | kg | 200,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 200,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,29 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,56 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,78 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,39 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip ''4S'') |  |  |
|  |  | 5. Usi |  |  |  |
| 51 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) | m2 | 9,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 9,55 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,09 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,09 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,18 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) | m2 | 32,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 30,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,58 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 32,50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 130,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 17,88 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,27 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 32,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla) | m2 | 19,11 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 19,11 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 76,44 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,51 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,69 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,47 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 19,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4, din MDF oarba) | m2 | 68,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 100,02 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,01 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 68,04 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,78 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 30,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 ) | m2 | 78,96 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 57,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,32 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 78,96 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 315,84 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 39,48 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 13,82 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 47,38 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 78,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6, din MDF oarba) | m2 | 35,49 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,62 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,87 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 35,49 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,77 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 10,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U7, din MDF oarba) | m2 | 21,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,87 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 21,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,79 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 9,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare ) | m2 | 21,84 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 15,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 21,84 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 87,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,92 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,82 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9, din MDF oarba) | m2 | 6,72 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,12 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 6,72 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,34 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 2,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10) | m2 | 26,88 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 100,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,11 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,26 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 26,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,26 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 3,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,56 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,11 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,44 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 20,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare ) | m2 | 10,08 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 10,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, PVC oarba) | m2 | 5,04 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 5,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,16 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,52 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-1, Usa din metal pentru acces in cerdac) | m2 | 1,68 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,67 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,45 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,47 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,35 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,84 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi din lemn | m | 709,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 56,72 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 744,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 106,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 61,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,88 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 147,62 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 61,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 366,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 6. Finisarea exterioara |  |  |  |
|  |  | 6.1. Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 448,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,44 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 67,20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | IzF04G | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 44,80 |
|  | 26821326016262 | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 492,80 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 716,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 143,36 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,22 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 492,80 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 8,96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,76 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 5,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,68 |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm | m2 | 452,48 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 1 792,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 3 584,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 448,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 179,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 985,60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 134,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,96 |
|  | 268213260162602 | Membrana cranponata | m2 | 483,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului |  |  |
|  |  | 6.2. Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului |  |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 146,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,38 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 21,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 146,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,36 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 147,46 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 584,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 168,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 146,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 58,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 321,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 43,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 146,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,38 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 146,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 423,40 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 150,41 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 648,82 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 63,41 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,69 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,61 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 10,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului |  |  |
|  |  | 6.3. Pereti (Tip 2) |  |  |  |
| 76 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 150,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,00 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 151,50 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 600,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 200,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 150,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 330,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 45,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 435,00 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 154,53 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 666,60 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 65,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,79 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,65 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 10,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti (Tip 2) |  |  |
|  |  | 6.4. Pereti (Tip 3) |  |  |  |
| 80 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK) | m2 | 452,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 855,18 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 188,94 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm | m2 | 488,48 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 826,08 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 282,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 502,17 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 155,22 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 3 652,16 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,54 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 13,56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 452,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 67,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 452,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 310,80 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 465,65 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 2 008,69 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 196,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,44 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 4,97 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 33,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti (Tip 3) |  |  |
|  |  | 6.5. Pereti (Tip 4) |  |  |  |
| 83 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 2 206,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11 405,02 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 2 161,88 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 2 272,18 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 426,60 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 16 545,00 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 1,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 814,68 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 105,23 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1 484,64 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 16,99 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 116,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 20) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 110,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 568,70 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 107,80 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 113,30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 121,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 825,00 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,62 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 5,25 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 74,03 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,85 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 5,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 065,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 548,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,62 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,20 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 9 292,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti (Tip 4) |  |  |
|  |  | 6.6. Parapet (Tip 5) |  |  |  |
| 86 | IzF10G | Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 160,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,60 |
|  | 268216261137050 | Placi vata minerala de vata minerala gros.50 mm (31kg/m3) | m2 | 161,60 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 264,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 280,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CE17A | Membrana de difuzie pentru fasade | m2 | 160,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
|  | 2682132600465551 | Membrana de difuzie pentru fasade | m2 | 189,52 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 977,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (sipca din lemn 50*50, contrasipca din lemn 50*50) | m3 | 1,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,80 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,00 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 6,30 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 6,30 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 6,30 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,53 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,41 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,06 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 12,06 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,02 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,80 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,11 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CD07A1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla cutata tip H-20 de perete) | m2 | 156,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 148,20 |
|  | 273210364607020 | Tabla cutata tip H-20 de perete pe struct metalica | m2 | 173,16 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 546,00 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 436,80 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 436,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CK26B | Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 44,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,52 |
|  | 27431235490267 | Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 44,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 176,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100mm) (colector 4 buc) | m | 8,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,80 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 8,57 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 4,08 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,04 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,00 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 4,08 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 2,04 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 2,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CE06A | Tabla zincata plana cu acoperire polimerica - captusire | m2 | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 27104036420002 | Tabla plana cu acoerire din polimer | m2 | 14,49 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 63,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 63,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 4,09 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Crampon, 30x4, L=450, pas=500) | kg | 35,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,35 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,35 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,26 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,31 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,16 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CK26B | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,08 |
|  | 27431235490268 | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 304,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CK26B | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,08 |
|  | 27431235490262 | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 304,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Parapet (Tip 5) |  |  |
|  |  | 6.7. Copertina (Tip 6) |  |  |  |
| 98 | CD07A1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captisire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica) | m2 | 142,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 134,90 |
|  | 2732103646070202 | Panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica) | m2 | 157,62 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 497,00 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 397,60 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 397,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertina (Tip 6) |  |  |
|  |  | 6.8. Pereti suport (Tip 8) |  |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 62,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,86 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 9,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CF30A | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). | m2 | 62,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75,64 |
|  | 265310210083111 | Quarz System KS44 | kg | 142,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,25 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti suport (Tip 8) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 7. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 7.1. Scari exterioare (Tip 16) |  |  |  |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 42,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,58 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 48,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,82 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 17,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 420,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 336,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 43,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 13,86 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d6 Bp-1 150*150) | kg | 1 214,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,07 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 226,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 364,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 420,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 252,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 13,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -420,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -16,80 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -4,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2,52 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 420,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 945,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 105,00 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 432,60 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 701,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 126,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 400,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 378,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari exterioare (Tip 16) |  |  |
|  |  | 7.2. Copertine |  |  |  |
| 107 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copetine) | kg | 550,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 104,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,50 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 550,30 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,75 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,40 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,55 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,54 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 4,29 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,15 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,30 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CE18A | Policarbonat monolit gros.3 mm | m2 | 74,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,40 |
|  | 26651227005553 | Placi Policarbonat monolit gros.3 mm | m2 | 93,24 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 17,09 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 777,00 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 777,00 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 3,89 |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,31 |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertine |  |  |
|  |  | 7.3. Balustrada interioara (B-1) |  |  |  |
| 110 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1) | kg | 468,16 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 88,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,68 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,68 |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (balustrada) | kg | 468,16 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,75 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,36 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,47 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,03 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,67 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,83 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,26 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,92 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrada interioara (B-1) |  |  |
|  |  | 7.4. Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4) |  |  |  |
| 112 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-2, B-3, B-4) | kg | 1 840,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 349,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,41 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,41 |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (balustrada) | kg | 1 840,90 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,73 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 18,41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,82 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 36,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,84 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 11,85 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 14,35 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 7,18 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,59 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4) |  |  |
|  |  | 7.5. Pereul (S=106,8 m2) |  |  |  |
| 114 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,66 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,07 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) | m3 | 21,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,15 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 24,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,14 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula 200mkm | m2 | 106,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,14 |
|  | 2682132601626021 | Pelicula 200mkm | m2 | 115,34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 331,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,66 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 334,41 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,31 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 99,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) | m3 | 10,68 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 42,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,27 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 11,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,41 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereul (S=106,8 m2) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiectul 1.2b- Construcție capitală

Elemente de constructie (Compart. C)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 102,23 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 209,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 22,41 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 72,83 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 82,47 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 82,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) | 100 m3 | 26,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,52 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 2,95 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 64,17 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 53,65 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 63,65 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 65,22 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 33,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 42,79 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 46,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 42,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 377,41 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 444,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) | 100 m3 | 33,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 74,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 5 635,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 321,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fm-1 |  |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 33,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 130,13 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,97 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 34,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,45 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 13,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 153,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 612,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61,28 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 158,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15,47 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 91,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 38,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 725,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 108,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 761,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,62 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 217,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 217,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 21,75 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 36,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 58,00 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 72,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 2,54 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,36 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 87,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 185,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 190,24 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 29 778,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 608,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 89,34 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 30 522,98 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 466,78 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 297,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3) | kg | 367,04 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 77,08 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 385,54 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 7,41 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 3,71 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 29,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fm-1 |  |  |
|  |  | 2.2. Fm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 3,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,34 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 7,56 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,04 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,16 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,16 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,22 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,36 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,58 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,72 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,86 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 4,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 5,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,74 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 113,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 116,54 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 17,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3) | kg | 9,92 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,08 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,42 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,20 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fm-2 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.3. Fu-3 |  |  |  |
| 20 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,32 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,48 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,73 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,01 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,78 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,78 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,08 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,13 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,21 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,26 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 4,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 5,01 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,05 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,49 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-3 |  |  |
|  |  | 2.4. Fu-4 (2 buc) |  |  |  |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 1,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,90 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 9,30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 9,39 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,05 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,79 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | 2.5. Fu-5 |  |  |  |
| 28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 1,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,16 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,40 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 6,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 6,26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-5 |  |  |
|  |  | 2.6. Fu-6 |  |  |  |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,84 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 2,17 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,26 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,53 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 6,30 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 100*100) | kg | 6,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 6,26 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fu-6 |  |  |
|  |  | 2.7. Hidroizolare fundatiilor |  |  |  |
| 36 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 65,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24,70 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 2,02 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 32,50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 365,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36,50 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 584,00 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 401,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 116,80 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,18 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 401,50 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 7,30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,75 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Hidroizolare fundatiilor |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Fundatii |  |  |
|  |  | 3. Curti de lumina |  |  |  |
| 38 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 56,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 224,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,48 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 58,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,68 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 33,72 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 14,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 375,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 281,25 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,88 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 112,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 112,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 11,25 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 37,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,38 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,38 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,56 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 45,00 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 7,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 414,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 39,74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 424,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 124,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d8 B500B, cu ochi 150x150) | kg | 2 430,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 97,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,15 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 2 454,30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 12,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 24,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 729,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 | 190,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 19,00 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 304,00 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 209,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 60,80 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,10 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 209,00 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 3,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,32 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Curti de lumina |  |  |
|  |  | 4. Canale subterane |  |  |  |
|  |  | 4.1. Canal N1 (Camin de control AC1) |  |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,26 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,62 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,65 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,10 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,09 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,18 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,09 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,06 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | AcE10A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | AcE10A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | AcE10A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | AcE10A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,52 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,17 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,52 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,17 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 51 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,65 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,77 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,90 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 25,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,10 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 17,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 9,09 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 4,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 9,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 9,09 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,74 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,90 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 25,50 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,10 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 16,95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,34 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,40 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,24 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N1 (Camin de control AC1) |  |  |
|  |  | 4.2. Canal N2 (Camin de control CC1) |  |  |  |
| 61 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,41 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 16,29 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,99 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,27 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,39 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,35 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,70 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 3,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 3,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 66 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 50,48 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,50 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 50,48 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,40 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,05 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,32 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,39 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,20 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 71 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 22,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,36 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 17,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 22,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,64 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 74,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 14,96 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,03 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 49,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,57 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,12 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,24 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 76 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100) | kg | 49,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 50,10 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,88 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 9,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,22 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,37 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 266612280060013 | Element prefabricat (Jgheab Л3-8 | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 80 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3д-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2666122800600134 | Element prefabricat (Jgheab Л3д-8 | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8) | buc | 17,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 10,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,55 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П5-8) | buc | 17,17 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 1,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 83 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N2 (Camin de control CC1) |  |  |
|  |  | 4.3. Canal N3 (Camin de control CC5) |  |  |  |
| 86 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,07 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 20,75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,90 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 1,61 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,50 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,25 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,45 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 2,17 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | AcE14A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 6,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) | buc | 6,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | AcE14A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 (0,27 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | AcE14A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | AcE14A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 59,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 11,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,59 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 59,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,59 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,29 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,47 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,06 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,39 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,47 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,23 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,03 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 30,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,48 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 24,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 30,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,60 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 102,00 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 20,40 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,04 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 67,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,11 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 98 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,54 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 99 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,75 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,03 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,15 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 0,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100) | kg | 120,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 121,20 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,60 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,20 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 101 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 14,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 14,96 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (100 mm) | m3 | 0,60 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,37 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3-8) | buc | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 266612280060013 | Element prefabricat (Jgheab Л3-8 | buc | 2,02 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л3д-8) | buc | 1,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |
|  | 2666122800600134 | Element prefabricat (Jgheab Л3д-8 | buc | 1,01 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CP15B | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П5-8) | buc | 20,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 12,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 266612280060014 | Element prefabricat (Placa П5-8) | buc | 20,20 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,08 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л1д-8) | buc | 8,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 15,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,60 |
|  | 2666122800600135 | Element prefabricat (Jgheab Л1д-8) | buc | 8,08 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 107 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5) | buc | 14,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 266612280060016 | Placa П1-5 | buc | 14,14 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 110 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,07 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 8,32 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 8,53 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 112 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 8,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,04 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 6,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 8,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,96 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 27,20 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 5,44 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 18,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N3 (Camin de control CC5) |  |  |
|  |  | 4.4. Canal N4 (Camin de control CC2) |  |  |  |
| 114 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,26 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,23 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,24 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,52 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,17 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,10 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,20 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 1,02 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 119 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 120 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 121 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,16 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,33 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 33,16 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,33 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,27 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 122 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,03 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,23 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,12 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 123 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 13,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,94 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 10,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 124 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 14,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,68 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 47,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 9,52 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 31,64 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 125 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,52 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 126 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,56 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,84 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,35 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 127 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d5 Bp500B, cu ochi 100x100) | kg | 214,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,07 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 216,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 128 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,11 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 129 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) Placa P-1 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,07 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 130 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 13,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 13,98 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,82 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 131 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,07 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 132 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 7,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 133 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (placa П1-5) | buc | 13,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 |
|  | 266612280060016 | Placa П1-5 | buc | 13,13 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 134 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 135 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 136 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,09 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 4,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 137 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,48 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,72 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 9,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 138 | DE10A | Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complect 1091н | m | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,45 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,32 |
|  | 2666122800285111 | Rigola drenaj liniar AQUA-TOP DN90 H100 A15 1000x135x100 cu grila din otel zincat, complect 1091н | m | 3,01 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,14 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N4 (Camin de control CC2) |  |  |
|  |  | 4.5. Canal N5 (Camin de control CC3) |  |  |  |
| 139 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,58 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 0,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,23 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 140 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 0,78 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,24 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,32 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,10 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,06 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,13 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,63 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 141 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 142 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 143 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 (0,10 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 144 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 145 | AcE13A1 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 146 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,52 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 3,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,17 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,17 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 16,52 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,17 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,13 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 147 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,08 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 148 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 7,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,65 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,77 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 5,84 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 149 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 7,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,84 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 23,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,76 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 15,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,18 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 150 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 1,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,78 |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 1,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 151 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 13,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2666122800600131 | Element prefabricat (Jgheab Л2д-8) | buc | 7,07 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 3,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 152 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Placa П3-8) | buc | 7,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 266612280060015 | Element prefabricat Placa П3-8 | buc | 7,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 153 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,42 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 154 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,30 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,51 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 155 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 5,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,75 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,09 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 4,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 156 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 4,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,48 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 13,60 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,72 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 9,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canal N5 (Camin de control CC3) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canale subterane |  |  |
|  |  | 5. Cadre monolite |  |  |  |
|  |  | 5.1. Cadru monolit Cm-1 (2 buc) |  |  |  |
| 157 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 66,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 322,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,88 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 70,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,26 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 39,84 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 158 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 664,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 132,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 730,40 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 53,12 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,32 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 199,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 199,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,92 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 33,20 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,60 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 99,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,66 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 79,68 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 159 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 450,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 135,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 67,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 180,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,23 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 160 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 878,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 178,48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,51 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 925,69 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,79 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 526,04 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,88 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 161 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 542,52 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 233,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,71 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 3 631,08 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 35,43 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 991,91 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 162 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 22,24 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 4,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 23,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,45 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,22 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 163 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 184,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 101,20 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 110,40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 202,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.2. Cadru monolit Cm-2 (2 buc) |  |  |  |
| 164 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 86,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 420,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,97 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 91,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,38 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 51,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 24,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 165 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 866,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 173,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 952,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 69,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,33 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 259,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 259,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 25,98 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 43,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 21,65 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 129,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,87 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,30 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 103,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 166 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 650,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 195,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 260,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 167 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 885,24 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 179,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,54 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 932,37 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,85 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 527,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 168 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 698,56 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 376,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,49 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 841,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 56,99 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 595,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 169 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 60,32 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 12,67 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 63,36 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,22 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,61 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,83 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 170 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 296,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 162,80 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 177,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 325,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-2 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.3. Cadru monolit Cm-3 (2 buc) |  |  |  |
| 171 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 250,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,22 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,97 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 172 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 516,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 567,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 41,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,58 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 154,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 154,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,48 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 77,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 173 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 505,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 202,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 174 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 410,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,64 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 445,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 394,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 175 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 144,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 273,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 248,34 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 160,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 176 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 177 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 168,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 92,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 100,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 184,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-3 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.4. Cadru monolit Cm-4 (2 buc) |  |  |  |
| 178 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 248,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,04 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,91 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 179 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 512,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 563,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 40,96 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,56 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 153,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 153,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,36 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 76,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 180 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 505,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 202,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 181 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 387,04 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 131,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,55 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 421,72 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 388,37 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,39 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 182 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 132,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 272,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,66 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 236,12 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 157,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 183 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 184 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 288,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 158,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 172,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 316,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-4 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.5. Cadru monolit Cm-5 (2 buc) |  |  |  |
| 185 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 250,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,22 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,97 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 30,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 186 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 516,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 567,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 41,28 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,58 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 154,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 154,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,48 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 77,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,77 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 61,92 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 187 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 505,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,75 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 202,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 188 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 410,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,64 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 445,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 394,86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 189 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 144,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 273,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,72 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 248,34 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 41,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 160,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 190 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 191 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 208,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 114,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 124,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 228,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-5 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.6. Cadru monolit Cm-6 (2 buc) |  |  |  |
| 192 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 51,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 251,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,31 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 54,69 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 31,08 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 14,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 193 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 518,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 103,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 569,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 41,44 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,59 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 155,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 155,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 15,54 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 25,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,95 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 77,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,52 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,78 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 62,16 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 10,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 194 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 504,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 151,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 75,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 201,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,25 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 195 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 404,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,62 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 439,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,04 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 393,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 196 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 029,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 265,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,15 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 130,46 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 40,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 128,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 197 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 65,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 13,78 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 68,91 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,66 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 198 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-6 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.7. Cadru monolit Cm-7 (2 buc) |  |  |  |
| 199 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 79,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 386,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,82 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 84,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 12,30 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 47,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 22,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 200 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 796,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 159,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 875,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 63,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,98 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 238,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 238,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 23,88 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 39,80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 19,90 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 119,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,19 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 95,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 15,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 201 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 564,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 169,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 225,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 202 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 733,92 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 164,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,94 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 777,27 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 17,34 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 485,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 203 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 929,96 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 325,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,65 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 053,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 49,30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 380,39 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 204 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 52,44 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,01 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 55,08 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,06 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,53 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,20 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 205 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-7 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.8. Cadru monolit Cm-8 (2 buc) |  |  |  |
| 206 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 28,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 138,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,87 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 30,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,42 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 17,16 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 207 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 286,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 314,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 22,88 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,43 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 85,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 85,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 8,58 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 14,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 42,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,29 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 34,32 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 5,72 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 208 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 280,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 112,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,14 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 209 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 650,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 61,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,60 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 666,46 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 182,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 210 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 890,84 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 124,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,45 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 938,11 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,91 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 529,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,89 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 211 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 9,92 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,08 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 10,42 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,20 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,10 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,79 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 212 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-8 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.9. Cadru monolit Cm-9 (2 buc) |  |  |  |
| 213 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 86,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 418,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,79 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 91,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,32 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 51,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 24,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 214 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 862,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 172,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 948,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 68,96 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,31 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 258,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 258,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 25,86 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 43,10 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 21,55 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 129,30 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,86 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,29 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 103,44 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 215 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 430,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 129,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 172,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 216 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 866,06 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 367,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,46 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 3 962,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 38,66 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 082,50 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 217 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 912,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 192,24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,56 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 985,48 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 29,13 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 815,54 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 218 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 25,28 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,31 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 26,55 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,51 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,26 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 219 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-9 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.10. Cadru monolit Cm-10 (2 buc) |  |  |  |
| 220 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 42,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 207,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,26 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 45,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,61 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 25,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 221 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 428,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 470,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 34,24 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,14 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 128,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 128,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 12,84 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 21,40 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,70 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 64,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,43 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,64 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 51,36 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 222 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 202,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 60,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,30 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 80,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 223 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 728,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 69,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,91 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 746,63 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 7,28 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 203,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 224 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 108,42 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 139,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,54 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 161,13 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 21,08 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 590,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 225 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-10 (2 buc) |  |  |
|  |  | 5.11. Cadru monolit Cm-11 (1 buc) |  |  |  |
| 226 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 41,50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 201,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,68 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 43,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,41 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 24,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 227 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 415,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 83,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 456,50 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 33,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 124,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 124,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 12,45 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 20,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 62,25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,42 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,62 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 49,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 8,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 228 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 252,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 75,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 100,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,13 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 229 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 838,36 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 174,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,35 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 884,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,38 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 514,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,84 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 230 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 377,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 90,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,89 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 412,24 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,78 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 385,78 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 231 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,04 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 5,21 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,05 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 232 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-11 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.12. Cadru monolit Cm-12 (1 buc) |  |  |  |
| 233 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 119,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 577,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,55 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 125,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,39 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 71,40 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 33,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 234 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 1 190,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 238,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 309,00 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 95,20 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 5,95 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 357,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 357,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 35,70 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 59,50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 29,75 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 178,50 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,19 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,79 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 142,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 23,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 235 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 876,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 262,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 131,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 350,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 236 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 895,60 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 180,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,58 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 942,99 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 18,96 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 530,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 237 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 815,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 383,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,08 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 960,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 58,15 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 628,32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 238 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 16,20 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 3,40 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 17,02 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,33 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,16 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 239 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-12 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.13. Cadru monolit Cm-13 (1 buc) |  |  |  |
| 240 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 64,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 313,31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,07 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 68,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,98 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 38,76 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 241 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 646,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 129,20 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 710,60 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 51,68 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,23 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 193,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 193,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,38 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 32,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,15 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 96,90 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 77,52 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 12,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 242 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 680,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 272,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 243 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 328,64 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 126,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,31 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 361,86 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,29 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 372,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 244 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4 324,72 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 285,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,62 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 4 432,84 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 43,25 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 210,92 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 245 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 55,44 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 11,64 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 58,23 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,12 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,56 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,44 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 246 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-13 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.14. Cadru monolit Cm-14 (1 buc) |  |  |  |
| 247 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 65,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 316,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,34 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 68,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,07 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 39,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 248 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 652,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 130,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 717,20 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 52,16 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 3,26 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 195,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 195,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 19,56 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 32,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 16,30 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 97,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,65 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,98 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 78,24 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 13,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 249 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 680,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 272,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 250 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 589,49 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 151,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,36 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 629,23 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 15,89 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 445,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 251 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 5 623,44 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 371,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,12 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 5 764,03 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 56,23 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 574,56 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 252 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 78,12 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 16,41 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 82,06 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,58 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,79 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 253 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-14 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.15. Cadru monolit Cm-15 (1 buc) |  |  |  |
| 254 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 89,90 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 436,01 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,46 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 94,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 13,89 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 53,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 25,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 255 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 899,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 179,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 988,90 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 71,92 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,50 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 269,70 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 269,70 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 26,97 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 44,95 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 22,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 134,85 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,90 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,35 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 107,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 17,98 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 256 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 680,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 204,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 102,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 272,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,34 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 257 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 306,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 124,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,22 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 338,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,06 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 365,74 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,31 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 258 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 6 076,48 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 401,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,38 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 6 228,39 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 60,76 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1 701,41 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 6,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 259 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 12,96 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 2,72 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 13,61 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,26 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,13 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 260 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-15 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.16. Cadru monolit Cm-16 (1 buc) |  |  |  |
| 261 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 57,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 278,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,83 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 60,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,87 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 34,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 16,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 262 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 574,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 114,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 631,40 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 45,92 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 2,87 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 172,20 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 172,20 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 17,22 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 28,70 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 14,35 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 86,10 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,57 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,86 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 68,88 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 11,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 263 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 356,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 106,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,40 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 142,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,18 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,56 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 264 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 460,69 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 138,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,84 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1 497,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,61 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 408,99 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 265 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 217,02 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 146,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,09 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 272,45 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 22,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 620,77 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 266 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 0,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,13 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 0,63 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,01 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 267 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-16 (1 buc) |  |  |
|  |  | 5.17. Cadru monolit Cm-17 (2 buc) |  |  |  |
| 268 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 3,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 18,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,71 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 4,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,59 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,28 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 269 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 38,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 41,80 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 3,04 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,19 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 11,40 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 11,40 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,14 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,90 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,95 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 5,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,04 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,56 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 270 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 66,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,90 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 26,40 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 271 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 100,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 103,32 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,01 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,22 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 272 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 362,76 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 23,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,81 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 371,83 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,63 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 101,57 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 273 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 3,60 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,76 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 3,78 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,07 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,04 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 274 | CC13H | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm | buc | 248,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 136,40 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 148,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 272,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadru monolit Cm-17 (2 buc) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |
|  |  | 6. Planseele |  |  |  |
|  |  | 6.1. Planseul la cota -0.100 (Pm-1) |  |  |  |
| 275 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 141,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,72 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 149,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 276 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 940,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 940,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 282,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 282,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 47,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 122,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 277 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 880,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 564,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 282,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 752,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 278 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 279 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 084,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 990,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,25 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17 511,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 170,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 783,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 280 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota -0.100 (Pm-1) |  |  |
|  |  | 6.2. Planseul la cota +3.300 (Pm-2) |  |  |  |
| 281 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 | m3 | 145,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 706,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 65,56 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 153,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 22,51 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 87,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 40,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 282 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 972,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 194,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 972,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,86 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 291,60 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 291,60 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 29,16 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 48,60 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 24,30 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 126,36 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 116,64 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 19,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 283 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 944,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 583,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 291,60 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 777,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,97 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 19,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 284 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 285 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 587,22 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 020,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,76 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 18 026,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 175,87 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 924,42 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,59 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 286 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +3.300 (Pm-2) |  |  |
|  |  | 6.3. Planseul la cota +6.700 (Pm-3) |  |  |  |
| 287 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 141,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,72 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 149,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 288 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 940,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 940,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 282,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 282,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 47,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 122,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 289 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 880,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 564,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 282,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 752,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 290 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 291 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 084,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 990,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,25 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17 511,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 170,84 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 783,58 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 292 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +6.700 (Pm-3) |  |  |
|  |  | 6.4. Planseul la cota +10.100 (Pm-4) |  |  |  |
| 293 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 141,60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 686,76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,72 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 149,49 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,88 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,96 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 294 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 940,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 188,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 940,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 282,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 282,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 47,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,50 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 122,20 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,80 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 295 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 880,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 564,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 282,00 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 752,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 296 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,04 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,25 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,10 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 297 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 044,70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 988,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 51,13 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 17 470,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 170,45 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4 772,52 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 298 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 7,56 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 1,59 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 7,94 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,15 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,08 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 299 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 3 284,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 624,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,84 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 32,84 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 284,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 32,84 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 26,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 49,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +10.100 (Pm-4) |  |  |
|  |  | 6.5. Planseul la cota +13.100 si 13.500 (Pm-5) |  |  |  |
| 300 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 140,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 679,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,00 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 147,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 21,63 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 84,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 39,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 301 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 2,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,26 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 2,96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,43 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,78 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 302 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 935,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 187,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 935,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 4,67 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 280,50 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 280,50 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 28,05 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 46,75 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 23,38 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 121,55 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 112,20 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 18,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 303 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 1 870,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 561,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 280,50 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 748,00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,94 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 18,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 304 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 33,82 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,33 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,24 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 305 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 17 917,38 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1 039,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,75 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 18 365,31 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 179,17 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 5 016,87 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 17,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 306 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1, A1, A2) | kg | 3 193,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 606,82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,94 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 31,94 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 3 193,80 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 31,94 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 15,97 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 25,55 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 47,91 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +13.100 si 13.500 (Pm-5) |  |  |
|  |  | 6.6. Planseul la cota +16.200 (Pm-6) |  |  |  |
| 307 | CA04F | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 10,10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,54 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 10,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,56 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 308 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 67,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 67,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,34 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 20,10 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 20,10 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,01 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,35 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,68 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 8,71 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 8,04 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 309 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 134,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 40,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,10 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 53,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,34 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 310 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 058,74 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 61,41 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,18 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 085,21 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,59 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 296,45 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 311 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 231,84 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 44,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,32 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 231,84 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,32 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,85 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseul la cota +16.200 (Pm-6) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Planseele |  |  |
|  |  | 7. Scari |  |  |  |
|  |  | 7.1. Scara Sc-1 |  |  |  |
| 312 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 12,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 62,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,76 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 13,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,98 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,68 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 313 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 140,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 147,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,70 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 42,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 42,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,20 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 7,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,20 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 14,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,49 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 16,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 314 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 192,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 57,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,80 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 76,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,10 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 315 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 321,26 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 20,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,29 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 329,29 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,21 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 89,95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,32 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 316 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 646,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 95,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,94 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1 687,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 16,46 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 461,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 317 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (F-1) | kg | 11,04 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,11 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,11 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 11,04 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,11 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,06 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,09 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |
|  |  | 7.2. Scara Sc-2 (dr, st) |  |  |  |
| 318 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (Cu utilizarea echipamentelor profesionale de turnator de beton, inclusiv vibratoare și utilaje specializate, in vederea obținerii unei suprafete netede și uniforme, eliminând denivelările și golurile care pot afecta stabilitatea) | m3 | 17,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,83 |
|  | 2663102100000300 | Beton M300 | m3 | 18,37 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,69 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,44 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,87 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 319 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile(Placaj Laminat – 18 mm), cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 160,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 168,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,80 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 48,00 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 48,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 4,80 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 8,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 12,80 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 18 mm | m2 | 16,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,56 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,08 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 19,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 320 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 62,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 18,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,30 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 24,80 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,03 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,62 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 321 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 060,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 133,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,24 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2 111,50 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 576,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 322 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 2 400,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 139,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 2 460,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 24,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 672,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara Sc-2 (dr, st) |  |  |
|  |  | 7.3. Scara de acces Sc-3 |  |  |  |
| 323 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t | 0,34 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,65 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,36 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 340,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,70 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,36 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,36 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,36 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,17 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,70 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 324 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv (PF 020) pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc (PF115) , a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,34 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,19 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 2,65 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,33 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,19 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,66 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,33 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scara de acces Sc-3 |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari |  |  |
|  |  | 8. Sarpanta |  |  |  |
| 325 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 19,92 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 431,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,01 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 3,19 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,20 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 16,53 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 143,42 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 87,25 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 67,33 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 39,04 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 756,96 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 2,99 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 8,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 326 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 23,78 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 481,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,51 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 178,35 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,24 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 22,12 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 2,85 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 80,85 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 71,58 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 61,35 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 71,34 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 34,48 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 3,57 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 7,85 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 5,47 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 327 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 43,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37,15 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 10,05 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 74,29 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 292,79 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,52 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 43,70 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,22 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 2,62 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 328 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 313,20 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 59,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,13 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,13 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 313,20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,13 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,57 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,51 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,70 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 329 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,15 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,41 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 8,97 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 4,48 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,63 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,24 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sarpanta |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |

Obiect nr.1.2.b – Construcție capitală

Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereti |  |  |  |
| 1 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 25 S 375*250*238 mm) | m3 | 490,97 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1 846,05 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 388,85 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 491,95 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 50,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,35 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,25 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 2 420,48 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 216,03 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 19,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |
| 2 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 20 N F 500*200*238 mm) | m3 | 540,12 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 030,85 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 427,78 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 541,20 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 55,09 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 18 731,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 49,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,18 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,27 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 2 662,79 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 237,65 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 21,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CD74A | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri ceramice "Porotherm" 11,5 N F 500*115*238 mm) | m3 | 128,73 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 484,02 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 101,95 |
|  | 2663112800050 | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm | m3 | 128,99 |
|  | 2664102102020 | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) | m3 | 13,13 |
|  | 2651122100401 | Ciment M300( saci S1500) | kg | 4 464,36 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 11,84 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,19 |
|  | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,06 |
|  | 2873122004203 | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" | m2 | 634,64 |
|  | 2922140007008 | Macara 8tn | h-ut | 56,64 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 5,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CK27B | Pereti despartitori de constructie usoara: carcasa din profil de aluminiu cu umplutura din panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m (h=200 mm de la pardosea) | m2 | 390,70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 296,93 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,63 |
|  | 20301129511501 | panouri HPL (High Pressure Laminate) gros. 13 mm h=1.85 m | m2 | 390,70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 562,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 62,51 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 21,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 156,28 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 234,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,81 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |
|  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |
|  |  | 3.1. Acoperis plat |  |  |  |
| 5 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula antivapori, un strat | m2 | 134,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,68 |
|  | 2682132601626015 | Pelicula antivapori | m2 | 144,72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | IzF11B | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. | m3 | 25,46 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 40,99 |
|  | 28731220054002 | Polistirenciment | m3 | 26,48 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 7,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | IzF18C k=1.33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 | 134,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 62,38 |
|  | 2664102102018150 | Mortar ciment M150 | m3 | 5,35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,78 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,74 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) | kg | 180,90 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 4,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 182,71 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,90 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,81 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 54,27 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 134,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,36 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 40,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm) | m2 | 134,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 60,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,82 |
|  | 268213260047013 | Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm | m2 | 161,81 |
|  | 268213260047012 | Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm | m2 | 161,81 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 84,42 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 26,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | RpCE26B | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) | buc | 10,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,70 |
|  | 27104036424191 | Aerator | buc | 10,40 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,94 |
|  | 2682122600593 | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm | m2 | 5,20 |
|  | 2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 | kg | 11,44 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 2,29 |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,29 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,83 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,25 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis plat |  |  |
|  |  | 3.2. Acoperis in pante |  |  |  |
| 12 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 9,11 m3) | m2 | 1 264,40 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 284,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 88,51 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 9,11 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 151,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 37,93 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*32 mm) | m3 | 2,64 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 53,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,94 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 19,80 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,03 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,46 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,32 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 8,98 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 7,95 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 6,81 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,92 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,83 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,40 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,87 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,61 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 11,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,99 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 2,70 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 19,97 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 78,73 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,14 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 11,75 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,06 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,70 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,14 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 15 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 9,11 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,28 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 17,86 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 16 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 1 264,40 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 252,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,22 |
|  | 26821326004651 | Folie anticondens | m2 | 1 497,68 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 15 627,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm) | m2 | 1 264,40 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1 390,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 126,44 |
|  | 27104036420001 | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 | m2 | 1 526,76 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 796,57 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 6 638,10 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 6 638,10 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 431,48 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 132,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 27,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 18 | IzF14C | Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.150 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) | m2 | 787,00 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 417,11 |
|  | 2682162611371150 | Placi de vata minerala gros.150 mm (31kg/m3) | m2 | 802,74 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 177,08 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 19 | CE17A | Bariera antivapori | m2 | 742,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 148,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,10 |
|  | 268213260046511 | Bariera antivapori | m2 | 878,90 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 9 171,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 20 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm) | m3 | 1,26 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 25,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,83 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 9,45 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,17 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,15 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,28 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,79 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 3,25 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,78 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,83 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,19 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,42 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 21 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,26 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,07 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,29 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 2,14 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 8,44 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,02 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,26 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,08 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 22 | CK26B | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 112,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,96 |
|  | 27431235490261 | Sort de streasina cu desfasurata 200mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 112,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 448,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 23 | CK26B | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 94,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,52 |
|  | 27431235490262 | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 94,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 376,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 24 | CK26B | Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 104,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,32 |
|  | 27431235490263 | Endova cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 104,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 416,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 25 | CK26B | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) (30 buc) | m | 90,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,20 |
|  | 27431235490264 | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=3m) | buc | 30,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 360,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 26 | CK26B | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm (48 buc) | m | 96,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,68 |
|  | 27431235490265 | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm | m | 96,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 384,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 27 | CK26B | Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 92,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 29,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,36 |
|  | 27431235490266 | Bordura fronton, cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 92,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 368,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 28 | CK01A | Geam la acoperis de tip ''Velux'' (tip mansarda) (FA-1, 900*1600 (10 buc)) | m2 | 14,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,14 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,42 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,88 |
|  | 20301129380001 | Geam la acoperis de tip ''Velux'' (tip mansarda) 900*1600 (10 buc) | buc | 10,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,29 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis in pante |  |  |
|  |  | 3.3. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 29 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 112,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 33,60 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 121,13 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 23,07 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 161,50 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 23,07 |
|  | 28752740000501 | Elemente de legatura pentru jgheab | buc | 11,54 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 23,07 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 153,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,24 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d125mm) | m | 114,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 39,90 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 122,09 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 58,14 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 29,07 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 29,07 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 58,14 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 29,07 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 29,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 4. Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip ''4S'') |  |  |  |
| 31 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1, 3800*1850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 84,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 49,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,06 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 84,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 13,92 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 10,38 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 253,08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 33,74 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 59,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,69 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 32 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2, 2800*1850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 10,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,83 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 10,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,87 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,71 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 41,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,14 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 33 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F3, 1800*1850, cu securizare antiefractie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 36,63 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,93 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 36,63 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 17,22 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 146,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,65 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 29,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 34 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F4, 900*2300, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 28,98 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,90 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 28,98 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,43 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,16 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 173,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,39 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 28,98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 35 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F5, 900*1850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 13,32 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,33 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 13,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9,39 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,29 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 79,92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,99 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 36 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F6, 1800*950, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 20,52 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,05 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 20,52 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 14,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 5,07 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 123,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 20,52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 37 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F7, 3800*950, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 86,64 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 66,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,93 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 86,64 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 40,72 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 14,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 346,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 34,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 69,31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 38 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F8, 1800*600, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 8,64 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,86 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 8,64 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,09 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,13 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 51,84 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,17 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 39 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F9, 1800*1850) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 9,99 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,00 |
|  | 20301129381002 | Ferestre din aluminiu (cu securizare antiefractie) | m2 | 9,99 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,47 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 59,94 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,99 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 40 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F10, 3800*130, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 59,28 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 45,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,74 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 59,28 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 27,86 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 9,78 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 237,12 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,71 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 47,42 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,19 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 41 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F11, 2600*850, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 11,05 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,11 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 11,05 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 7,79 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,73 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,30 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,63 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 42 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F12, 3800*600, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 27,36 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 27,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,74 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 27,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 19,29 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,76 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 164,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,42 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 27,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 43 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F13, 1800*1500, cu folie antiradiatie) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 5,40 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 |
|  | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cu folie antiradiatie) | m2 | 5,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,81 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,33 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,40 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,24 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,11 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 44 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F14, 2600*850) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 2,21 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,22 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,21 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,56 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,55 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13,26 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,33 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 45 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F15, 2600*2300) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 5,98 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,48 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 5,98 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,81 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,99 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,92 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,39 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,78 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 46 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F16, 1600*1300) inclusiv plase antiinsecte | m2 | 2,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu | m2 | 2,08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,51 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,48 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 47 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=250 mm) | m | 428,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 119,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,24 |
|  | 2521106718392250 | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) | m | 436,56 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 746,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 48 | CK26B | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=400 mm) | m | 428,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 136,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,24 |
|  | 27431235490265400 | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre 400 mm | m | 428,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 712,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,28 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 49 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (gratii metalice) | kg | 200,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 60,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,00 |
|  | 2811236306270 | Grilaj pentru scari, balcoane din otel profilat | kg | 200,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,00 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,29 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 1,56 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,78 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,39 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Ferestre (profile de aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan cu sticla tip ''4S'') |  |  |
|  |  | 5. Usi |  |  |  |
| 51 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (U1, Vitraliu din aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) | m2 | 9,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 6,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,46 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 9,55 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,09 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,09 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,18 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 52 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-2, Usa cu framuga aluminiu cu rupere de punte termica cu geamuri termopan) | m2 | 32,50 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 30,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,58 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 32,50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 130,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 17,88 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 6,27 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,50 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 32,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 53 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, Usa interioara asimetrica din aluminiu cu sticla) | m2 | 19,11 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,10 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 19,11 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 76,44 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,51 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,69 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,47 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 19,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 54 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U4, din MDF oarba) | m2 | 68,04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 100,02 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,01 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 68,04 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,78 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 30,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5 ) | m2 | 78,96 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 57,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,32 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 78,96 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 315,84 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 39,48 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 13,82 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 47,38 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 78,96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 56 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U6, din MDF oarba) | m2 | 35,49 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 37,62 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,87 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 35,49 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,77 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 10,65 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,71 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 57 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U7, din MDF oarba) | m2 | 21,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30,87 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,25 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 21,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,79 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 9,45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,42 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 58 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare ) | m2 | 21,84 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 15,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,75 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 21,84 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 87,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 10,92 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,82 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,10 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 59 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U9, din MDF oarba) | m2 | 6,72 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,12 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,27 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,68 |
|  | 20301129300002 | Usi din MDF (oarba) | m2 | 6,72 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,34 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 2,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 60 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U10) | m2 | 26,88 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 100,53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,10 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,11 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,26 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 26,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7,26 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 3,63 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,56 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,11 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,44 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 20,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 61 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U11, PVC cu izolare fonica si prag de 20mm (la grupuri sanitare ) | m2 | 10,08 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,81 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 10,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,04 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,05 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 62 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U12, PVC oarba) | m2 | 5,04 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice | m2 | 5,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,16 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,52 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,88 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,02 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 63 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Um-1, Usa din metal pentru acces in cerdac) | m2 | 1,68 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,67 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,32 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,45 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,47 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,35 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,84 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 64 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi din lemn | m | 709,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 56,72 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 744,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 10,63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 106,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 65 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 61,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,88 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 147,62 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 61,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 366,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  | 6. Finisarea exterioara |  |  |  |
|  |  | 6.1. Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 448,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,44 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 67,20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,40 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 67 | IzF04G | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 44,80 |
|  | 26821326016262 | (material rulant bitum-polimer autoadeziv) | m2 | 492,80 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 716,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 143,36 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,22 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 492,80 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 8,96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,76 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 5,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 68 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 50 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 71,68 |
|  | 252130260290250 | Placi polistiren extrudat XPS - 50 mm | m2 | 452,48 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 1 792,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 3 584,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,45 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 69 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 448,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 179,20 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 985,60 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 134,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 70 | IzF04J1 aplicativ | Membrana cranponata | m2 | 448,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,96 |
|  | 268213260162602 | Membrana cranponata | m2 | 483,84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,22 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (Tip 1) mai jos de cota pamintului |  |  |
|  |  | 6.2. Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului |  |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 146,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,38 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 21,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 72 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 146,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,36 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 147,46 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 584,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 168,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 73 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 146,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 58,40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 321,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 43,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 146,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,38 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 21,90 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,30 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 75 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 146,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 423,40 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 150,41 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 648,82 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 63,41 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,69 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,61 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 10,66 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Soclu (Tip 1) mai sus de cota pamintului |  |  |
|  |  | 6.3. Pereti (Tip 2) |  |  |  |
| 76 | IzF10C aplicativ | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 100 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 150,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 24,00 |
|  | 2521302602902100 | Placi polistiren extrudat XPS - 100 mm | m2 | 151,50 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 600,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 200,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 77 | CF17C K=2 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 150,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 330,00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 45,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 150,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,50 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 22,50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 79 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 150,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 435,00 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 154,53 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 666,60 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 65,15 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,79 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,65 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 10,95 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti (Tip 2) |  |  |
|  |  | 6.4. Pereti (Tip 3) |  |  |  |
| 80 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (150/80kg/m3 0.037 W/mK) | m2 | 452,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 855,18 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 188,94 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri -100 mm | m2 | 488,48 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 826,08 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 282,60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 502,17 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 155,22 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 3 652,16 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,54 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 13,56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 9,49 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 452,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,56 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 67,80 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 82 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 452,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1 310,80 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 465,65 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 2 008,69 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 196,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,91 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,44 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 4,97 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 33,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti (Tip 3) |  |  |
|  |  | 6.5. Pereti (Tip 4) |  |  |  |
| 83 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 00) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 2 206,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11 405,02 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 2 161,88 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 2 272,18 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 426,60 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 16 545,00 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 1,76 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 814,68 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 105,23 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1 484,64 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 16,99 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 116,92 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 84 | CL55A | Montarea sistemului de fatada ventilata Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2) (culoare TE 20) (placi rigide de vata minerala (tip ROCKWOOL VENTIROCK MAX, g=90/50kg/m3 0.0362 W/mK, d=50 (100)mm.) | m2 | 110,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 568,70 |
|  | 267011220215211 | Placi de fibrociment /tip EQUITONE [tectiva]/ (d=8mm, g=14,9 kg/m2 cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.) | m2 | 107,80 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante vata minerala -100 mm (90/50 kg/m2) | m2 | 113,30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 121,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 825,00 |
|  | 1411112204417 | Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115х6х22 | kg | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 40,62 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 5,25 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 74,03 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,85 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 5,83 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 85 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 065,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 548,75 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,21 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,62 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,25 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,20 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 9 292,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti (Tip 4) |  |  |
|  |  | 6.6. Parapet (Tip 5) |  |  |  |
| 86 | IzF10G | Izolatie termica, placi semi-rigide de vata minerala gros.50 mm (tip ROCKWOOL ROCKMIN), 31kg/m3, 0.037 W/mK) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 160,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,60 |
|  | 268216261137050 | Placi vata minerala de vata minerala gros.50 mm (31kg/m3) | m2 | 161,60 |
|  | 23203226000481 | Adeziv | kg | 264,00 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 1 280,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 87 | CE17A | Membrana de difuzie pentru fasade | m2 | 160,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 32,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,00 |
|  | 2682132600465551 | Membrana de difuzie pentru fasade | m2 | 189,52 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 977,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,60 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 88 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (sipca din lemn 50*50, contrasipca din lemn 50*50) | m3 | 1,80 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 36,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,60 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,80 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,45 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,00 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 9,00 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 6,30 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 6,30 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 6,30 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 9,00 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 89 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,53 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,41 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,06 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 12,06 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,02 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,80 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,11 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 90 | CD07A1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Tabla cutata tip H-20 de perete) | m2 | 156,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 148,20 |
|  | 273210364607020 | Tabla cutata tip H-20 de perete pe struct metalica | m2 | 173,16 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 546,00 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 436,80 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 436,80 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,80 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 91 | CK26B | Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 44,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,52 |
|  | 27431235490267 | Profil de colt cu desfasurata 220mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 44,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 176,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,44 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 92 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100mm) (colector 4 buc) | m | 8,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,80 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 8,57 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 4,08 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 2,04 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 4,00 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 4,08 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 2,04 |
|  | 28752740000502 | Elemente de legatura pentru burlan | buc | 2,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 93 | CE06A | Tabla zincata plana cu acoperire polimerica - captusire | m2 | 12,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |
|  | 27104036420002 | Tabla plana cu acoerire din polimer | m2 | 14,49 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 63,00 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 63,00 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 4,09 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 1,26 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Crampon, 30x4, L=450, pas=500) | kg | 35,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,35 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,00 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,35 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,28 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,04 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,26 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,31 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,16 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,02 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 96 | CK26B | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,08 |
|  | 27431235490268 | Glaf "cu lacramar", cu desfasurata 500mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 304,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 97 | CK26B | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 24,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,08 |
|  | 27431235490262 | Sort de coama cu desfasurata 400mm, tabla zincata cu gr=0.5 mm. | m | 76,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 304,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,76 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Parapet (Tip 5) |  |  |
|  |  | 6.7. Copertina (Tip 6) |  |  |  |
| 98 | CD07A1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Captisire cu panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica) | m2 | 142,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 134,90 |
|  | 2732103646070202 | Panouri compozite /tip etalbond (RAL 7037)/, pe structura metalica) | m2 | 157,62 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 497,00 |
|  | 2874115893397 | Bolt tornado K 6/20 OL50 | buc | 397,60 |
|  | 2461117308504 | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO | buc | 397,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertina (Tip 6) |  |  |
|  |  | 6.8. Pereti suport (Tip 8) |  |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) | m2 | 62,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,86 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Grund acrilic hidroizolant) | kg | 9,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,10 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 100 | CF30A | Tencuieli exterioare - material decorativ cu mozaic de cuart (tip Quarz System KS44). | m2 | 62,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75,64 |
|  | 265310210083111 | Quarz System KS44 | kg | 142,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,25 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,37 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti suport (Tip 8) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | 7. Lucrari diverse |  |  |  |
|  |  | 7.1. Scari exterioare (Tip 16) |  |  |  |
| 101 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) | m3 | 42,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,58 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 48,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,20 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 8,82 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 17,64 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 102 | CG22A | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 420,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 336,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 266310210000200 | Beton M200 | m3 | 43,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 13,86 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 42,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,52 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 103 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d6 Bp-1 150*150) | kg | 1 214,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 30,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,07 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1 226,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,07 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 12,14 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 364,20 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,73 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 104 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) | m2 | 420,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 252,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42,00 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 13,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 105 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade | m2 | -420,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -84,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -16,80 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | -4,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -1,68 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2,52 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -1,26 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 106 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) | m2 | 420,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 945,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 105,00 |
|  | 266111280070021 | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm | m2 | 432,60 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 701,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 126,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 8 400,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 378,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 18,90 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,04 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Scari exterioare (Tip 16) |  |  |
|  |  | 7.2. Copertine |  |  |  |
| 107 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (carcasa pentru copetine) | kg | 550,30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 104,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,50 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,50 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 550,30 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 5,50 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,75 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,40 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 8,25 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 108 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,55 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,54 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 4,29 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 2,15 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,30 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,07 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 109 | CE18A | Policarbonat monolit gros.3 mm | m2 | 74,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,40 |
|  | 26651227005553 | Placi Policarbonat monolit gros.3 mm | m2 | 93,24 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 17,09 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 777,00 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 777,00 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 3,89 |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,31 |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,54 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,48 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Copertine |  |  |
|  |  | 7.3. Balustrada interioara (B-1) |  |  |  |
| 110 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-1) | kg | 468,16 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 88,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,68 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,68 |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (balustrada) | kg | 468,16 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,75 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,36 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 9,36 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 111 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,47 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,03 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 3,67 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 1,83 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,26 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,92 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrada interioara (B-1) |  |  |
|  |  | 7.4. Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4) |  |  |  |
| 112 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (B-2, B-3, B-4) | kg | 1 840,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 349,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,41 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 18,41 |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (balustrada) | kg | 1 840,90 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 9,20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,73 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 18,41 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,82 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 36,82 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 113 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,84 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 11,85 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 14,35 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 7,18 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 1,01 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,59 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,79 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Balustrada exterioara (B-2, B-3, B-4) |  |  |
|  |  | 7.5. Pereul (S=106,8 m2) |  |  |  |
| 114 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,66 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,07 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,50 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 115 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) | m3 | 21,36 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,15 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 24,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,14 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 8,97 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 116 | IzF04J1 aplicativ | Pelicula 200mkm | m2 | 106,80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,14 |
|  | 2682132601626021 | Pelicula 200mkm | m2 | 115,34 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 117 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg | 331,10 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,66 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 334,41 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,66 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,31 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 99,33 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |  |
| 118 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (100 mm) | m3 | 10,68 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 42,72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,27 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 11,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,08 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6,41 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2,67 |
|  |  | Total |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereul (S=106,8 m2) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (24%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor (max 7%) |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (max 2%) |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (max 14,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (max 6%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Clădiri şi construcţii provizorii (max -1,5%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros (max 0,8%) |  |  |
|  | Plata pentru energie electrică aferenta lucrari (iluminare santier, cladiri auziliare, etc.) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Cheltuieli neprevăzute (max 2%) |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total Deviz |  |  |