Specificație tehnică deplină solicitată. Standarde de referință

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul I |  |
| 1 | 34100000-8 | Automobil de serviciu | Anul producerii: minim 2020, nou neutilizat Tipul caroseriei SUV Tipul de combustibil: benzină aspirat natural Capacitate cilindrică: minim 1995 – maxim 2050 cm3 Numărul cilindrilor – 4 Numărul supapelor – 16 Gardă la sol minim 180 mm Capacitate rezervor minim 50 l Putere (CP): Minimum 150 c.p Transmisie: 4x4 Cutie de viteze: min. 6AT variantă clasică Norme de poluare: Euro 5 Garantie minim 4 ani sau 120 000 km parcurs Airbaguri sofer, pasageri fata, laterale, de tip cortina Centuri de siguranța pentru toate locurile; Scut protecție motor; Proiectoare ceata fata; ESP sau analog inclusiv ABS; ASR sau analogic Securitate Alarmă cu protecţie centrală/ închidere centralizată Lumini de drum permanente Senzor de aprindere automată a farurilor Sistem de monitorizare presiune pneuri; Sensori parcare spate Semnal „stop” adăugător Număr locuri 5 (pasageri + șofer); Număr uși: 5 uși; Aer condiționat automat; Geamuri electrice; Tetiere reglabile pe înalțime pentru toate locurile; Jante min R17 Dimensiuni: Lungime/lăţime/înălţime (mm) minim- 4470,1850,1640 Apărătoare noroi față/spate Servodirectie sau echivalent Suport portbagaj exterior Capacitate portbagaj min - 480 litri cu scaune standard Culoare caroserie: nuanta inchisa Inchidere centralizata actionata prin telecomanda Volan reglabil înălțime și adîncime; Oglinzi retrovizoare reglabile şi încălzite electric Incalzire scaune fata Scaun șofer cu reglare pe înălțime; Sistem audio cu radio, mp3 player, Bluetooth Roata de rezerva intreaga Cruise Control cu limitator de viteza |