Specificația tehnică pentru reparația imprimantelor, multifuncțională de capacitate înaltă cât și încărcarea/regenerarea cartușelor din ÎS “Moldelectrica”.

| № | Denumirea bunurilor materiale | Specificații tehnice | Notă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serviciu de încărcarea și regenerarea cartușe. | Încărcarea și regenerarea următoarelor tipuri de cartușe: Canon 045 C Canon 045 M Canon 045 Y Canon 045 BK Canon 047 Canon 049 Canon 054 C Canon 054 M Canon 054 Y Canon 054 BK Canon 057 Canon 057H Canon 703 Canon 712 Canon 725 Canon 728 Canon 737 Canon C-EXV-33 Canon C-EXV-42 Canon C-EXV-60 Canon CF217A Canon CF259A Canon EP22 Canon FX10 Canon T06 Canon T08 Canon - 069 Black Canon - 069 Cyan Canon - 069 Magenta Canon - 069 Yellow Canon - 069H Black Canon - 069H Cyan Canon - 069H Magenta Canon - 069H Yellow HP C4129X (29x) HP C7115A HP C9730A HP C9731A HP C9732A HP C9733A HP CB435A (35A) HP CB436A HP CB540A HP CB541A HP CB542A HP CB543A HP CE505A HP CF210A HP CF211A HP CF212A HP CF213A HP CF279A HP CF230A HP CF232A HP CF244A HP CF259A HP Q2610A (10A) HP Q2612A (12A) HP Q2613A (13A) HP Q2615A (15A) HP Q5949A (49A) HP Q6470A HP Q7581A HP Q7582A HP Q7583A HP Q7516A HP C9730A HP C9731A HP C9732A HP C9733A Kyocera TK-1110 Xerox 101R Xerox 106R Xerox 106R01159 Xerox B205V (106R04348/49) | Furnizorul garantează calitatea reîncărcării/regenerării si calitatea imprimării cartușului (imprimare fără pete, dungi, estompare, decolorare, deplasare, pete) pana la epuizarea tonerului. In cazul depistării acestor defecte in timpul funcționarii, le elimina pe cheltuiala proprie in termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii. |
| 2 | Serviciu de mentenanță a imprimantelor | Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului a următoarelor imprimante: Canon LBP 226dw Canon LBP 223dw Canon LBP 2900 Canon LBP 3000 Canon LBP 6000 Canon LBP 6020 Canon LBP 6030 Canon LBP 6200d Canon LBP 6230dw Canon LBP 611cn Canon LBP 621cw Canon LBP 1120 Canon MF 113w Canon MF 211 Canon MF-216n Canon MF 237w Canon MF247DW Canon MF 3010 Canon MF 4018 Canon MF4120 Canon MF 4320d Canon MF 4340d Canon MF 4410 Canon MF 4418 Canon MF 4430 Canon MF 4450 Canon MF 453dw Canon X 1238 II Canon MF 754Cdw Canon IR1435if Canon IR1643if Canon IR2018 Canon IR2204 Canon IR2206N Canon iR2425i Canon IR2630i Canon IR2520 Canon IR2520D Canon IR2520i Canon IX-4000 Canon IX-6840 Canon Pixma G2411 MFD Canon iPF770 HP LaserJet 1005 HP LaserJet 1020 HP LaserJet 1022 HP LaserJet 1160 HP LaserJet 1320 HP LaserJet M1120 MFP HP LaserJet P3005n HP LaserJet 5100 HP LaserJet 5200 HP Color LaserJet CP3505n HP Color LaserJet CP5550n HP Laser Jet Pro M130nw HP LaserJet M227sdn HP LaserJet M251nw HP LaserJet M26nw HP LaserJet Pro MFP M28 HP LaserJet M428fdn HP LaserJet Pro M1132 HP LaserJet P2055dn Xerox B215 Epson L1300 Epson LX-350 Epson Stylus photo 1410 Epson FX 2190 Kyocera FS-1040 | Să se indice preţul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: Schimbarea Pick up roller; Schimbarea Fuser Film; Schimbarea Lower Pressure roller; Schimbarea separation pad; Schimbarea blocul de lazer; Schimbare Main Board; Profilaxia imprimantei; Schimbare PrintHead (imprimante matricială și imprimante cu jet); |

Cartușele pentru reîncărcare/regenerare sunt transferate în loturi de mai multe bucăți.

Lucrările de reparație/întreținere/alimentare trebuie efectuate în afara sediului IS Moldelectrica.

Preluarea și restituirea cartușelor și echipamentelor se efectuează prin plecarea unui angajat al furnizorului la adresa IS Moldelectrica - Chișinău, Alecsandri 78.

Diagnosticarea, eliminarea defecțiunilor, reparațiile simple ale echipamentelor de mari dimensiuni trebuie efectuate la sediul IS Moldelectrica. Expedierea la biroul furnizorului de servicii este posibilă numai după diagnosticarea la fața locului pentru reparații complexe care necesită echipamente și/sau materiale speciale.

Termenul limită pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a cartușelor este de cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Termenul pentru efectuarea procedurilor standard de reparație (înlocuirea foliei termice a imprimantei) este de cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii cererii.

Lista cartușelor și domeniul estimat al serviciilor sunt prezentate în tabel.

Furnizorul de servicii se obligă să repare toate echipamentele care funcționează cu cartușele specificate în anexa 1 și toate echipamentele de dimensiuni mari specificate în anexa 2. În cazul în care este imposibilă repararea anumitor dispozitive (de exemplu, din cauza lipsei de piese de schimb pe piață), aceasta trebuie sa fie indicat în ofertă.

In oferta de prețuri este necesar sa se indice costul serviciilor de reîncărcare si regenerare pentru fiecare tip de cartușe (pe unitate).