Caiet de sarcini

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.___ din “  ______ _ 2020

“ __” ______________                                                                                ______s.Zăicani___

(localitatea)

- Autoritatea contractantă     ______ ___________________________________________

- Organizatorul procedurii de achiziţie _ ________________________________________

- Obiectul achiziţiei Lucrări de reparații a blocurilor sanitare la Liceul teoretic______ ’’L.Gherman_’’ din s.Zăicani, r-ul Rîșcani__________________________________

- Cod CPV: __45000000-7__

Lista lucrărilor:

| № crt. Simbol norme şi Cod resurse Lucrări şi cheltuieli Unitatea de masura Volum 1 2 3 4 5 1. Viceu nr.1 (et.1) 1 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat buc 3,000 2 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,000 3 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 9,340 4 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 16,850 5 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica m2 39,600 6 RpCR29A Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant m2 31,140 7 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 31,140 8 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 31,140 9 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 31,140 10 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 31,140 11 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 31,140 12 RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 31,140 13 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 39,600 14 CI22B Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm m2 39,600 15 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 16,850 16 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 17 CF56A Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 16,850 18 RCsJ27C Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj m2 1,680 19 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 20 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor m2 16,850 21 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 22 RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 16,850 23 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 16,850 24 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 25 CG47C Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm m2 16,850 26 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 30,900 27 RpCO50B Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice m 47,000 28 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv m2 5,400 29 CK23A Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv m2 6,000 30 CK22C Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa m2 13,400 31 CK26A Glafuri montate la ferestre din mase plastice m 3,400 32 RpSC24B1 Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P buc 3,000 33 RpSC26A Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 3,000 34 RpSC24B1 Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P buc 1,000 35 RpSC21C Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal buc 3,000 36 RpSC21C Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal buc 1,000 37 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 1,200 38 RpIB02A Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda m2 1,200 39 IC35B Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 25,000 40 IC38A Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 26,000 41 ID04A Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm buc 11,000 42 IC40A Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida buc 30,000 43 SE57A Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l buc 1,000 44 1-07-001-1 Conectarea motoarelor electrice asincrone buc 2,000 45 RpEE01A Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu buc 4,000 46 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,000 47 SE59A Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. buc 4,000 48 SE59A Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. buc 4,000 49 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 4,000 50 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 5,000 51 RpED20B Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x35 mmp m 40,000 52 RpED12B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp m 40,000 53 RCsU09A Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare t 1,500 54 TRI1AA04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 1,500 55 TsI50A6 Transportarea deseuri din constructii cu autobasculanta la distanta 6 km t 1,500 2. Viceu nr.2 (et.1) 56 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) m2 7,800 57 RpCK42C Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2 8,350 58 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica m2 14,830 59 RpCR29A Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant m2 19,680 60 CD51A Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m 100m2 0,244 61 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 44,330 62 RpCJ12A Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane m2 44,330 63 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 44,330 64 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 44,330 65 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor m2 44,330 66 RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 44,330 67 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 39,600 68 CI22B Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm m2 39,600 69 CK50A Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane m2 16,850 70 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 71 CF56A Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 16,850 72 RCsJ27C Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj m2 1,680 73 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 74 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor m2 16,850 75 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 76 RpCR07A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 16,850 77 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 16,850 78 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (BETONGRUNT) m2 16,850 79 CG47C Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm m2 16,850 80 CK18B Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice m 30,900 81 RpCO50B Inlocuirea baghetelor la timplarie, din mase plastice m 47,000 82 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv m2 5,400 83 CK23A Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv m2 6,000 84 CK22C Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa m2 13,400 85 CK26A Glafuri montate la ferestre din mase plastice m 3,400 86 RpSC24B1 Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P buc 4,000 87 RpSC26A Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 4,000 88 RpSC21C Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal buc 4,000 89 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 1,200 90 RpIB02A Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda m2 1,200 91 IC35B Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm m 25,000 92 IC38A Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv buc 26,000 93 ID04A Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm buc 11,000 94 IC40A Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida buc 30,000 95 SE57A Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l buc 1,000 96 1-07-001-1 Conectarea motoarelor electrice asincrone buc 2,000 97 RpEE01A Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu buc 4,000 98 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,000 99 SE59A Uscator de mini montat pe perete din caramida sau b.c.a. buc 4,000 100 SE59A Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. buc 4,000 101 SC13A Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. buc 4,000 102 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate buc 5,000 103 RpED20B Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x35 mmp m 40,000 104 RpED12B Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp m 40,000 105 RCsU09A Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare t 1,500 106 TRI1AA04C3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 t 1,500 107 TsI50A6 Transportarea deseuri din constructii cu autobasculanta la distanta 6 km t 1,500 3. Hazna 108 TsC03B1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 100 m3 0,150 109 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 3,000 110 CP10B Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc buc 8,000 111 CP10B Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc buc 2,000 112 AcE07A Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I buc 2,000 113 TsI50C Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km t 20,000 |
| --- |
| Informaţie financiară: Sursa de finanţare buget local. Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor 60 zile. Modul de prezentare a ofertelor: ofertele se prezintă în limba __de stat_____, cu specificarea clară a parametrilor; preţul lucrărilor se indică în lei MD; oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa:nSIA RSAP MTender. Oferta este valabilă 60 de zile de la data limită de depunere a ofertei. Data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic. Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - preţul cel mai mic. Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: Corespunderea cerințelor de calificare solicitate. Prezentarea formularelor conform capitolului III din ,,Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări,, Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.31 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Condiţiile de contractare: contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de _10_zile după finisarea termenului de așteptare conform art.32 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: Nr. Denumirea documentului/cerințelor Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: Obl. Da /Nu 1 DUAE (conform Ordinului nr.72 din 30.06.2020 al Ministerului Finanțelor) Complectarea modelului atașat de autoritatea contractantă în SIA RSAP Mtender Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 2 Oferta formularul F3.1 Devizile original formele nr.3; nr.5; nr.7 Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 3 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 4 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 5 Formularul informativ despre ofertant formularul F3.7 Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 6 Declaraţie privind la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiar formularul F3.8 Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 7 Declarație privind experiența similară a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit formularul F3.9 Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor). un contract ce au avut ca obiect execuția unor lucrări similar cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 8 Declarație privind lista principalelor lucrări executate, în domeniul de activitate afirent obiectivului contractului, în ultimul an de activitate formularul F3.10 Ofertantul trebuie să demonstreze că valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract (copia contractelor, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 9 Ultimul raportul financiar Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Da 10 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului formularul F3.11 Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Da 11 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului formularul F3.12 Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Da 12 Garanție pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Da 13 Garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice La semnarea contractului Da 17. Relaţii de contact ________________________________________________________ L.Ș. Tel.: 0256__________ |  |  |  |  |