Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie a casei scarii a cabinetului medical si holului.                              (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de reparatie a casei scarii a cabinetului medical si holului in cadrul IP Gradinita-Cresa nr.199.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "18" aprilie 2022

IET 199 Formular Nr.1 WinCmeta2000 (denumirea obiectivului) Lista cu cantitaţile de lucrări № Deviz-oferta № Lucrari de reparatie a casei scarii si cabinetului si holului IET 199 (denumirea lucrări) № crt. Simbol norme, cod resurse Denumire lucrări U.M. Cantitate 1 2 3 Capitolul 1. Punctul medical si holul 4 5 Capitolul 1.1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1.1. Demontari 1 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta m2 11,00 2 RpCP44B Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor kg 325,00 3 RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc m2 35,16 4 RpCM33D Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile m2 42,84 5 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti m2 100,98 6 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile buc 1,00 Capitolul 1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor Capitolul 1.1.2.1. Pereti si tavan 7 CD72A Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m m2 2,50 8 CF54C Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor m2 10,55 9 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 35,16 10 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pareti m2 100,98 11 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 100,98 12 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 100,98 13 CF51B k=5 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) m2 100,98 14 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 100,98 15 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor m2 100,98 16 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa siliconata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 100,98 17 CI06C Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x50 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor m2 4,00 Capitolul 1.1.2.2. Pardosele 18 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 35,16 19 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei m2 35,16 20 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 m2 35,16 21 CG09A Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp m 28,00 Capitolul 1.1.2.3. Timplarie 22 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane m2 8,00 23 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilot m2 8,00 24 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a glafurlor m2 8,00 25 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 8,00 26 CK22A Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet m2 8,50 27 CK21A Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv m2 5,00 Capitolul 1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare 28 RpSC21C Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal buc 1,00 29 RpSD35A Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" buc 1,00 30 RpSD25A Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" buc 2,00 31 RpSA20B Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm m 8,00 32 IC38A Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT buc 4,00 33 RpSA43C Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" buc 6,00 34 RpSB13C Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm m 4,00 35 RpSB14C Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 2,00 36 RpSB14C Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 2,00 37 RpSB15C Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm buc 1,00 Capitolul 1.1.3. Lucrari diverse 38 TrB05A2-9 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m t 3,00 39 TRI1AA04B3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 t 3,00 40 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km t 3,00 Capitolul 1.2. Lucrari de montare Capitolul 1.2.1. Lucrari electrice 41 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile buc 8,00 42 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) buc 8,00 43 RpED20A Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC m 60,00 44 RpEE14D Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 45 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 10,00 46 RpEF15A Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W buc 8,00 47 RpEF17A Montarea lampii de semnalizare -Exit buc 2,00 48 RpEA05B Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm m 100,00 49 RpEA09B Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm m 30,00 50 RpEB10G Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp m 40,00 51 RpEB10H Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp m 60,00 Capitolul 2. Casa scarii Capitolul 2.1. Lucrari de constructie Capitolul 2.1.1. Demontari 52 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti m2 265,04 53 RpCO56A Demontari: usi m2 6,60 54 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (ferestre) m2 8,54 55 RpSA03A Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" m 3,50 56 RpIB11A Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare m2 3,50 Capitolul 2.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor Capitolul 2.1.2.1. Pereti si tavan 57 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2 16,65 58 CB14A Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) m2 222,00 59 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"intr-un strat, la pareti si tavan m2 265,04 60 CF50B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 179,70 61 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului m2 85,35 62 CF17C Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj m2 179,70 63 CF51B k=5 Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) m2 179,70 64 CF53B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) m2 85,35 65 CK18C Montarea coltarilor perforate la deschisuti din aluminiu 20*20 m 140,00 66 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor m2 265,05 67 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor m2 193,17 68 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa siliconata , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 193,17 69 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare m2 71,88 70 CF30A Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "tencuiala mozaicata" la pereti m2 71,88 71 CH06C Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in pardosea, confectionata din teava din innox la Scari m 16,50 72 CH06A Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox ( protectie la fereastra) m 3,00 CH06A Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parete , confectionata din teava din innox ( 1 singura bara ) m 13,50 73 Capitolul 2.1.2.2. Pardosele 74 CG01A Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin m2 42,26 75 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei m2 175,83 76 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 m2 175,83 CI14A Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv m 98,90 77 Capitolul 2.1.2.3. Retele de incalzire 78 IB05A Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii buc 3,00 79 IB20A Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. buc 3,00 80 RpIC28B Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Dop pentru radiator buc 3,00 81 RpIC28A Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" " set pentru radiator buc 3,00 82 RpID07A Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" -Maievski buc 3,00 83 IC36B Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. m 5,00 84 IC36A Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. m 6,00 85 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez d=25x3/4 buc 3,00 86 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere d=25x3/4 buc 6,00 87 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot d=25 mm buc 6,00 88 IC38B Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa d=25 mm buc 3,00 89 IC38H Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm buc 6,00 ID01B Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" buc 1,00 90 Capitolul 2.1.2.4. Timplarie 91 CF61A Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane m2 22,00 92 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilot m2 22,00 93 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a glafurlor m2 22,00 94 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual m2 22,00 95 CK25A Usi confectionate din profiluri din mase plastice ( cel putin 4 camere ) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv m2 6,60 CK23B Ferestre din mase plastice( cel putin 4 camere ) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv m2 8,54 96 Capitolul 2.1.3. Lucrari diverse 97 TrB05A2-9 Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m t 15,00 98 TRI1AA04B3 Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 t 15,00 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km t 15,00 Capitolul 2.2. Lucrari de montare 99 Capitolul 2.2.1. Lucrari electrice 100 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile buc 6,00 101 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) buc 4,00 102 RpED20A Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC m 50,00 103 RpEE14D Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 buc 2,00 104 RpEE03A Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic buc 4,00 105 RpEF15A Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong LED 48W buc 4,00 106 RpEF15A Montarea corpurilor de iluminat la pareti montate pe pareti tip LED 2*18W buc 4,00 107 RpEF17A Montarea lampii de semnalizare -Exit buc 3,00 108 RpEA05B Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm m 80,00 109 RpEB10G Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp m 60,00 110 RpEB10H Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp m 20,00

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data  „___” _________ 202_

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)