Caiet de sarcini autovehicule

- Lot 1 (Autovehicul Sedan)

| TIP CAROSERIE | Sedan |
| --- | --- |
| CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | 900 - 1600 cm3 / 3-4 cilindri |
| CARBURANT | Benzina |
| CUTIE DE VITEZE | manuală, min. 5+1 trepte |
| TRACŢIUNE | 4x2 (faţa) |
| NIVEL DE POLUARE | Euro 6 |
| NUMĂR DE LOCURI | 5 |
| PUTERE MOTOR | min. 70 cp |
| CUPLU MAXIM | min.90 (Nm) |
| DIRECŢIE | asistată (hidraulic/electric) |
| SISTEM DE FRÎNARE | cu antiblocare a roţilor (ABS) și distribuţia forţei de frînare |
| CONSUM CARBURANT | max. 7,0 L./100km |
| CAPACITATE REZERVOR | min. 40 L. |
| MASA MAXIMA AUTORIZATA | max. 1600 kg |
| DIMENSIUNI AUTOMOBIL | Lungime: 4200mm - 4500mm; Lăţime : 1700mm - 2000mm |
| VOLUM PORTBAGAJ | 400-600 l (fără bancheta spate rabatata) |
| ROATA DE REZERVA | de mărime normală |
| GARDA LA SOL | min. 140 mm |
| PROTECŢIE MOTOR | Scut motor de metal sau plastic |
| DOTARI | ABS cu distribuirea forței de frînare (EBD) și asistentă la frînarea de urgență (EBA); Sisteme antipatinare și control al traiectoriei (ASR+ESP) și asistența la pornire în rampă(HSA) -Airbag frontale/ laterale şofer și pasager; |
| SISTEM ANTIFURT | imobilizator electronic |
| CULOARE | Culoare deschisă (alb, bej, crem, etc.) |
| GARANŢIE | Min. 3 ani sau 100 mii km. |
| ANUL FABRICAŢIEI | automobil nou, fabricat în anii 2020 |
| TERMEN DE LIVRARE | 30 zile |
| ANVELOPE 2 complecte (iarnă/vara) | 185/65/R14 sau R15 |
| Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri | DOTAT |
| Jante de oțel cu capace | DOTAT |
| Scaun șofer și volan reglabil pe înălțime | DOTAT |
| Închiderea centralizată cu telecomandă pe cheie | DOTAT |
| Set covoroașe cauciuc pentru salon | DOTAT (față, spate) |
| Trusa medicală și stingător | DOTAT |
| Aer condiţionat+filtru de polen | DOTAT |
| Radio | DOTAT |
| Proiectoare dublu optice și de ceață | DOTAT |

- Lot 2 (Autovehicul Universal)

| TIP CAROSERIE | Universal |
| --- | --- |
| CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | 900 - 1600 cm3 / 3-4 cilindri |
| CARBURANT | Benzina |
| CUTIE DE VITEZE | manuală, min. 5+1 trepte |
| TRACŢIUNE | 4x2 (faţa) |
| NIVEL DE POLUARE | Euro 6 |
| NUMĂR DE LOCURI | 5 |
| PUTERE MOTOR | min. 70 cp |
| CUPLU MAXIM | min.90 (Nm) |
| DIRECŢIE | asistată (hidraulic/electric) |
| SISTEM DE FRÎNARE | cu antiblocare a roţilor (ABS) și distribuţia forţei de frînare |
| CONSUM CARBURANT | max. 8,0 L./100km |
| CAPACITATE REZERVOR | min. 40 L. |
| MASA MAXIMA AUTORIZATA | max. 1800 kg |
| DIMENSIUNI AUTOMOBIL | Lungime: 4200mm - 4600mm; Lăţime : 1700mm - 2000mm |
| VOLUM PORTBAGAJ | 500-600 l (fără bancheta spate rabatata) |
| ROATA DE REZERVA | de mărime normala |
| GARDA LA SOL | min. 140 mm |
| PROTECŢIE MOTOR | Scut motor de metal sau plastic |
| DOTARI | ABS cu distribuirea forței de frînare (EBD) și asistentă la frînarea de urgență (AFU); Sisteme antipatinare și control al traiectoriei (ASR+ESP) și asistența la pornire în rampă(HSA) -Airbag frontale/ laterale şofer și pasager; |
| SISTEM ANTIFURT | imobilizator electronic |
| CULOARE | Culoare deschisă (alb, bej, crem, etc.) |
| GARANŢIE | Min. 3 ani sau 100 mii km. |
| ANUL FABRICAŢIEI | automobil nou, fabricat în anii 2020 |
| TERMEN DE LIVRARE | 30 zile |
| ANVELOPE 2 complecte(iarnă/vara) | 185/65/R14 sau R15 |
| Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri | DOTAT |
| Jante de oțel cu capace | DOTAT |
| Scaun șofer și volan reglabil pe înălțime | DOTAT |
| Închiderea centralizată cu telecomandă pe cheie | DOTAT |
| Set covoroașe cauciuc pentru salon | DOTAT (față, spate) |
| Trusa medicală și stingător | DOTAT |
| Aer condiţionat+filtru de polen | opţional |
| Radio | DOTAT |
| Proiectoare de ceață | DOTAT |
| Iluminare portbagaj | DOTAT |
| SAFEU DIN METAL | Safeu securizat cu lacăt, pentru transportarea medicamentelor Înălțimea 500-600mm, Lățimea 250-400 mm, Lungime 280-400 mm, fixat de podeaua portbagajului automobilului |

- Lot 3 (Autovehicul SUV)

| TIP CAROSERIE | SUV (universal cu 5 uși crossover) |
| --- | --- |
| CAPACITATEA CILINDRICA A MOTORULUI | 1300 - 1600 cm3 / 4 cilindri |
| CARBURANT | Motorina |
| CUTIE DE VITEZE | manuala, min. 6+1 trepte |
| TRACŢIUNE | 4x2 (faţa) |
| NIVEL DE POLUARE | Euro 6 |
| NUMĂR DE LOCURI | 5 |
| PUTERE MOTOR | min. 90 cp |
| CUPLU MAXIM | 200-260 (Nm) |
| DIRECŢIE | asistata (hidraulic/electric) |
| SISTEM DE FRÎNARE | cu antiblocare a roţilor (ABS) și distribuţia forţei de frînare |
| CONSUM CARBURANT | max. 5,0 L./100km |
| CAPACITATE REZERVOR | min. 45 L. |
| MASA MAXIMA AUTORIZATA | max. 1900 kg |
| DIMENSIUNI AUTOMOBIL | Lungime: 4200mm - 4600mm; Lăţime : 1700mm - 2100mm |
| VOLUM PORTBAGAJ | 350-500 l (fără bancheta spate rabatata) |
| ROATA DE REZERVA | de mărime normala |
| GARDA LA SOL | min. 200 mm |
| PROTECŢIE MOTOR | Scut motor de metal sau plastic |
| DOTARI | ABS cu distribuirea forței de frînare (EBD) și asistentă la frînarea de urgență (EBA); Sisteme antipatinare și control al traiectoriei (ASR+ESP) și asistența la pornire în rampă(HSA) -Airbag frontale/ laterale şofer și pasager; |
| SISTEM ANTIFURT | imobilizator electronic |
| CULOARE | Culoare închise (negru, albastru, sur, etc.) |
| GARANŢIE | Min. 3 ani sau 100 mii km. |
| ANUL FABRICAŢIEI | automobil nou, fabricat în anii 2020 |
| TERMEN DE LIVRARE | 30 zile |
| ANVELOPE 2 complecte(iarnă/vara) | 225-215/55-65/R16 sau R17 |
| Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri | DOTAT |
| Jante de oțel cu capace | DOTAT |
| Scaun șofer și volan reglabil pe înălțime | DOTAT |
| Închiderea centralizată cu telecomandă pe cheie | DOTAT |
| Set covoroașe cauciuc pentru salon | DOTAT (față, spate) |
| Trusa medicală și stingător | DOTAT |
| Camera video p/u asistența la parcare | DOTAT |
| Aer condiţionat+filtru de polen | DOTAT |
| Media Nav (sistem de navigare cu ecran tactil) | DOTAT |
| Radio | DOTAT |
| Iluminare portbagaj | DOTAT |
| Proiectoare de ceață | DOTAT |