CAIET DE SARCINI

bunuri

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Unitatea de captare video portabilă (Body camera) 60 bucăți |
| --- |
| Nr | Cerințe | Specificații tehnice |
|  | Unitate de captare foto/video | Tip senzor | CMOS sau echivalent |
|  |  | FOV | Orizontală min 120o |
|  |  |  | Verticală min 600 |
|  | Imagine | Obturator | Obturator digital |
|  |  | Zi/Noapte | Filtru de tăiere IR , |
|  | Video | Compresie video | H.264 sau H.265 |
|  |  | Rezoluție video | Min 1920x1080/25 fps |
|  |  | Captare ecran (screenshot) | DA |
|  | Audio | Înregistrare audio | Da |
|  | Poziționare | GPS | DA |
|  | General | Indicator | Indicator de încărcare, indicator de funcționare în față |
|  |  | Buton | Pornire/oprire, capturare, înregistrare, |
|  |  | Greutate | Maxim 220 g împreună cu echipamentul destinat fixării |
|  |  | Alimentare electrică | Acumulator |
|  |  | Temperatura de lucru | Min -18 °C + 40 °C |
|  |  | Grad de protecție | Min IP65 |
|  |  | Atașare | suport magnetic care să permită rotirea de 360° , să asigure o conexiune fiabilă cu punctul de atașare de pe uniforma de serviciu (excluzând deteriorarea fizică), inclusiv cazuri speciale (reținere, altercații, etc.) |
|  |  | Criptare | Camera și software-ul încorporat trebuie să fie capabile să transmită date la nivelul de criptare de cel puțin AES256 |
|  |  | IR | Da, |
|  | Stocare | Capacitatea de stocare internă | Cel puțin stocare pentru 8 ore de funcționare continuă |
|  | Acumulator | Demontabil | Nu |
|  |  |  | Minim 8 ore de funcționare continuă |
|  | Evenimente | Preînregistrare eveniment | Minim 60 sec |
|  | Garanție | Min 24 luni |
|  | Manual de utilizare în limba română | Da |
|  | Instruirea angajaților ( min 60 persoane) | Da |
| Unitatea de stocare a informației și alimentarea acumulatorului (Dock-Station) cu soft inclus pentru procesare și gestionare (EN/RUS) minim 30 de unități de captare simultan |
| Nr. | Cerințe | Specificații tehnice |
|  | Numărul unităților de captare | Capacitatea minimală a unei dock-station de 8 stații simultan (se va oferta cantitatea de dock-station necesară fixării a minim 30 stații) |
|  | Capacități funcționale | Alimentarea acumulatorului unităților de captare |
|  |  | Descărcarea simultană a înregistrărilor min 8 dispozitive (în regim automat, dacă a fost întreruptă copierea fișierului la revenire sa fie sincronizare cu extragerea fișierului nefinalizat) |
|  |  | Capacitatea de căutare a înregistrărilor după: dată, oră, dispozitiv, tip fișier, și altele. |
|  | Unitatea de procesare | Min Quad Core sau echivalent cu capacitate suficientă pentru a asigura funcționarea stabilă |
|  | Memorie operativă | Minim 4G RAM |
|  | Spațiu de stocare încorporat | Minim 8 TB, minim 1 slot liber pentru extindere, Hard Disk-urile sa reziste la un regim de utilizare special fata de computerele personale, constand in functionarea continua 24 de ore, 7 zile pe saptamana, conditie obligatorie pentru un sistem de supraveghere video (DVR, NVR...) |
|  | Sistem de operare | Sistem de operare preinstalat pe un SSD min 512 GB |
|  | Viteza de stocare a informației | Timpul de copiere trebuie sa corespundă cu timpul de înărcare |
|  | Interfețe | Min 2xUSB 3.0. |
|  |  | Min 1x HDMI sau DP |
|  |  | Audio input/output |
|  |  | Network 2x10M/100M/1000M ethernet |
|  | Indicatori | Stare înregistrare, stare spațiu stocare, stare conexiune rețea, stare alimentare |
|  | Compatibilitate | Același brand name ca Unitățile de captare portabile și compatibile cu acestea |
|  | Echipamente periferice | Fiecare stație de încărcare trebuie să fie echipată cu tastatură și mouse și un monitor cu diagonala de min. 23,8-24 "și capacitatea de a regla înălțimea, monitoarele trebuie să prevadă posibilitatea de conectate prin interfețe HDMI sau DP în corespundere cu interfața disponibilă, cablajele incluse în set. Producător recunoscut internațional. Numărul acestora va coincide cu nr dock-station |
|  | Licențe | Sistemul trebuie obligator să includă toate seturile necesare de software pentru descărcarea informațiilor, analizarea și arhivarea acestora. Pentru adăugarea de noi dock-station nu va fi necesară achiziționarea licențelor suplimentare. |
|  | Garanție | Min 24 luni |