Caiet de sarcini

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor și serviciilor | Descrierea descrierea tehnică | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1 Wireless acces point și servicii de instalare și configurare |
| 1.1 | Wireless Acces Point Tip I | •Tip: Dual Band Wireless Access Point; •Tip de protecție – IP54 •Dirijarea cu ajutorul Wireless Controller (hardware sau software wireless controller cu toate licente necesare trebuie sa fie inclus); •Tip de interfață: min. 1x 10/100/1000 Ethernet Port •Alimentare: PoE + 802.3at •Tip antenă: Antene încorporate 2,4 GHz: min. 4 dBi; 5 GHz: min. 5.5 dBi Max. TX power: 26dBm •MIMO: 5GHz: 4x4 MU-MIMO, OFDMA; 2,4GHz: 4x4 MIMO •Numărul de SSID-uri pentru fiecare radio - pina la 8 •Număr real de utilizatori – pina la 200 paralele. •Viteza totala wireless pina la 2.8Gbps •Protocoale suportate: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.1q •Posibilitatea de montare pe tavan si perete •Injector PoE in set •Garanție: min. 12 luni | 84 buc |
| 1.2 | Wireless Acces Point Tip II | •Tip: Dual Band Wireless Access Point; •Dirijarea cu ajutorul Wireless Controller (hardware sau software wireless controller cu toate licente necesare trebuie sa fie inclus); •Tip de interfață: min. 2x 10/100/1000 Ethernet Port •Alimentare: PoE+ 802.3at •Tip antenă: Antene încorporate 2,4 GHz: min. 3 dBi; 5 GHz: min. 4 dBi Max. TX power: 25dBm •MIMO: 5GHz: 4x4 MU-MIMO, 2,4GHz: 4x4 MIMO •Numărul de SSID-uri pentru fiecare radio - pina la 8 •Număr real de utilizatori – pina la 300 paralele. •Viteza totala wireless pina la 2.5Gbps •Protocoale suportate: 802.11a/b/g/n/ac-wave2, 802.1q •Injector PoE în set •Posibilitatea de montare pe tavan si perete •Garanție: min. 12 luni | 2 buc |
| 1.3 | Wireless Acces Point Tip III | •Tip: Dual Band Wireless Access Point; •Dirijarea cu ajutorul Wireless Controller (hardware sau software wireless controller cu toate licente necesare trebuie sa fie inclus); •Tip de interfață: min. 1x 10/100/1000 Ethernet Port •Alimentare: PoE 802.3af •Tip antenă: Antene încorporate 2,4 GHz: min. 2.8 dBi; 5 GHz: min. 3 dBi Max. TX power: 26dBm •MIMO: 5GHz: 4x4 MU-MIMO, 2,4GHz: 2x2 MIMO •Numărul de SSID-uri pentru fiecare radio - pina la 8 •Număr real de utilizatori – pina la 200 paralele. •Viteza totala wireless pina la 2Gbps •Protocoale suportate: 802.11a/b/g/n/ac-wave2, 802.1q •Posibilitatea de montare pe tavan si perete •Injector PoE în set •Garanție: minim 12 luni | 1 buc |
| 1.4 | Switch cu management | Switch cu management ; Rack mount carcasa; minim 24 porturi Porturi fixe 24 x 1/10 Gig SFP+, 2 x 40 Gbps QSFP+ Performanță de redirecționare: 250 Mpps Capacitate de comutare: 640 Gbps Protocols and features: 802.1q, 802.1x, IP/MAC access lists, RSTP/MSTP, hardware offloading of L2/L3, OSPF, up to 4k IP routes Stacking Management: SSH, WEB, console Doua surse de alimentare AC 220V Garanție minim 12 luni | 1 buc |
| 1.5 | Bloc de prize electrice | 19" 1U bloc de prize electrice 9 poziţii cu intrerupator, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2 | 15 buc |
| 1.6 | Servicii de trasare și instalare rețea Wi-fi ce include și materialele, setarea și configurarea echipamentului de rețea | Servicii de trasare a cablului, inclusiv cablul FUTP Cat 5 Premium (viteza de transfer 1000 Mbit, conductor 4 perechi fire rasucite, torsodat. Grosime min 0,5 mm2, ecranat, material cupru) | 6200 m |
|  |  | Mufarea conectoarelor, inclusiv conectoarele RJ 45 Gold | 200 buc |
|  |  | Montarea canalului din plastic pentru cablu, inclusiv canalul (închidere cu cheie dublă material plastic, culoare alba, diferite marimi) | 3100 m |
|  |  | Montarea și conectarea Acces Point | 87 buc |
|  |  | Instalarea punctelor de acces WI-FI și configurarea cu rețeaua existentă. Adresare IP, setare VLAN, QOS, Multiple SSID, VPN, Failover, Adaugarea in segmentul de retea a tuturor vlanurilor pentru conectarea controllerului cît si accesul la internet securizat față de celelalte rețele din cadrul institutului. Instalare controler. Adaptarea controllerului la cerintele Instituției, Conectare AP cu controllerul. Setarea controllerului pentru dirijarea cu toate AP din cadrul Institutului. |  |

CONDIȚII OBLIGATORII  pentru participanți :

- Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani

- Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM

- Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Wireless)

- Toate Acces point-urile să fie de la același producător.

- Certificarea in domeniul calității managementului  și al securității Informației al companiei ISO9001 și ISO27001.

- Termen de livrare, instalare, configurare în maxim 45 zile.