| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Ventilare, Climatizare

Valoarea de deviz 135 613,54 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de ventilare drepte) | m2 | 3,00 | 577,64 —————————— 321,19 | 1 732,92 —————————— 963,56 |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de ventilare circulare) | m2 | 10,00 | 577,54 —————————— 321,19 | 5 775,40 —————————— 3 211,87 |
| 3 | VA13A2 | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | 3,00 | 1 156,66 —————————— 706,95 | 3 469,99 —————————— 2 120,85 |
| 4 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL б=50mm | m2 | 7,00 | 146,59 —————————— 40,30 | 1 026,16 —————————— 282,10 |
| 5 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 25,00 | 66,24 —————————— 25,49 | 1 656,03 —————————— 637,28 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,02 | 1 433,50 —————————— 552,50 | 28,67 —————————— 11,05 |
| 7 |  | Скотч, лентa | buc | 2,00 | 185,00 —————————— 0,00 | 370,00 —————————— 0,00 |
| 8 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан круглый CICSV 250 L) | buc | 1,00 | 644,61 —————————— 83,27 | 644,61 —————————— 83,27 |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Обратный клапан круглый CARCE 250) | buc | 1,00 | 488,86 —————————— 83,27 | 488,86 —————————— 83,27 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 200*200 однорядная TM100) | buc | 4,00 | 249,92 —————————— 42,48 | 999,70 —————————— 169,94 |
| 11 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод AF-019 163 д162 мм (изол.) | m | 3,00 | 211,69 —————————— 110,46 | 635,07 —————————— 331,38 |
| 12 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm (K=18; grosimea peretelui 300mm) | buc | 4,00 | 1 697,46 —————————— 1 223,57 | 6 789,82 —————————— 4 894,27 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 23 617,23 |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  | 23 617,23 12 788,84 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 23 617,23 |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |  | 3 069,32 |
|  |  | Transport | 7 % |  |  | 658,18 |
|  |  | Total |  |  |  | 27 344,73 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,5 % |  |  | 3 964,99 |
|  |  | Total |  |  |  | 31 309,72 |
|  |  | Beneficiul | 6 % |  |  | 1 878,58 |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  | 33 188,30 12 788,84 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 13 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,00 | 2 075,81 —————————— 1 848,10 | 4 151,62 —————————— 3 696,20 |
| 14 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 | 108,86 —————————— 93,46 | 217,73 —————————— 186,93 |
| 15 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт ) | buc | 1,00 | 879,70 —————————— 842,90 | 879,70 —————————— 842,90 |
| 16 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 2,00 | 440,70 —————————— 414,66 | 881,41 —————————— 829,31 |
| 17 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 | 798,24 —————————— 753,68 | 798,24 —————————— 753,68 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 928,70 |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  | 6 928,70 6 309,02 |
|  |  | 2.2. Automatica ventilare |  |  |  |  |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,00 | 380,58 —————————— 370,47 | 380,58 —————————— 370,47 |
| 19 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C) | buc | 1,00 | 174,74 —————————— 169,94 | 174,74 —————————— 169,94 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M) | buc | 1,00 | 96,47 —————————— 95,17 | 96,47 —————————— 95,17 |
| 21 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Диф. Манометр PS 500) | buc | 1,00 | 34,54 —————————— 33,99 | 34,54 —————————— 33,99 |
| 22 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 16 automate) | buc | 1,00 | 163,68 —————————— 149,55 | 163,68 —————————— 149,55 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C2A) | buc | 2,00 | 43,10 —————————— 22,94 | 86,20 —————————— 45,88 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10A) | buc | 1,00 | 43,04 —————————— 22,94 | 43,04 —————————— 22,94 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 2P C16A) | buc | 1,00 | 43,04 —————————— 22,94 | 43,04 —————————— 22,94 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (магнитный пускатель 3-х полюсный 25A) | buc | 1,00 | 43,04 —————————— 22,94 | 43,04 —————————— 22,94 |
| 27 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 15,00 | 48,14 —————————— 29,74 | 722,06 —————————— 446,09 |
| 28 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m | 40,00 | 43,51 —————————— 28,89 | 1 740,53 —————————— 1 155,59 |
| 29 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1mm) | m | 20,00 | 39,19 —————————— 28,89 | 783,74 —————————— 577,80 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 311,66 |
|  |  | Total Automatica ventilare Inclusiv salariu |  |  |  | 4 311,66 3 113,30 |
|  |  | 2.3. Climatizare |  |  |  |  |
| 30 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (12000 BTU) | buc | 2,00 | 1 307,40 —————————— 297,39 | 2 614,80 —————————— 594,79 |
| 31 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (24000 BTU, conditioner existent) | buc | 1,00 | 1 458,04 —————————— 339,88 | 1 458,04 —————————— 339,88 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 072,84 |
|  |  | Total Climatizare Inclusiv salariu |  |  |  | 4 072,84 934,67 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 15 313,20 |
|  |  | Asigurari sociale | 24 % |  |  | 2 485,68 |
|  |  | Transport | 7 % |  |  | 317,03 |
|  |  | Total |  |  |  | 18 115,91 |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76 % |  |  | 7 871,31 |
|  |  | Total |  |  |  | 25 987,22 |
|  |  | Beneficiul | 6 % |  |  | 1 559,23 |
|  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 27 546,45 10 356,99 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 32 |  | Вентилятор канальный RVK 250E2 sileo 1ph/230V L=360 м2/ч, 250 Pa | buc | 2,00 | 2 589,60 —————————— 0,00 | 5 179,20 —————————— 0,00 |
| 33 |  | Глушитель круглый AZC50 250 900 | buc | 2,00 | 1 574,54 —————————— 0,00 | 3 149,08 —————————— 0,00 |
| 34 |  | Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт | buc | 1,00 | 7 207,20 —————————— 0,00 | 7 207,20 —————————— 0,00 |
| 35 |  | Гибкая вставка круглая RFC 250 45-60-45 | buc | 2,00 | 147,74 —————————— 0,00 | 295,48 —————————— 0,00 |
| 36 |  | Кассета фильтр CFGCG 250 300 300 | buc | 1,00 | 694,94 —————————— 0,00 | 694,94 —————————— 0,00 |
| 37 |  | Фильтр гофрированный FICG 250 300 300 | buc | 1,00 | 188,46 —————————— 0,00 | 188,46 —————————— 0,00 |
| 38 |  | Светофор круглого сечения TRPC45 250 0,5 mm | buc | 2,00 | 114,12 —————————— 0,00 | 228,24 —————————— 0,00 |
| 39 |  | Пена монтажная 750 гр. | buc | 1,00 | 115,00 —————————— 0,00 | 115,00 —————————— 0,00 |
| 40 |  | DT Консоль L 30*30*3*300 | buc | 3,00 | 124,61 —————————— 0,00 | 373,83 —————————— 0,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 17 431,43 |
|  |  | Total Ventilare Inclusiv salariu |  |  |  | 17 431,43 |
|  |  | 3.2. Automatica ventilare |  |  |  |  |
| 41 |  | Электропривод типа "Belimo" TF 230 |  | 1,00 | 3 281,85 —————————— 0,00 | 3 281,85 —————————— 0,00 |
| 42 |  | Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C |  | 1,00 | 737,10 —————————— 0,00 | 737,10 —————————— 0,00 |
| 43 |  | Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M |  | 1,00 | 3 422,25 —————————— 0,00 | 3 422,25 —————————— 0,00 |
| 44 |  | Диф. Манометр PS 500 |  | 1,00 | 524,75 —————————— 0,00 | 524,75 —————————— 0,00 |
| 45 |  | Коробка соединительная д100мм |  | 5,00 | 41,42 —————————— 0,00 | 207,10 —————————— 0,00 |
| 46 |  | Шкаф металлический с монтажной панелью, IP54, 400*400 | buc | 1,00 | 1 151,67 —————————— 0,00 | 1 151,67 —————————— 0,00 |
| 47 |  | Intrerupator automat 1P C2A | buc | 2,00 | 27,50 —————————— 0,00 | 55,00 —————————— 0,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat 1P C10A | buc | 1,00 | 27,50 —————————— 0,00 | 27,50 —————————— 0,00 |
| 49 |  | Intrerupator automat 2P C16A | buc | 1,00 | 95,00 —————————— 0,00 | 95,00 —————————— 0,00 |
| 50 |  | магнитный пускатель 3-х полюсный 25A | buc | 1,00 | 75,00 —————————— 0,00 | 75,00 —————————— 0,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 9 577,22 |
|  |  | Total Automatica ventilare Inclusiv salariu |  |  |  | 9 577,22 |
|  |  | 3.3. Climatizare |  |  |  |  |
| 51 |  | Conditioner INVENTER 12000 BTU |  | 2,00 | 12 324,00 —————————— 0,00 | 24 648,00 —————————— 0,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 24 648,00 |
|  |  | Total Climatizare Inclusiv salariu |  |  |  | 24 648,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 51 656,65 |
|  |  | Depozitare utilaj | 1,2 % |  |  | 619,88 |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  | 52 276,53 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 113 011,28 |
|  |  | TVA | 20 % |  |  | 22 602,26 |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  | 135 613,54 —————— 23 145,83 |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-3

Ventilare, Climatizare

Valoarea de deviz 135 613,54 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 84,97 | 95,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1 | Muncitor | h-om. | 2,00 | 84,97 | 169,94 |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,88 | 84,97 | 159,74 |
| 4. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 40,32 | 84,97 | 3 425,99 |
| 5. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 3,32 | 84,97 | 282,10 |
| 6. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 84,97 | 33,99 |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 172,71 | 84,97 | 14 675,17 |
| 8. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,76 | 84,97 | 2 443,73 |
| 9. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,13 | 84,97 | 11,05 |
| 10. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36 | 84,97 | 370,47 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 | 84,97 | 10,20 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 17,28 | 84,97 | 1 468,28 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 23 145,83 |

Materiale:

| 1. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 65,00 | 1,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 11110001000244 | Cordoane de cupru (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 16,22 | 17,00 | 275,74 |
| 3. | 1111000100031501 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL б=50mm | m2 | 7,21 | 102,00 | 735,42 |
| 4. | 1111000100033-1 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 43,26 | 13,50 | 584,01 |
| 5. | 111164000100033-1 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1mm | m | 21,63 | 9,50 | 205,48 |
| 6. | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,05 | 240,00 | 12,00 |
| 7. | 1533535 | Электропривод типа "Belimo" TF 230 | buc | 1,00 | 3 281,85 | 3 281,85 |
| 8. | 153355435 | Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C | buc | 1,00 | 737,10 | 737,10 |
| 9. | 15335655435 | Диф. Манометр PS 500 | buc | 1,00 | 524,75 | 524,75 |
| 10. | 153356554364 | Коробка соединительная д100мм | buc | 5,00 | 41,42 | 207,10 |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,09 | 12,50 | 1,12 |
| 12. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,01 | 20,00 | 0,20 |
| 13. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 47,25 | 0,90 | 42,53 |
| 14. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,61 | 20,00 | 32,20 |
| 15. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,40 | 23,00 | 9,20 |
| 16. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,04 | 30,00 | 1,20 |
| 17. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,52 | 18,00 | 9,36 |
| 18. | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,40 | 18,00 | 7,20 |
| 19. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,46 | 25,00 | 36,50 |
| 20. | 2411117322835 | Freon | kg | 2,83 | 145,00 | 410,35 |
| 21. | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1,38 | 19,00 | 26,22 |
| 22. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 2,17 | 0,75 | 1,62 |
| 23. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,94 | 19,00 | 36,86 |
| 24. | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,16 | 55,00 | 8,80 |
| 25. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 35,00 | 0,35 |
| 26. | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,54 | 87,00 | 46,98 |
| 27. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,01 | 41,00 | 0,41 |
| 28. | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,57 | 18,13 | 28,47 |
| 29. | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 6,30 | 4,00 | 25,20 |
| 30. | 25213057433 | Гибкий воздуховод AF-019 163 ?162 мм (изол.) | m | 3,09 | 98,28 | 303,69 |
| 31. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 6,00 | 2,50 | 15,00 |
| 32. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,00 | 2,50 | 5,00 |
| 33. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,65 | 2,00 | 1,30 |
| 34. | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 31,50 | 10,20 | 321,30 |
| 35. | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 22,50 | 38,00 | 855,00 |
| 36. | 2710403642001 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 61,71 | 38,00 | 2 344,98 |
| 37. | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,33 | 32,00 | 10,56 |
| 38. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 16,41 | 32,00 | 525,12 |
| 39. | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 26,00 | 32,00 | 832,00 |
| 40. | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 24,00 | 32,00 | 768,00 |
| 41. | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,32 | 27,00 | 8,64 |
| 42. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,81 | 26,00 | 73,06 |
| 43. | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 15,75 | 72,50 | 1 141,87 |
| 44. | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 15,75 | 30,00 | 472,50 |
| 45. | 281122363034020 | Решетка 200*200 однорядная TM100 | buc | 4,00 | 201,24 | 804,96 |
| 46. | 2811236305075 | Console | kg | 18,90 | 32,50 | 614,25 |
| 47. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 48. | 2874115765556 | Обратный клапан круглый CARCE 250 | buc | 1,00 | 350,82 | 350,82 |
| 49. | 28741157656 | Отсечной клапан круглый CICSV 250 L | buc | 1,00 | 506,57 | 506,57 |
| 50. | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 | 0,50 | 1,00 |
| 51. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 90,78 | 0,50 | 45,39 |
| 52. | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 92,00 | 0,50 | 46,00 |
| 53. | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 44,00 | 0,50 | 22,00 |
| 54. | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 52,00 | 0,50 | 26,00 |
| 55. | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 | 0,50 | 9,00 |
| 56. | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
| 57. | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 3,00 | 1,70 | 5,10 |
| 58. | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 16,00 | 1,80 | 28,80 |
| 59. | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 16,00 | 0,20 | 3,20 |
| 60. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 96,00 | 0,20 | 19,20 |
| 61. | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 26,00 | 0,20 | 5,20 |
| 62. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 3,00 | 0,20 | 0,60 |
| 63. | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,65 | 41,00 | 26,65 |
| 64. | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 92,00 | 0,10 | 9,20 |
| 65. | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,04 | 0,50 | 2,02 |
| 66. | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,04 | 2,50 | 10,10 |
| 67. | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 90,78 | 0,10 | 9,08 |
| 68. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 188,82 | 0,20 | 37,77 |
| 69. | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,60 | 33,00 | 19,80 |
| 70. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,73 | 8,50 | 6,21 |
| 71. | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
| 72. | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 3,15 | 0,00 | 0,00 |
| 73. | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
| 74. | 353543535 | Скотч, лентa | buc | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| 75. | 354354543554 | Conditioner INVENTER 12000 BTU | h-om | 2,00 | 12 324,00 | 24 648,00 |
| 76. | 35453435435 | Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт | buc | 1,00 | 7 207,20 | 7 207,20 |
| 77. | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,63 | 15,00 | 99,45 |
| 78. | 4543543535 | Шкаф металлический с монтажной панелью, IP54, 400*400 | buc | 1,00 | 1 151,67 | 1 151,67 |
| 79. | 45435435355 | Intrerupator automat 1P C2A | buc | 2,00 | 27,50 | 55,00 |
| 80. | 45435435355455 | магнитный пускатель 3-х полюсный 25A | buc | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 81. | 454354353565455 | Intrerupator automat 2P C16A | buc | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| 82. | 454365435355 | Intrerupator automat 1P C10A | buc | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
| 83. | 500102001052522 | Freza cu carota diamanta d220 | buc | 0,71 | 750,00 | 532,50 |
| 84. | 534534354553 | Глушитель круглый AZC50 250 900 | buc | 2,00 | 1 574,54 | 3 149,08 |
| 85. | 5345343553 | Вентилятор канальный RVK 250E2 sileo 1ph/230V L=360 м2/ч, 250 Pa | buc | 2,00 | 2 589,60 | 5 179,20 |
| 86. | 545345 | Гибкая вставка круглая RFC 250 45-60-45 | buc | 2,00 | 147,74 | 295,48 |
| 87. | 545454545 | Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M | buc | 1,00 | 3 422,25 | 3 422,25 |
| 88. | 54555345 | Кассета фильтр CFGCG 250 300 300 | buc | 1,00 | 694,94 | 694,94 |
| 89. | 545553455 | Фильтр гофрированный FICG 250 300 300 | buc | 1,00 | 188,46 | 188,46 |
| 90. | 5455553455 | Светофор круглого сечения TRPC45 250 0,5 mm | buc | 2,00 | 114,12 | 228,24 |
| 91. | 54555536455 | Пена монтажная 750 гр. | buc | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
| 92. | 5455553664 | DT Консоль L 30*30*3*300 | buc | 3,00 | 124,61 | 373,83 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 65 588,26 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 | 55,00 | 16,50 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,06 | 20,00 | 21,20 |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
| 5. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1,11 | 25,00 | 27,75 |
| 6. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 28,08 | 45,00 | 1 263,60 |
| 7. | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,42 | 45,00 | 18,90 |
| 8. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,88 | 45,00 | 129,60 |
| 9. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,28 | 30,00 | 8,40 |
| 10. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2,89 | 56,00 | 161,84 |
| 11. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 | 30,00 | 4,80 |
| 12. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,50 | 400,00 | 200,00 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 852,99 |

|  | Total | Lei |  |  | 113 011,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 22 602,26 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 135 613,54 |
| Intocmit | Stircu A. |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de ventilare drepte) | m2 |  |  | 577,64 ————— 321,19 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,78 | 84,97 | 321,19 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80 | 32,00 | 25,81 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 | 19,00 | 0,19 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,012 | 87,00 | 1,16 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 8,50 | 0,09 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,017 | 20,00 | 0,33 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25 | 32,00 | 40,43 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03 | 23,00 | 0,69 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 | 0,20 | 1,21 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 | 26,00 | 0,78 |
|  | 2710403642001 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,70 | 38,00 | 180,37 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00 | 0,10 | 0,61 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 732,92 |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de ventilare circulare) | m2 |  |  | 577,54 ————— 321,19 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,78 | 84,97 | 321,19 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,80 | 32,00 | 25,86 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 | 19,00 | 0,19 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,012 | 87,00 | 1,04 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,01 | 8,50 | 0,08 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,017 | 20,00 | 0,34 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,25 | 32,00 | 40,38 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,03 | 23,00 | 0,69 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 | 0,20 | 1,21 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,03 | 26,00 | 0,78 |
|  | 2710403642001 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,70 | 38,00 | 180,39 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,00 | 0,10 | 0,61 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 | 0,50 | 3,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 775,40 |
| 3 | VA13A2 | Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm, confectionarea in ateliere centralizate | m2 |  |  | 1 156,66 ————— 706,95 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,32 | 84,97 | 706,95 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,50 | 32,00 | 144,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,01 | 19,00 | 0,19 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,20 | 8,50 | 1,70 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,018 | 19,00 | 0,32 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,38 | 20,00 | 7,60 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,03 | 25,00 | 0,75 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,004 | 23,00 | 0,08 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,20 | 0,80 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,12 | 26,00 | 3,12 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 7,50 | 38,00 | 285,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,00 | 0,10 | 0,40 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 | 0,50 | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,06 | 56,00 | 3,36 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 469,99 |
| 4 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL б=50mm | m2 |  |  | 146,59 ————— 40,30 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,474 | 84,97 | 40,30 |
|  | 1111000100031501 | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL б=50mm | m2 | 1,03 | 102,00 | 105,06 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,045 | 27,00 | 1,23 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 026,16 |
| 5 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg |  |  | 66,24 ————— 25,49 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,04 | 19,00 | 0,76 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,06 | 2,50 | 0,15 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 1,04 | 32,00 | 33,28 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,02 | 19,00 | 0,38 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,002 | 240,00 | 0,48 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,02 | 25,00 | 0,50 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,02 | 26,00 | 0,52 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,08 | 56,00 | 4,48 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,01 | 20,00 | 0,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 656,03 |
| 6 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  | 1 433,50 ————— 552,50 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,44 | 84,97 | 552,50 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,80 | 55,00 | 440,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,90 | 87,00 | 348,00 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,55 | 41,00 | 20,50 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,95 | 30,00 | 60,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,975 | 12,50 | 12,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 28,67 |
| 7 |  | Скотч, лентa | buc |  |  | 185,00 ————— 0,00 |
|  | 353543535 | Скотч, лентa | buc | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 370,00 |
| 8 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Отсечной клапан круглый CICSV 250 L) | buc |  |  | 644,61 ————— 83,27 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 | 84,97 | 83,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 | 19,00 | 3,23 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 | 19,00 | 0,76 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 | 20,00 | 0,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 25,00 | 1,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 | 0,20 | 5,60 |
|  | 28741157656 | Отсечной клапан круглый CICSV 250 L | buc | 1,00 | 506,57 | 506,57 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,60 | 26,00 | 15,60 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 | 0,10 | 2,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 | 0,50 | 14,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,18 | 56,00 | 10,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 644,61 |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Обратный клапан круглый CARCE 250) | buc |  |  | 488,86 ————— 83,27 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 | 84,97 | 83,27 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,17 | 19,00 | 3,23 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,045 | 19,00 | 0,76 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 | 20,00 | 0,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,06 | 25,00 | 1,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 | 0,20 | 5,60 |
|  | 2874115765556 | Обратный клапан круглый CARCE 250 | buc | 1,00 | 350,82 | 350,82 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,60 | 26,00 | 15,60 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 | 0,10 | 2,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 | 0,50 | 14,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,18 | 56,00 | 10,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 488,86 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 200*200 однорядная TM100) | buc |  |  | 249,92 ————— 42,48 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,47 | 84,97 | 39,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,15 | 33,00 | 4,95 |
|  | 281122363034020 | Решетка 200*200 однорядная TM100 | buc | 1,00 | 201,24 | 201,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,50 | 2,50 | 1,25 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 999,70 |
| 11 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий воздуховод AF-019 163 д162 мм (изол.) | m |  |  | 211,69 ————— 110,46 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,30 | 84,97 | 110,46 |
|  | 25213057433 | Гибкий воздуховод AF-019 163 ?162 мм (изол.) | m | 1,01 | 98,28 | 101,23 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 635,07 |
| 12 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm (K=18; grosimea peretelui 300mm) | buc |  |  | 1 697,46 ————— 1 223,57 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,56 | 84,97 | 856,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,24 | 84,97 | 367,07 |
|  | 500102001052522 | Freza cu carota diamanta d220 | buc | 0,0098 | 750,00 | 133,12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0921 | 15,00 | 24,86 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,39 | 45,00 | 315,90 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 6 789,82 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 13 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc |  |  | 2 075,81 ————— 1 848,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,75 | 84,97 | 1 848,10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,22 | 19,00 | 4,18 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 | 87,00 | 13,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,18 | 25,00 | 4,50 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,00 | 0,20 | 9,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,18 | 26,00 | 4,68 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,20 | 18,00 | 3,60 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,00 | 0,50 | 11,00 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,00 | 0,50 | 13,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,10 | 56,00 | 5,60 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,25 | 400,00 | 100,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,30 | 45,00 | 58,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 151,62 |
| 14 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  |  | 108,86 ————— 93,46 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,10 | 84,97 | 93,46 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,00 | 0,20 | 3,60 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,00 | 0,10 | 1,80 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,00 | 0,50 | 9,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 217,73 |
| 15 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт ) | buc |  |  | 879,70 ————— 842,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 | 84,97 | 842,90 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 | 2,50 | 1,25 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,05 | 19,00 | 0,95 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 | 20,00 | 1,00 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 | 0,20 | 3,60 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 | 0,50 | 9,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 | 55,00 | 16,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 | 45,00 | 4,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 879,70 |
| 16 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc |  |  | 440,70 ————— 414,66 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,88 | 84,97 | 414,66 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,50 | 2,50 | 3,75 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,30 | 19,00 | 5,70 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,00 | 0,20 | 1,60 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,00 | 1,80 | 14,40 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | 20,00 | 0,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 881,41 |
| 17 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  | 798,24 ————— 753,68 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,87 | 84,97 | 753,68 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,33 | 32,00 | 10,56 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 | 2,50 | 2,50 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,10 | 19,00 | 1,90 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,00 | 0,20 | 1,60 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 3,00 | 0,20 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 | 0,20 | 0,40 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 8,00 | 0,50 | 4,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 3,00 | 1,70 | 5,10 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 | 0,50 | 1,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 | 56,00 | 8,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,18 | 45,00 | 8,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 798,24 |
|  |  | 2.2. Automatica ventilare |  |  |  |  |
| 18 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc |  |  | 380,58 ————— 370,47 |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,36 | 84,97 | 370,47 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,50 | 18,00 | 9,36 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 | 12,50 | 0,75 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 380,58 |
| 19 | 10-08-002-02 | Avertizoare (Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C) | buc |  |  | 174,74 ————— 169,94 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,00 | 84,97 | 169,94 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,16 | 30,00 | 4,80 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 174,74 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M) | buc |  |  | 96,47 ————— 95,17 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,12 | 84,97 | 95,17 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,02 | 65,00 | 1,30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | 400,00 | 0,00 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | 350,00 | 0,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 96,47 |
| 21 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Диф. Манометр PS 500) | buc |  |  | 34,54 ————— 33,99 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 | 84,97 | 33,99 |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 | 20,00 | 0,20 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 | 35,00 | 0,35 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 34,54 |
| 22 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 16 automate) | buc |  |  | 163,68 ————— 149,55 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,76 | 84,97 | 149,55 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,00 | 2,50 | 10,10 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,00 | 0,50 | 2,02 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,20 | 0,81 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 | 2,00 | 0,80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 163,68 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C2A) | buc |  |  | 43,10 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 86,20 |
| 24 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10A) | buc |  |  | 43,04 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 43,04 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 2P C16A) | buc |  |  | 43,04 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 43,04 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (магнитный пускатель 3-х полюсный 25A) | buc |  |  | 43,04 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 43,04 |
| 27 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m |  |  | 48,14 ————— 29,74 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,35 | 84,97 | 29,74 |
|  | 11110001000244 | Cordoane de cupru (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 1,05 | 17,00 | 18,38 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,02 | 0,75 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 722,06 |
| 28 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m |  |  | 43,51 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,34 | 84,97 | 28,89 |
|  | 1111000100033-1 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,05 | 13,50 | 14,60 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,03 | 0,75 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 740,53 |
| 29 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1mm) | m |  |  | 39,19 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,34 | 84,97 | 28,89 |
|  | 111164000100033-1 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1mm | m | 1,05 | 9,50 | 10,27 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,03 | 0,75 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 783,74 |
|  |  | 2.3. Climatizare |  |  |  |  |
| 30 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (12000 BTU) | buc |  |  | 1 307,40 ————— 297,39 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,50 | 84,97 | 297,39 |
|  | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 5,00 | 32,50 | 170,62 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,50 | 18,13 | 9,52 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,00 | 4,00 | 8,40 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,00 | 10,20 | 107,10 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,00 | 0,90 | 14,18 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,00 | 72,50 | 380,62 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,00 | 30,00 | 157,50 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,176 | 41,00 | 7,58 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,90 | 145,00 | 137,02 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,35 | 25,00 | 8,75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,08 | 30,00 | 2,40 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,14 | 45,00 | 6,30 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 614,80 |
| 31 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (24000 BTU, conditioner existent) | buc |  |  | 1 458,04 ————— 339,88 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,00 | 84,97 | 339,88 |
|  | 2952270003152 | Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003153 | Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale | buc | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,00 | 32,50 | 273,00 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,50 | 18,13 | 9,43 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,00 | 4,00 | 8,40 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,00 | 10,20 | 107,10 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,00 | 0,90 | 14,18 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm | m | 5,00 | 72,50 | 380,62 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm | m | 5,00 | 30,00 | 157,50 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,264 | 41,00 | 11,48 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,90 | 145,00 | 136,30 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,41 | 25,00 | 10,25 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,12 | 30,00 | 3,60 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,14 | 45,00 | 6,30 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 458,04 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |  |  |
| 32 |  | Вентилятор канальный RVK 250E2 sileo 1ph/230V L=360 м2/ч, 250 Pa | buc |  |  | 2 589,60 ————— 0,00 |
|  | 5345343553 | Вентилятор канальный RVK 250E2 sileo 1ph/230V L=360 м2/ч, 250 Pa | buc | 1,00 | 2 589,60 | 2 589,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 5 179,20 |
| 33 |  | Глушитель круглый AZC50 250 900 | buc |  |  | 1 574,54 ————— 0,00 |
|  | 534534354553 | Глушитель круглый AZC50 250 900 | buc | 1,00 | 1 574,54 | 1 574,54 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 149,08 |
| 34 |  | Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт | buc |  |  | 7 207,20 ————— 0,00 |
|  | 35453435435 | Калорифер электрический СВ 250-6,0 (400V) 6 кВт | buc | 1,00 | 7 207,20 | 7 207,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 207,20 |
| 35 |  | Гибкая вставка круглая RFC 250 45-60-45 | buc |  |  | 147,74 ————— 0,00 |
|  | 545345 | Гибкая вставка круглая RFC 250 45-60-45 | buc | 1,00 | 147,74 | 147,74 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 295,48 |
| 36 |  | Кассета фильтр CFGCG 250 300 300 | buc |  |  | 694,94 ————— 0,00 |
|  | 54555345 | Кассета фильтр CFGCG 250 300 300 | buc | 1,00 | 694,94 | 694,94 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 694,94 |
| 37 |  | Фильтр гофрированный FICG 250 300 300 | buc |  |  | 188,46 ————— 0,00 |
|  | 545553455 | Фильтр гофрированный FICG 250 300 300 | buc | 1,00 | 188,46 | 188,46 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 188,46 |
| 38 |  | Светофор круглого сечения TRPC45 250 0,5 mm | buc |  |  | 114,12 ————— 0,00 |
|  | 5455553455 | Светофор круглого сечения TRPC45 250 0,5 mm | buc | 1,00 | 114,12 | 114,12 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 228,24 |
| 39 |  | Пена монтажная 750 гр. | buc |  |  | 115,00 ————— 0,00 |
|  | 54555536455 | Пена монтажная 750 гр. | buc | 1,00 | 115,00 | 115,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 115,00 |
| 40 |  | DT Консоль L 30*30*3*300 | buc |  |  | 124,61 ————— 0,00 |
|  | 5455553664 | DT Консоль L 30*30*3*300 | buc | 1,00 | 124,61 | 124,61 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 373,83 |
|  |  | 3.2. Automatica ventilare |  |  |  |  |
| 41 |  | Электропривод типа "Belimo" TF 230 |  |  |  | 3 281,85 ————— 0,00 |
|  | 1533535 | Электропривод типа "Belimo" TF 230 | buc | 1,00 | 3 281,85 | 3 281,85 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 281,85 |
| 42 |  | Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C |  |  |  | 737,10 ————— 0,00 |
|  | 153355435 | Канальный датчик типа "Sistemair" TG-K 330 0-300C | buc | 1,00 | 737,10 | 737,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 737,10 |
| 43 |  | Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M |  |  |  | 3 422,25 ————— 0,00 |
|  | 545454545 | Регулятор температур типа "Systemair" Pulser M | buc | 1,00 | 3 422,25 | 3 422,25 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 422,25 |
| 44 |  | Диф. Манометр PS 500 |  |  |  | 524,75 ————— 0,00 |
|  | 15335655435 | Диф. Манометр PS 500 | buc | 1,00 | 524,75 | 524,75 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 524,75 |
| 45 |  | Коробка соединительная д100мм |  |  |  | 41,42 ————— 0,00 |
|  | 153356554364 | Коробка соединительная д100мм | buc | 1,00 | 41,42 | 41,42 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 207,10 |
| 46 |  | Шкаф металлический с монтажной панелью, IP54, 400*400 | buc |  |  | 1 151,67 ————— 0,00 |
|  | 4543543535 | Шкаф металлический с монтажной панелью, IP54, 400*400 | buc | 1,00 | 1 151,67 | 1 151,67 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 151,67 |
| 47 |  | Intrerupator automat 1P C2A | buc |  |  | 27,50 ————— 0,00 |
|  | 45435435355 | Intrerupator automat 1P C2A | buc | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 55,00 |
| 48 |  | Intrerupator automat 1P C10A | buc |  |  | 27,50 ————— 0,00 |
|  | 454365435355 | Intrerupator automat 1P C10A | buc | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 27,50 |
| 49 |  | Intrerupator automat 2P C16A | buc |  |  | 95,00 ————— 0,00 |
|  | 454354353565455 | Intrerupator automat 2P C16A | buc | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 95,00 |
| 50 |  | магнитный пускатель 3-х полюсный 25A | buc |  |  | 75,00 ————— 0,00 |
|  | 45435435355455 | магнитный пускатель 3-х полюсный 25A | buc | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 75,00 |
|  |  | 3.3. Climatizare |  |  |  |  |
| 51 |  | Conditioner INVENTER 12000 BTU |  |  |  | 12 324,00 ————— 0,00 |
|  | 354354543554 | Conditioner INVENTER 12000 BTU | h-om | 1,00 | 12 324,00 | 12 324,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 24 648,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Stircu A. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |

L.S.                                                                                                 L.S.