ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri [Formatul documentului nu va fi modificat]

Denumirea autorităţii contractante: __Primăria comunei Mingir_________ IDNO: __1007601005693_____________________ Tip procedură achiziție: __________C.O.P______________________ Obiectul achiziției: ________Reparatii capitale_______________________ Cod CPV: ____45200000-9 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării ________________________________serviciilor de reparatie capitala [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor __sector de drum str. _Independentei [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din: __________650000,00 lei___________________________________. [sursa banilor publici] Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii: CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ 1. Denumerea beneficiarului de stat 2. Organizatorul procedurii de achiziţie 3. Obiectul achiziţiilor Consolidarea provizorie a afuierilor ravenei, str. Independentei s. Mingir r-n Hincesti Etapa 1 № crt. Simbol norme şi Cod resurse Denumire lucrărilor Unitatea de masura Volum 1 2 3 4 5 Restabilirea traseului km 0,111 Trasarea axelor constructiei de drum şi a acceselor. km 0,111 1. Etapa 1 1.1. Lucrari de terasament 1 TsC21B1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) 100 m3 2,09 2 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 2,09 3 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.5 km (k=0.85) t 395,16 4 TsC51B Lucrari la descarcare 100 m3 2,09 5 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 3,06 6 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 0.5 km (k=0.85) t 578,34 7 TsC21B1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea pamintului) 100 m3 3,06 8 TsD01B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului in spatele rigolei) m3 306,00 9 TsD05A Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 100 m3 3,06 10 TsG14C Cosirea vegetatiei 100m2 3,90 11 TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 100m2 3,60 12 TsH09C Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp 100m2 3,60 13 TsH12B Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100m2 3,60 14 TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu 100m2 2,88 15 TsD7B1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (288m2) 100 m3 0,87 1.2. Demolarea stratului de but, pietris si nisip 16 DI118 Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, but si alte materiale m3 199,50 17 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 1,995 18 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km t 438,90 19 TsC51B Lucrari la descarcare 100 m3 1,995 20 TsC21B1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea stratului de nisip) 100 m3 0,256 21 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 0,256 22 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km t 40,93 23 TsC51B Lucrari la descarcare 100 m3 0,256 1.3. Amenajarea stratului de baza 24 TsC03G1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea amestecului de but cu piatra sparta si alte materiale) 100 m3 1,995 25 TsI50A10 Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km t 438,90 26 DA11B Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Asternerea stratului de baza din materiale de la demolare cu pret) m3 199,50 27 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului) 100 m3 0,14 28 TsI50A10 Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km t 22,46 29 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret) m3 14,04 1.4. Constructia rigolei prefabricate L8-5 30 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 8,25 31 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) 100 m3 0,083 32 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km t 15,59 33 TsC51B Lucrari la descarcare 100 m3 0,083 34 TsE03B Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului si taluzurilor) 100m2 3,197 35 PI06A Incarcarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (incarcarea rigolelor de la santierul beneficiarului) buc 18,00 36 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km t 70,20 37 Dl123 Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L8-5, 5970x1160x1000mm) 18buc m3 28,08 38 Dl119 Consolidari din mortar de ciment m3 3,60 39 Dl121 Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri m2 703,80 40 TsC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului) 100 m3 0,014 41 TsI50A10 Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km t 2,30 42 DA06A2 Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret) m3 1,44 43 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (cascade) m3 1,59 44 Dl119 Consolidari din mortar de ciment m3 0,53 45 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi) m3 1,06 1.5. Constructia fintinelor de captare 2.0x2.0m 46 DI95 Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km) 100 m3 0,15 47 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 6,32 48 TsC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului decapat manual) 100 m3 0,063 49 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km t 11,90 50 TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) 100m2 0,11 51 TsE03B Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) 100m2 0,26 52 TsC54C Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm) m3 2,16 53 PC02A Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane m2 20,80 54 PD04A Montarea armaturilor AI kg 8,29 55 PD04A Montarea armaturilor AIII kg 603,84 56 AcE01A Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 F200 W6 m3 6,38 1.6. Constructia fintinelor de captare 1.5x1.5m 57 DI95 Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km) 100 m3 0,643 58 TsA20B Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu m3 27,56 59 TsC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea pamintului decapat manual) 100 m3 0,276 60 TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1.0 km t 52,09 61 TsE01B Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) 100m2 0,397 62 TsE03B Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) 100m2 1,934 63 TsC54C Strat de fundatie din amestec nisip-pietris (h=20cm) m3 7,94 64 PC02A Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane m2 155,80 65 PD04A Montarea armaturilor AI kg 31,86 66 PD04A Montarea armaturilor AIII kg 4 096,26 67 AcE01A Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m din beton B20 F200 W6 m3 35,76 68 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier) kg 168,47 1.7. Montarea placilor prefabricate din beton armat 69 DI124 Montarea placilor din beton armat la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (Placi prefabricate tip P9/2-15b, 1495mm x 1160mm x 120mm) 8buc m3 1,68 70 Dl119 Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi) m3 1,20

- Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale: __________________________________________________________________

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: ________________________________ Adresa: _____Primăria Mingir_______________________________ Tel: ____0269-76-2-36, 2-82____ Fax: ___0269-76-2-38, 2-82_____ E-mail: ___valentinacires69@gmail.com________ Numele şi funcţia persoanei responsabile: __Chițanu Ilie____________ Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate: pînă la: [1100] pe: [7 zile] pe adresa: [Primaria comunei Mingir, rn.Hincesti, s.Mingir]. Ofertele întîrziatevor fi respinse. Criteriul de atribuire este: [oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic sau prețul cel mai scăzut]. Termenul de valabilitate a ofertelor: [7 zile]. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere” ] Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de: Garanție bancară sau Transfer la contul autorității. Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la cererea ofertelor de prețuri nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; (b) datele bancare [indicaţi]; (c) codul fiscal [indicaţi]; (d) contul de decontare [indicaţi]; (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar [indicaţi]; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Contestațiile depuse pe marginea procedurii de cerere a ofertelor de prețuri se depun la sediul Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor la adresa : Primăria Mingir Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, lei: ________650000,00_________

Conducătorul grupului de lucru:  _Chițanu Ilie__________      L.Ș.

Ex. _________

Tel.__0269-76-2-36, 2-82___