APROBAT:

Rusnac Veaceslav,

Președinte al raionului Soroca

_____________________

CAIET DE SARCINI

pentru licitație publică

- Denumirea beneficiarului – Consiliul raional Soroca

- Organizatorul procedurii de achiziție – Consiliul raional Soroca

- Obiectul achizițiilor, Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă

a drumurilor publice locale  pe anul 2022.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Intretinerea curenta |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Intretinerea zonei drumului |  |  |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 15 000,0000 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 420,0000 |
| 3 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm) | m2 | 130,0000 |
|  | 9310060019930 Muncitor h-om 0,0317 141112220166011 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm ) m3 0,1260 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 0,0070 11202062010361 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm м3 0,0100 14111222016452 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm м3 0,0150 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,00351 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,00097 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 0,0110 2952240004003 Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf h-ut 0,00045 |
|  |  | Capitolul 1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului |  |  |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 50,0000 |
| 5 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 12,0000 |
| 6 | RpDA14B | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. | m | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare |  |  |
| 7 | DH27B | Vopsirea parapetelor din metal | m2 | 100,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Asigurarea esteticii drumurilor |  |  |
| 8 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 1 200,0000 |
| 9 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) | 100m2 | 5 000,0000 |
| 10 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 100,0000 |
| 11 | TsG03B | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini | 100m2 | 100,0000 |
| 12 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 50 000,0000 |
| 13 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 55,0000 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 55,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Intretinerea curenta a lucrarilor de arta |  |  |
| 15 | PE03C | Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta | m3 | 27,0000 |
| 16 | PF01A | Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita | m2 | 50,0000 |
| 17 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | 15,0000 |
| 18 | TsA19A | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren usor | m3 | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Siguranta rutiera |  |  |
| 19 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 38,0000 |
| 20 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc | 20,0000 |
| 21 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc | 9,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Intretinerea drumuri petruite |  |  |
| 22 | RpDA01A | Greblarea pietrei alergatoare de pe drumuri, santuri, taluze si asternerea ei pe partea carosabila sau acostamente | m2 | 6 000,0000 |
| 23 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea | m2 | 25 000,0000 |
| 24 | RpDA10A | Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder | m3 | 600,0000 |
|  | 7129020012800 Pavator h-om 0,6700 1212121212121 apa m3 0,2750 14211022002901 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm m3 1,2700 11222016462 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm m3 0,2560 14111222016461 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm m3 0,1020 14212022060001 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm m3 0,2560 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 0,0090 2952240004012 Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t h-ut 0,1470 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0280 |
| 25 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 ) | 1 km | 420,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Intretinerea imbracamintei asfaltice |  |  |
| 26 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 600,0000 |
| 27 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 Asfaltator h-om 0,5830 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 0,0060 1422102205518 Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 t 0,1150 23203226001101 Bitum t 0,0006 2940420007200 Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0,0600 2912340002517 Motocompresor 3 WF-3 h-ut 0,0500 2952270004033 Topitor de bitum h-ut 0,0080 2952500005008 Tractor pina la 80 cp h-ut 0,0080 2952240004127 Placa compactoare, vibro h-ut 0,0600 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0050 |
| 28 | DI158B | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 Asfaltator h-om 0,8160 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 0,0060 1422102205518 Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 t 0,1610 23203226001101 Bitum t 0,0006 2940420007200 Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0,0650 2912340002517 Motocompresor 3 WF-3 h-ut 0,0500 2952270004033 Topitor de bitum h-ut 0,0080 2952500005008 Tractor pina la 80 cp h-ut 0,0080 2952240004127 Placa compactoare, vibro h-ut 0,0650 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0050 |
| 29 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 Asfaltator h-om 0,2890 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 0,0060 1422102205518 Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 t 0,1150 23203226001101 Bitum t 0,0006 2940420007200 Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0,0300 2912340002517 Motocompresor 3 WF-3 h-ut 0,0500 2952270004033 Topitor de bitum h-ut 0,0080 2952500005008 Tractor pina la 80 cp h-ut 0,0080 2952240004127 Placa compactoare, vibro h-ut 0,0300 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0050 |
| 30 | DI158D | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | m2 | 300,0000 |
|  | 7129040010110 Asfaltator h-om 0,4000 4100116202806 Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. m3 0,0060 1422102205518 Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 t 0,1610 23203226001101 Bitum t 0,0006 2940420007200 Freza cu latimea tamburului 1000 mm h-ut 0,0350 2912340002517 Motocompresor 3 WF-3 h-ut 0,0500 2952270004033 Topitor de bitum h-ut 0,0080 2952500005008 Tractor pina la 80 cp h-ut 0,0080 2952240004127 Placa compactoare, vibro h-ut 0,0350 3410540005603 Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire h-ut 0,0050 |
| 31 | DI137C | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: с помощью лейки ) | m | 100,0000 |
| 32 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 25, (clas de de granulozitate 8.0-11,2 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см) | t | 150,0000 |
|  | 7129040010110 Asfaltator h-om 0,6400 14111222017581 Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 25, clas de de granulozitate 8.0-11,2 mm t 1,2600 2413317000105 Emulsie bituminoasa ЭБК-2 t 0,1180 2952270003013 Instalatie de plombat P-310 M h-ut 0,6400 2952160007254 Utilaj de tractare (T-150) h-ut 0,6400 |
| 33 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 250,0000 |
| 34 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,8000 |
| 35 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70) | t | 600,0000 |
|  | 9310060019930 Muncitor h-om 0,2100 1422102205518 Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70 t 1,0100 2952240004105 Compactor 5-6 t h-ut 0,0399 29522400040101 Compactor 10 t h-ut 0,1330 2952240005100 Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp h-ut 0,0326 |

| CERINȚE: | Având în vedere faptul că în prezentul caiet de sarcini sunt incluse activități de întreținere a 205 km de drumuri publice locale pe timp de primăvară, vară, toamnă, se solicită ca : Executantul să dispună de experiență în domeniul întreținerii drumurilor publice – minim 2 ani, dispunerea de contracte similare. Antreprenorul să asigure informarea imediată, permanent și la timp a beneficiarului privind condițiile meteorologice precum și despre obstacolele ivite pe carosabil care pot afecta siguranța traficului. Prezentarea informației este necesar de a fi corectă și actualizată . informarea despre orice alte situații constatate privind buna desfășurare a lucrărilor executate, a stării drumurilor și a bunurilor aferente acestuia . Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. Se solicită probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice ( compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. 4) Ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puțin următoarele utilaje : - utilaj pentru transportul mixturii asfaltice –1 buc; - freză pentru asfalt -1 buc; - utilaj pentru tăierea rosturilor- 1 buc; - autogreider – 3 buc; - motocompresor de aer – 1 buc; - compactor – 2 buc ( min/max 10 tn ); - excavator – 1 buc ; - cositoare mecanizată – 2 buc; - autocamioane – 3 buc; - cisterne cu apă – 2 buc; - macara – 1 buc; Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Nu vor fi utilizate autoutilaje cu echipamente a căror parametrii de funcționare nu corespund cu cerințele pentru care sunt ofertate și cu o estetică corespunzătoare. Dotarea tehnică necesară trebuie să fie disponibilă la data încheierii contractului, pe toată perioada derulării lucărilor , pînă la finalizarea lor. 5 ) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse și recepție; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; rapoarte de încercări etc…. , - jurnal de activitate zilnică ; - tabel de măsurători privind lucrările executate care să cuprindă: numărul de ordine, data, denumirea drumului, tronsonul, km, cantitatea de lucrări; - documente ce atestă calitatea materialelor ( declarații de conformitate, certificate de calitate…..etc…); SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . |
| --- | --- |

Elena Mîțu,

șef, Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri.