Banci si scaune pentru elevi (clasele liceale si gimnaziale).

| Denumirea | Specificații | Imagine | unitati |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Bancă cu scaun pentru elev clase liceale |
| Scaun pentru elev Clase liceale | Confecționat din polipropilenă brută de înaltă elasticitate (%100) Suprafață specială pentru a preveni alunecarea. Forma exterioară se adaptează la curbura spatelui. Rezistă la tensiuni foarte mari în punctul de întâlnire al scaunului și al spătarului. Structura metalică: Carcasa scaunului realizată din profil de tub de 22x2,5 mm. Carcasa metalica vopsita electrostatic la 200 grade celsius. Dimensiune: 44x45x46 cm h GARANȚIE DE 5 ANI Executat în condiții de fabrica Atașarea actelor confirmative a modelului ofertat (Link producătorului, catalog, etc.) |  | 180 |
| Bancă pentru elev Clase liceale | Asmblat cu șuruburi speciale de 4,8x16 mm. Structura și cadrul metalic din tub Diametru 42x1,5 mm – Diametru 25x1,5 mm, profilul cutiei 10x30x1 mm . Toate piesele metalice sunt cotate cu vopsele cu pulbere electrostatică. Suport pentru cărți din sârmă metalică și agățător pentru genți sub masă. Panou frontal din metal perforat de 1 mm Grosimea de 18 mm și dimensiuni de 69*51 cm Placaj stratificat și suportul pentru creioane din plastic plasat pe masă. Placajul laminat Dimensiuni: 69*51*76 cm h GARANȚIE DE 5 ANI Executat în condiții de fabrica Atașarea actelor confirmative a modelului ofertat (Link producătorului, catalog, etc.) |  | 180 |
| Lotul 1 | 495 000 lei |
| Lotul 2: Bancă cu două scaune pentru elevi clasele gimnaziale |
| Bancă pentru elevi clase gimnaziale | Blatul băncii cu dimensiunea de 110x45cm sa fie realizat cu proprietăți fizice și mecanice corespunzătoare, nedeformabil, rezistent la zgârieturi. Suport pentru stilouri pe masă profilul oval plat de 25x50x1,5 mm și 16x40x 1,5 mm. Picioarele rândului și înregistrările intermediare superioare și inferioare în funcție de metoda de îndoire în mașinile de îndoit profile Coșul de sârmă eșalonat de 106x28x12cm Agățător de genți din sârmă de transmisie de Ø 5mm pe piciorul mesei pentru a agăța geanta Suprafețele metalice vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului) Dimensiuni: 63x45x64-70 cm h GARANȚIE DE 5 ANI Executat în condiții de fabrica Atașarea actelor confirmative a modelului ofertat (Link producătorului, catalog, etc.) |  | 90 |
| Scaun pentru elev clase gimnaziale | Confecționat din polipropilenă brută de înaltă elasticitate (%100) Suprafață specială pentru a preveni alunecarea. Forma exterioară se adaptează la curbura spatelui. Rezistă la tensiuni foarte mari în punctul de întâlnire al scaunului și al spătarului. Structura metalică: Carcasa scaunului realizată din profil de tub de 22x2,5 mm. Carcasa metalica vopsita electrostatic la 200 grade celsius. Dimensiune: 38x39x42 cm h GARANȚIE DE 5 ANI Executat în condiții de fabrica Atașarea actelor confirmative a modelului ofertat (Link producătorului, catalog, etc.) |  | 180 |
| Lotul 2 | 302 985 lei |
| TOTAL | 797 985 LEI FARA TVA |