Anexa  nr.1

La contractul nr. ____ din __________ 2019

Caiet de sarcini

pentru prestarea serviciilor cadastrale

necesare înregistrării primare masive

Obiectul: Prestarea serviciilor cadastrale în cadrul înregistrării primare masive în localităţile indicate în Tabelul 1.

Serviciile cadastrale se vor executa conform materialelor anexate la Memorandumul privind colaborarea Primăriilor, Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru al raionului, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC) şi Agenţia Servicii Publice (ASP), în vederea înregistrării primare masive a bunurilor imobile.

Tabelul 1

Denumirea localităţii, zona cadastrală şi numărul de bunuri imobile

| nr. d/o | Localitatea | zona cadastrala | numărul bunurilor imobile |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | total | intravilan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | sat. Sagaidac, r-nul Cimişlia | 2916 | 1656 | 865 |
| 2 | sat. Valea Perjei, r-nul Cimişlia | 2942 | 543 | 244 |
| 3 | com. Codreni, r-nul Cimişlia | 2320 | 493 | 334 |
| 4 | sat. Ciucur-Mingir, r-nul Cimişlia | 2915 | 1084 | 629 |
| 5 | sat. Topala, r-nul Cimişlia | 2940 | 642 | 378 |
| 6 | com. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia | 2917 | 1414 | 729 |
| 7 | com. Hirtop, r-nul Cimişlia | 2920 | 1548 | 919 |
| 8 | com. Lingura, r-nul Cantemir | 2139 | 920 | 482 |
| 9 | com. Ciobalaccia, r-nul Cantemir | 2119 | 1896 | 1124 |
| 10 | sat. Lărguţa, r-nul Cantemir | 2138 | 1539 | 908 |
| 11 | sat. Cîrpeşti, r-nul Cantemir | 2124 | 1532 | 863 |
| 12 | sat. Sărata Rezeşti, r-nul Leova | 5732 | 954 | 530 |
| 13 | sat. Cupcui, r-nul Leova | 5725 | 831 | 468 |
| 14 | com. Beştemac, r-nul Leova | 5714 | 777 | 489 |
| 15 | sat. Cotovscoie, r-nul Comrat | 9627 | 468 | 227 |
| 16 | sat. Avdarma, r-nul Comrat | 9610 | 2856 | 1424 |
| 17 | com. Zaim, r-nul Căuşeni | 2731 | 3352 | 2036 |
| 18 | sat. Sălcuţa, r-nul Căuşeni | 2721 | 2500 | 1473 |

1. Dispoziţii generale

1. În cadrul executării lucrărilor cadastrale Executantul se va conduce şi va respecta prevederile legislaţiei în vigoare, cerinţele instrucţiunilor tehnice şi procedurile descrise în anexele respective a prezentului caiet de sarcini.

2. Problemele care pot apărea în teren urmează a fi examinate şi soluţionate după caz cu implicarea specialiştilor ARFC, ASP, primăriei  şi a reprezentanţilor întreprinderii contractate.

2. Lucrări pregătitoare

1. Pînă la iniţierea lucrărilor, executantul lucrărilor cadastrale va acumula şi examina următoarele materiale şi documente:

- harta liniară, în format digital;

- planul cadastral existent;

- imaginile ortofoto pentru localitate;

- planul hotarului unităţii administrativ – teritoriale;

- lista numerelor cadastrale a bunurilor imobile, planurile cărora au fost elaborate anterior;

- lista titularilor de drepturi ale bunurilor imobile înregistrate în registrul bunurilor imobile;

- harta de contur (la scara 1:10000), materialele de evidenţă grafică;

- planul urbanistic general a localităţii, în cazul existenţii acestuia;

- registrul cadastral al deţinătorilor de teren;

- registrul de evidenţă a gospodăriilor;

2. Examinarea materialelor şi documentelor sus menţionate se va efectua în scopul elaborării documentaţiei cadastrale corecte şi calitative pe teritoriul primăriei în cauză.

3. Executantul va obţine materialele necesare pentru executarea lucrărilor cadastrale gratis de la instituţiile indicate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. În perioada examinării informaţiei iniţiale, executantul lucrărilor va suporta toate cheltuielile ce ţin de multiplicarea copiilor deciziilor, extraselor din registru, etc.

4. Furnizarea datelor (harta liniară, în format digital, imaginile ortofoto pentru localitate), necesare la executarea activităţilor planificate, se face de către ARFC fie în format digital sau pe suport de hârtie, în funcţie de modul de deţinere a acesteia.

5. Furnizarea datelor (planul cadastral existent, planul hotarului unităţii administrativ – teritoriale, lista numerelor cadastrale a bunurilor imobile, planurile cărora au fost elaborate anterior, lista titularilor de drepturi ale bunurilor imobile înregistrate în registrul bunurilor imobile ), necesare la executarea activităţilor planificate, se face de către ASP cu titlu gratuit, în format digital, la cererea ARFC.

3. Stabilirea  hotarelor  intravilanului  localităţii

1. Hotarul intravilanului localităţilor se stabileşte în conformitate cu Instrucţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii aprobată prin Ordinul Directorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.109 din 5 septembrie 2016 .

2. Hotarul intravilanului localităţii, se determină în baza materialelor ortofotoplan. La lucrările de determinare a hotarului, în mod obligatoriu, vor fi antrenaţi reprezentanţii primăriei (specialistul serviciului pentru reglamentarea regimului proprietăţii funciare şi arhitectul –şef).

3. Suprafaţa intravilanului localităţii, în lipsa planului urbanistic general, nu va depăşi suprafaţa indicată în cadastrul funciar general aprobat.

4. În caz dacă, hotarul intravilanului localităţii este adiacent cu hotarul UAT, înregistrat în Registrul de Stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi a intravilanului localităţii, (şi acesta nu coicide), executantul lucrărilor în comun cu reprezentanţii primăriei vor examina materialele cu privire la stabilirea hotarului UAT, şi se va decide asupra corectitudinii determinării hotarelor.

5. Verificarea şi recepţia materialelor ce ţin de elaborarea hotarelor intravilanului  localităţii  vor  fi efectuate de către Departamentul cadastru, secţia  SIG a Agenţiei Servicii Publice.

6. Dosarul tehnic de stabilire a hotarului intravilanului localităţii se prezintă spre recepţie deţinătorului RUAT (Agenția Servicii Publice). Costul lucrărilor de recepţie va fi achitat de executant conform tarifelor în vigoare. După recepţie, un exemplar al Dosarului tehnic se prezintă primăriei, iar al doilea rămîne în arhiva executantului lucrării.

4. Elaborarea bazei geometrice

1. Baza geometrică – harta liniară digitală, întocmită în rezultatul colectării datelor prin metoda stereografică, în baza materialelor aerofotoplan.

2. Precizia coordonatelor punctelor de cotitură a hotarelor, determinate în cadrul lucrărilor de colectare a datelor prin metoda stereografică, trebuie să corespundă preciziei indicate în Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren nr. 70 din  din 04.08.2017.

5. Întocmirea schemelor cadastrale de cîmp (SCC).

1. Harta liniară digitală se furnizează executantului lucrărilor, în baza căreia se întocmesc schemele cadastrale de cîmp (în continuare – SCC).

2. Pînă la întocmirea SCC, selectiv de efectuat măsurări de control pentru tot obiectul. Ca urmare, se vor obține date privind precizia obiectelor din  hartă liniară, digitală, în raport cu  baza geodezică.

3. Măsurările de control se vor examina și se vor lua decizii cu privire la acțiunile ulterioare privind utilizarea datelor hărţii liniare digitale la determinarea hotarelor terenurilor şi perimetrului construcţiilor.

în cazul în care sunt colectate date cu gradul de acuratețe mare, se va lua decizia privind efectuarea măsurărilor terestre minime  a hotarelor terenurilor şi perimetrului construcţiilor;

în cazul în care sunt colectate date cu gradul de acuratețe mică, se va lua decizia privind efectuarea măsurărilor terestre complete în zonele unde precizia hartii liniare digitale hotarelor terenurilor şi perimetrului construcţiilor este mică;

în cazul în care datele hartii liniare digitale nu îndeplinesc cerințelor documentelor de reglementare din punct de vedere al preciziei, atunci se ia decizia de a efectua măsurări terestre complete pentru tot obiectul.

4. La colectarea informațiilor cadastrale, executantul lucrării identifică hotarele terenului, întroducînd toate informațiile necesare în SCC. În cazul efectuării măsurătorilor necesare obținerii coordonatelor punctelor de cotitură ale hotarelor terenurilor, datele măsurarilor se introduc în SCC.

1) În SCC obligatoriu se reprezentă:

a) limitele terenurilor (gardurile) şi hotarele determinate;

b) perimetrul construcţiiei, tipul construcţiei şi numărul de nivele;

c) numerele cadastrale;

d) adresele bunurilor imobile;

5. Pe schema cadastrală de cîmp obligatoriu se identifică şi se conturează hotarul sectorului de teren, care poate corespunde sau nu cu elementele vizibile pe ortofotoplan sau straturi informaţionale din planul liniar.

6. Pe schema cadastrală de cîmp obligatoriu se identifică şi se conturează clădirea principală de regulă casa de locuit individuală. Dacă pe teren sunt identificate două sau mai multe construcții principale se identifică toate construcțiile. Daca pe planul de contur este reprezentată construcția de bază combinată cu alte construcții accesorii, aceasta de identifică ca obiect separat, fața de cele accesorii.

7. În SCC limitele terenurilor (gardurile) şi datele despre construcţii (tipul construcţiei şi numărul de nivele), se vor reprezenta în conformitate cu Atlasul de semne convenționale pentru planuri topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 și 1:500, aprobat prin Ordinul Directorului General a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 154 din  06.12.2016, conform modelului din anexa nr. 2.

6. Elaborarea planului  geometric.

1. Planul geometric se elaborează în conformitate cu cerinţele Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren, aprobată prin ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 70 din 06.08.2017.

2. La elaborarea planului geometric, executantul lucrărilor cadastrale este obligat să ţină cont de lucrările anterior executate (titlurile eliberate anterior, materialele de delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ teritoriale, titlurile provizorii) şi să sistematizeze datele colectate, să aprecieze poziţia bunurilor imobile în planul geometric, măsurările cărora anterior au fost efectuate în sistemul convenţional de coordonate.

3. În planul geometric digital se reprezintă construcţia principală prin conturul soclului sau prin conturul acoperişului. Înregistrarea acestora în registrul bunurilor imobile se va efectua în baza Extraselor din  Registrul  de  evidenţă a  gospodăriilor.

4. Până la elaborarea planului geometric, executantul în comun cu reprezentantul primăriei, în procesul identificării bunurilor imobile în teren (la faţa locului), vor culege un set de date sistematizate în formă de Registru (anexa 12), care va conţine toată informaţia cu privire la adresa b/i (in cazul existentei planului de adrese) sau locul amplasării bunului imobil, modul de folosinţă a terenului, suprafaţa conform documentului ce confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra terenului, modul de folosinţă a construcţiei.

5. În Registrul în cauză de asemenea se vor include şi datele despre proprietarul bunului imobil la momentul executării lucrărilor cadastrale (numele, prenumele, patronimicul; data, luna, anul naşterii; codul personal compus din 13 cifre la buletinul de identitate; seria şi numărul buletinului de identitate, alte date).

6. În cazul în care lipsesc careva date de identificare despre proprietarul bunului imobil, se va prezenta lista proprietarilor confirmată de primărie, precum că aceasta nu dispune de informaţia completă despre persoanele respective. Totodată, numărul bunurilor la care lipsesc datele despre proprietari nu trebuie să depăşească 5%  din numărul total al bunurilor planificate pentru executare.

7. Metoda elaborării planului geometric pentru terenurile din extravilan (mod de folosinţă - grădini) va fi determinată în baza Deciziei consiliului local (ridicări de teren a situaţiei existente, metoda combinată sau elaborarea proiectului de organizare a teritoriului) şi se va transmite Executantului prin scrisoare de însoţire, până la demararea lucrărilor cadastrale.

8. În cazul elaborării planului geometric pentru terenurile din extravilan (mod de folosinţă - grădini), prin metoda proiectării, proiectul de organizare a teritoriului se perfectează conform prevederilor Instrucţiunii provizorii cu privire la elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului МD -36-02-03-97, cu transpunerea acestuia în natură de către Executant.

9. În cazul dacă coordonatele punctelor de cotitură a obiectului din planul cadastral, fața de coorodnatele punctele obiectului din planul liniar sau măsurate, sunt în limita erorii mediei pătratice admisibile, obiecte informaționale din planul cadastral nu se modifică;

10. În cazul dacă coordonatele punctelor de cotitură a obiectului planului cadastral, fața de coordonatele punctele obiectului din planul liniar sau măsurate nu se încadrează în limita erorii mediei pătratice admisibile pentru astfel de lucrări, se va perfecta lista numerelor cadastrale bunurilor imobile care nu sau încadrat în limita erorii admisibile.

11. Executantul examinează arhiva SCT privind prezența actului de stabilire pentru obiectele din listă și nivelul de calitate a planului cadastral existent, completând lista cu informația colectată. Executantul nu modifică planul cadastral pentru obiectele cu act de stabilire, cu excepția identificării erorilor de măsurare. Pentru celelalte bunuri, planul geometric se perfectează în conformitate cu planul liniar și măsurărilor suplementare, după caz .

12. În aceste cazuri vor fi întocmite acte de constatare pe teren, care vor conţine următoarea informaţie: descrierea greşelilor, data depistării, cauza naşterii, descrierea situaţiei din planul geometric, propuneri privind modalitatea de corectare a acestora. La actul de constatare se va anexa planul sectorului de teren conform  anexei nr. 10.

13. În cazul în care la înregistrarea selectivă au fost întocmite planuri geometrice în sisteme convenţionale de coordonate, acestea, cu acordul reprezentanţilor autorităţilor locale, vor fi repoziţionate pe planul geometric nou întocmit şi sistematizate conform situaţiei în teren. În asemenea cazuri se va întocmi informaţia cu privire la sectoarele de teren înregistrate selectiv cu numerele convenţionale conform anexei nr. 11.

14. Planul geometric digital va fi elaborat conform prevederilor Instrucţiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren nr. 70 din  din 04.08.2017. Pentru obiectele informaţionale (sectoare cadastrale, terenuri, clădiri), formatul fişierelor este:  mid/ mif sau tab.

15. Planul geometric întocmit în rezultatul efectuării lucrărilor cadastrale masive va conţine:

- hotarul sectorului cadastral;

- hotarele terenurilor;

- reprezentarea grafică a construcţiilor principale;

- numerele de adresă ale construcţiilor, în cazul in care pentru localitate a fost aprobat planul de adrese;

- numerele cadastrale ale terenurilor;

- indicatorul (denumirea întreprinderii care a întocmit planul cadastral, anul şi luna executării);

- Colectarea extraselor din registrul de evidenţă a gospodăriilor

1. Întocmirea extraselor din Registrul de evidenţa a gospodăriilor (anexa nr. 9), se efectuează de către reprezentantul primăriei, în scopul prezentării la SCT, pentru efectuarea înregistrării caselor de locuit şi construcţiilor accesorii.

2. Datele colectate despre bunurile imobile, titularii de drepturi  și documentele de drept se introduc în SIA NeDveeg 2000.

8. Materialele care urmează a fi  prezentate spre verificare şi recepţionare

1. Materialele întocmite în rezultatul executării lucrărilor cadastrale masive se prezintă spre verificare şi recepţie ASP în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren nr. 70 din 4 august 2017, cu întocmirea actului de predare- primire conform modelului din anexa nr. 3. Cheltuielile pentru serviciile de recepţie sînt suportate de către executantul lucrărilor.

2. Activităţi de control se execută şi de către reprezentanţii ARFC, folosind pentru deplasarea la faţa locului, mijloace de transport ale executantului lucrărilor.

3. Necorespunderile maxime ale poziţiei punctelor nu vor depăşi valorile duble ale erorii medii pătratice, iar numărul lor nu va depăşi 5% din numărul total al măsurărilor de control.

4. În rezultatul verificării lucrărilor, se va perfecta actul privind calitatea lucrărilor executate (anexa nr. 4). În cazul depistării erorilor, materialele se resping, iar executantul lucrărilor le va corecta şi le va prezenta repetat spre o nouă verificare (dar nu mai mult de 2 ori).

5. Tot utilajul care va fi utilizat pentru executarea lucrărilor este necesar să dispună de buletin de verificare metrologică valabil.

9. Volumul lucrărilor cadastrale ce urmează a fi executate în localităţi

1. Volumul lucrărilor cadastrale (numărul bunurilor imobile) este indicat în  anexa nr. 5 la caietul de sarcini. Volumul lucrărilor indicat în contract nu este determinat exact şi este aproximativ.

2. În cazul în care volumul lucrărilor cadastrale depăşeşte numărul bunurilor contractate pe localitate, executantul va suspenda lucrările şi va informa primăria şi administratorul contractului privind volumul real. Până la adoptarea deciziei respective lucrările cadastrale pe localitate vor fi sistate, ulterior fiind modificat numărul bunurilor imobile reale.

3. În cazul în care volumul lucrărilor cadastrale se diminuează, Executantul va informa primăria şi administratorul contractului  privind volumul real.

10. Graficul de executare şi predare a lucrărilor cadastrale

1. Graficul de executare şi predare a lucrărilor cadastrale pe etape, este indicat în anexa nr. 6 la caietul de sarcini.

2. Executantul lucrărilor va prezenta ARFC lunar, darea de seamă de executare a lucrărilor (pe etape) pentru  perioada actuală. Data limită de prezentare a dării de seamă lunare se stabileşte data de 3 a lunii următoare.

11. Înregistrarea bunurilor imobile

1. Executantul lucrărilor va prezenta Agenţiei Servicii Publice (Departamentul Cadastrul, prin intermediul Serviciilor Cadastrale Teritoriale), tot setul de acte necesar executării lucrărilor de înregistrare primară masivă a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, care vor fi finanţate din contul bugetului ARFC.

2. Costurile pentru înregistrarea masivă a dreptului de proprietate vor fi determinate conform Hotărîrii Guvernului nr. 770 din 02.07.2007 pentru aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Întreprinderea Specializată în Cadastru şi filialele acesteia.

3.  După finalizarea lucrărilor de înregistrare primară masivă a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, executantul lucrărilor prezintă către ARFC, Raportul final privind executarea lucrărilor (anexa nr. 7), cu anexarea  certificatul privind calitatea lucrărilor executate (anexa nr. 8).

12.  Acte normative pentru executarea lucrărilor cadastrale:

- Instrucţiunea privind modul de completare, eliberare şi păstrare a titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren aprobată prin Ordinul Agenţiei nr. 110 din 5 septembrie 2016;

- Instrucţiunea provizorie nr. 97a din 12.1996 din cu privire la elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului МD-36-02-03-97;

- Instrucţiunea provizorie cu privire la ordinea formării şi evidenţei numerelor cadastrale ale sectoarelor de teren (parcelelor) МD-36-02-05-97;

- Instrucţiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren aprobată prin ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 70 din 04.08.2017;

- Instrucţiunea privind stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţii aprobată prin Ordinul Directorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.109 din 5 septembrie 2016;

- Instrucţiunea cu privire la modul de ţinere a bazei de date grafice a cadastrului aprobată prin Ordinul Directorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr.128 din 11.10.2013.

- Legea cadastrului bunurilor imobile  nr. 1543-XIII din 25.02.1998.

Director general adjunct  _______________________ Ştefan Crigan

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Lista materialelor iniţiale necesare pentru executarea lucrărilor cadastrale,

care se vor prezenta Executantului

| Denumirea materialelor | Sursa | Termenii prezentării |
| --- | --- | --- |
| Copia memorandumului încheiat între Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi primărie | Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru | 7 zile de la depunerea cererii de executant |
| Imaginile ortofoto al localităţii, harta digitală liniară |  |  |
| Planul cadastral existent |  |  |
| Planul hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a intravilanului localităţii |  |  |
| Lista numerelor cadastrale a planurilor care au fost întocmite în sistemul convenţional de coordonate |  |  |
| Lista titularilor de drepturi ale bunurilor imobile înregistrate în registrul bunurilor imobile |  |  |
| Informaţie din registrul gospodăriilor, materialele de atribuire a terenurilor, alte materiale ce conţin date cadastrale păstrate în arhiva APL | Autoritatea publică locală | La solicitarea Executantului conform Memorandumului |
| Planul urbanistic de dezvoltare a localităţii | Autoritatea publică locală |  |

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Model Schema cadastrală de cîmp

Localitatea ____________, raionul ______________                                      SCC nr.____

Foaia _____, foi ______.

A întocmit _____________.

Data __________________.

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

Act de primire - predare

a materialelor pe lucrările cadastrale la  control

Noi, reprezentantul ____________________________ şi reprezentantul  SCT________________ la data de „___”_______________20 __, am întocmit  prezentul act, precum că, conform contractului nr._____din_______________20__, primul  a transmis, iar al  doilea  a primit la control următorul volum de materiale  pe primăria_______________ raionul _______________.

I. Terenuri cu construcţii _________, fără construcţii _______ din intravilanul localității, ______________şi______ terenuri fără construcţii din extravilanul localităţii.

II . Materialele bazei geometrice, inclusiv:

1. Schemele cadastrale de cîmp ______ file;

2. Raportul lucrărilor topo-geodezice pentru elaborarea bazei geometrice, cu anexele în formă electronică (în cazul efectuării măsurărilor terestre);

III. Materiale juridice ( ____mape), inclusiv:

1.Extrasul din decizia primăriei privitor la transmiterea terenurilor în proprietate,  nr._____;

2.Hotărîrile Consiliului_______________nr. ____;

3.Lista sectoarelor de teren_____ file;

4.Lista bunurilor imobile înregistrate la SCT până la începutul lucrărilor ___ file;

5. Registrul proprietarilor din localităţile primăriei, file ____;

6. Proiectul planului cadastral, ___ file;

7.Extrasul din Registru al proprietarelor decedaţi, ___ file;

8.Extrasul din Registrul gospodăriilor, ____ file.

IV. Informaţia  electronică:

- Partea grafică (MapInfo) şi partea juridică (NedWeeg)   ____disc.

A  transmis   ___________________

(semnătura)

A primit  ___________________

(semnătura)

Anexa nr. 4

la caietul de sarcini.

Actul

de recepţie a lucrărilor cadastrale

executate în localitatea _______________, raionul   _______________

“____” ______________2019				                          r -nul _________________

1. Comisia SCT _________________________ de recepţie a lucrărilor cadastrale în componenţa:  Registrator _________________________ inginer cadastral _________________________________

evaluator __________________________  responsabil  de  recepţie _______________________, am întocmit prezentul act, precum că întreprinderea  _____________________________ a executat conform contractului _______   din ____________2019 şi predat spre recepţie următoarele tipuri de lucrări cadastrale în volum:

a. elaborarea planului geometric în intravilanul localităţii, terenuri   _______________;

b. elaborarea planului  geometric în extravilanul localităţii, terenuri   ________________;

c. sistematizarea planurilor geometrice întocmite anterior în sistemul convenţional de

coordonate,    planuri  _____________;

d. titluri de autentificare a dreptului deţinătorului de terenuri,  ___________;

e. date despre titularii de drepturi, nr.  ___________;

f. extrasele din Registrul gospodăriilor nr. ____________________;

2. Prezentul act este perfectat în baza notelor de verificare pe fiecare tip de lucrări, care se anexează.

3. În rezultatul verificării s-a constat că lucrările cadastrale sînt executate conform cerinţelor actelor normative în vigoare. Materialele sînt prezentate în volum complet la SCT.

4. Lucrările cadastrale sînt recepţionate în volumul indicat la pct. 1.

Registratorul _____________________________

Inginerul cadastral ________________________

Responsabil de  recepţie   _________________________

Administrator de contract _______________________

Anexa  nr. 5

la caietul de sarcini

Primăria__________ raionul_______________

Volumul lucrărilor cadastrale ce urmează a fi executate

| Nr d/o | Tipul lucrărilor | Unitatea de măsură | Volumul lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Întocmirea bazei geodezice | bunuri imobile |  |
| 2 | Elaborarea planurilor geometrice în intravilanul localităţilor | bunuri imobile |  |
| 3 | Elaborarea planurilor geometrice în extravilanul localităţilor | bunuri imobile |  |
| 4 | Colectarea datelor despre titularii de drepturi | titulari |  |
| 5 | Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren | Nr. titluluri |  |
| 6 | Întocmirea extraselor din Registrul gospodăriilor | Nr. de exrase |  |
| 7 | Stabilirea hotarelor intravilanului localităţilor | Nr. localităţilor |  |

Anexa nr. 6

la caietul de sarcini

Graficul de executare a lucrărilor cadastrale

| Raionul/ Localitatea | Tipul bunurilor imobile | Volumul (bunuri imobile / localitate) | Termenul de predarea a lucrărilor pe etape |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | III_19 | IV_19 | V_19 | VI_19 | VII_19 | VIII_19 | IX_19 | X_19 | XI_19 |
|  | teren în intravilan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | teren în extravilan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | întocmirea bazei geodezice, inclusiv verificarea calităţii lucrărilor executate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea planului geometric în intravilanul localităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea planului geometric în extravilanul localităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colectarea datelor despre titularii de drepturi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de terenuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Întocmirea extraselor din Registrul de evidenţa a gospodăriilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilirea hotarelor intravilanului localităţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predarea materialelor cadastrale pentru verificarea şi recepţia la OCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Predarea materialelor privind stabilirea hotarelor localităţii pentru verificarea şi recepţia la ASP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Data limită de predare a lucrărilor (Raportul final) trebuie să fie nu mai târziu de 10 decembrie 2019

2 Data limita de prezentare a dării de seamă de executare a lucrărilor (pe etape) pentru fiecare luna se stabileşte data de 3 a lunii următoare.

## Anexa 7

## la Caietul de sarcini

Raport final

privind executarea lucrărilor cadastrale

      - Denumirea întreprinderii: ____________________________________

      - Nr. contractului: ___________________________________________

      - Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________

      - Data finalizării lucrărilor: ___________________________________

      - În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoarele tipuri de lucrări cadastrale:

| Nr. d/o | Tipuri de lucrări cadastrale | Unit. de măsură | Volumul lucrărilor | Preţul unităţii, lei | Suma totală, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contractat | Executat |  | Contractat | Executat |
| 1 | Întocmirea bazei geodezice | bun imobil |  |  |  |  |  |
| 2 | Elaborarea planului geometric pentru intravilanul localităţii | bun imobil |  |  |  |  |  |
| 3 | Elaborarea planului geometric pentru extravilanul localităţii | bun imobil |  |  |  |  |  |
| 4 | Colectarea datelor despre titularii de drepturi | titular |  |  |  |  |  |
| 5 | Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de terenuri | titlu |  |  |  |  |  |
| 6 | Întocmirea extraselor din Registrul de evidenţa a gospodăriilor | extras |  |  |  |  |  |
| 7 | Stabilirea hotarelor localităţii | localitate |  |  |  |  |  |
| TOTAL UNITĂŢI, bunuri |  |  | X | X | X |
| PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI), lei | X | X |  | X | X |
| TOTAL SUMA, lei | X | X | X |  |  |

6.    Planul cadastral din extravilan a fost întocmit prin metoda ____________________________.

(măsurări terestre / proiectării).

7.   Proiectul de organizare a teritoriului a fost transpus în teren  şi întocmit actul de transpunere în natură.

Anexa:

- Act privind calitatea lucrărilor îndeplinite eliberat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

- Act de recepţie a lucrărilor cadastrale eliberat de SCT;

- Certificatul privind calitatea lucrărilor executate;

- Aviz de recepţie a lucrărilor  de stabilire a hotarelor intravilanului localităţii eliberat de secţia GIS a  ASP.

| PRESTATOR: _____________________ L.Ş. | BENEFICIAR: Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru L.Ş. |
| --- | --- |
| Director _____________ ___________ | Şef direcţie _____________ ___________ |

## Anexa nr. 8

## la Caietul de sarcini

Raionul ________________

Primăria comunei/ satului ____________

Certificatul privind calitatea lucrărilor executate

Prin prezenta, primăria confirmă faptul că, întreprinderea __________ a executat în cadrul înregistrării primare masive, lucrări cadastrale de identificare a bunurilor imobile în masivele indicate în Memorandumul privind colaborarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Relaţii Funciare şi Cadastru a raionului cu Autoritatea administraţiei publice locale, în volum complet şi calitativ.

Primăria nu are careva obiecţii asupra lucrărilor executate.

Primarul  __________________

Specialistul pentru reglamentarea

regimului proprietăţii funciara al primăriei  ____________________

L.Ş.

Data „____” ______________ 2019

Anexa  nr. 9

la caietul de sarcini

Primăria   comunei/satului  _________________

Raionul ___________________

E X T R A S

din  Registrul  de  evidenţă a  gospodăriilor

Data  eliberării:_______________                                                                    Nr.________

Conform înscrierii  în  registrul  de evidenţă  a  gospodăriilor  nr. _____ pagina ____, contul personal _______________  pe lotul de lângă casă cu numărul cadastral __________________ sunt amplasate  construcţii  principale (casă de locuit ) ___________ şi  accesorii, ________________

data edificării                                                   data edificării

care aparţin proprietarului(lor) ___________________________________________ .

Numele,prenumele,patronimicul persoanelor fizice

Extrasul este eliberat pentru a fi prezentat la  SCT_______________ pentru efectuarea înregistrării de stat a bunurilor imobile.

L.Ş.                                                     Primar  _____________

Secretar  ____________

Anexa nr. 10

la caietul de sarcini

Aprob:

Primarul comunei (satului)

r-nul_________________

Planul sectorului de teren

înregistrat selectiv şi identificat în cadrul lucrărilor masive

Hotarul sectorului de teren conform măsurărilor efectuate în cadrul înregistrării masive

Hotarul terenului cu suprafaţa _______ ha, conform_____________________________

(denumirea, numărul, data documentului de drept)

Hotarul contururilor fixe

Executat: 									Coordonat:

____________________ 						Primăria ______________ r-nul ______________

(denumirea întreprinderii)

Inginer cadastral____________________

______________________                                                                                                   (Numele, prenumele, semnătura)                                                                                                                                                                    (Numele, prenumele, semnătura)

Proprietar   ________________________

L.Ş.                                                                                                                                                                                             (Numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr. 11

la caietul de sarcini

Aprob:

Primarul comunei (satului)

r-nul_____________

Informaţie

cu privire la sectoarele de teren înregistrate selectiv cu numere convenţionale

| Nr. d/o | Numărul cadastral convenţional a terenului înregistrat selectiv | Suprafaţa terenului înregistrat selectiv | Numele, prenumele, patronimicul proprietarului | Numărul cadastral de modificat atribuit terenului în cadrul executării lucrărilor masive | Suprafaţa terenului stabilită în cadrul înregistrării masive | Menţiuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Executat: 									Coordonat:

_____________________ 					             Primăria ______________r-nul _________

(denumirea întreprinderii)

Inginer cadastral_____________________

_______________________                                                                                                               ( Numele, prenumele, semnătura)

(Numele, prenumele, semnătura)

L.Ş.

Republica Moldova

Raionul ___________________

Consiliul __________________

„____”______________2019

Cu privire la aprobarea materialelor

cadastrale întocmite în cadrul lucrărlilor

de înregistrare primară masivă

DECIZIE nr.______

În baza propunerilor primăriei comunei ____________________ şi în conformitate cu articolului 11 al Codului Funciar al Republicii Moldova, art..82 al Codului Funciar al RSSM,  Legii Cadastrului bunurilor imobile şi deciziilor respective ale primăriei cu privire la transmiterea în proprietate a loturilor de pe lîngă casă, Consiliul local ______________________, DECIDE:

1. Se aprobă:

-  planul geometric, anexa 1;

-  lista terenurilor transmise în proprietate privată, anexa 2;

-  lista terenurilor proprietate privată, care aparţin persoanelor decedate, anexa 3;

-  lista terenurilor proprietate publică (loturi lăngă casă, grădini) transmise în arendă persoanelor, anexa 4;

- Inginerul pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare (dl _________________________) în termen de 10 zile din data aprobării prezentei decizii:

a) va efectua, după caz modificările respective în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri;

b) va asigura completarea şi eliberarea titlurilor de autentificare a deţinătorilor de terenuri în conformitate cu lista anexată;

c) va perfecta şi semna contracte de arendă cu persoanele care au primit terenuri proprietate publică în arendă conform listei anexate;

d) va asigura transmiterea documentelor necesare SCT pentru înregistrarea drepturilor în registrul bunurilor imobile/ (după caz pot fi incluse alte pct. ce ţine de corectarea erorilor în nume, etc).

Preşedintele şedinţei  ____________________

Secretarul  consiliului  ____________________

|  |  |  |  | Anexa nr. 2 la decizia Consiliului _________________ nr. _____ din __________________ 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lista terenurilor transmise în proprietate privată |  |
| Nr.d/o | Nr. cadastral | Adresa bunului imobil | Numele proprietarului | Suprafaţa terenului. | Cota parte |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Primarul sat. _______________________

Semnătura, Numele, Prenumele Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare _______________________

Semnătura,  Numele,  Prenumele

|  |  |  |  |  | Anexa nr. 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | la decizia Consiliului ____________________ nr. _____ din ____________________ 2019 |
|  | Lista terenurilor proprietate privată, care aparţin persoanelor decedate |  |
| Nr. d/o | Nr. cadastral | Adresa bunului imobil | Numele/ prenumele titularului | Aria sect. | Cota parte teren |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Primăria sat. ______________. Primarul ___________________ ______________________ Semnătura Numele, Prenumele

Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare _________________ ______________________

Semnătura                                                                             Numele, Prenumele

|  |  |  |  |  | Anexa nr. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | la decizia Consiliului___________ nr. _____ din ___________ 2019 |
|  | Lista terenurilor proprietate publică (loturi lângă casă, grădini), transmise în arendă persoanelor |  |
| Nr. d/o | Nr. cadastral | Adresa bunului imobil | Numele proprietarului | Aria sect. | Cota parte teren |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Primăria sat. ______________. Primarul ___________________ ______________________ Semnătura Numele, Prenumele

Specialist pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare _________________ ______________________

Semnătura                                                                                        Numele, Prenumele

| Anexa nr. 12 la caietul de sarcini Registrul deţinătorilor de terenuri sat.___________, primăria ______________, raionul_____________, intravilan. |
| --- |
| Nr.d/o | numele | prenumele | patronimicul | data naşterii | Datele din documentul de drept ( buletin, paşaport) | cod personal | adresa bunului imobil | destinaţia terenului | cod cadastral | nr din registru | data nr reg. | aria legală | aria reală | Tip document proprietate teren | Nr doc proprietate teren | Data doc proprietate teren | Cota parte teren |
|  |  |  |  |  | data eliberării | seria | numărul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CVC  - Contract de vînzare – cumpărare, CÎP – Contract de înstrăinare a proprietăţii, CM – Certificat de moştenire, CMT –                                                                                                                           certificat de moştenitor testamentar, CD – Contract de donaţie, HJ – Hotărîrea Judecătoriei, CP – contract de privatizare,

A executat     ______________________                            A controlat    _____________________