CAIET DE SARCINI

| Nr. d/olot. | Denumirea bunurilor materiale | U/M | Nece-sarul | Actul normativ la confecţionare şi/sau descrierea echipamentului | Actul normativ la ţesătură şi/sau descrierea ţesăturii | Foto/model |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 1. | Mască chirurgicală | buc. | 100000 | Masca chirurgicală de o singură folosință cu mai multe straturi (3 straturi/ pliuri cu elastic, tija metalică) pentru protecție împotriva virușilor, non-iritant pentru piele | Material : Bumbac nețesut + filtru. Dimensiune : 180 x 100 mm +/- 5 mm |  |
| 2. | Săpun lichid | bucăți | 1 500 | Săpun lichid hipoalergic, hidratant. Profesional cu glicerină pentru curățarea mâinilor și prevenirea pielii uscare. Cu miros de fructe, flori sau ocean, efect spumant, ambalat 0,5l. GOST 52345. 2005 |  |  |
| 3. | Mănuși nitril | cutii | 1000 | Mănuși nitril, nesterile pentru mîni | 100 buc/cut.; Mărimea XL; |  |
| 4. | Soluție dizinfectantă pentru mâini | litri | 2000 | Soluție dizinfectată cu acțiune rapidă contra infecțiilor, pe bază de alcool cu o concentracție nu mai puțin de 72 %. | Compozitie: Etanol 72%; Apa dedurizata; Glicerina; Butelia de 5 litre. |  |
| 5. | Termoscanere varianta 1 | bucăți | 9 | Termometru infraroșu la distanță. Setează 32 măsurări în memorie. Indicator Laser încorporat. Ecranul retroiluminat (verde, portocaliu, roșu), își schimbă culoarea pentru a indica nivelul temperaturii corpului. Distanța efectivă: 5-15mm. Interval de temperatură corporală:32,0-42,9. Domeniul de temperatură al obiectivului: 0-100 grade Celisius. Temperatura de funcționare: 10-40 grade Celsius. Temperatura de depozitare: -20-50 grade Celsius. Alimentare cu 2 barerii AA. Proiectarea conducției. Funcție de oprire automată. Pavertisment baterie scăzută. |  |  |
| 6. | Termometru cu infraroșu | bucăți | 28 | Fără contact, utilizare multiplă prin două moduri de măsurare:corporal și obiecte; cu senzor infraroșu de mare precizare de top stabil și solid; o bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex; capacitatea de stocare/MEMORIE:NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; unitate de măsură: opțional pentru Celsius; funcții de oprire automată și de economisire a energiei; ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iliminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afisaj clar și fin; gama de măsurători/interval de măsurare a temperaturii; regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2), distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator ,,baterie descărcată,, timpul măsurării temperaturii 0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achizitionat nu mai pușin de doi ani. Tipul de baterii:2bat. 1,5B-AAA. Durata de viață a bateriilor: aprox. 4 000 înregistrări neântrerupte. Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă. |  |  |
| 7. | Costume de protecție cu glugă și botoșei | bucăți | 1 000 Mărimea XL- 200 buc. 2XL -300-buc. 3XL -500buc. | 1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 60g/m2. 2.Botoși parte integral a combinezonului, prevăzut cu elastic la gleznă. 3.Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului, prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinezonul trebuie să asigure protecție biologic împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusive sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6.Să asigure libertate de mișcare. 7.Ambalaj individual cu inscripțis mărimii. Produs de unică folosință. | Material: nețesut; Culoare: albă; Marime: XXL / XXXL/XXXL. |  |
| 8. | Teste rapide pentru depistarea COVID | bucăți | 2 000 | Ușor de folosit; foarte sensibil cu încărcături virale ridicate:97,56% , rezultate rapide și fiabile ale trstelor în doatr 15-20 minute, testarea poate fi efectuata folosind probe nazo și orofaringiene, poate fi depozitat la temperatura camerei, toate componentele testului- inclusiv tampoane sterile- se includ, să nu existe reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, HKU1, NL63 și OC4) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A/B). |  |  |

NOTĂ: Potenţialii câştigători, vor prezenta mostra pentru a fi aprobată de IGC !