Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Consumabile medicale - Repetat» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Clipuri sterile din titan sterile Medium Large Medium Large (8mm). Compatibil cu aplicatorul din dotare. Se va oferi un clipaplicator laparascopic 33 cm –gratis. 2. Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, steril Creion electrochirurgical de unică folosință, mâner L= 170mm, Lungimea lamei = 40mm, L CABLE = 3 M (ștecher cu 3 pini) 3. Seringa p/u CT Canon Aqiulion 320 slices 2 buc.seringi de 200 ml cu urmatoarele caracteristici -material transparent -rezista la presiuni de minim 400 psi -sunt prevazute cu marcaje de tip FluiDot -1 buc. tub conector pacient spiralat in T cu urmatoarele caracteristici: -lungime 152 cm. cu conectoare tip Luer-Lock -Permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului in T 4. Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente 1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune-4-7 bari 4.Unică folosință 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate- 3 ani de la livrare. 8.Tip “male-female” 5. Petice vasculare Material - PUR (poliesteruretan), e-PTFE, poliester impletit, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa clongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermebilitate pentru sănge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (în caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei Susceptibilitate joasă la infecții secundare. Structura microporoasă. Lățime < 10 mm . Lungime < 75 mm Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: ____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Consumabile medicale - Repetat» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 33140000-3 1. Clipuri sterile din titan sterile Medium Large buc 5000 Conform Anunțului de participare MD87TRPCCC518430A00172AA 33140000-3 2. Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril buc 7500 33140000-3 3. Seringa p/u CT Canon Aqiulion 320 slices buc 100 33140000-3 4. Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente buc 3000 33140000-3 5. Petice vasculare bucată 20 TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________