Banci si scaune pentru elevi (clasele primare si gimnaziale).

| Denumirea | Specificații | Imagine | unitati |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1: Bancă cu scaun pentru elev clase primare |
| Bancă pentru elev clase primare | Blatul băncii cu dimensiunea de 45x63cm sa fie realizat cu proprietăți fizice și mecanice corespunzătoare nedeformabil rezistent la zgârieturi. Suport pentru stilouri pe masă profilul oval plat de 25x50x1,5 mm și 16x40x 1,5 mm. Picioarele rândului și înregistrările intermediare superioare și inferioare în funcție de metoda de îndoire în mașinile de îndoit profile Coșul de sârmă eșalonat de 41x28x12cm Agățător de genți din sârmă de transmisie de Ø 5mm pe piciorul mesei pentru a agăța geanta Suprafețele metalice vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului) Dimensiuni: 63x45x64-70-76 cm h GARANȚIE DE 5 ANI |  | 390 |
| Scaun pentru elev clase primare | Scaunul și spătarul scaunului sa fie realizate din material polipropilenic prin formare conform unei turnări speciale prin suflare scaunului să fie confortabilă și ortopedic dimensiunile scaunului pot fi de 38x39cm sau 42x43cm dimensiunea spătarului poate fi de 41,5 x23,5 cm sau 45,5x26,5 cm carcasa poate fi produsă. 16x40x1,5 mm și 15x30x1,5 mm metal oval plat Suprafețele metalice sa fie vopsite cu vopsea specială statică pe bază de poliester epoxidic în cuptoare de 200ºC. GARANȚIE DE 5 ANI |  | 390 |
| Lotul 1 | 656 815 lei |
| Lotul 2: Bancă cu două scaune pentru elevi clasele gimnaziale |  |
| Bancă pentru elev clase gimnaziale | Blatul băncii cu dimensiunea de 110x45cm sa fie realizat cu proprietăți fizice și mecanice corespunzătoare, nedeformabil, rezistent la zgârieturi. Suport pentru stilouri pe masă profilul oval plat de 25x50x1,5 mm și 16x40x 1,5 mm. Picioarele rândului și înregistrările intermediare superioare și inferioare în funcție de metoda de îndoire în mașinile de îndoit profile Coșul de sârmă eșalonat de 106x28x12cm Agățător de genți din sârmă de transmisie de Ø 5mm pe piciorul mesei pentru a agăța geanta Suprafețele metalice vopsire statică specială pe bază de poliester epoxid (pentru păstrarea metalului) Dimensiuni: 63x45x64-70 cm h GARANȚIE DE 5 ANI |  | 40 |
| Scaun pentru elev clase gimnaziale | Confecționat din polipropilenă brută de înaltă elasticitate (%100) Suprafață specială pentru a preveni alunecarea. Forma exterioară se adaptează la curbura spatelui. Rezistă la tensiuni foarte mari în punctul de întâlnire al scaunului și al spătarului. Structura metalică: Carcasa scaunului realizată din profil de tub de 22x2,5 mm. Carcasa metalica vopsita electrostatic la 200 grade celsius. Dimensiune: 38x39x42 cm h GARANȚIE DE 5 ANI |  | 80 |
| Lotul 2 | 134660 lei |
| TOTAL | 791475 LEI FARA TVA |