| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220156B mod

Gimnaziul nr.52. Bloc B. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
|  |  | 1.1. ПВ1b |  |  |  |
| 1 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) | m2 | 3,65 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,972 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0365 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1898 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0365 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2737 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0292 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 6,205 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1095 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0328 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 87,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,146 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime | kg | 32,85 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 87,60 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 87,60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1825 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,292 |
| 2 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy560 mm, BГ 560, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,82 |
|  | 258475120560 | Insertii flexibile Dy560 mm, ГВ 560, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 3 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy500 mm, BГ 500, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,36 |
|  | 258475120500 | Insertii flexibile Dy500 mm, ГВ 500, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,14 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 4 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy400 mm, BГ 400, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,36 |
|  | 258475120400 | Insertii flexibile Dy400 mm, ГВ 400, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,14 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 5 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy350 mm, BГ 350, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,36 |
|  | 258475120350 | Insertii flexibile Dy350 mm, ГВ 350, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,14 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 6 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy600x350 mm, BГ 600x350, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,82 |
|  | 258475120603 | Insertii flexibile Dy600x350 mm, ГВ 600x350, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 7 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy600x250 mm, BГ 600x250, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,82 |
|  | 258475120602 | Insertii flexibile Dy600x250 mm, ГВ 600x250, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 8 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy560mm (Заслонка), P560P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,36 |
|  | 271040370560 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy560mm (Заслонка), P560P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 9 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370500 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 10 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400mm (Заслонка), P400P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370400 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400mm (Заслонка), P400P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 11 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy350mm (Заслонка), P350P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370350 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy350mm (Заслонка), P350P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 12 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x350mm (Заслонка), P600x350P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,76 |
|  | 271040370635 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x350mm (Заслонка), P600x350P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 13 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x250mm (Заслонка), P600x250P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,76 |
|  | 271040370625 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x250mm (Заслонка), P600x250P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 14 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x200mm (Заслонка), P500x200P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370520 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x200mm (Заслонка), P500x200P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 15 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x600mm (Заслонка), P600x600P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,76 |
|  | 271040370660 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x600mm (Заслонка), P600x600P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 16 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,56 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 17 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy560mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 560, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,36 |
|  | 271040360560 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy560mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 560, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 18 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy400mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 400, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040350400 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy400mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 400, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 19 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy350mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 350, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040350350 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy350mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 350, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 20 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF350x500, VENTS) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,84 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115760355 | Grila interna tip ONF350x500, VENTS | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 224,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 21 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF250x500, VENTS) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,84 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115760255 | Grila interna tip ONF250x500, VENTS | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 224,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 22 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel galvanizat 250x500mm, S=0,7mm, H=20mm) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,68 |
|  | 271040350255 | Siber din tabla din otel galvanizat 250x500mm, S=0,7mm, H=20mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 8,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 64,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 23 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (siber din tabla din otel galvanizat 350x500mm, S=0,7mm, H=20mm) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 38,08 |
|  | 271040350355 | Siber din tabla din otel galvanizat 350x500mm, S=0,7mm, H=20mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 8,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 64,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |
| 24 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 551,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 810,232 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,519 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 28,6988 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,519 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 41,3925 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 2,7595 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 4,4152 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 938,23 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 16,557 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 4,9671 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 13 245,60 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 22,076 |
|  | 271040364407 | Tabla zincata cal.I 0,7 mm grosime | kg | 3 476,97 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 13 245,60 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 13 245,60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 27,595 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 44,152 |
| 25 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 0,45 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,107 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0045 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0205 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0045 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0218 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0036 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,6136 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0136 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0027 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 7,272 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0182 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 2,8634 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 7,272 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 7,272 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0315 |
| 26 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) | m2 | 37,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 92,25 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3788 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,7044 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3788 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,818 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,303 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 51,1313 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1362 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2273 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 606,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,515 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 170,4375 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 606,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 606,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,625 |
| 27 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 41,32 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 149,1652 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4132 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,6528 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,1486 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4132 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 3,099 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,2892 |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 103,30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,4792 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 3,7188 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 661,12 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,8264 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 260,316 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 661,12 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 661,12 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6,198 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,3056 |
| 28 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 44,56 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 120,7576 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4501 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,8002 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,0253 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4501 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,1603 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,36 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 72,009 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,7003 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,7003 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 540,0672 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,9001 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 283,5353 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 540,0672 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 540,0672 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,6736 |
| 29 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) | m2 | 118,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 107,38 |
|  | 2682162613040 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm | m2 | 120,124 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 44,604 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 6,844 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 4,838 |
| 30 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 146,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 45,552 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 659,92 |
| 31 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 146,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 70,664 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 1 022,00 |
| 32 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 3,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,42 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,575 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,21 |
| 33 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 420 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy420 mm, L=310 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670142 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy420 mm, L=310 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 34 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 520x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=310 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 252121670522 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=310 mm | buc | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,96 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,06 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,16 |
| 35 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 620x370 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 620x370 mm, L=310 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670622 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 620x370 mm, L=310 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 36 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel (сondens)) | buc | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,90 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 6,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,192 |
| 37 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,00 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 10,10 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,89 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,12 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,03 |
|  |  |  | Total ПВ1b |  |  |
|  |  | 1.2. ПВ2b |  |  |  |
| 38 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) | m2 | 4,42 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,4976 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0442 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2298 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0442 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,3315 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0221 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0354 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 7,514 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1326 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0398 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 106,08 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1768 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime | kg | 39,78 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 106,08 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 106,08 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,221 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3536 |
| 39 | VD06D | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 1600-2500 mm (insertii flexibile Dy600x250 mm, BГ 600x250, MOVEN) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,82 |
|  | 258475120602 | Insertii flexibile Dy600x250 mm, ГВ 600x250, MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,23 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,15 |
| 40 | VD06C | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 700-1600 mm (insertii flexibile Dy500 mm, BГ 500, MOVEN) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,72 |
|  | 258475120500 | Insertii flexibile Dy500 mm, ГВ 500, MOVEN | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,28 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 41 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel galvanizat 250x500mm, S=0,7mm, H=20mm) | buc | 16,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,36 |
|  | 271040350255 | Siber din tabla din otel galvanizat 250x500mm, S=0,7mm, H=20mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 128,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 16,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 128,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 128,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
| 42 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x250mm (Заслонка), P600x250P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,76 |
|  | 271040370625 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy600x250mm (Заслонка), P600x250P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 43 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x600mm (Заслонка), P500x600P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,76 |
|  | 271040370506 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x600mm (Заслонка), P500x600P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 44 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x200mm (Заслонка), P500x200P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040370520 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x200mm (Заслонка), P500x200P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 45 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,88 |
|  | 271040370500 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500mm (Заслонка), P500P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 46 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy500mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 500, MOVEN) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,88 |
|  | 271040350500 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy500mm, S=0,7mm, L =140mm, KO 500, MOVEN | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 47 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 534,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 314,624 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,3974 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 24,2885 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,3974 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 25,9077 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 4,318 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 728,6544 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 16,1923 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 3,2385 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8 635,904 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 21,5898 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 3 400,3872 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8 635,904 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8 635,904 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 37,408 |
| 48 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 16,50 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 54,12 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,165 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,858 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,165 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,2375 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0825 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,132 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 28,05 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,495 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1485 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 396,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,66 |
|  | 271040364407 | Tabla zincata cal.I 0,7 mm grosime | kg | 103,95 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 396,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 396,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,825 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,32 |
| 49 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) | m2 | 57,40 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 141,204 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5797 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2,6088 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5797 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,7828 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,4638 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 78,2649 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,7392 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,3478 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 927,584 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,319 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 260,883 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 927,584 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 927,584 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,018 |
| 50 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF250x500, VENTS) | buc | 16,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,68 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 448,00 |
|  | 2874115760255 | Grila interna tip ONF250x500, VENTS | buc | 16,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 448,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 448,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
| 51 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 620x370 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 620x270 mm, L=560 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670623 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 620x270 mm, L=560 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 52 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 620x520 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 620x520 mm, L=560 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670625 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 620x520 mm, L=560 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 53 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 520x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=310 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 252121670522 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=310 mm | buc | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,96 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,06 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,16 |
| 54 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,20 |
| 55 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,28 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 1,05 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,14 |
| 56 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) | m2 | 98,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 89,18 |
|  | 2682162613040 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm | m2 | 99,764 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 37,044 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 5,684 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 4,018 |
| 57 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 122,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 38,064 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 551,44 |
| 58 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 122,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 59,048 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 854,00 |
| 59 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel (сondens)) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,60 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,128 |
| 60 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,60 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 12,12 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,576 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,068 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,144 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,036 |
| 61 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) | m2 | 5,77 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,9256 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0577 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,30 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0577 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,4327 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0288 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0462 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 9,809 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1731 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0519 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 138,48 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2308 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime | kg | 51,93 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 138,48 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 138,48 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2885 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4616 |
| 62 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x150mm (Заслонка), P150x150P) | buc | 16,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,36 |
|  | 271040370151 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x150mm (Заслонка), P150x150P | buc | 16,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 128,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 16,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 128,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 128,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
| 63 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x100mm (Заслонка), P100x100P) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,30 |
|  | 271040370101 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x100mm (Заслонка), P100x100P | buc | 5,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 40,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 5,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 40,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 5,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 5,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 40,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 64 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400x200mm (Заслонка), P400x200P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040370402 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400x200mm (Заслонка), P400x200P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 65 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x200mm (Заслонка), P500x200P) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,38 |
|  | 271040370520 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy500x200mm (Заслонка), P500x200P | buc | 3,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 66 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400mm (Заслонка), P400P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370400 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400mm (Заслонка), P400P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 67 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF350x100, VENTS) | buc | 111,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 108,78 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3 108,00 |
|  | 2874115760351 | Grila interna tip ONF350x100, VENTS | buc | 111,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 3 108,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 3 108,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,22 |
| 68 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF100x100, VENTS) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,84 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115760101 | Grila interna tip ONF100x100, VENTS | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 224,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 69 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 93,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 320,608 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 75,3056 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9413 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,1296 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,9413 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,5061 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,7531 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 136,4914 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,824 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,2824 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 564,792 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2,824 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 593,0316 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 564,792 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 564,792 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,66 |
| 70 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) | m2 | 170,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 419,676 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,7231 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 7,7538 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,7231 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 8,2707 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1,3784 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 232,6131 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5,1692 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,0338 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2 756,896 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 6,8922 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 775,377 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 2 756,896 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2 756,896 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,942 |
| 71 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 25,12 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 68,0752 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2537 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,0148 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,1417 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2537 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,2178 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,203 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 40,5939 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5223 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,5223 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 304,4544 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,5074 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 159,8386 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 304,4544 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 304,4544 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,5072 |
| 72 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 51,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 92,82 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 51,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 51,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 51,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 51,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,02 |
| 73 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR) | buc | 17,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,81 |
|  | 281123630125 | Unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR | buc | 17,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 4,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 34,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 3,57 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 34,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 34,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,17 |
| 74 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE160 SISTEMAIR) | buc | 21,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 61,53 |
|  | 281123630160 | Unitate de transfer aer tip OVE160 SISTEMAIR | buc | 21,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 5,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 42,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 4,41 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 42,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 42,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,21 |
| 75 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVX500 SISTEMAIR) | buc | 22,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 64,46 |
|  | 281123630500 | Unitate de transfer aer tip OVX500 SISTEMAIR | buc | 22,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 5,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 44,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 4,62 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 44,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 44,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,22 |
| 76 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,56 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 2,10 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,28 |
| 77 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 99,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 108,90 |
| 78 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 15,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7,20 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 16,2225 |
| 79 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 520x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=310 mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,30 |
|  | 252121670522 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=310 mm | buc | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,94 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,03 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,09 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,24 |
| 80 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 420 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy420 mm, L=310 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670142 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy420 mm, L=310 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 81 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy220 mm, L=500 mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,85 |
|  | 252121670122 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy220 mm, L=500 mm | buc | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,90 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,396 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,21 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,926 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0108 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0027 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0009 |
| 82 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 180 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy180 mm, L=500 mm) | buc | 21,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 19,95 |
|  | 252121670118 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy180 mm, L=500 mm | buc | 21,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,772 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,47 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 13,482 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0756 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0189 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0063 |
| 83 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 145 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy145 mm, L=400 mm) | buc | 17,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,05 |
|  | 252121670145 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy145 mm, L=400 mm | buc | 8,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,19 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,02 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,914 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0612 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0153 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0051 |
| 84 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 145 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy145 mm, L=500 mm) | buc | 13,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,45 |
|  | 252121670146 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy145 mm, L=500 mm | buc | 6,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,91 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,78 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,346 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0468 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0117 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0039 |
| 85 | IC44E corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 420x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 420x220 mm, L=410 mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,90 |
|  | 252121670422 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 420x220 mm, L=410 mm | buc | 1,80 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,08 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,48 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,36 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 86 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 170x170 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x170 mm, L=410 mm) | buc | 16,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,40 |
|  | 252121670171 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x170 mm, L=410 mm | buc | 8,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,92 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,12 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,96 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,272 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0576 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0144 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0048 |
| 87 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 120x120 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x120 mm, L=410 mm) | buc | 5,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,25 |
|  | 252121670121 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x170 mm, L=410 mm | buc | 2,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,35 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,30 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,21 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,018 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0045 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0015 |
| 88 | IC44E corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 120x520 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x520 mm, L=410 mm) | buc | 22,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 28,60 |
|  | 252121670125 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x520 mm, L=410 mm | buc | 13,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 7,92 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,52 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 2,64 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 18,832 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1056 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0264 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0088 |
|  |  |  | Total ПВ2b |  |  |
|  |  | 1.3. ПВ3b |  |  |  |
| 89 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) | m2 | 0,16 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,5504 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,1293 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0016 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0019 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0016 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0026 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0013 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,2343 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0048 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0005 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 0,9696 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0048 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime | kg | 1,4544 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 0,9696 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 0,9696 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |
| 90 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy200 mm, WG 200, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 258475120200 | Insertii flexibile Dy200 mm, WG 200, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,10 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
| 91 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200mm (Заслонка), P200P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370200 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200mm (Заслонка), P200P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 92 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x200mm (Заслонка), P100x200P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370120 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x200mm (Заслонка), P100x200P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 93 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040370115 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 94 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy200mm, KRA-200, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040310200 | Clapeta (fluture) din tabla de otel galvanizat Dy200mm, KRA-200, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 95 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x150 mm, S=0,7mm, L =125 mm, KOH 100x150x125, VEZA) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040310152 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x150 mm, S=0,7mm, L =125 mm, KOH 100x150x125, VEZA | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 96 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF100x100, VENTS) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,84 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115760101 | Grila interna tip ONF100x100, VENTS | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 224,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 224,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 97 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip RN200x200, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115760202 | Grila interna tip RN200x200, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 98 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) | m2 | 12,52 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 43,0688 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 10,1162 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1265 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1517 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1265 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2023 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,1012 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 18,3355 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3794 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0379 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 75,8712 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,3794 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 56,9034 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 75,8712 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 75,8712 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,626 |
| 99 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 5,02 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,9756 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,0562 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0507 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0608 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0507 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0862 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 6,3377 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1521 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1521 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 30,4212 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1521 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 31,9423 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 30,4212 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 30,4212 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,251 |
| 100 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) | m2 | 14,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 12,74 |
|  | 2682162613040 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm | m2 | 14,252 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 5,292 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,812 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,574 |
| 101 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 18,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 5,616 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 81,36 |
| 102 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 18,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 8,712 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 126,00 |
| 103 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
| 104 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 260 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy260 mm, L=600 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 252121670126 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy260 mm, L=600 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 105 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150x250 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 150x250 mm, L=600 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 252121670152 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 150x250 mm, L=600 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 106 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 120x170 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x170 mm, L=210 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,30 |
|  | 252121670127 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x170 mm, L=210 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,24 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,14 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,284 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0018 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
| 107 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 220x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x220 mm, L=600 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 252121670222 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x220 mm, L=600 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 108 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel (сondens)) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 109 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,80 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 4,04 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,192 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,356 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,048 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,012 |
| 110 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,28 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 4,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 4,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
|  |  |  | Total ПВ3b |  |  |
|  |  | 1.4. ПВ4b |  |  |  |
| 111 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=1,0mm) | m2 | 0,56 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,9264 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,4525 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0057 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0068 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0057 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,009 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0045 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,8201 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,017 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0017 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3,3936 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,017 |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata cal.I 1 mm grosime | kg | 5,0904 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3,3936 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 3,3936 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,028 |
| 112 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy315 mm, WG 315, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 258475120315 | Insertii flexibile Dy315 mm, WG 315, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,10 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
| 113 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370315 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 114 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x200mm (Заслонка), P200x200P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370202 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x200mm (Заслонка), P200x200P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 115 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta (fluture) din tabla de otel inox 400x400mm, KOп 400x400) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040310404 | Clapeta (fluture) din tabla de otel inox 400x400mm, KOп 400x400 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 116 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF400x150, VENTS) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,88 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115760401 | Grila interna tip ONF400x150, VENTS | buc | 6,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 168,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 168,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 117 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip RN400x400, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115760404 | Grila interna tip RN400x400, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 118 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) | m2 | 5,60 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,776 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0566 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2545 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0566 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2715 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0452 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 7,6356 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1697 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0339 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 90,496 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2262 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 25,452 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 90,496 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 90,496 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,392 |
| 119 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 4,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,808 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0485 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2182 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0485 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2327 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0388 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 6,5448 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1454 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0291 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 77,568 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1939 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 30,5424 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 77,568 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 77,568 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,336 |
| 120 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 5,93 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,0703 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0599 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,2396 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2695 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0599 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2875 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0479 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 9,5829 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3594 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,3594 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 71,8716 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1198 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 37,7326 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 71,8716 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 71,8716 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3558 |
| 121 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=40 mm) | m2 | 21,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 19,11 |
|  | 2682162613040 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=40 mm | m2 | 21,378 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 7,938 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,218 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,861 |
| 122 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 23,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 7,332 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 106,22 |
| 123 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 23,50 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 11,374 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 164,50 |
| 124 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc | 1,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,14 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,525 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,07 |
| 125 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,10 |
| 126 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 220x380 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x380 mm, L=310 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670223 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x380 mm, L=310 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 127 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 425x425 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 425x425 mm, L=610 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121670425 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 425x425 mm, L=610 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 128 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,46 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 3,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 3,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 3,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 3,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 129 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 42,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20,16 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 45,423 |
| 130 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVX500 SISTEMAIR) | buc | 17,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,81 |
|  | 281123630500 | Unitate de transfer aer tip OVX500 SISTEMAIR | buc | 17,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 4,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 34,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 3,57 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 34,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 34,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,17 |
| 131 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVX300 SISTEMAIR) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,79 |
|  | 281123630300 | Unitate de transfer aer tip OVX300 SISTEMAIR | buc | 3,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,75 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 0,63 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 |
| 132 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR) | buc | 30,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 87,90 |
|  | 281123630125 | Unitate de transfer aer tip OVE125 SISTEMAIR | buc | 30,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 7,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 6,30 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 60,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 133 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip OVE160 SISTEMAIR) | buc | 19,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,67 |
|  | 281123630160 | Unitate de transfer aer tip OVE160 SISTEMAIR | buc | 19,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 4,75 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 38,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 3,99 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 38,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 38,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,19 |
| 134 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG (unitate de transfer aer tip KIV Qiuadro-125) | buc | 13,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 38,09 |
|  | 281123620125 | Unitate de transfer aer tip KIV Qiuadro-125 | buc | 13,00 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 3,25 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 26,00 |
|  | 2462106110443 | Prenadez 400 | kg | 2,73 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 26,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 26,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,13 |
| 135 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200mm (Заслонка), P200P) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,64 |
|  | 271040370220 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200mm (Заслонка), P200P | buc | 6,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 6,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 6,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 6,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 6,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,12 |
| 136 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040370315 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy315mm (Заслонка), P315P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 137 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x100mm (Заслонка), P100x100P) | buc | 8,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,68 |
|  | 271040370101 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x100mm (Заслонка), P100x100P | buc | 8,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 8,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 64,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 8,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 64,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 138 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x100mm (Заслонка), P150x100P) | buc | 16,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 55,36 |
|  | 2710403701515 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x100mm (Заслонка), P150x100P | buc | 16,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 128,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 16,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 128,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 16,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 16,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 128,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,32 |
| 139 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P) | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,84 |
|  | 271040370152 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P | buc | 4,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 32,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 4,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 32,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 4,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 32,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 140 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x200mm (Заслонка), P200x200P) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040370202 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x200mm (Заслонка), P200x200P | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 141 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 1,80 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,192 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 1,4544 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0182 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0218 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0182 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0291 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0145 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,6361 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0545 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0055 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,908 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0545 |
|  | 271040364407 | Tabla zincata cal.I 0,7 mm grosime | kg | 11,4534 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 10,908 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 10,908 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
| 142 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel inox S=0,5mm) | m2 | 0,18 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,6192 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,1454 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0018 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0022 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0018 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0029 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0015 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,2636 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0055 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0005 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0908 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0055 |
|  | 271040364405 | Tabla din otel inox 0,5 mm grosime | kg | 0,8545 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1,0908 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,0908 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,009 |
| 143 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy315 mm, WG 315, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 258475120315 | Insertii flexibile Dy315 mm, WG 315, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,10 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
| 144 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy200 mm, WG 200, VENTIX) | buc | 10,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,50 |
|  | 258475120315 | Insertii flexibile Dy315 mm, WG 315, VENTIX) | buc | 10,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 10,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,50 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 10,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,80 |
| 145 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy150 mm, WG 150, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 258475120150 | Insertii flexibile Dy150 mm, WG 150, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,10 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
| 146 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mm (insertii flexibile Dy100 mm, WG 100, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,50 |
|  | 258475120100 | Insertii flexibile Dy100 mm, WG 100, VENTIX) | buc | 2,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,10 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,16 |
| 147 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel Inoxidabil Dy315 mm, KR315-inox VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040320315 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel Inoxidabil Dy315 mm, KR315-inox VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 148 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy200 mm, KR200 VENTS) | buc | 5,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,20 |
|  | 271040320200 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy200 mm, KR200 VENTS | buc | 5,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 20,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 5,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 5,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 20,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 5,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 5,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 5,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 20,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,10 |
| 149 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy150 mm, KR150 VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040320150 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy150 mm, KR150 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 150 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy100 mm, KR100 VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,44 |
|  | 271040320100 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat Dy100 mm, KR100 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 151 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 150x150 mm, KOп 150x150x125) | buc | 4,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,84 |
|  | 2710403101512 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 150x150 mm, KOп 150x150x125 | buc | 4,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 32,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 4,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 32,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 4,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 4,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 32,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,08 |
| 152 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x150 mm, KOп 100x150x125) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,38 |
|  | 2710403101012 | Supapa de retinere dreapta din tabla de otel galvanizat 100x150 mm, KOп 100x150x125 | buc | 3,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 153 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF150x100, VENTS) | buc | 52,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 50,96 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 456,00 |
|  | 2874115760151 | Grila interna tip ONF150x100, VENTS | buc | 52,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1 456,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 1 456,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,04 |
| 154 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip ONF100x100, VENTS) | buc | 12,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,76 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 336,00 |
|  | 2874115760101 | Grila interna tip ONF100x100, VENTS | buc | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 336,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 336,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,24 |
| 155 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB125bvs, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115760125 | Grila interna tip MB125bvs, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 156 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip MB150bvs, VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,98 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115760150 | Grila interna tip MB150bvs, VENTS | buc | 1,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 157 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (deflector tip Dp turbo Dy150mm, din otel galvanizat, DP 150 turbo) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,17 |
|  | 271070370150 | Deflector tip Dp turbo Dy150mm, din otel galvanizat, DP 150 turbo | buc | 0,14 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 158 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (deflector tip Dp turbo Dy315mm, din otel inoxidabil, DP 315 turbo) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,17 |
|  | 271070370315 | Deflector tip Dp turbo Dy315 mm, din otel inoxidabil, DP 315 turbo | buc | 0,14 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,00 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,04 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 8,00 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 8,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 12,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,05 |
| 159 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 32,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 58,24 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 32,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 32,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 32,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 32,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,64 |
| 160 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 41,70 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 143,448 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 33,6936 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4212 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,5054 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4212 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,6739 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,3369 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 61,0697 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,2635 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1264 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 252,702 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,2635 |
|  | 271040364407 | Tabla zincata cal.I 0,7 mm grosime | kg | 265,3371 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 252,702 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 252,702 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,085 |
| 161 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 75,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 184,992 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7595 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,4178 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,7595 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 3,6457 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,6076 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 102,5352 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,2786 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,4557 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 215,232 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 3,0381 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 478,4976 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 215,232 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 215,232 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,264 |
| 162 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,5mm) | m2 | 2,83 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,6974 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 2,2866 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0286 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0343 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0286 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0486 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5729 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0857 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0857 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 17,1498 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0857 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 13,434 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 17,1498 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 17,1498 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1415 |
| 163 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (conducta de aer din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 37,21 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 140,6538 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 30,0657 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3758 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,451 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3758 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,6389 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 46,9776 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,1275 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1,1275 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 225,4926 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,1275 |
|  | 271040364207 | Tabla zincata cal. I 0,7 mm | kg | 236,7672 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 225,4926 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 225,4926 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,8605 |
| 164 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel inox S=0,7mm) | m2 | 9,90 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 26,829 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,10 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,40 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,45 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,10 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,48 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,08 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 15,9984 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5999 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5999 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 119,988 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,20 |
|  | 2710403641207 | Tabla din otel inox I 0,7 mm | kg | 62,9937 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 119,988 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 119,988 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,594 |
| 165 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel inox S=0,7mm) | m2 | 0,08 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,1968 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0036 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0008 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0039 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0006 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 0,1091 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0024 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0005 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,2928 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0032 |
|  | 2710403641207 | Tabla din otel inox I 0,7 mm | kg | 0,509 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1,2928 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1,2928 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0056 |
| 166 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=25 mm) | m2 | 135,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 122,85 |
|  | 2682162613025 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=25 mm | m2 | 137,43 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 51,03 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 7,83 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 5,535 |
| 167 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 162,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 50,7312 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 734,952 |
| 168 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 162,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 78,6984 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 1 138,20 |
| 169 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel (сondens)) | buc | 12,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,80 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 12,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,18 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,384 |
| 170 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 36,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 46,80 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 36,36 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,728 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,204 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,432 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,108 |
| 171 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (siber din tabla din otel inoxidabil 200x200x50mm dupa tipul 5.904-13) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,46 |
|  | 271040350225 | Siber din tabla din inoxidabil 200x200x50mm dupa tipul 5.904-13 | buc | 1,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 |
| 172 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 120x170 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x170 mm, L=400 mm) | buc | 21,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,65 |
|  | 252121610127 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x170 mm, L=400 mm | buc | 10,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,52 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,47 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,26 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 13,482 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0756 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0189 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0063 |
| 173 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 170x170 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x170 mm, L=400 mm) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 252121610171 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x170 mm, L=400 mm | buc | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,24 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 174 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 120x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x220 mm, L=400 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,90 |
|  | 252121610222 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x220 mm, L=400 mm | buc | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,264 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,14 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,284 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0018 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
| 175 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 170x270 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x270 mm, L=400 mm) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,80 |
|  | 252121610172 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x270 mm, L=400 mm | buc | 4,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,528 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,28 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
| 176 | IC44D corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 220x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x220 mm, L=400 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,95 |
|  | 252121620222 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x220 mm, L=400 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,30 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,132 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,07 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,642 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |
| 177 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 220x320 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x320 mm, L=300 mm) | buc | 2,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,20 |
|  | 252121610223 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 220x320 mm, L=300 mm | buc | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,96 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,06 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,16 |
| 178 | IC43C corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 120x 120 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x120 mm, L=300 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,59 |
|  | 252121610121 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x120 mm, L=300 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,13 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,033 |
| 179 | IC43D coretc | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 250 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy250 mm, L=300 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,84 |
|  | 252121670250 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy250 mm, L=300 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,25 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,86 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 180 | IC43C corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 170 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy170 mm, L=300 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,59 |
|  | 252121670170 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy170 mm, L=300 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,13 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,033 |
| 181 | IC43C corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 145 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy145 mm, L=300 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,59 |
|  | 252121610145 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy145 mm, L=300 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,13 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,009 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,033 |
|  |  |  | Total ПВ4b |  |  |
|  |  | 1.5. B2b, B4b, B8b, B11b - conectate la TOPVEX TR-EL-15 (ПВ1b, ПВ1b) |  |  |  |
| 182 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip tip ONF300x100 VENTS) | buc | 100,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 98,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2 800,00 |
|  | 2874115760301 | Grila interna tip ONF300x100 VENTS | buc | 100,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 2 800,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 2 800,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,00 |
| 183 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (grila interna tip tip ONF100x100 VENTS) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,94 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 84,00 |
|  | 2874115760101 | Grila interna tip ONF100x100, VENTS | buc | 3,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 84,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 84,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 184 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer) | buc | 34,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 61,88 |
|  | 271070370034 | Hatch-ЛП pentru evaluarea volumelor si vitezei de aer | buc | 34,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 34,00 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 34,00 |
|  | 2874115820015 | Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm | buc | 34,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,68 |
| 185 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x100mm (Заслонка), P100x100P) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,38 |
|  | 271040370101 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x100mm (Заслонка), P100x100P | buc | 3,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 186 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P) | buc | 15,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 51,90 |
|  | 271040370152 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy150x200mm (Заслонка), P150x200P | buc | 15,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 120,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 15,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 120,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 15,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 15,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 120,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,30 |
| 187 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P) | buc | 9,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 31,14 |
|  | 271040370105 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy100x150mm (Заслонка), P100x150P | buc | 9,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 72,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 9,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 72,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 9,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 9,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 72,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,18 |
| 188 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy300x200mm (Заслонка), P300x200P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040370302 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy300x200mm (Заслонка), P300x200P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 189 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400x200mm (Заслонка), P400x200P) | buc | 2,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,92 |
|  | 271040370402 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy400x200mm (Заслонка), P400x200P | buc | 2,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 2,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 16,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 2,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 2,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 16,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,04 |
| 190 | VB02A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x500mm (Заслонка), P200x500P) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 10,38 |
|  | 271040370205 | Clapeta de aer manuala S=0,5 mm, Dy200x500mm (Заслонка), P200x500P | buc | 3,00 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 3,00 |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 24,00 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 3,00 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 3,00 |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 24,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 191 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (confuzor din tabla din otel galvanizat S=0,7mm) | m2 | 35,10 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 120,744 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 28,3608 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3545 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,4254 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3545 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,5672 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,2836 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 51,404 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,0635 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1064 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 212,706 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,0635 |
|  | 271040364407 | Tabla zincata cal.I 0,7 mm grosime | kg | 223,3413 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 212,706 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 212,706 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,755 |
| 192 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (conducta de aer din tabla din otel inox S=0,7mm) | m2 | 120,20 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 295,692 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,214 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 5,4631 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,214 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5,8273 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,9712 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 163,8927 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,6421 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,7284 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 942,432 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 4,8561 |
|  | 2710403641207 | Tabla din otel inox I 0,7 mm | kg | 764,8326 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 942,432 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 942,432 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,414 |
| 193 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (placi de tip ARMOFLEX-A - neinflamabil, S=25 mm) | m2 | 24,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 21,84 |
|  | 2682162613025 | Placi de tip ARMOFLEX- A -neinflamabil, S=25 mm | m2 | 24,432 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 9,072 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 1,392 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,984 |
| 194 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 28,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 8,9856 |
|  | 271040360131 | Tabla zincata Толщ. 0,5 мм | kg | 130,176 |
| 195 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 28,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 13,9392 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 201,60 |
|  |  |  | Total B2b, B4b, B8b, B11b - conectate la TOPVEX TR-EL-15 (ПВ1b, ПВ1b) |  |  |
|  |  | 1.6. Camin de extractie - nr.2 |  |  |  |
| 196 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 25,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 149,184 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,8064 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 6,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,256 |
| 197 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gros. 1,0 mm) | m2 | 25,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,28 |
|  | 271040364221 | Tabla din otel zincata gros. 1,0 mm | kg | 252,672 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,8064 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 6,72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,256 |
| 198 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti) | m2 | 25,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,584 |
|  | 268216261130 | Placi vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti | m2 | 26,112 |
| 199 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm) | m2 | 3,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,15 |
|  | 28731220501 | Plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm | kg | 1,14 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,60 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 200 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 245,40 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 46,626 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,454 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,454 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,454 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 245,40 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,227 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,681 |
| 201 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST) | m2 | 1,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,252 |
|  | 268216261131 | Strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST | m2 | 1,836 |
| 202 |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
|  | 228451202154 | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
| 203 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 182,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 34,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,82 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,82 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,82 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 182,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,91 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,73 |
| 204 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=50mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,00 |
|  | 2873155901201 | Electrozi Э42A diametrul 5 mm | kg | 0,72 |
|  | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) | kg | 4,10 |
|  | 28121063062 | Usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=50mm | buc | 1,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
| 205 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,432 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,128 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,128 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,128 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 12,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,064 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,192 |
| 206 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 207 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 20,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,00 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 20,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,96 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,78 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,24 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,06 |
| 208 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 20,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,60 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 21,63 |
| 209 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (scara cu 4 trepte din 2-ua parti tip pod H=1,0m, 2un- cerdac) | kg | 12,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,12 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 12,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,06 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,24 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,24 |
|  |  |  | Total Camin de extractie - nr.2 |  |  |
|  |  | 1.7. Camin de extractie - nr.3 |  |  |  |
| 210 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 21,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 125,874 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,6804 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 5,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,216 |
| 211 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (gros. 1,0 mm) | m2 | 21,60 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 16,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,08 |
|  | 271040364221 | Tabla din otel zincata gros. 1,0 mm | kg | 213,192 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,6804 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 5,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,216 |
| 212 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti) | m2 | 19,60 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,744 |
|  | 268216261130 | Placi vata minerala cusute S=30 mm, marca 12, in plasa metalica nr. 12-1,2 din 2 parti | m2 | 19,992 |
| 213 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm) | m2 | 1,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,575 |
|  | 28731220501 | Plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm | kg | 0,57 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 4,80 |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,075 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,045 |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0021 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0075 |
| 214 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 140,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,40 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,40 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 140,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,70 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,10 |
| 215 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST) | m2 | 2,00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,28 |
|  | 268216261131 | Strat de vibroizolare, izolare fonica, pe toata suprafata caminului constructiei de amplasare pe cerdac din cauciuc spumos cu grosimea B=100mm TEHNOALPLAST | m2 | 2,04 |
| 216 |  | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
|  | 228451202154 | Hidroizolant ACVASTOP DISCLUDER | kg | 1,00 |
| 217 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=30mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011901 | Instalator | h-om | 2,00 |
|  | 2873155901201 | Electrozi Э42A diametrul 5 mm | kg | 0,72 |
|  | 28741158254551 | Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами) | kg | 4,10 |
|  | 28121063063 | Usa din SANDVICI panel din otel galvanizat GOST19903-91 0,5x1,5m, S=30mm | buc | 1,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,84 |
| 218 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 45,80 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8,702 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,458 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,458 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,458 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 45,80 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,229 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,687 |
| 219 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila din otel) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 |
|  | 287527420115 | Robinet cu bila din otel, Dy15 mm | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 |
| 220 | IC04B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm (teava de otel VGP) | m | 6,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,20 |
|  | 252121670115 | Teava din otel VGP, Dy15x2,8 mm | m | 6,06 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,288 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,534 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,072 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,018 |
| 221 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15x2,0 mm, inclusiv. (polietilen neinflamabil) | m | 10,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00 |
|  | 252121671015 | Teava din polietilena Dy15x2,0 mm | m | 10,30 |
| 222 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18 mm (tuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A) | m | 6,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,88 |
|  | 33205173518 | Тuburi termoizolante neinflamabile , S=15 mm ARMOFLEX- A, Dy18 mm | m | 6,489 |
| 223 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 51,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,10 |
| 224 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 135 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy135 mm, L=400 mm) | buc | 13,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,45 |
|  | 252121610135 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy135 mm, L=400 mm | buc | 6,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,56 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,91 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,78 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,346 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0468 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0117 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0039 |
| 225 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 120x320 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x320 mm, L=400 mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,30 |
|  | 252121610123 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x320 mm, L=400 mm | buc | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,94 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,03 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,09 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,24 |
| 226 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 120x520 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x520 mm, L=400 mm) | buc | 17,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,70 |
|  | 252121610125 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 120x520 mm, L=400 mm | buc | 17,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,66 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,17 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,51 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 1,36 |
| 227 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 170x170 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x170 mm, L=400 mm) | buc | 23,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,95 |
|  | 252121610171 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 170x170 mm, L=400 mm | buc | 11,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,76 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,61 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 1,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 14,766 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0828 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0207 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0069 |
| 228 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 520x220 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=400 mm) | buc | 3,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,30 |
|  | 252121610522 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, 520x220 mm, L=400 mm | buc | 3,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,94 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,03 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,09 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,24 |
| 229 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 500 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy500 mm, L=310 mm) | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,10 |
|  | 252121610500 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy500 mm, L=310 mm | buc | 1,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,98 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,01 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,03 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,08 |
| 230 | IC43E corect | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 310 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy310 mm, L=310 mm) | buc | 11,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,10 |
|  | 252121610310 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy310 mm, L=310 mm | buc | 11,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 10,78 |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,11 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,33 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,88 |
| 231 | IC44C corect | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm (manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy150 mm, L=310 mm) | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,60 |
|  | 252121610150 | Manson tabla de otel GOST 19903-91, Dy150 mm, L=310 mm | buc | 2,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,48 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,28 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,24 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,568 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0036 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0012 |
|  |  |  | Total Camin de extractie - nr.3 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. ПВ1b |  |  |  |
| 232 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 233 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK600x250-N=9 kW VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
| 234 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm (atenuator de zgomot) | buc | 6,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,90 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,36 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 96,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 96,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 96,00 |
|  |  |  | Total ПВ1b |  |  |
|  |  | 2.2. ПВ2b |  |  |  |
| 235 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 236 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK600x250-N=9 kW VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
| 237 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 149,31 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,20 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,60 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,30 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 180,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 30,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 180,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 30,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 12,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,05 |
| 238 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (unitate de transfer aer prin perete) | buc | 15,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 16,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,75 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 270,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 270,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 270,00 |
|  |  |  | Total ПВ2b |  |  |
|  |  | 2.3. ПВ3b |  |  |  |
| 239 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de alimentare din otel zincat VPA--200-5,1-3) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 240 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator de zgomot) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,86 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,00 |
|  |  |  | Total ПВ3b |  |  |
|  |  | 2.4. ПВ4b |  |  |  |
| 241 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (unitate de alimentare din otel zincat VPA-315-9-3) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,87 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,35 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,15 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,15 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,30 |
| 242 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (incalzitor electric, N=3,6 kW, U=380V, NK 315-3,6-3 VENTS) | buc | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,92 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,50 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,05 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,00 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,00 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,30 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,10 |
| 243 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (atenuator de zgomot) | buc | 10,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,60 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 120,00 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 120,00 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 120,00 |
| 244 | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 10,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 168,80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,20 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1,50 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,80 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 480,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 130,00 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,80 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 2,00 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 220,00 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 260,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 130,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 12,00 |
| 245 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (recuperator dt tip CLIMTEC RD 200BAZA) | buc | 3,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 149,31 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 1,20 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,00 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,60 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,30 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 180,00 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 30,00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,00 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 180,00 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 30,00 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 12,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,60 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,05 |
|  |  |  | Total ПВ4b |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. ПВ1b |  |  |  |
| 246 |  | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3,38kW, P=700Pa, 380V, L5347m3/h - 2 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 2 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc | complect | 1,00 |
|  | 258451206015 | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3,38kW, P=700Pa, 380V, L5347m3/h - 2 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 2 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc | complect | 1,00 |
| 247 |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK600x250-N=9 kW VENTS | buc | 1,00 |
|  | 456845401400 | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK600x250-N=9 kW VENTS | buc | 1,00 |
| 248 |  | Atenuator de zgomot Dy560mm, L=600mm, ГП 560/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 45684540560 | Atenuator de zgomot Dy560mm, L=600mm, ГП 560/600 MOVEN | buc | 1,00 |
| 249 |  | Atenuator de zgomot Dy500mm, L=600mm, ГП 500/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 45684540500 | Atenuator de zgomot Dy500mm, L=600mm, ГП 500/600 MOVEN | buc | 1,00 |
| 250 |  | Atenuator de zgomot Dy400mm, L=600mm, ГП 400/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 45684540400 | Atenuator de zgomot Dy400mm, L=600mm, ГП 400/600 MOVEN | buc | 1,00 |
| 251 |  | Atenuator de zgomot Dy350mm, L=600mm, ГП 350/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 45684540350 | Atenuator de zgomot Dy350mm, L=600mm, ГП 350/600 MOVEN | buc | 1,00 |
| 252 |  | Atenuator de zgomot Dy600x350mm, L=600mm, ГП 600x350/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 45684540600 | Atenuator de zgomot Dy600x350mm, L=600mm, ГП 600x350/600 MOVEN | buc | 1,00 |
| 253 |  | Atenuator de zgomot Dy600x250mm, L=600mm, ГП 600x250/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  | 45684540602 | Atenuator de zgomot Dy600x250mm, L=600mm, ГП 600x250/600 MOVEN | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total ПВ1b |  |  |
|  |  | 3.2. ПВ2b |  |  |  |
| 254 |  | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3, 38kW, P=800Pa, 380V, L4407m3/h - 2 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 2 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc | complect | 1,00 |
|  | 258451206016 | Agregat de alimentare si evacuare din otel zincat TOPVEX TR-EL-15-П1b in complet cu recuperarea aerului: 1. Ventilatoare cu motor electric N=2x3, 38kW, P=800Pa, 380V, L4407m3/h - 2 buc; 2. Calorifer electric N=15,0kW - 1 buc; 3. Filtrul F5/F7 - 2 buc; 4. Senzoare de temperatura interna, externa, presiune - 14 buc | complect | 1,00 |
| 255 |  | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK600x250-N=9 kW VENTS | buc | 1,00 |
|  | 456845401400 | Incalzitor electric, N=9 kW, U=380V, NK600x250-N=9 kW VENTS | buc | 1,00 |
| 256 |  | Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1 un, unitate exterioara si 1 un. interioara cu filtru antibacterian, cu incalzitor electric Nmax=0,67kW. cu un panou de control. ASH7R | complect | 3,00 |
|  | 25845120607 | Conditioner fabricat de GENERAL, (Japonia) cu1 un, unitate exterioara si 1 un. interioara cu filtru antibacterian, cu incalzitor electric Nmax=0,67kW. cu un panou de control. ASH7R | complect | 3,00 |
| 257 |  | Unitate de transfer aer prin perete tip Climtec РД-200 (База) L=188m3/h | buc | 1,00 |
|  | 45684520200 | Unitate de transfer aer prin perete tip Climtec РД-200 (База) L=188m3/h | buc | 1,00 |
| 258 |  | Unitate de transfer aer prin perete tip Climtec РД-200 G L=120m3/h | buc | 1,00 |
|  | 45684520201 | Unitate de transfer aer prin perete tip Climtec РД-200 G L=120m3/h | buc | 1,00 |
| 259 |  | Unitate de transfer aer prin perete tip KIV Qiuadro-125 L=50-60m3/h | buc | 13,00 |
|  | 45684520125 | Unitate de transfer aer prin perete tip KIV Qiuadro-125 L=50-60m3/h | buc | 13,00 |
|  |  |  | Total ПВ2b |  |  |
|  |  | 3.3. ПВ3b |  |  |  |
| 260 |  | Unitate de alimentare din otel zincat VPA-200-5,1-3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,145kW, P=300Pa, U =380V, L=400m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=5,1kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
|  | 258451206017 | Unitate de alimentare din otel zincat VPA-200-5,1-3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,145kW, P=300Pa, U =380V, L=400m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=5,1kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
| 261 |  | Atenuator de zgomot Dy200mm, L=950mm, SR-250/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540200 | Atenuator de zgomot Dy200mm, L=950mm, SR-250/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total ПВ3b |  |  |
|  |  | 3.4. ПВ4b |  |  |  |
| 262 |  | Unitate de alimentare din otel zincat VPA-315-9-3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,235kW, P=300Pa, U =380V, L=110m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=9kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
|  | 258451206018 | Unitate de alimentare din otel zincat VPA-315-9-3 in complet: 1. Ventilatoare cu motor electric N=0,235kW, P=300Pa, U =380V, L=110m3/h - 1 buc; 2. Calorifer electric N=9kW - 1 buc; 3. Filtrul F5 - 1 buc; 4. Senzor de temperatura interna (aer alimentat) - 1 buc | complect | 1,00 |
| 263 |  | Incalzitor electric, N=3,6 kW, U=380V, NK 315-3,6-3 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 456845401401 | Incalzitor electric, N=3,6 kW, U=380V, NK 315-3,6-3 VENTS | buc | 1,00 |
| 264 |  | Atenuator de zgomot Dy315mm, L=950mm, SR-315/950 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540315 | Atenuator de zgomot Dy315mm, L=950mm, SR-315/950 VENTS | buc | 1,00 |
| 265 |  | Atenuator de zgomot Dy315mm, L=900mm, SR-315/900 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540316 | Atenuator de zgomot Dy315mm, L=900mm, SR-315/900 VENTS | buc | 1,00 |
| 266 |  | Atenuator de zgomot Dy200mm, L=600mm, SR-200/600 VENTS | buc | 6,00 |
|  | 45684540201 | Atenuator de zgomot Dy200mm, L=600mm, SR-200/600 VENTS | buc | 6,00 |
| 267 |  | Atenuator de zgomot Dy150mm, L=600mm, SR-150/600 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540150 | Atenuator de zgomot Dy150mm, L=600mm, SR-150/600 VENTS | buc | 1,00 |
| 268 |  | Atenuator de zgomot Dy100mm, L=600mm, SR-100/600 VENTS | buc | 1,00 |
|  | 45684540100 | Atenuator de zgomot Dy100mm, L=600mm, SR-100/600 VENTS | buc | 1,00 |
| 269 |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy200, N = 0,145kW, P = 500-550Pa, U = 220V a f. VENTS cu extractie de 500-552m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKMS 200 VENTS | complect | 6,00 |
|  | 25845120200 | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy200, N = 0,145kW, P = 500-550Pa, U = 220V a f. VENTS cu extractie de 500-552m3/h, compacte in izolate fonica, cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKMS 200 VENTS | complect | 6,00 |
| 270 |  | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy100, N = 0,060kW, P =270Pa, U = 220V cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 100 VENTS | complect | 1,00 |
|  | 25845120100 | Ventilator centrifugal din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy100, N = 0,060kW, P =270Pa, U = 220V cu control semistornm al vitezei si controlul rotatiei ventilatorului. VKM 100 VENTS | complect | 1,00 |
| 271 |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy125, N = 0,012kW, P =20Pa, U = 220V a f. VENTS cu extractie de 117m3/h, compacte in izolate fonica, VENTS 125 | complect | 1,00 |
|  | 25845120125 | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy125, N = 0,012kW, P =20Pa, U = 220V a f. VENTS cu extractie de 117m3/h, compacte in izolate fonica, VENTS 125 | complect | 1,00 |
| 272 |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy125, N = 0,028kW, P =275Pa, U = 220V, L=120m3/h a f. VENTS cu extractie de 117m3/h, compacte in izolate fonica, VENTS 125 X12T | complect | 1,00 |
|  | 25845120126 | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy125, N = 0,028kW, P =275Pa, U = 220V, L=120m3/h a f. VENTS cu extractie de 117m3/h, compacte in izolate fonica, VENTS 125 X12T | complect | 1,00 |
| 273 |  | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy150, N = 0,036kW, P =20Pa, U = 220V, L=120m3/h a f. VENTS cu extractie de 188m3/h, compacte 150 VKO1-turbo VENTS | complect | 1,00 |
|  | 25845120150 | Ventilator axial din otel zincat cu acoperire polimerica care prevene aparitia scinteilor cu conectare directa cu conducta de aeraj , Dy150, N = 0,036kW, P =20Pa, U = 220V, L=120m3/h a f. VENTS cu extractie de 188m3/h, compacte 150 VKO1-turbo VENTS | complect | 1,00 |
| 274 |  | Recuperator dt tip CLIMTEC RD 200BAZA, L=100-180m3/h, N=50W, Kiev | complect | 3,00 |
|  | 2584513201520 | Recuperator dt tip CLIMTEC RD 200BAZA, L=100-180m3/h, N=50W, Kiev | complect | 3,00 |
|  |  |  | Total ПВ4b |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |