CAIET DE SARCINI

Descriere generală. Informații

În cadrul procedurii de achiziție vor fi achiziționate următoarele bunuri: Table interactive tip display digital.

| Nr.crt | Simbol norme | Denumirea lucrărilor/bunurilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tablă interactivă tip display digital 85” | bucăți | 1 |
| cu includerea funcționalităților: |
| Specificații tehnice depline |
| Rezoluție Ultra HD 4K (3.840 x 2.160) |  |
| Diagonală | Minim 85” |
| Memorie | Minim 64 GB |
| RAM | Minim 8 GB |
| Tehnologie | Infrared Touch |
| Unghi de rotație | Minim 178º |
| Aspect de prezentare | 16:9 |
| Rata de refresh | Minim 60Hz |
| Durata de viață | Minim 50000 h |
| Forma de instalare a ecranului | Album (landscape) |
| Puncte de acces pe ecran | Minim 40 |
| Luminozitate(asigură o durată de viață îndelungată și reduce consumul de energie;) | Minim 400 cd/m2 |
| Raport de contrast (Contrast ridicat, timp de răspuns mic asigură imagini clare și lizibilitatea conținutului;) | Minim 5000:1 |
| Difuzoare | Incorporabile (min.20W) |
| Microfon încorporat | Da |
| Intrări AV | HDMI v2.0, Display Port, USB-C, Audio-In (3.5mm) |
| Ieșiri AV | HDMI-Out v2.0, USB-C, Audio-Out (3.5mm), SPDIF-Out |
| USB | USB 3.0, USB-C 3.1 USB Type B (For Touch Port) |
| LAN Wi-Fi | Da Da |
| Accesorii | Remote control, Touch pen (stylus) – min. 2 buc. |
| Accesorii suplimentare | Wireless token (buton pentru prezentare wireless), Suport pentru montare pe perete (Wallmount) 900x600 |
| Aplicații instalate | digital whiteboard, web browser, native and app-based screen sharing |
| Instruire în utilizare sau suport informațional | după necesitate |
| Garanție tablă interactivă | 3 ani |