| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Construcție modulară prefabricată. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |
| Construcție modulară prefabricată |  |  |  | Dimensiunile: 6058mm*3500mm*2750mm Construcția podelei fie formată conform descrierii: Structura metalică zincată profilată la rece DX51 (2.5mm) cu piese de colț (2-10mm), acoperită cu grund și vopsea (RAL 9002) Tablă zincată (0,5mm) Vată minerală (100mm) Folie protecție (200mkr) OSB-3 (18mm) Linoleum PVC Construcția acoperișului să fie format conform descrierii: Structura metalică zincată profilată la rece DX51 (2,5mm) cu piesele de colț (2-10mm), acoperită cu grund și vopsea (RAL 9002) Tablă zincată dublu faltuită DX51 (0,5mm) Vată minerală (200mm) Folie protecție (200mkr) PAL laminat alb (18mm) 3. Construcția stâlpilor de susținere a a acoperișului: Structura metalică zincată profilată la rece (2,5mm), acoperită cu grund epoxidic și vopsea (RAL 9002) Vată minerală (100mm) Țeavă PVC pentru scurgerea apei (d50) 4. Pereții să fie formați din ( conform schița tehnică): Panouri sandwich cu spuma poliuretanică (RAL 9002-60mm) Maști decorative (RAL 9002 -0,5mm) Construcții PVC (Low-e 24 mm) 5. Instalație electrică (conform schiței tehnice): Tablou siguranțe automate Priză dublă cu împâmântare Întrerupător Priză exterioară Corpuri de iluminat 6. Adăugător Transportarea și montarea să fie incluse în prețul ofertei. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________