##### Lot.2

##### Caracteristici dispozitiv

| Tipul dispozitivului | imprimantă / scaner / copiator / fax | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Tip de tiparire | alb-negru | 5 |
| Tehnologia de imprimare | cu laser |  |
| Sarcina lunară | 15.000 de pagini |  |
| Format maxim | A4 |  |
| Rezoluție maximă de imprimare în format b / w | 1200x1200 dpi |  |
| Viteza de imprimare în format B / W | 23 ppm (A4) |  |
| Rezolutie scaner | 9600x9600 dpi |  |
| Viteza de transmisie a faxului | 33,6 Kbps |  |
| Scara de copiere | 25-400% |  |
| Numărul de culori | 1 |  |
| Numărul de cartușe | 1 |  |
| Interfață Wi-Fi | este acolo |  |
| interfețe | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 |  |
| Nivel de zgomot în timpul lucrului | 66 db |  |
| Consumul de energie | 1120 wați |  |
| dimensiuni | 390x371x360 mm |  |
| greutate | 11,4 kg |  |
| garanție | 24 de luni |  |