Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției:____________________

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 Perdea flexibilă de protecție cu raze X Zonă de siguranță: 92 cm latime x 70 cm inaltime Metoda de fixare: La șină pentru accesorii de masă Grosimea stratului de plumb: 0,5mm Flexibilitatea: Brațul pivotant și articulația din mijloc se pot pivota spre exterior din partea mesei pentru a forma aripa de 46 sau 63 cm Compatibilitate: Angiograf Shimadzu Trinias C12. Analogic cu model Kenex 312/e-011/p Garantie: 24 luni. Paravan de radioprotecție cu Plumb mobil Dimensiuni, latime inaltime a constructiei: ≥ 95cm x 195 cm Grosimea stratului de protectie: 2,0 mmPB Mobilitate: 4 roti multidirectionale montate la profile transversale a constructiei, rotile sunt fixate cu șuruburi Garantie: 24 luni. Casetă FCR pentru imagini digitale de înaltă calitate Tip: set IP Cassette Type CC si IP ecran Dimensiune: 14" x 17" (35.4 x 43.0 cm) Radioprotectie: Casetă standard FCR cu folie de plumb pe spate Compatibilitate cu citior: Fujifilm X-Ray FCR Capsula XLII Compatibilitate cu aparat de roentghen: Shimadzu MobileArt Eco MUX-10 Suport cu Software: Calibrarea sensibilitatei de citire in timp de perioada de garantie dupa necesitate Garantie: 24 luni. DapMetru VacuDAP OEM Compatibil cu X-ray Shimadzu Flexavision F3, anul producerii 2014 Fustă 360 grade de radioprotecție plumbată Parametrul Specificația Descriere Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția frontală ≥ 0.35 mm Protecția din spate ≥ 0.35 mm Protecția laterală ≥ 0.35 mm Garantie: 24 luni. Fusta fata de radioprotecție plumbată Parametrul Specificația Descriere Fustă de radioprotecție plumbată împotriva radiației X. Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția frontală ≥ 0.35 mm Garantie: 24 luni. Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată Parametrul Specificația Descriere Guler de glandă tiroidă pentru radioprotecția plumbată împotriva radiației X (din spate și din față) Material interior (folie plumbată) / plumb Material exterior Țesătură antibacteriană, rezistentă la apă, direct lavabilă. Protecția cerebrală ≥ 0.35 mm Garantie: 24 luni. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________