Ministerul  Afacerilor  Interne  al  Republicii  Moldova

Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

General Inspectorate of Border Police

MD 2059, mun. Chişinău, str. Petricani 19 tel. (373-22) 259-638, fax. (373-22) 259-651 email: politia.frontiera@border.gov.md pagina-web : www.border.gov.md c/d IDNO 1006601000196

CAIET DE SARCINI

### pentru achiziţia serviciilor de proiectare faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul

### ” Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești-Olănești”, necesar dezvoltării rețelei de comunicații a IGPF al MAI.

Chișinău - 2019

Cap. I. OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

### 1. Scopul prezentului caiet de sarcini este de a elabora Studiul de fezabilitate (în continuare SF) pentru construcția obiectivelor din cadrul proiectului: ” Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești-Olănești”.

Scopul elaborării SF constă în indicarea soluției optime din punct de vedere tehnico-economic, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor propuse prin activitatea preconizată. Fiind un element de bază în documentaţia de finanţare, SF va permite să se decidă fundamentat, bazîndu-se pe informaţii exhaustive, asupra soluției optime de realizarea a proiectului.

### Realizarea SF este necesară pentru obţinerea unei documentaţii tehnico-economice, cu care Inspectoratul General al Poliției de Frontieră doreşte ulterior achiziţionarea serviciilor de proiectare pentru construcția obiectivelor din cadrul proiectului: ”Construcția turnurilor pentru comunicații prin radioreleu pe segmentul de frontieră Giurgiulești-Olănești”.

Proiectul repspectiv este realizat în conformitate cu prevederile HG Nr. 1101 din 14.11.2018 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2018-2023 și a Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia.

SF umrează a fi elaborat ținînd cont de elementele obligatorii şi cuprinsul model al unui studiu de fezabilitate, prezentate în anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la proiectele de investiţii capitale publice, aprobat prin HG nr.1029 din 19.12.2013 cu privire la investiţiile capitale publice.

În acest sens, contractantul va avea în sarcină următoarele:

- Elaborarea „SF” în concordanță cu cerințele și observațiile Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

- Elaborarea de Liste de cantităţi de lucrări şi Liste de echipamente şi dotări şi valoare totală a investiţiei cu detaliere în deviz general.

- Obținerea Certificatului de Urbanism și a avizelor stabilite în cadrul acestuia.

- Elaborarea Condițiilor tehnice pentru racordul la rețelele inginerești.

- Va realiza toate studiile de teren necesare la această fază a proiectării: studiu geotehnic, studii topografice, aviz de mediu;

- Graficul de realizare a investiției;

- Caiet de sarcini pentru Proiect de execuție (PE).

2. Beneficiarul: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a M.A.I al Republicii Moldova.

3. Tip procedură: Procedura aplicata pentru achiziție: licitație publică.

4. Sursa de finanţare: Bugetul de Stat.

5. Durată de elaborare a SF: 45 zile calendaristice.

Cap. II. CONDIȚII GENERALE

### Informațiile generale privesc aplicarea procedurii de licitație publică în vederea atribuirii Contractului de achiziții publică pentru realizarea SF.

### Informațiile sunt destinate potențialilor ofertanți, din țară sau de peste hotare, interesați să participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică, avînd obiectul menționat supra.

### Nerespectarea, de către Ofertant, a instrucțiunilor  și prevederilor din documentația standart pentru procedurile de achiziții publice pentru elaborarea SF și ale prezentului Caiet de sarcini atrage, după caz, descalificarea acestora sau respingerea ofertelor prezentate.

Nerespectarea condițiilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini atrage răspunderea Ofertantului potrivit clauzelor contractului dintre acesta și autoritatea contractată, în conformitate cu prevederile legale, pînă la realizarea contractului.

Conform studiului vor fi propuse trei scenarii de traseu.

Cap. III. SCOPUL ȘI OBIECTELE ACHIZIŢIEI

Prezenta documentaţie de atribuire oferă informaţii cu privire la contractul care va avea ca obiect elaborarea SF și a documentațiilor anexă la acesta.

1. Cerinţe aferente SF pentru realizarea rețelei de comunicații.

### Prin achiziţia de servicii de proiectare se urmăreşte punerea la dispoziţia beneficiarului a unui Studiu de Fezabilitate, care va avea următoarele obiecte (livrabile) :

- Piese scrise

Date generale:

1) denumirea obiectivului de investiţii;

2) amplasamentul (orașul, raionul, localitatea, strada, numărul);

3) ordonator de credite / investitor investiţiei;

4) beneficiarul investiţiei;

5) elaboratorul studiului.

Pentru fiecare scenariu se va prezenta:

1. Particularităţi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după caz);

b) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

c) orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;

d) surse de poluare existente în zonă;

e) date climatice şi particularităţi de relief;

f) existenţa unor:

- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

- date privind zonarea seismică;

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi nivelul maxim al apelor freatice;

- date geologice generale;

- date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile, după caz;

- încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

- caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;

- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

3. Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;

- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei publice.

4. Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a construcţiilor, după caz:

- studiu topografic;

- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitate a terenului;

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

5. Grafice orientative de realizare a investiţiei.

Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e)

1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi prezentarea scenariului de referinţă

2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a) impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

b) estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de realizare, în faza de operare;

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a siturilor protejate, după caz;

d) impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care acesta se integrează, după caz.

5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii

Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor.

2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e).

3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a) amenajarea terenului;

b) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

c) soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

d) probe tehnologice şi teste.

4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj, în conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Urbanism, acorduri şi avize conforme

1) Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii proiectului de execuție.

2) Extras de carte funciară.

3) Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică.

4) Avize conforme privind asigurarea utilităţilor.

5) Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastral.

6) Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice.

Implementarea investiţiei

1) Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei

2) Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare

3) Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare

4) Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale

Concluzii şi recomandări

- Piese desenate:

1) plan de amplasare în zonă;

2) plan de situaţie;

3) planuri generale,

4) planuri generale, profile longitudinale şi transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, după caz.

### Observaţii importante:

### 1) Ofertantul va cuprinde, în cadrul ofertei sale, toate cheltuielile necesare realizării tuturor documentațiilor solicitate, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele beneficiarului (pentru eventuale avize/acorduri).

### 2) În cadrul documentației vor fi cuprinse fișe tehnice pentru toate dotările, echipamentele și utilajele prevăzute.

2. Alte cerinţe aferente SF pentru realizarea rețelei de comunicații.

În Sumarul proiectului de extindere a rețelei de comnicatii în zona frontireri de stat pe segmentul Giurgiulești-Olanești prin construcția turnurilor din structură metalică pentru comunicații prin radioreleu, se evidențiază necesitatea creării unei rețele de comunicații pe segmentul creat din Sectoarele Poliției de Frontieră :

1)  SPF Giurgiulesti 1,

2)  SPF Cișmichioi,

3)  SPF Vulcănești,

4)  SPF Copceac,

- SPF Valea Perjei,

- SPF Basarabeasca,

- SPF Troițcoe,

- SPF Tocuz,

- SPF Săiți,

- SPF Volintiri,

- SPF Caplani,

- SPF Tudora 2,

- SPF Olănești.

Sediile Sectoarelor Poliției de Frontieră din Direcția Regionala SUD (SPF Giurgiulesti 1, SPFCișmichioi, SPF Vulcănești, SPF Copceac, SPF Valea Perjei, SPF Basarabeasca) și cele din Direcția Regională Est (SPF Troițcoe, SPF Tocuz, SPF Săiți, SPF Volintiri, SPF Caplani, SPF Tudora 2, SPF Olănești) vor fi obligatoriu interconectate prin intermediul rețelei nou create. Pentru crearea rețelei se va lua în considerare și construcția turnurilor de radiocomunicații intermediare.

La ziua de azi, există infrastructură de comunicaţii realizată în cadrul altor proiecte, iar interconectarea rețelelor este obligatorie.

2.1.  Cerinţe generale pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru realizarea rețelei de comunicații

Studiul de fezabilitate pentru realizarea rețelei va trebui să fundamenteze topologia acesteia pe baza următoarelor elemente:

- locaţiile care au fost prevăzute în Sumarul proiectului;

- locaţiile care vor fi propuse, astfel încât fiecare dintre link-uri să se caracterizeze prin existenţa liniei de vizibilitate radio directă (Line of Sight - LoS) rezultată din analizarea profilelor topografice longitudinale;

2.2.  Cerinţe referitoare la realizarea/determinarea profilelor topografice longitudinale

Pentru fiecare link radioreleu propus Beneficiarului, va realiza/determina profilul topografic longitudinal aferent acestui link. În acest scop, Prestatorul trebuie să dispună de următoarele elemente:

- Produs software adecvat;

- Modelul matematic 3D al teritoriului Republicii Moldova;

- Harta digitală a Republicii Moldova la scara 1:25 000;

- Echipamente de geopoziționare (GPS).

Beneficiarul solicită ca nivelul de precizie a măsurătorilor ce vor fi efectuate cu echipamentele de poziționare (GPS) din clasa geodezică să fie suficient de ridicat, astfel încât coordonatele geografice ale punctelorde efectuare a măsurătorilor să se încadreze în următoarele clase de eroare:

- Determinarea latitudinii şi longitudinii cu nivel de eroare ± 0,3 secunde de arc;

- Determinarea cotei cu nivel de eroare ± 3 m.

- Cerinţe privind lucrările de construcţii-montaj şi/sau amenajări în locaţiile /amplasamentele de interes

3.1.  Cerinţe privind turnurile de radiocomunicaţii şi piloneţii de radiocomunicaţii

Pentru toate locaţiile / amplasamentele în care va rezulta necesitatea de construire a unor turnuri sau piloneţi de radiocomunicaţii, se formulează următoarele cerinţe:

- modelul de proiectare a turnului / pilonetului va fi cu secţiune transversală triunghiulară;

- înălţimea turnului / pilonetului se va preciza pentru fiecare locaţie unde va fi propusă construirea unui astfel de element de infrastructură, cu aplicarea cerinţelor evidenţiate în prezentul Caiet de sarcini; Pentru piloneţii de radiocomunicaţii, înălţimea nu va depăşi 9 m;

- turnul va fi proiectat pentru o suprafaţă însumată a antenelor de cel puţin 6 m.p., considerându-se că acestea se grupează la vârful turnului, indiferent de cota reală de amplasare a antenelor şi de suprafaţa reală a acestora; pilonetul va fi proiectat pentru o suprafaţă însumată a antenelor de cel puţin 4,5 m.p., considerându-se că acestea se grupează la vârful pilonetului;

- turnul va fi prevăzut cu fundaţie de beton, care va fi proiectată în conformitate cu caracteristicile geotehnice ale solului din locaţie. Evidenţierea caracteristicilor geotehnice se va face în studiul geotehnic al locaţiei;

- turnul / pilonetul va fi confecţionat din ţeavă metalică galvanizată;

- turnul / pilonetul va fi prevăzut cu balizaj pentru timp de zi (vopsit roşu alternat cu alb);

- turnul va fi prevăzut cu balizaj electric pentru timp de noapte, cu senzor de scădere a intensităţii luminii naturale (senzor de crepuscul); pilonetul va fi prevăzut cu balizaj electric pentru timp de noapte, cu senzor de scădere a intensităţii luminii naturale (senzor de crepuscul) numai în situaţia în care înălţimea măsurată de la nivelul solului la vârful pilonetului depăşeşte 30 m.

- turnul / pilonetul va fi prevăzut cu priză de împământare pentru descărcările electrice atmosferice;

- turnul / pilonetul va fi prevăzut cu priză distinctă de împământare pentru echipamentele montate pe turn / pilonet, cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

- turnul / pilonetul va fi prevăzut cu jgheab (path) pentru cabluri până la camera tehnică sau shelterul metalic, după caz.

3.2. Cerinţe privind camerele tehnice

Pentru locaţiile în care se vor amenaja / moderniza camere tehnice se formulează următoarele cerinţe:

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu tablou electric separat de restul clădirii;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu şapă de beton;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu podea antielectrostatică;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu centură metalică de împământare de tip spiră în scurt-circuit, cu priză de împământare cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu grilaj metalic la fereastră;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu fereastră termoizolantă;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu uşă metalică;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu climatizare dimensionată pentru volumul camerei şi consumul de energie electrică;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu dispozitive antiefracţie;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu senzori de fum;

- mijloace antiincendiu de tip stingător cu gaz inert;

- să fie prevăzută / amenajată / modernizată cu tavan fals.

3.3. Cerinţe privind shelterele metalice

Pentru toate locaţiile în care va rezulta necesitatea unor sheltere metalice pentru echipamente in-door se formulează următoarele cerințe:

- să fie prevăzut cu podea antielectrostatică;

- să fie prevăzut cu priză de împământare cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

- să fie prevăzut cu uşă metalică;

- să fie prevăzut cu climatizare dimensionată pentru volumul camerei şi consumul de energie electrică;

- să fie prevăzut cu dispozitive antiefracţie;

- să fie prevăzut cu senzori de fum;

- să fie prevăzut cu mijloace antiincendiu de tip stingător cu gaz inert.

3.4. Cerinţe privind outdoor cabinet

Pentru toate locaţiile în care va rezulta necesitatea unor outdoor cabinete pentru echipamente se formulează cerinţe asemănătoare cu cele impuse camerelor tehnice, astfel:

- să fie prevăzut cu priză de împământare cu rezistenţa electrică < 1 Ohm;

- să fie prevăzut cu sistem de climatizare dimensionat;

- să fie prevăzut cu dispozitive antiefracţie;

În locaţiile în care vor rezulta ca necesare atât realizarea unui turn de radiocomunicaţii cât şi amplasarea unui shelter metalic sau outdoor cabinet, se va lua în considerare şi necesitatea de împrejmuire a acestora cu gard metalic.

3.5. Cerinţe privind echipamentele pentru radiocomunicaţii

Ca resurse primare de radiofrecvenţă vor fi folosite canale de lărgime 28-56 MHz din benzile de 7 GHz şi respectiv 15 GHz. Frecvenţele ce vor fi efectiv calculate vor fi cele alocate în acest scop de către autorităţile competente ale Republicii Moldova.

Pentru echipamentele radioreleu destinate rțeleii, cerinţele tehnice trebuie să includă cel puţin următoarele caracteristici:

- Link-ul este format din două terminale radioreleu, unul amplasat în locaţia de plecare, respectiv celălalt amplasat în locaţia de sosire;

- Capacitatea linkului radioreleu: min 300 Mbps;

- Interfaţa de trafic: Ethernet;

- Lărgimea de bandă: 28-56 MHz/sens

- Configuraţie redundantă: 1+1 Hot standby (inclusiv pentru modulul de alimentare din radioreleu);

- Echiparea terminalelor radioreleu 1+1 se va face astfel încât ”link profile calculation report” să indice un timp de disponibilitate mai bun de 99.99%/an;

- Alimentare de – 48 VDC;

- Integre deplină în platforma de management existentă.

3.6. Cerinţe privind echipamentele pentru comunicaţiile de date

Din raţiuni de compatibilitate deplină hardware şi software cu echipamentele existente, în această categorie sunt incluse switch-uri şi routere. Aceste echipamente vor permite multiple dezvoltări ulterioare cu menţinerea în exploatare a rețelei nou create, simultan cu funcţionarea rețelei existente. Obligatoriu este necesară interconectarea cu reţelele locale de calculatoare  în locaţiile unde acestea există sau crearea reţelele locale de calculatoare . Printre serviciile care vor fi transportate prin rețea se număra: telefonia IP, transport date, trafic pentru video-conferinţă si camera de supraveghere. Pentru gestionarea corespunzătoare a echipamentelor de date, acestea vor avea funcționalități de management la distanță .Platforma de management propusă va asigura compatibilitate deplină hardware şi software cu platforma de management existentă în dotarea Beneficiarului.

3.7. Cerinţe privind asigurarea electroalimentării în fiecare locaţie

Pentru fiecare locaţie va fi prevăzută executarea de racord electric, cu includerea (după caz) de transformator electric coborâtor la 380 V c.a.

În camerele tehnice,shelterele metalice sau în cabinetele outdoor după caz, vor fi prevăzute echipamente de tip UPS rack-mountable, iar capacitatea lor va fi dimensiontă în dependeță de echipamnetul instalat.

Pentru asigurarea cu energie electrică a echipamentelor de comunicații, în cazul întreruperilor de curent de la furnizor, se va lua în calcul instalarea generatoarelor diesel (dupa caz). În locațiile în care acestea exista vor fi facute recomandări de efectuare a mentenanței acestora.

- Modul de fundamentare de către Prestator a propunerilor de locaţii relevante

  - Categoriile de locaţii care pot fi propuse

Pentru formularea propunerilor de locaţii relevante, se vor avea în vedere următoarele categorii de locaţii:

- Sediile proprii (Sectoare a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră);

- Sedii aparţinând altor instituţii de stat ale Republicii Moldova sau sedii aparţinând unor întreprinderi de stat legal înregistrate şi care funcţionează pe teritoriul Republicii Moldova;

- Sedii aparţinând operatorilor de telecomunicaţii şi în care există elemente de infrastructură din categoria turnurilor de radiocomunicaţii;

- Terenuri în gestiunea autorităților publice locale fără construcţii şi pentru care caracteristicile geotehnice ale acestora permit construirea de turnuri de radiocomunicaţii.

  - Criteriile care vor fi avute în vedere la formularea propunerilor de locaţii

- Deţinerea de elemente de infrastructură de radiocomunicaţii (turnuri, piloni, s.a.);

- Existenţa unor spaţii (camere) tehnice amenajate deja;

- Deţinerea de clădire cu înălţime dominantă, care permit instalarea de piloneţi;

- Existenţa unor suprafeţe de teren pe care se poate construi un turn de radiocomunicaţii şi se poate amplasa un shelter metalic sau cabinet outdoor pentru echipamente;

- Condiţiile în care proprietarul de amplasament este de acord ca beneficiarul să folosească infrastructura şi amenajările existente sunt acceptabile pentru beneficiar;

- Terenul are o suprafaţă suficient de mare pentru construirea un turn de radiocomunicaţii şi pentru amplasarea unui shelter metalic pentru echipamente;

- Terenul se află la o distanţă rezonabilă faţă de reţeaua naţională de transport a energiei electrice;

- Terenul se află la o distanţă rezonabilă faţă de reţeaua rutieră naţională.

- Cerinţe privind analiza de risc asociată locaţiilor propuse

Pentru fiecare propunere de locaţie relevantă, se va întocmi cîte o fişă de analiză de risc, cu luarea în considerare a elementelor specifice fiecărei categorii de locaţii.

Obligatoriu se va completa fişa de analiză de risc, aceasta se va încheia cu concluzia asupra sustenabilităţii propunerii de includere a sediului respectiv în lista locaţiilor candidat. În acest sens, va fi notificat Beneficiarul asupra locaţiilor pentru care în tabelul de analiză sa ajuns într-una dintre situaţiile:

- A fost atins cel puţin o dată clasa de risc major;

- A fost atins de cel puţin două ori clasa de risc mare;

- A fost atins de trei ori clasa de risc mediu.

Decizia de menţinere sau de respingere a locaţiilor respective în / din lista locaţiilor-candidat aparţine Beneficiarului. În situaţia în care Beneficiarul aprobă o decizie de respingere a respectivei locaţii candidat, se va propune o altă locaţie-candidat în locul celei respinse.

Fişa de analiză de risc la care s-a făcut referire în prezentul paragraf se consideră livrabil. Pe baza locaţiilor-candidat admise de către Beneficiar, Prestatorul va elabora trei topologii a rețelei, care vor putea fi realizate și pe care le va supune atenţiei Beneficiarului.

- Descrierea variantelor de traseu propuse pentru rețea

6.1. Stabilirea locaţiilor de pornire şi respectiv de destinaţie ale noii rețele

Pentru oricare dintre cele trei variante de traseu care vor fi propuse pentru noua rețea, locaţia de pornire se va regăsi în SPF Giurgiulesti, iar locația de destinație se va regăsi în SPF Olanesti.

6.2. Alte livrabile solicitate la nivel de locație-candidat

Pentru fiecare dintre cele trei variante de traseu care vor fi propuse pentru noua rețea şi pentru fiecare dintre locațiile-candidat ce se vor include în varianta de traseu, se va întocmi fișa de descriere a locației-candidat. Fișa de descriere a locației-candidat va cuprinde următoarele elemente:

- Link-urile identificate ca posibil de a fi realizate către alte locații-candidat. Pentru fiecare link identificat se vor preciza în scris:

        - Banda de frecvență în care se poate realiza link-ul;

        - Înălțimea la care trebuie amplasată antena;

        - Azimutul pe care trebuie să îl aibă antena fixată;

        - Diametrul antenei;

        - Profilul topografic longitudinal corespunzător link-ului, cu evidențierea distanței dintre locațiile interconectate și a înălțimii minime deasupra celui mai înalt obstacol de-a lungul profilului topografic longitudinal;

        - Calcul energetic pentu fiecare link.

- Centralizatorul de lucrări aferente locației. Pentru fiecare locație candidat se va complete cite un table care va reflecta volumul lucrărilor. Pentru completarea tabelului se vor lua în considerare categoriile de lucrări și amenajări necesare în locația de referință de exemplificare.

- Centralizatorul de dotări cu echipamente aferente locației. Pentru fiecare locație candidat se va complete cite un table care va cantitatea de echipamente. Pentru completarea tabelului se vor lua în considerare categoriile de echipamente necesare în locația de referință.

- Diagrama de conexiuni identificate la nivelul locației-candidat. Diagrama se va întocmi astfel încât să se evidenţieze atât link-urile identificate ca posibile către alte locaţii-candidat cât şi conexiunile necesare interconectării între echipamentele propuse pentru dotarea locaţiei-candidat.

6.3. Alte livrabile solicitate la nivel de variantă propusă. Pentru fiecare dintre trei variante de topologie propuse, se va întocmi şi se va supune atenţiei Beneficiarului livrabilele descrise în continuare:

- Centralizatorul de link-uri. Centralizatorul de link-uri se va prezenta în format tabelar;

- Centralizatorul valoric de lucrări. Centralizatorul valoric de lucrări se va prezenta în format tabelar;

- Centralizatorul valoric de dotări. Centralizatorul valoric de dotări se va prezenta în format tabelar;

- Centralizatorul de costuri. Centralizatorul de costuri se va prezenta în format tabelar.

Beneficiarul va notifica în scris asupra variantei de traseu pe care o acceptă pentru proiectarea şi realizare.

- Cerinţe privind livrabilele necesare în completare la varianta acceptată de Beneficiar pentru implementarea rețelei. În această etapă, pentru varianta acceptată de Beneficiar, locaţiile-candidat devin locaţii acceptate.

7.1. Fişa de descriere a locaţiei acceptate. Pentru fiecare dintre locaţiile admise se va completa fişa de descriere a locaţiei acceptate, în format tabular. Fişa de descriere a locaţiei acceptate, conţinând toate elementele evidenţiate în continuare se consideră livrabil:

- Elemente de descriere a locaţiei acceptate;

- Utilitatea locaţiei acceptate;

- Condiţiile tehnice de funcţionalitate a locaţiei acceptate pentru echipamente;

- Condiţiile de electroalimentare.

7.2. Alte livrabile aferente variantei acceptată de Beneficiar pentru implementarea rețelei.

- Memoriul tehnic justificativ;

- Diagrama conexiunilor dintre locaţiile acceptate;

- Centralizatorul de costuri estimate cu defalcare pentru fiecare locaţie acceptată.

- Prestatorul urmează să livreze Beneficiarului "Caiete de sarcini privind achiziționarea serviciilor de proiectare" pentru soluţia tehnică propusă în Studiul de fezabilitate integrat şi aprobat de Beneficiar pentru toate componentele acestuia (ex. Echipamente radioreleu, Echipamente date, Turnuri metalice, Sheltere, ș.a.).

19. 02. 2019

|  | Șef al Secției dezvoltarea infrastructurii comisar Serghei ANASTASOV |
| --- | --- |

Șef adjunct al Direcției Sisteme de Monitorizare și Transmisiuni

comisar                                 Mihail ERHAN