| Model | LOTUL 8 Frigider pentru laborator 758 L | LOTUL 9 Frigider pentru laborator 130 L | LOTUL 10 Congelator pentru laborator |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensiuniexterne (mm) | 1010x750x2033 ± 50 mm | 505x525x925 ± 50 mm | 575x500835 ± 50 mm |
| Dimensiuni interne |  | 385x356x737 ± 50 mm |  |
| Capacitatea | 758 L ±5 L | 130 L ± 5 L | 100 L ± 5 L |
| Diapazonultemperaturii de lucru | 2 – 8 C | 2 – 8 C | 10 C -40 C |
| Acurateteadiapazonului de temperature de lucru | 0,1 C | 0,1 C | 0,1 C |
| Sistemul de control | Control Microprocesorsiecran LED | Control Microprocesorsiecran LED | Control Microprocesorsiecran LED |
| Alarma | Acustica sivizualapentru: temperaturiridicatasijoasa, system, sensor defect, usaintredischisa, pana de curent | Acustica sivizualapentru: temperaturiridicatasijoasa, system, sensor defect, Alarmeoptionale: usaintredischisa, pana de curent | Acustica sivizualapentru: temperaturiridicatasijoasa, system, sensor defect, eroarecondensator usaintredischisa, pana de curent |
| Tipul de refregerare | Sistem de racire cu air fortat | Sistem de racire cu air fortat | Raciredirecta |
| Tipulrefregerantului | R 134a, CFC liber | R 134a/R600a, CFC liber | R404a, CFC - liber |
| CondensaresiEvaporare | Condenser cu racire cu aer cu eficientainalta, din cupru | Condenser cu racire cu aer cu eficientainalta, din cupru | Fabricat din cupru |
| Dezgetare | Automat |  |  |
| Decondensare |  | Manual |  |
| Usa | sticla | sticla |  |
| Constructie | Structura | Poliuretan rigid | Poliuretan rigid | Poliuretan rigid |
|  | Material Intern | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti-bacteriana | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti-bacteriana | Aluminiu |
|  | Material Extern | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti -bacteriana | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti -bacteriana | Otellaminat la rece, acoperit cu pulbere anti -bacteriana |
| Rafturi | Ajustabile, fabricate din fire de otel de inaltacalitate - 16 | Ajustabile, fabricate din fire de otel de inaltacalitate - 4 | Cos 1 unitate |
| Consum maxim | 585 W | 90 W | 120 W |
| Alimentareelectrica | 220V±10%, 50/60 Hz | 220V±10%, 50/60 Hz | 220V±10%, 50/60 Hz |
| Accesoriistandart | Lampa LED, rafturi, cheipentruusa, printer |  |  |
| Optiuni | Dezghetare automata, Inchidereausii la chee | Dezghetare automata, Inchidereausii la chee |  |
| Greutateabruta | 172 kg ± 10 kg | 58 kg ± 10 kg | 29,5 kg ± 10 kg |
| Data producerii | După 2016 | După 2016 | După 2016 |
| Garanția | Nu maipuțin de 2ani | Nu maipuțin de 2ani | Nu maipuțin de 2ani |