| IP LT PA "N. Sulac", str.Grenoble, 108 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de constructie terenului de volei si baschet

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 141,2000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 225,9200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,6969 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 109,4300 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 109,4300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 139,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 556,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 208,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,9500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 48,6500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 48,6500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 27,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | TsC35C11 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m | 100 m3 | 2,8000 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 18,7600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 462,0000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 52,5294 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 2. Strat suport platforme baschet,volei |  |  |  |
| 5 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 4,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,2940 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 8,0000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 12,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II K=3,0000 | 100 m3 | 8,0000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 19,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 8,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,7600 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 49,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | TsC02C21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 8,0000 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 47,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 8,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 67,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 482,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 371,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x180 mm, pe fundatie de beton 30x18 mm (Bordura BR 100.20.8)-Mari | m | 195,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,2500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 101,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa M200 | m3 | 8,7750 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 618,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1700 |
|  | 2666122800286-81 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni -Mari | m | 195,9750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 201,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 120,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 40,8030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 245,0190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 30,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,4420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 51,8580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | RpCE29A | Pelicula din polimeri gr 100 mk-Strat hidroizolant Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 | 726,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 72,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,3000 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 815,6610 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 1,5246 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 21,7800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CG48A | Pardoseli de beton armat C 20/25, cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Plasa pentru armare- VR 100x100x5-Norma 3,00/kg Materiale marunte (pelicula polietilena, apa)=1,0200 | m2 | 726,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 566,2800 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 150,3256 |
|  | 2872122005458 | Plasa pentru armare- VR 100x100x5 | kg | 2 221,5600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 3 332,3400 |
|  | 2873122000752 | Piese inglobate | kg | 38,5070 |
|  | 2524217304418 | Banda din polietilena flexibila | m2 | 19,2535 |
|  | 2430117326845 | Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 | l | 111,0780 |
|  | 2430226100802 | Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 | l | 2,8140 |
|  | 2682117345590 | Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm | m | 214,7508 |
|  | 2682117345591 | Obturator din material plastic MASTEP LEX 474 | kg | 14,2180 |
|  | 2524217304419 | Banda din polietilena cu strat lipicios A50 | m | 422,0964 |
|  | 2881116002697 | Disc din diamant D-350 mm | buc | 2,9621 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4520 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 14,6652 |
|  | 2940340004215 | Masini pentru lucrari de finisare cu beton | h-ut | 29,7660 |
|  | 2940420007694 | Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p) | h-ut | 8,7120 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,4520 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 11,9064 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm K=10,0000 | m2 | 726,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 106,7220 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 74,0520 |
|  | 2952270003103 | Vibrator | h-ut | 7,2600 |
|  | 2940420007696 | Taietor de rosturi | h-ut | 7,2600 |
|  | 2410520006800 | Autopompa | h-ut | 7,2600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CG51A-Aplicativ | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment -Pardosea turnana din granule de cauciuc reciclat (Tartan) H=16mm, INCLUSIV linii de marcaj;-SE EXLUD RESURSE:Grund Fuxit-1030*; Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*; Disc abraziv; SE INCLUD RESURSE: Adeziv poliuretanic Chemolan M50 -2,8 Kg/m2, Granule SBR 2-4mm-10 kg/m2, Pigment ( oxid de fier )-0,5 kg/m2, Primer Chemolan (grund)-0,3 kg/m2. Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0070 | m2 | 726,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 655,2800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 704,2200 |
|  | 1 | Adeziv poliuretanic Chemolan M50 | kg | 2 047,0296 |
|  | 2 | Granule SBR 2-4mm | kg | 7 310,8200 |
|  | 4 | Primer Chemolan (grund) | kg | 219,3246 |
|  | 3 | Pigment ( oxid de fier ) | kg | 365,5410 |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit | h-ut | 108,9000 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 48,6420 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 101,6400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,5200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,2600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Strat suport platforme baschet,volei |  |  |
|  |  | 3. Zona verde |  |  |  |
| 18 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 162,0000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 21,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,6200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 7,8084 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 6,4152 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 1,6200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 1,0692 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6200 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,6253 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Zona verde |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |
|  | Ch de transport |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Ch de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |