____________________ Aprobat

CAIET DE SARCINI

SERVICII DE PROIECTARE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1650537939836

|  | Denumirea lucrării | Servicii de proiectare privind actualizarea proiectului de execuție pentru reparația drumului G125, Cimișlia-Iargara-Sărata Nouă, sector km 2,40 – 7,70 |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Programul lucrărilor de proiectare pentru anul 2022. |
|  | Faza de proiectare | Actualizarea proiectului de execuție |
|  | Proiectant general | Conform procedurii de achiziție publică. |
|  | Începutul sectorului de proiectare | Km 2,4 (se va preciza prin proiect) |
|  | Sfârșitul sectorului de actualizare | Km 7,7 (se va preciza prin proiect) |
|  | Lungimea sectorului de actualizare | 5,30 km |
|  | Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor de teren | Se va actualiza: Ridicări topo-geodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia și geo-informatica Prospecțiuni geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor inginerești. |
|  | Parametrii tehnici de bază | Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”, CP_D.02.05-2017 „Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de șosea în zone seismice”; Categoria tehnică a drumului conform NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier; Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 110 kN); Lucrări de artă - conform normativelor și standardelor în vigoare; Caracteristicile hidrologice – conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”; Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; Geotextile pentru utilizarea la drumuri SM SR EN 15381:2010 „Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice” Accesoriile drumului, siguranța rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014, altor standarde în vigoare; Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Condiţii specifice | Proiectantul va actualiza proiectul elaborat în anul 2017, de către SRL„Universcons” Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții” Proiectantul va lua în considerație propunerile înaintate de către autoritățile publice locale. Examinarea tehnică a sistemului rutier și construcțiilor existente. Proiectantul va elabora lista cantităților materialului decapat care urmează, după posibilitate, a fi utilizat în sistemul rutier nou sau transmis beneficiarului Proiectantul va întocmi borderoul de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere peste fiecare 100m. Proiectantul va elabora proiectul de execuție conform prevederilor Standardelor Europene puse în aplicare din 01.01.2021 Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului Conform NCM A.07.06:2016. Proiectantul va lua în calcul epuizmentul de construcții în condiții geotehnice și hidrologice complexe conform NCM L.02.11-6:2013. |
|  | Conţinutul proiectului de execuţie | Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale : Memoriu explicativ general; Desene de execuție pe compartimente; Compartimentul „Organizarea circulației rutiere și pietonale inclusiv pe perioada executării lucrărilor ” Compartimentului „Organizarea lucrărilor de construcție”; Devize; Caiet de sarcini; Cartea tehnică. |
|  | Numărul exemplarelor de documentaţie | În volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă. |

Documente obligatorii la depunerea ofertei:

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12)/

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz.

Autoritatea contractantă  ______________              Data "____"__________________