| Replanificarea si Reconstructia Blocului 02 la Centrului de Sanatate Sireti in Gradinita de Copii, r-nul Straseni, satul Siret №06/PE-2017 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire si ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Thermona | Водонагреватель накопительный ОКС 250 NTRR | buc | 1,000 |
| 2 | Pretul furnizorului | Бак расширительный V=19 l | buc | 1,000 |
| 3 | Danfoss | Клапан 2-х ходовой проходной VGUF DN32mm с эл.приводом AMV(E) | buc | 1,000 |
| 4 | Danfoss | Регулятор температуры AVT DN32mm | buc | 1,000 |
| 5 | Pretul furnizorului | Устройство магнитной обработки воды УМОВ-3 DN20mm | buc | 1,000 |
| 6 | Pretul furnizorului | Регулятор давления универсальный УРРД-М DN20mm | buc | 1,000 |
| 7 | Danfoss | Регулятор давления ASV-PV DN20mm | buc | 3,000 |
| 8 | Danfoss | Регулятор давления ASV-PV DN32mm | buc | 1,000 |
| 9 | REMAK | Смесительный узел SUMX 4,0 | buc | 1,000 |
| 10 | Systemair | Вентилятор RS 60-35-L3 | buc | 1,000 |
| 11 | Sistemair | Вентилятор KBT 250 E4 | buc | 1,000 |
| 12 | Sistemair | Калорифер VBR 60-35-2 | buc | 1,000 |
| 13 | Sistemair | Кассета фильтра FFK 60-35 | buc | 1,000 |
| 14 | Sistemair | Клапан отсечной воздушный CBK-HC 60-35 | buc | 1,000 |
| 15 | Pret de piata | Электропривод Belimo TF230 | buc | 1,000 |
| 16 | Sistemair | Гибкая вставка DS 60-35 | buc | 2,000 |
| 17 | Sistemair | Гибкая вставка ASF 250/KB | buc | 2,000 |
| 18 | Sistemair | Шумоглушитель LDR 60-35 | buc | 1,000 |
| 19 | Sistemair | Жироуловитель ALS-KBT | buc | 1,000 |
| 20 | Sistemair | Кожух WSD KBT | buc | 1,000 |
| 21 | Sistemair | Кронштейны WBK | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 22 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc | 1,000 |
| 23 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l | buc | 1,000 |
| 24 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан 2-х ходовой d 1 1/4" | buc | 1,000 |
| 25 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 26 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры) | buc | 1,000 |
| 27 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Магнитное устр-во | buc | 1,000 |
| 28 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4'' | buc | 4,000 |
| 29 | IA42C | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 35 mc/h, cu racord de intrare Dn 1"si iesire Dn 1 1/4" (Регулятор температуры) | buc | 1,000 |
| 30 | IB17B | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | buc | 1,000 |
| 31 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,000 |
| 32 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер) | buc | 1,000 |
| 33 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc | 1,000 |
| 34 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный ) | buc | 1,000 |
| 35 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 36 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка) | buc | 4,000 |
| 37 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 38 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Жироуловитель ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 39 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (4сек-2шт) | m2 | 1,950 |
| 40 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (5сек-2шт) | m2 | 2,440 |
| 41 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (6сек-1шт) | m2 | 1,460 |
| 42 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (8сек-1шт) | m2 | 1,950 |
| 43 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (9сек-5шт) | m2 | 10,980 |
| 44 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (11сек-2шт) | m2 | 5,360 |
| 45 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (12сек-1шт) | m2 | 2,920 |
| 46 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (13сек-2шт) | m2 | 6,340 |
| 47 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (15сек-3шт) | m2 | 10,980 |
| 48 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (16сек-1шт) | m2 | 3,900 |
| 49 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (17сек-2шт) | m2 | 8,290 |
| 50 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (20сек-2шт) | m2 | 9,760 |
| 51 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (21сек-5шт) | m2 | 25,620 |
| 52 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RLV-15-CX Danfoss | buc | 46,000 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термостатический элемент RA 2991 DN1/2'' Danfoss | buc | 14,000 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой RA-NCX DN1/2'' Danfoss | buc | 14,000 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN1/2'' Danfoss | buc | 4,000 |
| 56 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-BD DN 3/4" Danfoss | buc | 2,000 |
| 57 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN 3/4" Danfoss | buc | 4,000 |
| 58 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан MSV-S (MSV-M) DN1" Danfoss | buc | 4,000 |
| 59 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик d3/8'' | buc | 4,000 |
| 60 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 61 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Cran Maevschi DN 1/2" | buc | 29,000 |
| 62 |  | Экран для стального радиатора 500х1000 | buc | 4,000 |
| 63 |  | Экран для стального радиатора 500х1300 | buc | 2,000 |
| 64 |  | Экран для стального радиатора 500х1500 | buc | 2,000 |
| 65 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d20x3,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 169,000 |
| 66 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR 25x4,2mm (К=1,3 на фитинги) | m | 262,000 |
| 67 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32x5,4mm (К=1,3 на фитинги) | m | 40,000 |
| 68 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (К=1,3 на фитинги) | m | 12,000 |
| 69 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d50x8,3mm (К=1,3 на фитинги) | m | 11,000 |
| 70 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 431,000 |
| 71 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 63,000 |
| 72 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d22x10mm | m | 139,000 |
| 73 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d28x10mm | m | 262,000 |
| 74 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d35x10mm | m | 40,000 |
| 75 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm | m | 12,000 |
| 76 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d52x10mm | m | 11,000 |
| 77 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Переход PP/Ot d40x32mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение системы отопления и ГВС |  |  |
| 78 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Mанометр | buc | 3,000 |
| 79 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2" | buc | 3,000 |
| 80 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 |
| 81 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали ) | buc | 5,000 |
| 82 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автоматический клапан d1/2'' | buc | 1,000 |
| 83 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранительный d15mm | buc | 2,000 |
| 84 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN3/4" | buc | 5,000 |
| 85 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый DN1" | buc | 2,000 |
| 86 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный DN3/4" | buc | 1,000 |
| 87 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta d20mm Danfoss | buc | 1,000 |
| 88 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 3 mm (K=1,4 на фитинги) | m | 50,000 |
| 89 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 13,000 |
| 90 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 3,000 |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 3,000 |
| 92 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 63,000 |
| 93 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d18x40mm | m | 10,000 |
| 94 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d32x40mm | m | 13,000 |
| 95 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ISOTEC KK-AL d60x40mm | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Коллектор |  |  |
| 96 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d50mm | buc | 2,000 |
| 97 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1" Danfoss | buc | 3,000 |
| 98 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1 1/2" Danfoss | buc | 1,000 |
| 99 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 100 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 |
| 101 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | buc | 2,000 |
| 102 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Mанометр | buc | 2,000 |
| 103 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран трехходовой для манометра d1/2" | buc | 2,000 |
| 104 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | buc | 2,000 |
| 105 | IC46A | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat Распределительная гребенка d89x3,5 mm на 4 выхода L=1300mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Теплоснабжение П1 |  |  |
| 106 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d3/8'' | buc | 2,000 |
| 107 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | buc | 2,000 |
| 108 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40x6,7mm (К=1,3 на фитинги) | m | 35,000 |
| 109 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 35,000 |
| 110 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, ПЭП d42x10mm | m | 35,000 |
| 111 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Вентиляция |  |  |
| 112 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 600x350 | buc | 1,000 |
| 113 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка РП 625x565 VENTS | buc | 5,000 |
| 114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450Р/2 VENTS | buc | 5,000 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x100 VENTS | buc | 1,000 |
| 116 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 140x140 VENTS | buc | 3,000 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 200x140 VENTS | buc | 1,000 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 300x100 VENTS | buc | 1,000 |
| 119 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x100 VENTS | buc | 8,000 |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x140 VENTS | buc | 4,000 |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 340x240 VENTS | buc | 5,000 |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x100 VENTS | buc | 1,000 |
| 123 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 400x140 VENTS | buc | 4,000 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x300 VENTS | buc | 2,000 |
| 125 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 690x300 VENTS | buc | 4,000 |
| 126 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONL 590x240 VENTS | buc | 6,000 |
| 127 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Регулятор расхода воздуха MR d160mm | buc | 1,000 |
| 128 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход) 600x350/700x200 L=350mm | m2 | 0,840 |
| 129 | VA14H | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход) 450x300/250 L=350mm | m2 | 0,510 |
| 130 | VA17H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm (Переход) 250/400 L=350mm | m2 | 0,470 |
| 131 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime | m2 | 0,870 |
| 132 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x100) | m2 | 0,500 |
| 133 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (150x150) | m2 | 0,600 |
| 134 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (200x150) | m2 | 4,900 |
| 135 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (300x150) | m2 | 2,700 |
| 136 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (400x150) | m2 | 1,100 |
| 137 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime (450x150) | m2 | 2,400 |
| 138 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1 d200mm | buc | 1,000 |
| 139 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1-01 d250mm | buc | 3,000 |
| 140 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1-04 d450mm | buc | 1,000 |
| 141 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra УП1-05 d500mm | buc | 2,000 |
| 142 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) | m2 | 0,250 |
| 143 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) | m2 | 5,500 |
| 144 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d400) | m2 | 10,050 |
| 145 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 63,500 |
| 146 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 70,000 |
| 147 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 32,400 |
| 148 | VA02C1 | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 2,850 |
| 149 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60 mm IZOVER KIM AL | m2 | 91,700 |
| 150 | VB32A | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare | buc | 4,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.