Lista bunurilor/serviciilor şi specificaţii tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Tunuri de aer cald (diesel) | bucăți | 50 buc | Combustibil: diesel; Cu ardere indirectă; Puterea termală: 30 kw; Suprafața de încălzire (m/p): nu mai mică de 250; Puterea de rotație (m3/h) : 750 - 900; Dotat cu eşire pentru conectare la un coş de fum; Cu sistem de control al puterii; Cu termostat incorporat; Rezervor pentru combustibil: nu mai mic de 50 de litri; Cu mâner pentru transportare; Cu roţi pentru transportare; Ofertanţi vor prezenta mostrele în decurs de două zile de la data deschiderii ofertelor; Ofertantul câștigător va livra și va transporta turnurile de aer cald la locul de păstrare indicat de autoritatea contractantă cu suportarea cheltuielilor de transport. |

Suma estimativă cu TVA: 604 400,00 lei

Suma estimativă fără TVA: 503 666,67 lei

Șef Direcția administrare rezerve de stat                                                                        Nichifor IONCU