| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției:____________________ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Stingătoare |  |  |  | Stingător OP-5 Schivalentul brăndului „PIGEON” Dimensiuni aproximative 500x160 mm; Greutatea 5 kg; Tip A ,B, C, E; Presiune 14 bar; Distanța (m) 3 m; Temperatura de lucru -40-50 C; Termen de valabilitate nu mai mic de 90% din termenul total de valabilitate a acestuia. |  |  |
| Covorașe dielectrice |  |  |  | Covor dielectric 500*500 mm 20 kV Se utilizează ca mijloc de protecție suplimentar la instalațiile electrice inchise sau deschise, pe timp uscat, cu tensiunea nominală până la 1 kV și mai mult. Culoare: La discreție. |  |  |
| Mănuși electroizolante |  |  |  | Mănuși electroizolante Fabricate din latex; Mănușile sunt dielectrice (clasa 0) și asigură o prindere sigură a obiectelor, precum și o protecție suplimentară a mâinelor. Mănușile sunt concepute pentru a proteja împotriva daunelor prin electricitate directă și alternativă de până la 1000 V, protejându-se de curentul electric și câmpurile electrostatice, câmpurile electrice și electromagnitice. Grosimea mănușilor este de 1,1 mm. Lungimea 25-30 cm. Șănușile sunt potrivite pentru diverse activități în domeniul energiei electrice, fiind potrivite pentru temperatura de la 40 până la +40 C. |  |  |
| Mănuși electroizolante |  |  |  | Încălțăminte de lucru de uz profesional electrozolantă de joasă tensiune. Încălțăminte complet injectată, captușită cu tricot din firbre sintetice. Proprietăți de absorbție a energiei în toc. Cizme electroizolante conforme cu normele EN 20344. Culoare: La discreție. Tensiune de lucru max. 1000 V (clasa 0). Mărimi: 43 – 1 pereche; 44 – 25 perechi; 45 – 3 perechi; 46 – 1 pereche. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1 1 Stingătoare Buc. 245 În termen de 10 zile de la înregistrarea contractului la Trezorăria de Stat, pentru fiecare instituție în parte. 339110 2 Covorașe dielectrice Buc. 175 3 Mănuși electroizolante Buc./ perechi 31 4 Mănuși electroizolante Buc./ perechi 30 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |