CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or Tvardita

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria or Tvardita

3. Obiectul achiziţiilor  Refacerea iluminatului stradal

Cod CPV   45316110-9

| Lot 1 |
| --- |
| Obiect | Cantitatea | Caracteristici tehnice |
| Refacerea iluminatului stradal | 1 bucata | Lucrari u.m Cantitate Lucrare de constructie Montarea corpurilor de iluminat :LED IP67 buc 126 Montarea stilpilor din beton armat 0.38, 6-10 kV cu traversa cu singur picior CB-95 buc 3 Montarea stilpilor din beton armat 0.38, 6-10 kV cu traversa cu singur picior cu o proptea buc 2 Totul lucrari de constructie 2.Lucrari de montare Suspendarea conductorilor electrici izolat autoportanti CAI-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina 1 kV 1000 m 3.77 Cablu СИП-2А 1х35+1х50 мм² m 3800 Console metalice, speciale, sudate pe stilpi pentru corpuri de iluminat buc 126 Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B40 A buc 4 Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B32 A buc 4 Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B16 A buc 6 Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B25 A buc 1 Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B10 A buc 1 Furtun metalic, diam.pina 48 mm 100 m 0.3 Contoare,montate pe suport pregatit buc 5 Dulap BZUM-TE-01-09 buc 4 Taimer ТЭ-15 buc 4 Banda F-2007 m 260 Screpa А2000 buc 260 TOTAL Lucrari de montare 3.Utilaj Console metalice pentru corpurilor de iluminat buc 126 Corpuri de iluminat LED IP67-15 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție buc 6 Corpuri de iluminat LED IP67-23 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție buc 108 Corpuri de iluminat LED IP67-56W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție buc 12 Dulap BZUM-TE-01-09 buc 4 Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B40 A buc 4 Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B32 A buc 4 Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B16 A buc 6 Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B25 A buc 1 Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B10A buc 1 Separator de sarcina ВН32-1Р-40 buc 9 Сontor electronic ZCG112 buc 4 Descarcator ОПС 1-В-1Р buc 4 Taimer ТЭ-15 buc 4 Totul Utilag : |

P.S. Убедительно просим Вас не предлагать светильники с более низкими, чем указанные в оборудовании (Corpuri de iluminat LED IP67-15 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție

Corpuri de iluminat LED IP67-23 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție

Corpuri de iluminat LED IP67-56W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție)

Data 12.10.2020

Popov Gheorghi Vl.