Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |
| --- |
| Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Sistem pneumatic staționar de distribuție a uleiului pentru butoi 209 litri. |  |  |  | Echipată cu: -Pompă pneumatică de ulei 3:1 -Tijă de aspirare de 90mm -Pistol dozator de ulei cu gura anti-picurare -Contor digital -Regulator de presiune cu manometru și filtru de umiditate -Tambur furtun -15m furtun de înaltă presiune de 1/2” -racord intrare aer 1/4” -racord evacuare ulei M 1/2" Specificații tehnice: -rata compresie 3:1 -presiunea maximă 24 bar -debit 14 l/min Garanţie: minim24 luni |  |  |
| Lotul nr. 2 Regulator,purificator lubrificator aer |  |  |  | Conține: -purificator -regulator presiune -lubrificator ff1/4” -separator de condens |  |  |
| Lotul nr. 3 Recuperator ulei cu absorbție |  |  |  | Capacitatea de admisie 10 l Capacitatea rezervorului 90 l Flux de aer 200 l/min Presiunea de colectare a uleiului 6-8 bari Presiunea de scurgere a uleiului 1 bar Lungimea furtunului de aspirare 1.6 m Temperatura permisă a uleiului <120 C Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.4 Kit de alimentare cu unsoare din galeți 18-30 kg |  |  |  | Conține: -pompă de gresat pneumatică 60:1 cu țeavă de aspirare de 480 mm și garnituri din poli- urietan -furtun de 3m de mare presiune de R2 1/4" M-F -maner transport -carut cu 2 roți Specificații tehnice: -raportul de compresie al pompei : 60:1 -presiunea de lucru a pompelor de gresare poate varia între cel puțin 2,5 bar și max 8 bari -consum mediu de aer : 130 l/min -capacitatea de alimentare cu unsoare(la 6 bari) : 1600g/min Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.5 Pompă de transfer pentru ulei |  |  |  | Specificații tehnice: Debit: 40l/min Presiunea: 10 bar Alimentare: 220-230V Putere:1100 W Vascozitate max. 2000cst Intrare/ieșire: 1” Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.6 Pompă de ulei cu acționare pneumatică |  |  |  | Specificații tehnice: Presiune delucru: 2-7 bari Capacitate extractive: 2-11 litri/min Vascozitate: 0-120 Utilizare: butoi 200l Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.7 Stand electric pentru testarea generatoarelor și demaratoarelor |  |  |  | Dimensiuni: Lungime, mm 1520 Lățime, mm 780 Înălțime, mm 1620 Alimentare, V 380 (3 faze, 1 nul si 1 împămintare Motor electric, C.P. 5.5 Reglarea vitezei de rotație a motorului electric. Invertor Putere maximă de testare a generatoarelor (24V), W ≥ 3500 Putere reostat cu trei trepte, W 850 Greutate, kg 450 Opțiuni obligatorii: Testarea generatoarelor și demaroarelor pentru camioane, autobuze, mașini de terasament, etc.. Testare a generatoarelor cu dirijare electronică, 12/24V. Testarea regulatoarelor electronice de tensiune, 12/24V. Testarea plăcii punții de diode. Testarea rezistenței izolației. Încorporat cu ohmmetru. Încorporat cu ampermetru. Testarea demaroarelor de putere până la 11 kW cu frîna mecanica încorporată. Testarea rotor indus electric. Incorporat cu generator semnale PWM. Posibilitatea de testare a regulatoarelor de tip COM (BSS/LIN, BMW, VW, Mercedes-Benz, Audi, Ford, Volvo, Mazda, Renault, Citroen, Peugeot), RLO (Toyota, Lexus), SIG (Ford, Volvo, Mazda, Land Rover), P-D (Kia, Mazda, Honda, Acura, Suzuki), L/D+, RCV (Chevrolet, Opel). Garanţie: minim 24 luni |  |  |
| Lotul nr.8 Stație de pornire a unităților de transport |  |  |  | Tip baterie internă conduce Capacitatea bateriei interne 2 x 50 Ah (Exide) Voltajul bateriei 230 V - 6 A Tensiunea de pornire 12 / 24 V Curent de pornire la 12/24 V ≥ 1600 / 1400 A Curent de vârf la 12/24 V ≥ 8500/ 4250 A Marimea 520 x 430 x 1040 mm Cablu de cupru Ø / lungime Ø 50 / ≥2000 mm Protecție împotriva vârfurilor de tensiune da Protecție la scurtcircuit da Protecție împotriva inversării polarității da Garanţie: minim 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________