| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.01; 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10 mun.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/220132B

Gimnaziul nr.52. Bloc B. Apeduct fierbinte.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 1 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20х2,8 (Dn15) mm (труба полипропиленовая PPRC PN16, тип3) | m | 27,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,78 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic polipropilen PPRC PN16, тип3, Dn20х2,8 (Dn15) mm | m | 27,54 |
|  | 252315671920 | Cot din material plastic Dn20 mm | buc | 1,62 |
|  | 252315671820 | Teu din material plastic Dn20 mm | buc | 4,05 |
|  | 252315671720 | Reductie din material plastic Dn20 mm | buc | 1,35 |
|  | 252315671620 | Mufa din material plastic Dn20 mm | buc | 2,43 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,54 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,162 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2538 |
| 2 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 27,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,32 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 27,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,35 |
| 4 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28x5 mm (шланг ПЭП "IZOFLEX") | m | 27,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9,45 |
|  | 33205173528 | Шланг ПЭП "IZOFLEX", D=28х5 mm | m | 29,2005 |
| 5 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15 mm (кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM") | buc | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,69 |
|  | 291312450315 | Кран для воды шаровой ВР-ВР, "VALROM", Ду15 мм | buc | 3,03 |
| 6 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для умывальника) | buc | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,60 |
|  | 291312420131 | Смеситель для умывальника | buc | 4,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 8,00 |
| 7 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cмеситель для ванны моечной односекционной) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 291312420133 | Смеситель для ванны моечной односекционной | buc | 1,00 |
| 8 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cмеситель с душевой сеткой на гибком шланге) | buc | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,15 |
|  | 291312420134 | Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 9 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=50 l) | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,08 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
| 10 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (бойлер электрический V=100 l) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,80 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,86 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 11 |  | Бойлер электрический V=50 l, N=1,5 квт | buc | 1,00 |
|  | 292412722050 | Бойлер электрический V=50 l, N=1,5 квт | buc | 1,00 |
| 12 |  | Бойлер электрический V=100 l, N=2,0 квт | buc | 2,00 |
|  | 292412722010 | Бойлер электрический V=100 l, N=2,0 квт | buc | 2,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |