| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aparate de aer condiționat |
| Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încaperii m² 50 |
| Aparat de aer condiționat pentru suprafața încaperii m² 50 |  |  |  | Categoria: Condiționere pe perete Putere: BTU 18000 Compresor: Inverter Încălzire la: °C -15...+24 Clasă energoeficienta: A+ Hladagent: R32 Nivel zgomot, dB: 35 Suprafața încăperii: m² 50 Debit de aer: m³/h 850 Lungime maximă trasă: pînă la m 20 Înălțime cădere maximă: pînă la m 10 Diametrul conexiunii, inch: 1/4x1/2 Dimensiune bloc intern, mm: pînă la 970 Regimuri de bază: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-Fi Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Reglare viteză ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire: °C +18...+43. Garanție: minim 24 luni. Prețul va include montarea aparatului de aer condiționat |  | CC |
| Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 |
| Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 |  |  |  | Categoria: Condiționere pe perete Putere: BTU 12000 Compresor: Inverter Încălzire la: °C -15...+24 Clasa energoeficientă: A+ Hladagent: R32 Nivel zgomot: dB 28 Suprafața încăperii: m² 35 Debit de aer: m³/h 550 Lungime maximă trasă: pînă la m 20 Înălțime cădere maximă: pînă la m 10 Diametrul conexiunii, inch: 1/4x3/8 Dimensiune bloc intern, mm: pînă la 773 Regimuri de bază: Răcire / Încălzire / Uscare / Ventilare Regim uscare: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-Fi Filtru aer: Da Timer oprire/pornire: Da Reglare viteză ventilator: Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire: °C +18...+43 Garanție: minim 24 luni. Prețul va include montarea pentru 1 aparat de aer condiționat și pentru 2 aparate de aer condiționat demontarea-montarea |  | CC |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar fără TVA Preţ unitar cu TVA Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aparate de aer condiționat MD52TRPDAK316110A07221AC Lotul 1. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 50 42500000-1 Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 50 buc 1 livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv montarea-demontarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83) Lotul 2. Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 42500000-1 Aparat de aer condiționat pentru suprafața încăperii m² 35 Buc. 3 livrarea Bunurilor se va realiza în termen de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. Livrarea, inclusiv montarea-demontarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la sediul Cumpărătorului (mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfînt 83) TOTAL: Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |