| Tabara de odihna "Ciresarii" din or. Vadul lui Voda | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie generala

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pereti |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 4,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 3,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0120 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,4000 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 24,9000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73,2000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 428,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,7400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,9600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 66,0000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 35,6640 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,2000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 350,6400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2688 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8960 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,7104 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 60,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 63,2940 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 635,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,0500 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 95,2500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 31,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 635,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 349,2500 |
|  | 2430116103800 | Lac Bio | kg | 254,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 38,1000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 317,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 31,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 635,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 438,1500 |
|  | 2430116103800 | Lac Bio | kg | 254,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 38,1000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 317,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 31,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,3500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 10,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 22,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 10,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 40,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  | 1.1.2. Timplarie |  |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Usi) | m2 | 2,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5040 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,6000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,6280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2880 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,4000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,6300 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,1600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CK33B | BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 0,5 m | buc | 2,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2863146310900 | BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI | buc | 2,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 8,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,6000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 8,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Timplarie |  |  |
|  |  | 1.1.3. Terasa |  |  |  |
| 17 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 67,1300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 74,4472 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 67,1300 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 436,3450 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 106,7367 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 109,4219 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 34,2363 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 8,2570 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,9333 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 10,7408 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,9748 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 98,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 102,0900 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 14,2926 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 42,3674 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,1045 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 102,0900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 124,5498 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 728,9226 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,0651 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,6334 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 | m2 | 102,0900 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 367,5240 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 189,8305 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5313 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 24,5016 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 4,5940 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 102,0900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20,4180 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 112,2990 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 15,3135 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0306 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 11,6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,7130 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,0080 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 341,2896 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2616 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8454 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,6915 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m | 58,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15,1840 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 61,3200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4600 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0584 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 350,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor K=2,0000 | m2 | 102,0900 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 91,8810 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,4180 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 215,3895 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2042 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 102,0900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0627 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,3135 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,1045 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,0900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 56,1495 |
|  | 2430116103800 | Lac Bio | kg | 40,8360 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,1254 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 51,0450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,1045 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2042 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,0900 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 70,4421 |
|  | 2430116103800 | Lac Bio | kg | 40,8360 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,1254 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 51,0450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,1045 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2042 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0209 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 78,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 141,9600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22,6980 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 297,0006 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 441,1680 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 64,5996 |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* | m2 | 19,6950 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 86,6580 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 78,7800 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 472,6800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,9500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2652 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 1,7940 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,4820 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 78,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,3600 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 32,3700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile) | m2 | 78,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 95,1600 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 179,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3120 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,4680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2 | 68,8500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,6390 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 55,0800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4425 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 68,8500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,3100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,8850 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,2720 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 895,0500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,8917 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6885 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0655 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8262 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat | m2 | 68,8500 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,6390 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 28,5728 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4425 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 68,8500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 154,9125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,2125 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 70,9155 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 278,8425 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 20,6550 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 377,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 61,9650 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,0983 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8262 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 36 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 46,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 92,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2760 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0690 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 46,9200 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Terasa |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de finisari-casuta nr 4 pentru copii cu dezabilitati |  |  |
|  |  | 1.2. Pavarea cailor de aces |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |  |
| 37 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 8,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,8000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1528 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 6,2000 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 6,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 12,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6000 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4,2000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,2000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (stratul pietris+nisip) | 100 m3 | 0,8000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pavaj vibropresat |  |  |  |
| 40 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,9500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,6385 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,9500 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 3,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 295,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 75,5200 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 51,3300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,9000 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 4,3070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,6225 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj 200*100*40 mm colorat ) | m2 | 295,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 298,6580 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,3220 |
|  | 2661112800655 | Pavaj 200*100*40 mm gri | m2 | 299,4250 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 | kg | 472,0000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 | kg | 4 640,3500 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,4750 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 25,2815 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pavaj vibropresat |  |  |
|  |  | 1.2.3. Borduri |  |  |  |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 | m3 | 3,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,4650 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 4,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,7350 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,4700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 44 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton (bordura BR 100*30*15) | m | 265,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,7500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 137,8000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 11,9250 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 840,0500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,3850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,5900 |
|  | 2666122800286-7 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15 cm | m | 266,3250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Borduri |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pavarea cailor de aces |  |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de finisare depozitelor |  |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 138,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 138,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 57,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 168,3600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 985,3200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,9020 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,2080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 48 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5,0000 | m2 | 138,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 165,6000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 986,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,0400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,0700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 151,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0414 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 11,6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 34,7130 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7,0080 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 341,2896 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2616 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8454 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,6915 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane | m | 36,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,3600 |
|  | 2743123549025 | Coltare din aluminiu | m | 37,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0360 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 216,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 138,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 62,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 145,5762 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 138,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 75,9000 |
|  | 2430116103800 | Lac Bio | kg | 55,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,2800 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 69,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 95,2200 |
|  | 2430116103800 | Lac Bio | kg | 55,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,2800 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 69,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2760 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a Hidroizolant GHIDROIZOL intr-un strat, la pardosele-Consum normat pentru material Hidroizolant GHIDROIZOL 0,8 kg/m2 | m2 | 39,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,4600 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 31,2000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,9500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,2870 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 507,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,6380 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1700 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat | m2 | 39,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,4600 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 16,1850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,9500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 39,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 87,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,7500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 40,1700 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 157,9500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,7000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 780,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 35,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7550 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 36,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 72,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2160 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0540 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 36,7200 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 3,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 61 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 36,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 73,8000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 144,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 37,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 36,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 25,2000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0720 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,1260 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 10,8000 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 10,8000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 10,8000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 1,8000 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,6000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de finisare depozitelor |  |  |
|  |  | 1.4. Constructia pavelioanelor-2 buc. |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Carcasa |  |  |  |
| 63 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm | t | 0,9000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 31,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5000 |
|  | 2811106301200.5 | Elemente metalice Tevi profilate 150x150 | kg | 918,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4050 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,8500 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,8500 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,8500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0585 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,8000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4050 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1350 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 64 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 750,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 142,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,5000 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 750,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,7500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 7,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,0000 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 15,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CN30A | Vopsitorii cu miniu de plumb aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice din tabla, plane sau curbe (cuve, recipiente, pilnii de silozuri, etc.) aferente halelor industriale executate manual cu vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei | m2 | 34,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 22,1000 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 4,4200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 2,0400 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,0000 |
|  | 2862306829942 | Perie de sirma | buc | 1,0200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,3600 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,6800 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,6800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: Scaune | kg | 150,0000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 28,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,5000 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 150,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,7500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,0000 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CK17A | Lambriuri la scaune si masa Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 24,0000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 12,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 58,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,0000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,9619 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,4048 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,6192 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | CN16C | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante | m2 | 24,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,8000 |
|  | 2430126105046 | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 | kg | 4,8000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,6800 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Carcasa |  |  |
|  |  | 1.4.2. Acoperisul |  |  |  |
| 69 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2 | 70,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 77,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0000 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 84,5250 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 44,1000 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 367,5000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 367,5000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 23,8875 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 7,3500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 70 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 24,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,2000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 25,9560 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 34,6080 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 4,9440 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 2,4720 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 4,9440 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 4,9440 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 247,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 21,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 22,4910 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 10,7100 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 5,3550 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 10,7100 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 5,3550 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 5,3550 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 5,3550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Acoperisul |  |  |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |  |
| 72 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 6,0000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 18,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 73 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9400 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 6,9000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,2600 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,5200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 122,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4880 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 125,0500 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18,3000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 12,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 42,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 12,4845 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 3 459,1200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,2568 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 8,5260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,5322 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,6840 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,2160 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,2000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17,4000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,8000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,0000 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1,4400 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0240 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0240 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,0000 | m2 | 60,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 72,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,0000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,9600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 560,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,6000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 60,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,4000 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 24,9000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | TsH32G2 Aplic | Amenajari terenuri de joc pentru copii- Dale de cauciuc, colorate, pentru exterior 500 x 500 mm, grosime 30 mm. Culorele se va coordona cu benefeciarul. (Se inlocuieste resursul Dala din beton pentru drumuri 50x50x8 cu Placi de cauciuc 500 x 500 mm ) | m2 | 60,0000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 51,6000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 124,7400 |
|  | 2320322600189 | Bitum pentru drumuri tip D 40/50 S 754 | kg | 297,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,0600 |
|  | 2661126422406 | Placi de cauciuc 500 x 500 mm | m2 | 61,2000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Constructia pavelioanelor-2 buc. |  |  |
|  |  | 1.5. Rampa |  |  |  |
| 81 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7000 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 2,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,8000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6960 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 6,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 8,7000 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,9000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,5000 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,7200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0120 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0120 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 185,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5550 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 189,6250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,7500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,8500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 4,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,1615 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 1 153,0400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,0856 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 2,8420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1774 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,2280 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2,4000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2,0000 | m2 | 10,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,6600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 260,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 10,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,4000 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betohgpuht" | kg | 4,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 10,3000 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 40,5000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 3,0000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 200,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 92 | CK33B | BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI-Lungime 10 m | buc | 1,0000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2863146310900 | BARA DE SPRIJIN PENTRU PERSOANE CU DEZABILITATI | buc | 1,0000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 20,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,0000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 20,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Teava profilata 150x150mm | t | 0,2000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
|  | 2811106301200.5 | Elemente metalice Tevi profilate 150x150 | kg | 204,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0900 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,3000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,3000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,3000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0900 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Rampa |  |  |
|  |  | 1.6. Toclu |  |  |  |
| 95 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 37,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 37,2000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,0920 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 11,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 37,2000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,4640 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 15,4380 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | CI02A | Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti" montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300 | m2 | 37,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 100,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,8800 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0728 |
|  | 2661112800500 | Placi din beton mozaicate | m2 | 39,4655 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 421,4760 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 15,3264 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1495 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7663 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 7,4716 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 28,7370 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0766 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1160 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Toclu |  |  |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |  |
| 99 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 45,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,9500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 100 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 45,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 135,4500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 45,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 16,8750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CASM |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 102 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om. | 0,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,3200 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator dublu | buc | 3,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0150 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 104 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3000 |
|  | 28715274400502 | Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32W | buc | 3,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 6,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500 | m | 26,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,8400 |
|  | 31230134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 28,1190 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 13,6500 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 6,8250 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | CASM |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |