| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Autoturn |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |
| 34144000-8 | Autoturn | - Autoturn hidraulic telescopic nou cu înălțimea de lucru 18-20 m - Brațul telescopic în regim de transport de asupra cabinei - Șasiu 4x4 cu cabina in 2 rînduri, 4 uși, 5 locuri - Motorizare turbodiesel, min. EURO5, cilindree 4000-5000cm3, putere min. 150c.p. - Masa totală admisibilă a vehicolului 6000-7000kg - Roți pentru teren accidentat, dimensiuni 12,00 R18 sau echivalente - Dimensiunile maxime ale vehicolului în poziția de transportare LxLxÎ, mm – 7300x2700x4100 - Înălțimea de lucru, min. 18m - Capacitate de ridicare a năcelii nu mai puțin de 300kg - Distanța de lucru laterală, m/sarcina în nacelă min. 10m/300kg și 13,5m/80kg - Unghiul de lucru, grade – 360 - Nacelă rabatabilă, din aluminiu, cu priză de 220V - Izolarea nacelei, Volt – 2000 - Unghiul de rotație orizontală a nacelei min. 65 grade - Unghiul de înclinare a nacelei 90 grade - Panouri de dirijare al turnului – 2 buc - Pompa manuală de avariere - Pornire/oprire motor din nacea - Dirijare manuală, hidraulică, proporțională - Panou de afișare electronic, cu display LED - Sisteme de securitate: 1. Urmărirea poziției platformei și turnei 2. Limitarea sarcinei maxime din nacea 3. Monitorizarea distanței de lucru laterale în dependență de masa sarcinii ridicate 4. Sistem ANTICRASH (se blocheaza lucrul de asupra cabinei, deplasarea asupra cabinei se permite numai la apasarea unei combinații speciale de butoane) - Documentația aferentă al autoturnei (carte de service, cartea tehnică) Termen de garanție: 12 luni sau 1000 moto/ore |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________