PARTEA II

CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și str. București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei.  Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr. 21-7-1

Amenajarea PG-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de pregătire |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare îmbrăcăminte |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic (h=10+10cm) | m3 | 94,00 |
| 2 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatră bruta, bolovani de riu alicarie din piatră bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din beton prefabricate h=60mm) | m2 | 120,00 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din piatră sparta (h=50mm) | m3 | 12,00 |
| 4 | TsC02D1 | Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m3, cu comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100 m3 | 1,13 |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 372,03 |
| 6 | TsC51C | Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,13 |
|  |  | Capitolul 2. Nivelarea maselor de pământ |  |  |
| 7 | TsC03E1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I -Pământ vegetal necesar pentru crearea verzi | 100 m3 | 0,32 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 38,40 |
| 9 | TsC51A | Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,32 |
| 10 | TsC18B1 | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pământului pina la 10 m, în teren catg. 2 (dupa cartograma) | 100 m3 | 0,51 |
| 11 | TsC18B1 | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pământului pina la 10 m, în teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 0,16 |
| 12 | TsC03F1 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna și comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (solului de prisos) | 100 m3 | 0,67 |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 117,25 |
| 14 | TsC51B | Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,67 |
|  |  | Capitolul 3. Îmbrăcăminte și pavaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Accese din dale de beton S=470m2 |  |  |
| 15 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva și anticapilara, cu asternere mecanică, cu balast ПГС (existenta) | m3 | 0,00 |
| 16 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (h=15cm) | m3 | 70,50 |
| 17 | DE18A Km=2,20 | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm - gr.10cm cu dimensiunea placilor 10*20cm (50buc/m2) | m2 | 470,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Acoperișul pereu din dale de beton S=120 m2 |  |  |
| 18 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (h=100mm) | m3 | 12,00 |
| 19 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundație de beton de 10 cm grosime B15, ( adeziv-4.3kg/m2) | m2 | 120,00 |
| 20 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Br 100x100 (1.782kg/m2) | kg | 213,84 |
|  |  | Capitolul 4. Alte lucrări |  |  |
| 21 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm | m | 120,00 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 60,00 |