|  | Aprobat: Director tehnic „TERMOELECTRICA” S.A. Alexandru LUPAN |
| --- | --- |

„____” _____________  20___

CAIET DE SARCINI

Nr.________ din „____”  ____________  20__

pentru achiziția bunurilor materiale

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

| Cod CPV | Denumirea bunurilor materiale | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 34320000-6 | Achiziția unei pompe de condens a turbinei nr. 1 CET Sursa 1 | 400.000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- ADRESA UNDE VOR FI LIVRATE BUNURILE

Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa 1. (Secția Cazane și Turbine).

- TERMENUL DE REALIZARE A ACHIZIŢIEI BUNURILOR

  - Pompa trebuie să fie livrată până la 30.08.2022, la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

- CERINŢE TEHNICE SPECIFICE PENTRU ACHIZIȚIA POMPELOR

Tabelul 5.1. Caracteristicile pompei

| Nr d/o | Specificația tehnică | Unitate |
| --- | --- | --- |
|  | Cantitatea | 1 buc. |
|  | Tipul pompei* | КсВ 125-140-1 |
|  | Debitul nominal, G | 125 m3/h |
|  | Înălțimea de pompare, H | 140 m (coloană H2O) |
|  | Frecvența de turații | 2940 rot/min |
|  | Puterea pompei | 63,5 kW |
|  | Temperatura fluidului de lucru | 10 ÷ 140 ºС |
|  | Presiunea la aspirație (minimală) | 2,1 m (coloană H2O) |
|  | Presiunea la aspirație (maximală) | 4 kgf/cm2 |
|  | Randamentul pompei | 73 % |

* – este dat cu scopul de a identifica cu ușurința tipul de produs ca și concept;

  - Pompa ofertată trebuie sa fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova.

CONDIȚII DE RECEPȚIE

Condiții de recepție a pompei.

Controlul detaliat de intrare a pompei se va efectua de către specialiștii  „TERMOELECTRICA” SA, la Depozitul Central din str. Meșterul Manole, 3.

În cazul depistării neconformităților (defectelor) la elementele echipamentului, în momentul controlului de intrare, beneficiarul este în drept să se refuze de echipament (să returneze bunul).

- CERINȚE OBLIGATORII LA PREZENTAREA OFERTELOR

Oferta va fi prezentată în limba română sau rusă.

Termenul de garanție a bunurilor– minim 24 luni.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2020.

  - Cerințe obligatorii pentru achiziția pompei

La ofertă trebuie să fie prezentată dovada că compania producătoare a pompei activează în domeniul producerii echipamentului similar mai mult de 10 ani (lista de referință).

În ofertă trebuie să fie specificat producătorul echipamentului (uzina producătoare, țara, tipul, codificarea de la uzina producătoare a echipamentului).

Oferta trebuie să conțină specificațiile tehnice indicate în capitolul 4.

În ofertă trebuie să fie indicată data când echipamentul va fi livrată la Depozitul Central „TERMOELECTRICA” SA, str. Meșterul Manole, 3.

CONDIŢII CONTRACTUALE

Compania ofertantă la livrarea echipamentului va prezenta:

pașaportul/certificatul echipamentului de la uzina producătoare, autentificat prin ștampila umedă a uzinei producătoare și indicată durata de exploatare;

certificatele de calitate a echipamentului;

certificatele de conformitate a echipamentului;

certificatul de garanție a bunurilor – 24 luni.

Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.;

Penalități. În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale Vânzătorul:

compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

achită Beneficiarului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01% din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere.

| Coordonat: | Director Tehnic Adjunct Producere, Șef CET |  | L. Munteanu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Șef STm |  | O. Mancaș |
|  | Șef SDI |  | Ș. Pandelea |
|  | Șef SPOM |  | T. Bugaian |
|  | Șef SCTg-1 |  | S. Ababii |