| Cuptor pentru ceramica |
| --- |
| Cod |  |
| Descriere | Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice |
| Indicator digital | Da |
| Afișaj grafic | Da |
| Tastatură numerică | Da |
| Mișcarea verticală a camerei de încălzire | Da |
| Programe termice | ≥400 |
|  | Da |
| Afișarea permanentă | Programul termic |
|  | Temperatura |
|  | Presiunea în camera de lucru |
|  | Data, Ora |
|  | Tensiunea rețelei |
| Autocalibrare | Da |
| Regim de noapte | Da |
| Parametrii programabili | Etapa 1 de uscare | de la 0 - 4000 secunde |
|  | Etapa 2 de uscare | de la 10 - 800 secunde |
|  | Temperatura de uscare | 200 - 800 C° |
|  | Viteza de încălzire | 2 - 200°С/мин |
|  | Temperatura înaltă | 300 - 1100C° |
|  | Viteza de răcire | 30 - 200°С/мин |
|  | Temperatura pornirii pompei de vid | 200 - 1100C° |
|  | Temperatura stopării pompei de vid | 201 - 1100C° |
|  | Timpul de ardere în vid | de la 0 - 600 secunde |
| Pompa de vid | Fără ulei | Da |
|  | Adâncimea evacuării prin vid | ≥20 мbar |
| Alimentarea | 220 V, 50 Hz |