Formular Nr.5

WinCmeta

| Constructia si amenajarea parcului cu teatrul de vara si havuz din com Bacioi str. Independentei mun. Chisinau N017-21 |  |
| --- | --- |

2-1-1 CBA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,1120 |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 2,4400 |
|  | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 2,0400 |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 2,4200 |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 2,4800 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,2900 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 2. Fundatia |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 (M100) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 12 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 3. Pereti, coloane, scari |  |  |
| 13 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 14 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0950 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 16 | CC02L2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0660 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 4. Planseul la cota -0.100 |  |  |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 18 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 20 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 21 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 5. Copertina |  |  |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 24 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 25 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 26 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 6. Copertina pandus |  |  |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 28 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |

2-1-2 SA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperisul |  |  |
| 1 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,3500 |
|  | 2664102102018 | Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0210 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu amorsa -grunt | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 3 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor cu primer | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Primer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 4 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER'') | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4120 |
|  | 2413317346001 | Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER'' | kg | 1,0000 |
|  | 2952270004025 | Agregat "Пена-98" | h-ut | 0,3460 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 2912340002514 | Сompresor 7 m3/h | h-ut | 0,3460 |
|  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |
| 5 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 147,6800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 510,6000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 126,9600 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 90,0000 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 2,7800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0130 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
|  |  | 3. Ferestre |  |  |
| 6 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1, din PVC cu sticla opaca, 1000*600) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 7 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F2, din PVC cu sticla opaca, 1200*600) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |
| 8 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 25211067183923 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 9 | CK26B | Glafuri din aluminiu exterioare montate la ferestre | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490265 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 4. Usi |  |  |
| 10 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U1, U2 - usa MDF plina) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 20301129300001 | Usi MDF (plina) | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0950 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 11 | CK07B | Pervazuri din lemn montate la usi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri pentru usi | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 12 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
| 13 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1200*2100) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2700 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3600 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 5. Pardoseala |  |  |
|  |  | 5.1. Tip 1 |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 15 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266310210000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 16 | IzF10F | Strat termoizolator din placi din vata minerala - 70 mm (SA-6, p.2) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |
|  | 2682162611370 | Placi vata minerala -70 mm (pardoseli) | m2 | 1,0100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 18 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 19 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 200*200) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 21 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 22 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica | m2 | 0,1000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 5.2. Tip 2 |  |  |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (100 mm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 266310210000100 | Beton M100 | m3 | 0,1025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |
| 25 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 26821326016261 | Hidroizol | m2 | 1,1000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 27 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 28 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR 200*200) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 30 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 31 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica | m2 | 0,1000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 5.3. Tip 3 Scena (S=90,8 m2) |  |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 33 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010150 | Mortar ciment M150 | m3 | 0,0055 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu amorsa -grunt | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 35 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor cu primer | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2413317346000 | Primer | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
| 36 | IzF34A | Executarea stratului de protectie si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriena (pentru acoperis plat) (Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER'') | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4120 |
|  | 2413317346001 | Strat sintetic special hidroizol ''SEELPARTNER'' | kg | 1,0000 |
|  | 2952270004025 | Agregat "Пена-98" | h-ut | 0,3460 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 2912340002514 | Сompresor 7 m3/h | h-ut | 0,3460 |
|  |  | 6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | 6.1. Tavan |  |  |
| 37 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala - 180 mm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2521302602900180 | Placi termoizolante (vata minerala -180 mm) | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 38 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 40 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | 6.2. Tavan (scena) |  |  |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 6.3. Pereti (tip 1) |  |  |
| 45 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 46 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 47 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 6.4. Pereti (tip 2) |  |  |
| 52 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 266410210300100 | Mortar ciment-var M100 | m3 | 0,0210 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 54 | CI08C | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 2,5000 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 6.5. Pereti (scena) |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | 7. Finisare exterioara |  |  |
| 59 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la pereti cu primer bituminos | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 23203226000361 | Primer bituminos | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 60 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (soclu) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
| 61 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.70 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 268216261137070 | Placi vata minerala termoiz. cladiri - 70 mm (fasada) | m2 | 1,0700 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,3400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
| 62 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 63 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
| 64 | CL54A ad | Placi metalice (culoarea rugina) pentru invelitoarea copertinei | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7870 |
|  | 2811236304901 | Placi metalice (culoarea rugina) pentru invelitoarea copertinei | m2 | 1,1800 |
|  | 2523156719204 | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla | buc | 7,5000 |
|  | 2874115833881 | Suruburi autoregulatoare 4,2x19 | buc | 41,8000 |
|  | 2874115833882 | Suruburi autoregulatoare 4,2x13 | buc | 41,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1276 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2605 |
|  | 2940520004058 | Masina de taiat cu disc | h-ut | 0,0120 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0380 |
| 65 | CK26D | Picurator | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 27431235490271 | Profil de sustinere cu marginea de lacrimar | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | 8.1. Scari |  |  |
| 66 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (0,12 m) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 67 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (4 kg/m2) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
|  | 26511221000231 | Adeziv | kg | 4,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 68 | CH06A | Balustrada din inox | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 28121063057141 | Balustrada din inox | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | 8.2. Pardoseli exteriaoare la cota -2.850 |  |  |
| 69 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (4 kg/m2) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
|  | 26511221000231 | Adeziv | kg | 4,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 70 | DE10C | Montarea rigolelor din beton cu gratar din fonta pentru evacuarea apelor pluviale 1000* 190* 230 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 26661228002861 | rigola din beton cu gratar din fonta pentru evacuarea apelor pluviale 1000* 190* 230 | m | 1,0050 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | 8.3. Peretele de sprijin |  |  |
| 71 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (piatra decorativa) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 26701122020511 | piatra decorativa | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |

2-2-1 CBA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 2. Fundatii |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C7,5 (M100) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | 3. Pereti |  |  |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20 (M250) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 13 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 14 | CC02I | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
| 15 | CC02J2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 16 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,6000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3200 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | 4. Planseul |  |  |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C25 (M350) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 18 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| 20 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 21 | CC02N2 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |
|  |  | 5. Capac peste gura de deservire |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 24 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 25 | CK33C | Balamale | buc |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |
|  | 28631463102371 | Balamale | buc | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |

2-2-2 SA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pardoseala (nod 1) |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 2 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 3 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (placi de granit 2 cm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3940 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit 2 cm | m2 | 1,0150 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
|  |  | 2. Soclu |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu amorsa grund | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 5 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
| 6 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi din granit 2 cm) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din granit 2 cm | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  |  | 3. Hidroizolarea peretilor interiori si exteriori |  |  |
| 7 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |

7-1-1 PG

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (perete de sprijin) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 2 | RpCP45D | Demontarea ingradirei metalice. | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 3 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatia statiei de autobuze - 2 buc) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (statia de autobuz) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (fundatia sub ghereta) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 7 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului de constructie | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 |
| 9 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
|  |  | 2. Sistematizare pe verticala |  |  |
| 10 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |
| 11 | TsC22C1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6700 |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (neajuns de sol fertil pentru amenajarea gazonului) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |
| 13 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 14 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,1250 |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 16 | TsC22D1 k=5 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (surplus de sol ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 18 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 3. Pavaj |  |  |
|  |  | 3.1. Tip1 (S=873,6 m2) |  |  |
| 19 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.40-70 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,10 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,65 l/m2) | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 23 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,25 l/m2) | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |
| 25 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
| 26 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - PB 100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0450 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton БР 100 x 30 x 15 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  |  | 3.2. Tip 2 (S=2 370 m2) |  |  |
| 27 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M300 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,12 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 28 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 29 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat - 60 mm (cu suprafata de granit) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065560 | Placi din beton, pentru trotuare 60 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
| 30 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - PB 100.20.8 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100000200 | Bordura beton pentru trotuare БР100.20.8 | m | 1,0050 |
|  | 266310210000200 | Beton М200 | m3 | 0,0480 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | 3.3. Tip 3 (S=6 850 m2) |  |  |
| 31 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |
|  |  | 3.4. Alei (S=38 m2) |  |  |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din prundis 150 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 14211022000681 | Prundis | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 33 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm (piatra naturala) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111280065540 | Placi din beton, pentru trotuare 40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 4. Zona de odihna (Fragment 7) |  |  |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 120 mm | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
| 36 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinzi metalice 40*20*2mm) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 39 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase 75*40(h) - 420 m | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 5. Intrarea principala (pl.11) |  |  |
| 41 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 42 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 43 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 44 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat pe adeziv (placaj din beton presat 40 mm) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 266111280065440 | Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Adeziv | kg | 4,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | 6. Intrarea secundara |  |  |
|  |  | 6.1. Pl.16 |  |  |
| 45 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 46 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 47 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | 6.2. pl.19 |  |  |
| 48 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 49 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 50 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 6.3. pl.20 |  |  |
| 51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M100 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 2663102100000100 | Beton M100 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
| 52 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M200 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 53 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 7. Balustrada |  |  |
| 54 | CH06A | Balustrada din inox (pe ambele parti ale pandusurilor) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 28121063057141 | Balustrada din inox | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
| 55 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (ingradirea constructiei auxiliare la statia de transformare) | kg |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 1,0500 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0060 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 0,0080 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 0,0100 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 0,1500 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
|  |  | 8. Finisarea peretilor de sprijin |  |  |
| 57 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol bituminos | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 58 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 200*200) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu betonocontact (0,3 kg/m2) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Betonocontact | kg | 0,3000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 60 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din beton 40 mm 600*400 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2000 |
|  | 2670112202051 | Placi din beton 40 mm 600*400 mm | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 6,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0314 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0152 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0456 |
|  |  | 9. Mobilier urban |  |  |
| 61 | TsH91A | Banci | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2513206621461 | Banci | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 62 | TsH91B | Urne | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2030112931102 | Urna pentru gunoi | buc | 1,0000 |
|  | 2663102100909 | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) | m3 | 0,0840 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |

7-2-1 CBA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
| 3 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil ) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |
|  | 1711217329883 | Геотекстиль 200 г/м2) | m2 | 1,0100 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=400 mm) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 5 | CE17A | Pelicula tehnica 200 mkp | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Pelicula tehnica 200 mkp | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C15 (pat pregatitor -100 mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C30 (120 mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000350 | Beton M350 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 8 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 10 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 11 |  | Ancher metalic M12*100 | buc |  |
|  | 7777777788 | Ancher metalic M12*100 | buc | 1,0000 |

7-3-1 TEREN DE JOACA 3-6 ANI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare |  |  |
|  |  | 1.1. Tip 4 Teren de joaca pentru copii (S= 139 m2) |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris M300 cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.12 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 2 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=0.10 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 3 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului ''Geotextil '' (norma =1,01 m2) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |
|  | 17112173298831 | Material textil ''Geotextil'' | m2 | 1,0100 |
| 4 | TsC54C | Pietris de rau spalat, (h=0,1 m) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 14211022000681 | Pietris de rau spalat | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | TsH91A | Montarea ''Complex de joaca ''PTP16-04'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 6 | TsH91A | Montarea ''Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 7 | TsH91A | Montarea ''Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 8 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 9 | TsH91A | Montarea ''Trenut PTP 071'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 10 | Pretul firmei | Complex de joaca ''PTP16-04'' | set |  |
|  | 4449 | ''Complex de joaca ''PTP16-04'' | buc | 1,0000 |
| 11 | Pretul firmei | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc |  |
|  | 44491 | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 1,0000 |
| 12 | Pretul firmei | Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc |  |
|  | 444911 | Tobogan inoxidabil ''PTP 12L'' | buc | 1,0000 |
| 13 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc |  |
|  | 4446 | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc | 1,0000 |
| 14 | Pretul firmei | ''Trenut PTP 071'' | buc |  |
|  | 4445 | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03 | buc | 1,0000 |

7-4-1 TEREN DE JOACA DE LA 6 ANI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajare |  |  |
|  |  | 1.1. Tip 5 Teren de joaca pentru copii (S= 380 m2) |  |  |
| 1 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr.40-70 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,10 m) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |
| 4 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 (0,12 m) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
| 6 | CN54A corect | Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan -300 gr/m2 | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 142110220513 | Liat din poliuretan | kg | 0,3000 |
| 7 | CG01A corect | Covor monolit de calitate inalta din amestec de granule de cauciuc si liant din poliuretan (cgranule de cauciuc - 10 kg/m2; liant din poliuretan - 2,7 kg/m2) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 265112210402 | Cauciuc farimitat EPDM | kg | 10,0000 |
|  | 142110220513 | Liat din poliuretan | kg | 2,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | TsH91A | Montarea ''Complex de joaca ''PTP16-07'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 9 | TsH91A | Montarea Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 10 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 11 | TsH91A | Montarea ''Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
| 12 | TsH91A | Montarea ''Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse'' | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 2663102100000200 | Beton M200 | m3 | 0,0360 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 13 | Pretul firmei | Complex de joaca ''PTP16-07'' | set |  |
|  | 4449 | ''Complex de joaca ''PTP16-07'' | buc | 1,0000 |
| 14 | Pretul firmei | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | set |  |
|  | 44491 | Leagan din lemn ''PTP 51-2'' | buc | 1,0000 |
| 15 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03 | buc |  |
|  | 4445 | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 012-03 | buc | 1,0000 |
| 16 | Pretul firmei | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc |  |
|  | 4446 | Balansor pe arc elicoidal ''Arc'' PTP 044-01 | buc | 1,0000 |
| 17 | Pretul firmei | Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse | buc |  |
|  | 44461 | Banci din lemn circulare d1000 mm pe 3 picioruse | buc | 1,0000 |

7-5-1 SPATII VERZI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Spatii verzi |  |  |
|  |  | 1.1. Arbori coniferi |  |  |
| 1 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |
| 2 | TsH109B | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori rasinosi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0290 |
| 3 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Molid argintiu'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
|  | 28301273030011 | Molid albastru, virsta 5-8 ani | buc | 1,0500 |
| 4 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Pin negru'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
|  | 28301273030012 | Pin negru, virsta 5-8 ani | buc | 1,0500 |
| 5 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Thuja Occidentalis'' (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
|  | 283012730300121 | ''Thuja Occidentalis'' (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 6 | TsH110B | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi ''Brad Alb European'' (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
|  | 283012730300122 | ''Brad Alb European'' (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
|  |  | 1.2. Arbori foiosi |  |  |
| 7 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |
| 8 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |
| 9 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 283012730300131 | ''Mesteacan Argintiu'' (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 10 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Castan salbatic'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030015 | Castan salbatic, (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 11 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Tei argintiu'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030014 | Tei argintiu, (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 12 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Cenusa de munte'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 283012730300141 | ''Cenusa de munte'', (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 13 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Cires de pasare'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 283012730300142 | ''Cires de pasare'', (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 14 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Nuc'', ( virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030016 | ''Nuc'', ( virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 15 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Artar Norvegian'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 28301273030013 | ''Artar Norvegian'', (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
| 16 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ''Dud Decorativ'', (virsta 5-8 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |
|  | 283012730300135 | ''Dud Decorativ'', (virsta 5-8 ani) | buc | 1,0500 |
|  |  | 1.3. Plantarea tufarilor in grupa |  |  |
| 17 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 1,7500 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 1,7500 |
| 18 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |
| 19 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Gutui Japonez'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 1111000100002221 | ''Gutui Japonez'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 20 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Ienupar cazac'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 111100010000222 | ''Ienupar cazac'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 21 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Cimisir'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 111100010000223 | ''Cimisir'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 22 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Buxus Globular'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 111100010000224 | ''Buxus Globular'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
|  |  | 1.4. Plantarea tufarilor in rind |  |  |
| 23 | 47-02-039-2 | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii | 100 buc |  |
|  | 010410 | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) | h-ut | 1,7500 |
|  | 091500 | Sapatori de gropi | h-ut | 1,7500 |
| 24 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |
| 25 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Singer'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 11110001000021 | Puieti arbusti foioase fara balot ''Singer'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 26 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Spiraea Vanhouttei'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 1111000100002 | ''Spiraea Vanhouttei'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 27 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,0800 |
|  | 1111000100003 | Plante florare anuale si bienale | buc | 104,0000 |
|  | 2010102906996 | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm | m | 1,9800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0600 |
| 28 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ''Trandafiri'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |
|  | 11110001000031 | Trandafiri (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |
| 29 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Mahonia Holly'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 111100010000231 | ''Mahonia Holly'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |
| 30 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot ''Liliac Paros'' (3-4 ani) | buc |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |
|  | 11110001000023 | 'Liliac alb'' (3-4 ani) | buc | 1,0400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |

017 -21—3 fantina. havuz

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret din piata | Самовсасывающий насос с префильтром ND.2-28T 2HP 400v Q-24,8 m3/час Н-10.0м Р-1.5 квт 3ф | buc |  |
|  | 287527421101 | Самовсасывающий насос с префильтром ND.2-28T 2HP 400v Q-24,8 m3/час Н-10.0м Р-1.5 квт 3ф | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Самовсасывающий насос с префильтром Q-14,0 m3/час Н-14.50м Р-0.97 квт ,однофазн. | buc |  |
|  | 287527421102 | Самовсасывающий насос с префильтром Q-14,0 m3/час Н-14.50м Р-0.97 квт ,однофазн. | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Самовсасывающий насос без префильтра Speak Badu 43/32 Q-25,0 m3/час Н-11.0м N- 1.85 квт 3-х фазн | buc |  |
|  | 287527421103 | Самовсасывающий насос без префильтра Speak Badu 43/32 Q-25,0 m3/час Н-11.0м N- 1.85 квт 3-х фазн | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Пластиковый горизонтальный резервуар V=1.52m3 H-1,6 m D-1,1 m | buc |  |
|  | 287527421105 | Пластиковый горизонтальный резервуар V=1.52m3 H-1,6 m D-1,1 m | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Песчаный фильтр D-600 d600 H-1045 mm Fф-0.28m2 | buc |  |
|  | 287527421106 | Песчаный фильтр d600 H-1045 mm Fф-0.28m2 | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | УФ-излучатели OASE, серии Bitron C 24W Q-15,0 m3/час N- 24.0 вт пластик | buc |  |
|  | 287527421107 | УФ-излучатели OASE, серии Bitron C 24W Q-15,0 m3/час N- 24.0 вт пластик | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Повысительный насос MHI-1602 Q-17,0 m3/час Н-15.0м N- 1.5квт ,3-х фазн | buc |  |
|  | 287527421109 | Повысительный насос MHI 1602 Q-17,0 m3/час Н-15.0м N- 1.5квт ,3-х фазн | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret de piata | Погружной насос дренажный Q-10,0 m3/час Н-6.8м N- 0.75 квт ,3-х фазн | buc |  |
|  | 287527421111 | Погружной насос дренажный Q-10,0 m3/час Н-6.8м N- 0.75 квт ,3-х фазн | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Донный слив с ситом д100мм | buc |  |
|  | 287527421116 | Донный слив с ситом д100мм | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Донный слив с заглушкой д70мм | buc |  |
|  | 287527421117 | Донный слив с заглушкой д70мм | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Форсунка для подачи воды д25мм | buc |  |
|  | 287527421118 | Форсунка для подачи воды д25мм | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Регулятор потока dy 80 | buc |  |
|  | 287527421120 | Регулятор потока dy 80 | buc | 1,0000 |
| 13 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый dy 80 тип VKD N-15 вт | buc |  |
|  | 287527421121 | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый dy 80 тип VKD N-15 вт | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый тип VKD dy 65 N-11 вт | buc |  |
|  | 287527421122 | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый dy 80 тип VKD N-11 вт | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret de piata | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый тип VKD dy 40 N-11 вт | buc |  |
|  | 287527421123 | 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом муфтовый dy 40 N-15 вт | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 16 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,8000 |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |
| 17 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 1,0500 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 3,0000 |
| 18 | AcC05A | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,7500 |
|  | 2874115802037 | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 2,0000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6600 |
| 19 | IA25D | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Песчаный фильтр D-600 d600 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,1000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 2,0000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1400 |
| 20 | SE54A | Rezervor tampon din material plastic Резервуар резервного запаса воды V=1.52m3 пластиковый | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 2875274121723 | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" | buc | 2,0000 |
| 21 | 11-01-002-01 | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti,УФ-излучатели OASE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |
|  | 331451 | Foreze electrice | h-ut | 0,8000 |
| 22 | SB24A | Sifon de pardoseala Донный слив | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), Регулятор потока dy 80 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), 2х-ход. шаровой кран с эл.приводом д40,д65,д80мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 25 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  |  | 3. Технологические коммуникации Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 |  |  |
|  |  | 3.1. A4- |  |  |
| 26 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 27 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная втулка PVC под клеевое соединение d110x90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123121 | Переходная втулка PVC под клеевое соединение d110x90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 28 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123122 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 29 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x75mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123123 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x75mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 30 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 31 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123125 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 32 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U d63mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123127 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 33 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, d90,d110mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  | 287527420435 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d110,d90 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Бак разрыва струи) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice, Бак разрыва струи | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
|  |  | 3.2. A4.1- |  |  |
| 37 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 38 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 39 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122406 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 40 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2523156712651 | Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 41 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2523156712250 | Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 42 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730090 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 1,0000 |
| 43 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.3. A4.2- |  |  |
| 44 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700220 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 45 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712264 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 46 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712265 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 47 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75x63mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122658 | Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75x63mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 48 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122555 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 49 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122560 | Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 50 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123129 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 51 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123228 | Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 52 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р75 x2 1/2" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712249 | Муфта PVC-U вн.р 75 x 2 1¦2" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 53 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730075 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc | 1,0000 |
| 54 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.4. A4.6- |  |  |
| 55 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700228 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 56 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712261 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 57 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U d50mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671231282 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.5. C1.1- |  |  |
| 59 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, Труба PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение 160 х4.7mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 |
|  | 25212167041 | Труба PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение 160 х4.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0520 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0260 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0100 |
| 60 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, Переход PVC-U муфтовый под клеевое соединение 225х160 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2523151223024 | Переход PVC-U муфтовый под клеевое соединение 225х160 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 |
| 61 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d160mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 |
|  | 2523151223022 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d160mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0640 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 |
|  |  | 3.6. A4.3- |  |  |
| 62 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700220 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 63 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 64 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2523156712356 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 65 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2523156712355 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 66 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123122 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 67 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 68 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123125 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 69 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123128 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 70 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d63 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123127 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 71 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2523156712250 | Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 72 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730090 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 1,0000 |
| 73 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.7. A4.4- |  |  |
| 74 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700220 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 75 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р50 x1 1/2" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712246 | Муфта PVC-U вн.р 50 x 1 1/2" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 76 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712266 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 77 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712264 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 78 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712265 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 79 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123129 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 80 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671234128 | Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 81 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р75 x2 1/2" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712249 | Муфта PVC-U вн.р 75 x 2 1¦2" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 82 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730075 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 75 x 2 1/2" | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.8. A4.5- |  |  |
| 83 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700220 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 84 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 85 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712266 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х75 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 86 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712265 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 87 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d25mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 2523156712340 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d25mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 88 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 89 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123125 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 90 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123127 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 91 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn20 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 252315671231277 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d20 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 92 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.9. A4.7- |  |  |
| 93 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700220 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d75x2.2 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 94 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712265 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 95 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123125 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 96 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123129 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 97 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671234128 | Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dn 65 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 98 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.10. A6.1- |  |  |
| 99 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216700225 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 1,0350 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0050 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0050 |
| 100 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2523156712258 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 101 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2523156712257 | Отвод 45* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 102 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn40 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 252315671231280 | Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 103 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.11. A6.2- |  |  |
| 104 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700228 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 105 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 252315671232 | Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 106 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712262 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 107 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712261 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 108 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671231282 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 109 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.12. A5.1- |  |  |
| 110 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 111 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122631 | Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 112 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567122333 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 113 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123122 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 114 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 115 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123128 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 d80 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 116 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 252315671223015 | Муфта PVC-U вн.р 90 x 3" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 117 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730090 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 90 x 3" | buc | 1,0000 |
| 118 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 119 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 120 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | 3.13. A5.2- |  |  |
| 121 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 122 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122061 | Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 д 63 x 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 123 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 50 x 1 1¦2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 25231567122060 | Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 50 x 1 1¦2" | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 124 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567122333 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 125 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712262 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 126 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122452 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х75 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 127 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 2523156712356 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 90 х63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 128 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712265 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение d75mm PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 129 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123122 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 130 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 131 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567123125 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d75mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 132 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712261 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 133 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.14. A5.3- |  |  |
| 134 | SB05E | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
|  | 25212167411 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d90x2.7 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 |
| 135 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700228 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 136 | SB05C | , Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 |
|  | 2521216700225 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0070 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 |
| 137 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d40x1.8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216700214 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d40x1.8 | m | 1,0350 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0050 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0050 |
| 138 | SB05A | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d32x1.8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d32x1.8 | m | 1,0350 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0080 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0030 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0040 |
| 139 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 25231567122170 | Муфта переходная PVC-U вн.р 50 x1 1/2" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 140 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712262 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 63 х50 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 141 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50х40 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2523156712271 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 50х40 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 142 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 40х25 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 2523156712272 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 40х25 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 143 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567122333 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение д63 х90 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 144 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123122 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 145 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x63mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123132 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d90x63mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 146 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712261 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 147 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 |
|  | 25231567123124 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d90mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 |
| 148 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d32mm муфтовое окончание | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 2523156712335 | Отвод PVC-U под клеевое соединение 90* d32mm муфтовое окончание | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 149 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d63x32mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712345 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d63x32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 150 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d50x32mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 25231567321147 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d50x32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 151 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d40x32mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 25231567123812 | Тройник PVC-U под клеевое соединение 90* d40x32mm | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 152 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 32 x ¦1" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 25231567123813 | Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 32 x 1" | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 153 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671231282 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 154 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.15. A1.5- |  |  |
| 155 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700228 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 156 | SB05A | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d20x1.5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2521216700208 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d20x1.5 | m | 1,0350 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0080 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0030 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0040 |
| 157 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712264 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 75 х63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 158 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 25 х20 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 2523156712231 | Переходное кольцо муфтовое окончание под клеевое соединение 25 х20 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 159 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122656 | Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 160 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63мм PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122657 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63мм PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 161 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63х25мм PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712458 | Тройник переходной 90* PVC-U под клеевое соединение д63х25мм PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 162 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712261 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 163 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block d50mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671231282 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 164 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 2523156712312881 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 165 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122671 | Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 166 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204063 | ,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 167 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730063 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc | 1,0000 |
| 168 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 169 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Фильтр грубой очистки д50mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730050 | Фильтр грубой очистки д50mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.16. A1.6- |  |  |
| 170 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216700225 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 1,0350 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0050 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0050 |
| 171 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р50 x1 1/2" tip MVF | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712246 | Муфта PVC-U вн.р 50 x 1 1/2" tip MVF | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 172 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д50мм PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 25231567122502 | Тройник равнопроходной 90* PVC-U под клеевое соединение д50мм PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 173 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2523156712258 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d50 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0270 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0110 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0200 |
| 174 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 40 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 252315671231288 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 175 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 2523156712312881 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dy 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 176 | SB06A | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 40 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 |
|  | 252315671231284 | Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0210 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0160 |
| 177 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 50 x1 1/2" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411732505 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 50 x1 1/2" | buc | 1,0000 |
| 178 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 50 x 1 1/2 " | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671226771 | Муфта PVC-U вн.р 50 x 1 1/2 " | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 179 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204050 | Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 180 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, Металлические опоры-стойки под трубопроводы | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 3.17. С1- |  |  |
| 181 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700228 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 182 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , Бутылочный сифон д 63 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8300 |
|  | 2875114202907 | Бутылочный сифон д 63 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 |
|  |  | 3.18. НК1.1- |  |  |
| 183 | SB05D | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2521216700228 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d63x1.9 | m | 1,0300 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0220 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0090 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 |
| 184 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712261 | Отвод 90* PVC-U муфтовое окончание под клеевое соединение d63 PN16 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 185 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122656 | Переходная муфта PVC-U под клеевое соединение PN 16 63 x 2" | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 186 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Кран шаровый с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block d50mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 252315671231282 | Кран шаровой с прямым клеевым соединением PVC-U DUAL Block PN16 dn50 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 187 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire,Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156712311282 | Обратный клапан разборный с гладким муфтовым окончанием PVC-U PN16 dy 50 | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 188 | AcB01A | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730063 | Резинокордовая вставка нар.резьб. 63 x 2" | buc | 1,0000 |
| 189 | SB06C | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 25231567122671 | Муфта PVC-U вн.р 63 x 2 " | buc | 1,0000 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0530 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0210 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0210 |
| 190 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204063 | ,Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д63мм | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.19. А6.3- |  |  |
| 191 | SB05B | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216700225 | Teava din PVC-U напорная раструбная под клеевое соединение d50x1.8 | m | 1,0350 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0090 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0050 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0050 |
| 192 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204050 | Пластиковые хомуты с креплением к стене для PVC-труб д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |

017-21-5 AC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Водомер класс ''C" d15mm | buc |  |
|  | 9876532115 | Водомер класс ''C" d15mm | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret dе piata | Бойлер V=15 l | buc |  |
|  | 28112363015 | Бойлер V= 15 l | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret dе piata | Бойлер V=50 l | buc |  |
|  | 28112363050 | Бойлер V= 50 l | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Затвор канализационный d110mm с эл.приводом HL710 | buc |  |
|  | 281123010 | Затвор канализационный d110mm с эл.приводом HL710 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
| 6 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
| 7 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор канализационный d110mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,0980 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1800 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Сантехприборы |  |  |
| 8 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 9 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc |  |
|  | 236587020 | Гибкая подводка d10mm L=1m | m | 1,0000 |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (570х480) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 262210243802 | Lavoar (570х480) | buc | 1,0100 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 12 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc |  |
|  | 236587020 | Гибкая подводка d10mm L=1m | m | 1,0000 |
| 13 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton. Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
|  | 29131242013521 | Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой | buc | 1,0000 |
| 14 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc |  |
|  | 236587020 | Гибкая подводка d10mm L=1m | m | 1,0000 |
| 15 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 25231267211502 | Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 16 | SC06B | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 |
|  | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 18 |  | Гибкая подводка d10mm L=1m | buc |  |
|  | 236587020 | Гибкая подводка d10mm L=1m | m | 1,0000 |
| 19 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Кран шаровый d25mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 287527420125 | Robinet cu bila Кран шаровый d25mm | buc | 1,0000 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый d15mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  | 29241273220651 | Filtru pentru apa potabila Фильтр сетчатый d15mm | buc | 1,0000 |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Клапан обратный | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 287527420315 | Supapa de arc Клапан обратный d15mm | buc | 1,0000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Муфта н.р. РE d32x15mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 252315672153215 | Reductie din material plastic Муфта н.р. РE d32x15mm | buc | 1,0000 |
|  | 2523156719500 | Capac de capat, din material plastic | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0085 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0294 |
| 23 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 25231267211505 | Sifon de pardoseala din polipropilena (Трап PP d50mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |
| 24 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний d15mm в комплекте (рукав резиновый с текстильным каркасом d20mm, l=6,0m) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 29131242013707 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 25133073362014 | Рукав резиновый L=6m d20mm | m | 6,0000 |
| 25 | SD09B | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка антивибрационная фланцевая d40mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 |
|  | 2913124503740 | Robinet cu ventil cu flanse Гибкая вставка антивибрационная фланцевая d40mm | buc | 1,0000 |
| 26 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан-аэратор воздушный d110mm HL900N | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 |
|  | 2875274201810 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Клапан-аэратор воздушный d110mm | buc | 1,0000 |
| 27 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Клапан-аэратор воздушный d50mm HL900N | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 |
|  | 2875274201815 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Клапан-аэратор воздушный d50mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. А1 |  |  |
| 28 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20х3,4mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 252121671705120 | Teava din material plastic PPR d20х3,4mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 29 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25х4,2mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671705125 | Teava din material plastic PPR d25х4,2mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 |
| 30 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32x5,4 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |
|  | 25212167170505 | Teava din material plastic PPR d 32x5,4mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |
| 31 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40x6,7 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 25212167170507 | Teava din material plastic PPR d 40x6,7mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |
| 32 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PE100 PN6 d40mm (Ввод водопровода) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 25212167171640 | Teava din material plastic PE100 PN6 d40mm | m | 1,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 |
| 33 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 34 |  | Отвод 90*РЕ d40mm | buc |  |
|  | 23658702940 | Отвод 90*РЕ d40mm | m | 1,0000 |
| 35 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522306 | Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 1,0300 |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д25x10мм | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522305 | Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д25x10мм | m | 1,0300 |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д32x10мм | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522304 | Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д32x10мм | m | 1,0300 |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д40x10мм | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522303 | Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д 40x10мм | m | 1,0300 |
| 39 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PPR d 3/4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |
|  | 28752742040404 | Bratara PPR d20mm | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 40 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x3,5mm (Гильза) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216701083 | Teava din otel d108x3,5mm Гильза | m | 1,0000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 232032260003603 | Bitum pt. hidroizolatii (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 42 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103015 | Chit polimeric (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
| 43 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742015 | Robinet cu bila Шаровый кран d15mm | buc | 1,0000 |
| 44 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Шаровый кран | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |
|  | 28752742020 | Robinet cu bila Шаровый кран d20mm | buc | 1,0000 |
| 45 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Шаровый кран | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |
|  | 287527420125 | Robinet cu bila Кран шаровый d25mm | buc | 1,0000 |
| 46 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Шаровый кран | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 28752742032 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Шаровый кран d32mm | buc | 1,0000 |
| 47 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 272120412231215 | Racord olandez (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 48 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d25х20mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 272120412231252 | Racord olandez (Муфта комбинированная н.р. d25х20mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
| 49 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта комбинированная н.р. d32x25mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2721204122313225 | Racord olandez (Муфта комбинированная н.р. d32x25mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 |
| 50 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Муфта комбинированная н.р. d40x32mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 272120412231432 | Racord olandez (Муфта комбинированная н.р. d40x32mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 |
| 51 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 53 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3.3. T3 |  |  |
| 54 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR STABI d20х3,4mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 |
|  | 2521216717051202 | Teava din material plastic PPR STABI d20х3,4mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 |
| 55 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
| 56 | SA38A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din PPR d15mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 |
|  | 287527420404015 | Bratara din PPR d15mm | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 57 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 |
|  | 33205173522306 | Termoizolatie conducte Изоляция из шланга ПЭП д20x10мм | m | 1,0300 |
| 58 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |
|  | 28752742015 | Robinet cu bila Шаровый кран d15mm | buc | 1,0000 |
| 59 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 272120412231215 | Racord olandez (Муфта комбинированная н.р. d20х15mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0320 |
|  |  | 3.4. Канализация хоз-бытовая C1 |  |  |
| 60 | SB08E k=1,3 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR (k=1,3 ко всем нормам) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 61 | SB08C k=1,3 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (k=1,3 ко всем нормам) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 252121672016050 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50mm PPR | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 62 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d110 mm PPR (выпуск) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 252121672016011 | Teava din material plastic pentru canalizare d 110mm PPR | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 63 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 64 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 65 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Ревизия d110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
|  | 2523156721011 | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare Ревизия d110mm | buc | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0306 |
| 66 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, (Патрубок компенсационный РР d110mm) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037911 | Compensator de dilatatie (Патрубок компенсационный РР d110mm) | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 67 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219x4,5 mm (Гильза) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |
|  | 252121670121945 | Teava din otel d219x4,5mm Гильза | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |
| 68 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 232032260003603 | Bitum pt. hidroizolatii (битумно-резиновая мастика AquaMast Технониколь) | kg | 1,5000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
| 69 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | m |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2430226103015 | Chit polimeric (Акриловый клей герметик Acryl Lastic ) | kg | 0,1500 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0,0100 |
| 70 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 71 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 72 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | 3.5. Camine |  |  |
| 73 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M200 pentru rigola - 0,65 m3) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,9000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1600 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0820 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1450 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,7000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,0680 |
| 74 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 266112643315 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 75 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc |  |
|  | 2661126433156 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 2661126433159 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 77 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331151 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 (0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 78 |  | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331 | Inel de reazem КЦO-1 (0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 79 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |
|  | 266112643373 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 80 |  | Scara cu vanguri din otel | kg |  |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |
| 81 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |
| 82 |  | Capac din fonta tip U | buc |  |
|  | 2875274200011 | Capac din fonta tip U | buc | 1,0000 |

017-21-5 IEI EEF

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Tablouri de distributie |  |  |
| 1 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 48 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,0400 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/32А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 3 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/B4A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM/2P/C16/10mA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM/2P/C16/30mA | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 7 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc |  |
|  | 5564546 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 8 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc |  |
|  | 5564547 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 18 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,0400 |
| 10 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/B4A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/C10A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 14 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc |  |
|  | 5564546 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc |  |
|  | 5564547 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 16 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TDcs | buc |  |
|  | 540-268 | Pictograma pe panou TDcs | buc | 1,0000 |
| 17 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 pentru 24 module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,0400 |
| 18 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, DX3 3P/20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 19 | 08-03-529-1 | Contactor modular 3P, curent pina la 18 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 1P/C10A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 21 | 08-03-529-1 | Contactor modular 3P, curent pina la 12 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |
| 22 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc |  |
|  | 5564543 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc |  |
|  | 5564544 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 24 | 08-03-572-7 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЩМП-3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,0400 |
| 25 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSI 3P/40 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 26 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C16A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C20A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 28 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DX3 3P/C40A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 29 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc |  |
|  | 5564543 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc |  |
|  | 5564544 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 31 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TPD | buc |  |
|  | 540-267 | Pictograma pe panou TD | buc | 1,0000 |
| 32 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS300VT | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
|  |  | 1.2. Echipamente de iluminat |  |  |
| 33 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-1 LED 32W) OPL/S 32W IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-2433 | Corp de iluminat (CI-12 LED 32W) OPL/S 32W IP20 | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 34 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-2 LED 22W) CD Led 18W | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-23 | Corp de iluminat (CI-2 LED 22W) CD Led 18W | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 35 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-2 LED 18W) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-23 | Corp de iluminat (CI-2 LED 22W) CD Led 18W | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 36 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-3 LED 26W) Arctic Led 26W | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-24 | Corp de iluminat CI-3 Arctic LED 26W | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 37 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', (CI-4 LED 4W) MARS2223-4 LED | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-31 | Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia ,,Iesire'', (CI-9 LED 4W) MARS2223-4 LED | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 38 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-5 LED 54W) LEADER LED 100 A30 4000K | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-241 | Corp de iluminat (CI-5 LED 54W) LEADER LED 100 A30 4000K | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 39 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-6 LED 30W) ARS/S 30W IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-245 | Corp de iluminat CI-6 LED 30W ARS/S 30W IP20 | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
| 40 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, (CI-7 LED 13W) ULT-V21-V31-12W-sensor- IP65 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |
|  | 570-242 | Corp de iluminat CI-7 LED 13W ULT-V21-V31-12W-sensor- IP65 | buc | 100,0000 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 31,5000 |
|  |  | 1.3. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 41 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 42 |  | Cablu CU*-3*1.5 | m |  |
|  | 590-4012 | Cablu CU*-3*1.5 | m | 1,0000 |
| 43 |  | Cablu CU*-4*1.5 | m |  |
|  | 590-40022 | Cablu CU*-4*1.5 | m | 1,0000 |
| 44 |  | Cablu CU*-3*2.5 | m |  |
|  | 590-4003 | Cablu CU*-3*2.5 | m | 1,0000 |
| 45 |  | Cablu CU*-5*1.5 | m |  |
|  | 590-400222 | Cablu CU*-5*1.5 | m | 1,0000 |
| 46 | Pret de piata | Cablu CU*-1*4 | m |  |
|  | 590-4002220 | Cablu CU*-1*4 | m | 1,0000 |
| 47 | Pret de piata | Cablu CU*-5*4 | m |  |
|  | 590-4002224 | Cablu CU*-5*4 | m | 1,0000 |
| 48 | Pret de piata | Cablu CU*-5*10 | m |  |
|  | 590-400331 | Cablu CU*-5*10 | m | 1,0000 |
| 49 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 50 |  | Cablu CU**-3x1.5 | m |  |
|  | 590-4072 | Cablu CU**-3x1.5 | m | 1,0000 |
| 51 |  | Cablu CU**-4x1.5 | m |  |
|  | 590-4073 | Cablu CU**-4x1.5 | m | 1,0000 |
| 52 | Pret de piata | Cablu CU**-5x1.5 | m |  |
|  | 590-40733 | Cablu CU**-5x1.5 | m | 1,0000 |
| 53 | Pret de piata | Cablu CU**-3x2.5 | m |  |
|  | 590-407444 | Cablu CU**-3x2.5 | m | 1,0000 |
| 54 | Pret de piata | Cablu CU**-5x4 | m |  |
|  | 590-4076 | Cablu CU**-5x4 | m | 1,0000 |
| 55 | Pret de piata | Cablu CU**-1*6 | m |  |
|  | 590-400330 | Cablu CU**-1*6 | m | 1,0000 |
| 56 |  | Cablu KCU*-4x1.0 | m |  |
|  | 590-4084 | Cablu KCU*-4x1.0 | m | 1,0000 |
| 57 |  | Cablu KCU**-4x1.0 | m |  |
|  | 590-4085 | Cablu KCU**-4x1.0 | m | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Accesorii electrice |  |  |
| 58 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 540-4020 | Intreruptor inchisa IP20 | buc | 100,0000 |
| 59 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |
|  | 540-4724 | Intreruptor cu doua clape inchisa 1Р20 | buc | 100,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |
| 60 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 540-4025 | Intreruptor inchisa IP44 | buc | 100,0000 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor intermediar cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 540-40200 | Intreruptor intermediar inchisa IP44 | buc | 100,0000 |
| 62 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 540-4006 | Priza inchisa IP20 | buc | 100,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
| 63 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 540-4007 | Priza inchisa IP44 | buc | 100,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
| 64 |  | Cutie pentru pentru fixarea prizelor,intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc |  |
|  | 2451080 | Cutie pentru pentru fixarea prizelor,intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP20 | buc | 1,0000 |
| 65 |  | Cutie pentru cablu IP20 | buc |  |
|  | 2451082 | Cutie pentru cablu IP20 | buc | 1,0000 |
| 66 | 10-06-034-12 | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 2 locuri | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
|  | 2451084 | Cutia petru instalarea butonului de comanda, pentru 2 locuri | buc | 1,0000 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0200 |
| 67 | 08-03-575-1 | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |
|  | 2451085 | Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.5. Tevi si accesorii |  |  |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 69 | Pret de piata | Teava din PVC Д=20мм | m |  |
|  | 503-800 | Teava din v/p D20 | m | 1,0000 |
| 70 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 71 | Pret de piata | Teava din PVC Д=25мм | m |  |
|  | 503-802 | Teava din v/p D25 | m | 1,0000 |
| 72 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,9600 |
| 73 | Pret de piata | Teava din PVC Д=32мм | m |  |
|  | 503-803 | Teava din v/p D32 | m | 1,0000 |
| 74 | 08-01-087-3 | Constructii metalice, accesorii din metal | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,8000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  |  | 1.6. Altele |  |  |
| 75 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc |  |
|  | 245188 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "A" | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc |  |
|  | 245189 | Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire" | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 48 module completat cu: | buc |  |
|  | 540225 | Dulap IP54 pentru 48 module | buc | 1,0000 |
| 78 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/32А Legrand | buc |  |
|  | 540422 | Intreruptor DX3 3Р-32A | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc |  |
|  | 54040 | Intreruptor DX3 3Р-20A | buc | 1,0000 |
| 80 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/B4A Legrand | buc |  |
|  | 540-52111 | Automat DX3 1P/B4A | buc | 1,0000 |
| 81 | Pretul firmei | Automat IADM/2P/C16/10mA | buc |  |
|  | 5400544 | Automat IADM/2P/C16/10mA | buc | 1,0000 |
| 82 | Pretul firmei | Automat IADM/2P/C16/30mA | buc |  |
|  | 540054 | Automat IADM/2P/C16/30mA | buc | 1,0000 |
| 83 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module completat cu: | buc |  |
|  | 55551 | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 18 module completat cu: | buc | 1,0000 |
| 84 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc |  |
|  | 54040 | Intreruptor DX3 3Р-20A | buc | 1,0000 |
| 85 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc |  |
|  | 54040 | Intreruptor DX3 3Р-20A | buc | 1,0000 |
| 86 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/B4A Legrand | buc |  |
|  | 540-52111 | Automat DX3 1P/B4A | buc | 1,0000 |
| 87 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/C10A Legrand | buc |  |
|  | 540-52113 | Automat DX3 1P/C10A | buc | 1,0000 |
| 88 | Pretul firmei | Tablou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP54, pentru 24 module completat cu: | buc |  |
|  | 540552 | Dulap IP54 pentru 24 module | buc | 1,0000 |
| 89 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/20А Legrand | buc |  |
|  | 54040 | Intreruptor DX3 3Р-20A | buc | 1,0000 |
| 90 | Pretul firmei | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11810 18A | buc |  |
|  | 5405566 | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11810 18A | buc | 1,0000 |
| 91 | Pretul firmei | Automat DX3 1P/C10A Legrand | buc |  |
|  | 540-52113 | Automat DX3 1P/C10A | buc | 1,0000 |
| 92 | Pretul firmei | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11210 12A | buc |  |
|  | 540556 | Contactor modular 3P, CM / КМИ-11210 12A | buc | 1,0000 |
| 93 | Pretul firmei | Tablou de distributie, cu carcasa si usa din metal, IP54, 650(L)x500(l)x220(g) ЩМП-3 | buc |  |
|  | 620-10- | Tablou de distributie, cu carcasa si usa din metal, IP54, 650(L)x500(l)x220(g) ЩМП-3 | buc | 1,0000 |
| 94 | Pretul firmei | Intreruptor DX3 3P/40А Legrand | buc |  |
|  | 54042 | Intreruptor DX3 3Р-40A | buc | 1,0000 |
| 95 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C16A | buc |  |
|  | 540-539 | Automat DX3 - IAM/3P/C16A | buc | 1,0000 |
| 96 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C20A | buc |  |
|  | 540-540 | Automat DX3 - IAM/3P/C20A | buc | 1,0000 |
| 97 | Pretul firmei | Automat DX3 - IAM/3P/C40A | buc |  |
|  | 540-538 | Automat DX3 - IAM/3P/C40A | buc | 1,0000 |
| 98 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS300VT | buc |  |
|  | 610-80 | Bloc de alimentare UPS300VT | buc | 1,0000 |

017-21-5-IV PARC BACIOI ACZ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzire |  |  |
| 1 | Pret de piata | Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 50, N=0,5 kw | buc |  |
|  | 12345605 | Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 50, N=0,5 kw | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 100, N=1,0 kw | buc |  |
|  | 1234561 | Настенный конвектор с тэновым электронагревателем из нержавеющей стали, с терморегулятором CNS 100, N=1,0 kw | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Ventilare |  |  |
|  |  | 1.2.1. П1 |  |  |
| 3 | Pret de piata | Вентилятор центробежный канальный K250L, N=0,147kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном | set |  |
|  | 101412501 | Вентилятор канальный K250L , N=0,147kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном | set | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Кассета фильтра FGR 250 c фильтром PFR 250 (5шт) | buc |  |
|  | 201271250 | Кассета фильтра FGR 250 c фильтром PFR 250 (5шт) | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Электрический канальный нагреватель CB 250-6 с регулятором скорости Pulser | buc |  |
|  | 711022002 | Электрический канальный нагреватель CB 250-6 с регулятором скорости Pulser | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Шумоглушитель LDC 250-900 | buc |  |
|  | 217052590 | Шумоглушитель LDC 250-900 | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Хомут быстроразьемный FK 250 | buc |  |
|  | 90135250 | Хомут быстроразьемный FK 250 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. B1 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Вентилятор канальный VENT-125L, N=0,080kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном | set |  |
|  | 101412502 | Вентилятор канальный VENT-125L, N=0,080kw , в комплекте с регулятором скорости и монтажным кронштейном | set | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Шумоглушитель SIL-125-600 | buc |  |
|  | 217051256 | Шумоглушитель SIL-125-600 | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Хомут быстроразьемный CX 125 | buc |  |
|  | 901351251 | Хомут быстроразьемный CX 125 | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. B2 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3VH press, N=0,028kw, L=75m3/h , в комплекте | set |  |
|  | 101412503 | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3VH press, N=0,028kw, L=75m3/h , в комплекте | set | 1,0000 |
|  |  | 1.2.4. B3 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 150 М3V press, N=0,030kw, L=200m3/h , в комплекте | set |  |
|  | 101412504 | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 150 М3V press, N=0,030kw, L=200m3/h , в комплекте | set | 1,0000 |
|  |  | 1.2.5. B4 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3V press, N=0,028kw, L=40m3/h , в комплекте | set |  |
|  | 101412505 | Вентилятор вытяжной для настенного монтажа 125 М3V press, N=0,028kw, L=40m3/h , в комплекте | set | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzire |  |  |
| 14 | IB18C | Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h (Монтаж обогревателя электрического (конвектор)) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |
|  | 2874136313334 | Diblu cu expandare marimea 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
|  |  | 2.2.1. П1 |  |  |
| 15 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,7500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 16 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,6500 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,0000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 20,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |
| 17 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 18 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | 2.2.2. В1 |  |  |
| 19 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 21,7500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2200 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1800 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 48,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 22,0000 |
|  | 2874115820285 | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,3000 |
| 20 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | 2.2.3. В2,В3,В4 |  |  |
| 21 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор настенный) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 3.1. Ventilare |  |  |
|  |  | 3.1.1. П1 |  |  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ONG 690x140 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363046914 | Grila ventilatie Решетка алюмин. ONG 690x140 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123633010 | Grila ventilatie RAG 300x100 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 150x150 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 281123631515 | Grila ventilatie RAG 150x150 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 25 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Короб 690х140) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643003 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 6,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 26 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Короб 300x140) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643003 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 6,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 27 | VA14H | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход d250/250х150 L=250mm) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,1800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0800 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403643003 | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 28 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, cu termoizolare, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод гибкий Aluvent d250mm) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 252130573402025 | Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод гибкий Aluvent d250mm) | m | 1,0100 |
| 29 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x150) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
| 30 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (150x150) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.1.2. B1 |  |  |
| 31 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV121Vs | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363010454 | Grila ventilatie Решетка MV121Vs | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | 3.1.3. B2 |  |  |
| 33 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.1.4. B3 |  |  |
| 34 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d150) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.1.5. B4 |  |  |
| 35 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.1.6. ВЕ1 |  |  |
| 36 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d125) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
| 37 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV121Vs | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363010454 | Grila ventilatie Решетка MV121Vs | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | 3.1.7. ПЕ1,ПЕ2 |  |  |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Воздушный клапан VTK160, в комплекте: термостат; воздуховод для прокладки через стену 300мм; решетка внешняя; кольцо-вставка для зазора 4мм) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236301216 | Supapa de alimentare (Воздушный клапан VTK160, в комплекте: термостат; воздуховод для прокладки через стену 300мм; решетка внешняя; кольцо-вставка для зазора 4мм) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | 3.1.8. ПЕ3,ПЕ4 |  |  |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Оконный проветриватель Vents ПО400, в комплекте с наружным козырьком, фильтром, регулируемой решеткой) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363012535 | Supapa de alimentare Оконный проветриватель Vents ПО400, в комплекте с наружным козырьком, фильтром, регулируемой решеткой | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 40 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363010455 | Grila ventilatie Решетка MV450/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка MV450/2 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 28112363010455 | Grila ventilatie Решетка MV450/2 | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
| 42 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL (клейкая лента для заделки стыков L=10m) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 111100010003150 | Cochilii Isover KIM-AL б=50mm | m2 | 1,0300 |
|  | 273411380505 | клейкая лента для заделки стыков L=10m | m | 1,0000 |

017-21-10 KV-SREAEE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 2 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare | m3 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |
| 3 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 10 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,4400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0400 |
| 4 | 33-04-042-1 | Demontarea stilpilor LEA 0,4 kV fara adaosuri: cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8100 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,4400 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0400 |
| 5 | 33-04-040-2 | Demontarea armaturii de pe pilon | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1500 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,0700 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0100 |
| 6 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,8000 |
|  | 446-2015 | Sustineri pentru stilpi CB-105 | buc | 1,0000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,7800 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1900 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 9 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 70 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-70 mm2 | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,2300 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,5600 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 14,8200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,8600 |
| 10 | Pretul firmei | Conductor AC-70 mm2 | m |  |
|  | 502-9589 | Conductori AC-70 mm2 | m | 1,0000 |
| 11 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 240 mm2, cu ajutorul mecanismelor AC-240 mm2 | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,2300 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,5600 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 14,8200 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,8600 |
| 12 | Pretul firmei | Conductor AC-1x240 mm2 | m |  |
|  | 502-9590 | Conductor AC-1x240 mm2 | m | 1,0000 |
| 13 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D110mm | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |
| 14 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: D160mm | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 530-0183 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 160 mm | m | 1 000,0000 |
| 15 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,8600 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2900 |
| 16 | TsD19C | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для заземления) | m3 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 3,7100 |
| 17 | 404-23 | Caramida | buc |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,0000 |
| 18 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
| 19 | 33-04-030-1 | Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |
| 20 | 33-04-030-1 | Constructie sub descarcatoare | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,2900 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,9700 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,2200 |
| 21 | 33-04-030-3 | Montarea intreruptoarelor: РЛНДэ-10/400У1 | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0900 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4100 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Elemente de constructie din otel |  |  |
| 22 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp T-2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 15500 | Traversa "T-2" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 23 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp T-3 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4100 |
|  | 15501 | Traversa "T-3" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,1900 |
| 24 | 08-02-305-1 | Consola RA4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 150536- | Consola RA4 | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 25 | 136 | Banda F2007 | m |  |
|  | 136 | Banda F2007 | m | 1,0000 |
| 26 | 137 | Screpa A200 | buc |  |
|  | 137 | Screpa A200 | buc | 1,0000 |
| 27 | 163 | Consola CA 2000 | buc |  |
|  | 163 | Consola CA 2000 | buc | 1,0000 |
| 28 | 161 | Clema PA 2000 | buc |  |
|  | 161 | Clema PA 2000 | buc | 1,0000 |
| 29 | 1623 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc |  |
|  | 1623 | Clema CDR/CN/IS95/UC | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-02-305-1 | Clema de conexiune "ПC-1-1" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15560 | Clema de conexiune "ПC-1-1" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 31 | 162 | Сurau CSB | buc |  |
|  | 162 | Curau CSB | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-052-1 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, ШФ-20B | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4600 |
|  | 122 | Izolator ШФ20B | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0050 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0040 |
| 33 | 154666 | Сopacel К-6 | buc |  |
|  | 154666 | Сopacel К-6 | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-02-305-1 | Clema de strangere "ПА-2-2" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15563 | Clema de strangere "ПА-2-2" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 35 | 15188 | Set de fixare dubla conductorului | buc |  |
|  | 15188 | Set de fixare dubla conductorului | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-02-305-1 | Clema de strangere "ПC -2" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
|  | 15562 | Clema de strangere "ПC -2" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0010 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,3400 |
| 37 | 08-02-363-1 | Montarea suportului metalic L=3.0m, T60x3.5 | buc |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 3,4100 |
|  | 245616 | Suportului metalic L=3.0m, T60x3.5 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |
| 38 | 15189 | Set de fixarea cablului pe pilon | buc |  |
|  | 15189 | Set de fixarea cablului pe pilon | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-01-066-1 | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
|  |  | 2.2. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 40 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 41 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,9600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,9600 |
| 42 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 6,4200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 6,4200 |
| 43 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Затраты труда | h-om | 6,5100 |
| 44 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,3000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2200 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 5,8400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 5,8400 |
| 45 | Pretul firmei | Cablu AL**-4х95 mm2 | m |  |
|  | 590-405 | Cablu AL**-4х95 mm2 | m | 1,0000 |
| 46 | Pretul firmei | Cablu AL**-4х50 mm2 | m |  |
|  | 590-406 | Cablu AL**-4х50 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Accesorii pentru cabluri |  |  |
| 47 | 08-02-165-9 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 1x240 mm2, pentru exterior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,4000 |
|  | 24565 | Manson terminal cablu cu ulei, 1x240, tensiunea 6-10 kV | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |
| 48 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x95 mm2, pentru interior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,6100 |
|  | 24562 | Manson terminal cablu cu ulei, 4x95, tensiunea 6-10 kV | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |
| 49 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x95 mm2, pentru exterior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,6100 |
|  | 24562 | Manson terminal cablu cu ulei, 4x95, tensiunea 6-10 kV | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0300 |
| 50 | 08-02-165-6 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 4x50 mm2, pentru interior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6500 |
|  | 24561 | Manson terminal cablu cu ulei, 4x50, tensiunea 6-10 kV | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.4. Sistemul de legare la pamant |  |  |
| 51 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 52 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |
| 53 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 54 |  | Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon | buc |  |
|  | 245711 | Montarea protectiei mecanice a cablului pe pilon | buc | 1,0000 |
| 55 | 08-01-087-3 | Accesorii din metal | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 56 | 08-02-411-3 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 80 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35,8000 |
|  | 64656 | Furtun metalic, d=80 mm | m | 100,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0030 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 20,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 5,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 5,0200 |
| 57 | 245666 | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D80 | buc |  |
|  | 24666 | Capse metalice D80 | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) | buc |  |
|  | 530-2011 | Descarcator din oxizi meta.10kV-10kA (Ur=15kV) | buc | 1,0000 |
| 59 | Pretul firmei | Separator de sarcina liniar, In=630A, Un=10kV, РЛНДз | buc |  |
|  | 530-201 | Separator de sarcina liniar, In=630A, Un=10kV, РЛНДз | buc | 1,0000 |
| 60 | Pretul firmei | Limitator LVA-440-CS | buc |  |
|  | 510-12 | Limitator LVA-440-CS | buc | 1,0000 |

017-21-17 REZERV TH PARC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. A1.1 |  |  |
| 1 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 252121671071 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 2 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671321 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 3 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d75mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 287527420421 | Крепление тр-да d75mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. A1.2 |  |  |
| 4 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 252121671072 | Teava polietilena PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
| 5 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Редукция ПЕ100 д110x160мм сварная | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671325 | Редукция ПЕ100 д110x160мм сварная | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 6 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d110mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  | 287527420422 | Крепление тр-да d110mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. A1.5 |  |  |
| 7 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 252121671071 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 8 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671321 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 9 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Крепление тр-да d75mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 287527420421 | Крепление тр-да d75mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. A1.4 |  |  |
| 10 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 252121671071 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3.6mm | m | 1,0030 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |

017-21-17 REZ-R PLASTIC UTILAJ PARC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului. |  |  |
| 1 | Boncom | Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) | set |  |
|  | 12345678911 | Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare. |  |  |
| 2 |  | Резервуар пластиковый горизонт. армированный 2,0х2,0х8,0 (L) - Montare (64.8ore) | set |  |
|  | 12345678911 | Montator | h-om. | 64,8000 |

017-21-18 ST POMP TH

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Установка Wilo -Comfort CO(R) 3 MVI 1604 с 3-мя повысит. насосами Qобщ-25м3/час H=42m | buc |  |
|  | 02374820310 | Установка Wilo -Comfort CO(R) 3 MVI 1604 с 3-мя повысит. насосами Qобщ-25м3/час H=42m | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Погружной насос TSW 32/11-A Wilo-Drain | buc |  |
|  | 02374820311 | Погружной насос TSW 32/11-A Wilo-Drain | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм | buc |  |
|  | 02374820312 | Мембранный бак V=180л, фланц. соединение д50мм | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Звуковая изоляция 80 ДБ | buc |  |
|  | 02374820313 | Звуковая изоляция 80 ДБ | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Виброгасящие опоры | buc |  |
|  | 02374820315 | Виброгасящие опоры | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | AcC06A | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,8000 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,7700 |
|  | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 2,0000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2000 |
| 7 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 1,0500 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 3,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 3,0000 |
| 8 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 180л | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,1000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Conducte si accesorii |  |  |
| 9 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 252121671072 | Teava polietilena PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4,2mm | m | 1,0050 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |
| 10 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d63x3mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216701863 | Teava polietilena PE100 PN8 SDR21 d63x3.0mm | m | 1,0030 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 11 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d108x4.5mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |
|  | 252121670170 | Teava din otel d108x4.5mm | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 12 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d57x3.5mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |
|  | 252121670174 | Teava din otel d57x3.5mm | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
| 13 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,3100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2020 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,0300 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д100мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 28741173034 | Задвижка фланцевая д100мм | buc | 1,0000 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка фланцевая д50мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730035 | Задвижка фланцевая д50мм | buc | 1,0000 |
| 16 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730037 | Клапан обратный чуг. фланцевый д50мм | buc | 1,0000 |
| 17 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Антивибрац. вставка д100мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117300388 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica. Антивибрац. вставка д100мм | buc | 1,0000 |
| 18 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400102 | Flansa din otel pentru sudura д100мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 19 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400122 | Flansa din otel pentru sudura д80мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 20 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400113 | Flansa din otel pentru sudura д50мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411067 | Отвод ст. д100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 22 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод ст. д89 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110671 | Отвод ст. д89 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник ст. д100x50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741167 | Тройник ст. д100x50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка ст. д100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411677 | Заглушка ст. д100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Бобышка ст. д100х25 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274116774 | Бобышка ст. д100х25 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 26 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713771 | Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм | buc | 1,0300 |
| 27 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход ст. д108х89 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741167743 | Переход ст. д108х89 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д110мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671371 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д110мм | buc | 1,0300 |
| 29 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713772 | Втулка фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм | buc | 1,0300 |
| 30 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д63х1'' | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671375 | Отвод РЕ-100 д63х1'' | buc | 1,0300 |
| 31 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Вакууметр ОБВ 1-100-1,0 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 3320500051 | Armatura fina Вакууметр ОБВ 1-100-1,0 | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 32 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Манометр ОБМ 1-100-10 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 3320500052 | Armatura fina Манометр ОБМ 1-100-10 | buc | 1,0100 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |
| 33 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вентиль муфтовый д25мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117300387 | Вентиль муфтовый д25мм | buc | 1,0000 |

017 – 21 – AGE – PARC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Presiune joasa |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5000 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,5000 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,5600 |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Вытесненный грунт разбросать вручную) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8500 |
|  |  | 1.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| 9 | GD52C | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR17.6 d90x5.1mm | m |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 252121671921 | Teava polietilena PE80 SDR17.6 d90x5.1mm | m | 1,0050 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0260 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0400 |
| 10 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm | 1 km |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,1900 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,2200 |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,0000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,6500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,1300 |
|  | 2513206622000 | Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498 | kg | 0,1700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,1300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,5000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,3500 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,7800 |
| 11 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc |  |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,8500 |
| 12 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Teu el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,7100 |
|  | 252315671321 | Teu el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7100 |
| 13 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Dop el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,7100 |
|  | 252315671322 | Dop el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7100 |
| 14 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,7100 |
|  | 252315671323 | Mufa el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7100 |
| 15 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Cot el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,7100 |
|  | 252315671325 | Cot el/ fuziune PE80 SDR 17.6 d90mm | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7100 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7100 |
|  |  | 1.1.3. Tub de control in punctul de racordare (УПГ-25) - 2buc |  |  |
| 16 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Cover) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2000 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,0000 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,0100 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0570 |
| 17 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 18 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 1,0250 |
| 19 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32х3 mm | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 25212167121 | Teava polietilena PE80 SDR11 д32х3мм | m | 1,0030 |
| 20 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Pereu) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
| 21 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Pereu | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
| 22 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 26631021041 | Beton marca В12,5 | m3 | 1,0300 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Dop д50мм | buc |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,8000 |
|  | 25238106363 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Dop д50мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 1.1.4. Intersectie conducta de gaze д90мм сu apeduct (УПГ-31-6) -3buc |  |  |
| 24 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm | m |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2570 |
|  | 252121671061 | Teava polietilena d140x12.7mm | m | 1,0050 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0290 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1360 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1360 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1200 |
| 25 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
|  |  | 1.1.5. Intersectie conducta de gaze д90мм сu cablu electric (УПГ-30-6) -1buc |  |  |
| 26 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 140x12.7 mm | m |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2570 |
|  | 252121671060 | Teava polietilena d140x12.7mm | m | 1,0050 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0290 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1360 |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1360 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1200 |
| 27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |
| 28 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm | m |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 2521216710110 | Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm | m | 1,0050 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,0800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0270 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0900 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,0900 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 29 | RpAcA58A | Demontarea din pamint a conductelor din polietilena PE de inalta densitate, d90x5.1 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5100 |

017- 21 – IEE HO BACIOI ACTZ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
| 3 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III | buc |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,9200 |
|  | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice | kg | 0,4000 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut. | 0,4800 |
| 4 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel 6м (18шт) | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0100 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 2,0000 |
|  | 201-90220 | Stilp din otel 6м оцинк. | buc |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,0400 |
| 5 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel 4м (27шт) | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 29,1200 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,0100 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 2,0000 |
|  | 201-90222 | Stilp din otel 4м оцинк. | buc |  |
|  | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 1,0400 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000 | Beton Б-12.5 | m3 | 1,0250 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |
| 7 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |
| 8 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |
| 9 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, d=110mm | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |
| 10 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2900 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8000 |
| 11 | Pretul firmei | Corpuri de iluminat SKYLINE LED 34W, 4000K, 4400Lm | buc |  |
|  | 57022 | Corpuri de iluminat SKYLINE LED 34W, 4000K, 4400Lm | buc | 1,0000 |
| 12 | 404-23 | Caramida | buc |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,0000 |
| 13 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 14 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 15 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |
| 16 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,5600 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,2600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,2600 |
| 17 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,3000 |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00011 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2200 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 5,8400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 5,8400 |
| 18 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |
| 19 | Pretul firmei | Cablu ВБбШв-5х2,5 mm2 | m |  |
|  | 590-20510 | Cablu ВБбШв-5х2,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг-LS-3х2,5 mm2 | m |  |
|  | 590-20550 | Cablu ВВГнг-LS-3х2,5 mm2 | m | 1,0000 |
| 21 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |
|  | 2221112 | Кронштейн однорожковый | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |
| 22 | 08-02-370-1 | Cutie electrica de conexiune pentru un sistem de iluminat IP54 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0800 |
|  | 54213 | Cutie electrica de conexiune pentru un sistem de iluminat IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0006 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1300 |
| 23 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 4 conexiuni | buc |  |
|  | 5564546 | Bara de conexiune a firului de N pentru 4 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 4 conexiuni | buc |  |
|  | 5564547 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 4 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 64655 | Furtun metalic, d=50 mm | m | 100,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 26 | 245666 | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50 | buc |  |
|  | 24666 | Capse metalice D48-50 | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-01-087-3 | Accesorii din metal | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |

017 – 21 – REAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Роторный ороситель Q=0,66 л.с, сопло д14мм, радиус полива 16,8м, д=1'',NPT Tип 6504-РС, Fatcon | buc |  |
|  | 023748203101 | Роторный ороситель Q=0,66 л.с, сопло д14мм, радиус полива 16,8м, д=1'',NPT Tип 6504-РС, Fatcon | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret de piata | Kлапан, эл.магнитный д1'' тип24VHVF-100AG | buc |  |
|  | 023748203102 | Kлапан, эл.магнитный д1'' тип24VHVF-100AG | buc | 1,0000 |
| 3 | Pret de piata | Блок управл. поливом 34V-6 тип AGRZXG-230v | buc |  |
|  | 023748203103 | Блок управл. поливом 34V-6 тип AGRZXG-230v | buc | 1,0000 |
| 4 | Pret de piata | Датчик дождя типа Grun Ceeper | buc |  |
|  | 023748203104 | Датчик дождя типа Grun Ceeper. | buc | 1,0000 |
| 5 | Pret de piata | Мастер-клапан, эл.магн. клапан д75мм тип BREZ | buc |  |
|  | 023748203105 | Мастер-клапан, эл.магн. клапан д75мм тип BREZ | buc | 1,0000 |
| 6 | Pret de piata | Клапан быстрого доступа лат.Q=0.69л/с д25мм.Серия Р-33 | buc |  |
|  | 023748203108 | Клапан быстрого доступа лат.Q=0.69л/с д25мм. Серия Р-33 | buc | 1,0000 |
| 7 | Pret de piata | Клапанный бокс д300мм тип VB10RND | buc |  |
|  | 023748203110 | Клапанный бокс д300мм тип VB10RND | buc | 1,0000 |
| 8 | Pret de piata | Клапанный бокс д211мм тип VB7RND | buc |  |
|  | 023748203111 | Клапанный бокс д211мм тип VB7RND | buc | 1,0000 |
| 9 | Pret de piata | Фильтр для воды д75мм | buc |  |
|  | 023748203115 | Фильтр для воды д75мм | buc | 1,0000 |
| 10 | Pret de piata | Фильтр грубой очистки д50мм | buc |  |
|  | 023748203116 | Фильтр грубой очистки д50мм | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Датчик расходомер ПВХ д50мм с внутр.резьбой тип FFS200P | buc |  |
|  | 023748203120 | Датчик расходомер ПВХ д50мм с внутр.резьбой тип FFS200P | buc | 1,0000 |
| 12 | Pret de piata | Датчик расходомер ПВХ д40мм с внутр.резьбой тип FFS150P | buc |  |
|  | 023748203121 | Датчик расходомер ПВХ д40мм с внутр.резьбой тип FFS150P | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 13 | SD21A | Duza de pulverizare Роторный ороситель | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Эл.магн. клапан д25мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 15 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
| 16 | 11-06-001-01 | Блок управл. поливом | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |
| 17 | 11-02-022-01 | Датчик дождя | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 18 | 11-06-001-01 | Декодерная система управл. поливом | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0,2300 |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Эл.магн. клапан д75мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 20 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, д75мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан быстрого доступа д25мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
| 23 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4500 |
|  | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2200 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3500 |
| 24 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 40 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8800 |
|  | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,1800 |
|  | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0400 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3000 |
| 25 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр грубой очистки д50мм | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |
|  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari terasamente. (Водопровод) |  |  |
| 26 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 28 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 30 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0640 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 33 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 35 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 3.2. Переход N2(закрытый способ). L=-8.5m |  |  |
| 36 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 37 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 |
| 38 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325X4.5 mm | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 |
|  | 2521216716002 | Teava de otel d325x4.5mm | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,8200 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 109,2000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 |
| 39 | IzL11B | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0400 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,2010 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 0,5000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0370 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 2,2800 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,0300 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,0360 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,0590 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 0,1930 |
| 40 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 25212167281 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 41 |  | Пластиковые разделители труб | buc |  |
|  | 120712161662 | Пластиковые разделители труб | buc | 1,0000 |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 43 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 44 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 201010291768215 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |
|  |  | 3.3. Переход N1(закрытый способ). L=-8.0m |  |  |
| 45 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 46 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 55,0000 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 9,3500 |
| 47 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 325X4.5 mm | m |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 10,4800 |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 2,1000 |
|  | 2521216716002 | Teava de otel d325x4.5mm | m | 1,0030 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,8200 |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 109,2000 |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 2,1000 |
| 48 | IzL11B | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0400 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,2010 |
|  | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65 | kg | 0,5000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0370 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 2,2800 |
|  | 1111000100017 | Deseuri textile de matase | kg | 0,0300 |
|  | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw | h-ut | 0,0360 |
|  | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf | h-ut | 0,0590 |
|  | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp | h-ut | 0,1930 |
| 49 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d90х3,5mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 252121672881 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d90х3,5mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 50 |  | Пластиковые разделители труб | buc |  |
|  | 120712161662 | Пластиковые разделители труб | buc | 1,0000 |
| 51 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 52 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 53 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 201010291768215 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |
|  |  | 3.4. A1.1 |  |  |
| 54 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 25212167281 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 55 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
| 56 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
| 57 |  | Banda de avertizare | m |  |
|  | 2513206621501 | Banda de avertizare | m | 1,0000 |
| 58 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411734245 | ,Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм | buc | 1,0000 |
| 59 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411734244 | Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc | 1,0000 |
| 60 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315673141 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 61 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем. (Adaptor flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315673142 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 62 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д89х76мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741171 | Тройник стальной сварной д89х76мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 63 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст д65mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744065 | Flansa din otel pentru sudura д65мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 64 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец ст д80mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752744066 | Flansa din otel pentru sudura д80мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 65 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 д75мм SDR 17 90*,60*,30* | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315673144 | Отвод РЕ-100 д75мм SDR 17 90*,60*,30* | buc | 1,0300 |
| 66 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d160 mm (Л=0,3м-2шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |
|  | 252121670160 | Гильза из труб PE80 PN6 d160 mm (Л=0,3м-2шт) | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 67 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-3шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |
|  | 252121670161 | Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-1шт) | m | 1,0150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |
| 68 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 26631021015 | Beton B15 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 69 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 14111222017525 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
| 70 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |
| 71 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 73 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 74 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331505 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 75 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc |  |
|  | 26611264331513 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 1,0000 |
| 76 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |
|  | 26611264331510 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9(0,23 m3) | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 78 | Pret de piata | Capac din fonta ductila B125 | buc |  |
|  | 28752742053 | Capac din fonta ductila B-125 | buc | 1,0000 |
| 79 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 80 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.5. A1.2 |  |  |
| 81 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4.0mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 252121671725 | Teava polietilena PE-100 SDR-26 PN-6 d110х4.0mm | m | 1,0050 |
| 82 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 3.6. A1.3 |  |  |
| 83 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d90х5,4mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | 2521216727 | Teava polietilena PE-100 SDR-17 PN-10 d90х5,4mm | m | 1,0050 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 84 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d75х4,5mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2521216728 | Teava polietilena PE-100 SDR-17 PN-10 d75х4,5mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 85 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-17 PN-10 d63х3.8mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216729 | Teava polietilena PE-100 SDR-17 PN-10 d63х3.8mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 86 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d50х3.7mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216730 | Teava polietilena PE-100 SDR-11 PN-16 d50х3.7mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 87 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d40х3.7mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216731 | Teava polietilena PE-100 SDR-11 PN-16 d40х3.7mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 88 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d32х3.0mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216732 | Teava polietilena PE-100 SDR-11 PN-16 d32х3.0mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 89 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-11 PN-16 d25х2.3mm (К=1,05 от стоимости труб на зажимные фас.части) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216733 | Teava polietilena PE-100 SDR-11 PN-16 d25х2.3mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 90 |  | Banda de avertizare | m |  |
|  | 2513206621501 | Banda de avertizare | m | 1,0000 |
| 91 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
| 92 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
| 93 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
| 94 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д90мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671320 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д90мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 95 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671321 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 96 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 45* 40* д75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671322 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 45* 40* д75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 97 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671324 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 98 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д63мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671325 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д63мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 99 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д50мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671326 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д50мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 100 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 15* д50мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671327 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 15* д50мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 101 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* 90* д40мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671328 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* 40* д40мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 102 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 40* д32мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671329 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 40* д32мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 103 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 45* д25мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671330 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 55* 45* д25мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 104 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 90х90 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671332 | Тройник 90х90 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 105 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 63х63 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671333 | Тройник 63х63 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 106 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 50х50 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671335 | Тройник 50х50 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 107 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник75х75 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671336 | Тройник 75х75 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 108 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 40х40 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671337 | Тройник 40х40 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 109 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 32х32 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671338 | Тройник 32х32 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 110 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,Тройник 25х25 РЕ сварной | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671339 | Тройник 25х25 РЕ сварной | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 111 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 75X63 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671375 | Переход 75X63 PE | buc | 1,0300 |
| 112 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 63 X50 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671376 | Переход 63 X50 PE | buc | 1,0300 |
| 113 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 50X32 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671377 | Переход 50X32 PE | buc | 1,0300 |
| 114 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 50X40 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671379 | Переход 50 X40 PE | buc | 1,0300 |
| 115 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 40 X 25 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 252315671391 | Переход 40 X25 PE | buc | 1,0300 |
| 116 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 32 X25 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 252315671392 | Переход 32 X25 PE | buc | 1,0300 |
| 117 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход 90 X 75 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671378 | Переход 90 X75 PE | buc | 1,0300 |
| 118 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 75 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671380 | Муфта переходная 75x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 119 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 63 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671381 | Муфта переходная 63 x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 120 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 50 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671382 | Муфта переходная 50 x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 121 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 40 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 252315671383 | Муфта переходная 40x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 122 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 32 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 252315671384 | Муфта переходная 32 x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 123 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта переходная 25 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 252315671385 | Муфта переходная 25 x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 124 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Колено переходное 90* 50 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315671386 | Колено переходное 90* 50 x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 125 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник переходной 40 x1'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 252315671390 | Тройник переходной 40 x1'' PE | buc | 1,0300 |
| 126 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный чугунный д75мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730031 | Клапан обратный чугунный д75мм | buc | 1,0000 |
| 127 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730032 | Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc | 1,0000 |
| 128 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д50мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730033 | Задвижка чугунная фланцевая д50мм | buc | 1,0000 |
| 129 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д40мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730034 | Задвижка чугунная фланцевая д40мм | buc | 1,0000 |
| 130 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Вантуз 1'' (Спускник воздуха) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730036 | Вантуз 1'' (Спускник воздуха) | buc | 1,0000 |
| 131 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый муфт. 1'' | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730038 | Кран шаровый муфт. 1'' | buc | 1,0000 |
| 132 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156731371 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 133 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156731372 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 134 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д50мм с ответным фланцем | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156731373 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д50мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 135 |  | Шланг резиновый резьбовой 25х1''Л=15м | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730156 | Шланг резиновый резьбовой 25х1''Л=15м | buc | 1,0000 |
| 136 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-2шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121670163 | Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-2шт) | m | 1,0150 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 137 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-1шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121670164 | Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-1шт) | m | 1,0150 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 138 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d75 mm (Л=0,3м-8шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121670165 | Гильза из труб PE80 PN6 d75 mm (Л=0,3м-1шт) | m | 1,0150 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 139 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 26631021015 | Beton B15 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 140 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 14111222017525 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
| 141 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |
| 142 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 143 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 144 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 145 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331505 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 146 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc |  |
|  | 26611264331513 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 1,0000 |
| 147 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |
|  | 26611264331510 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9(0,23 m3) | buc | 1,0000 |
| 148 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |
|  | 26611264331507 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 149 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 150 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc |  |
|  | 28752742050 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc | 1,0000 |
| 151 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 152 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.7. A1 |  |  |
| 153 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-26 PN-6 d90х3,5mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |
|  | 2521216710055 | Teava polietilena PE-100 SDR-26 PN-6 d90х3,5mm | m | 1,0050 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 154 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2521216710056 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 155 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216710057 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 156 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-13 PN-10 d40х3,0mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216710058 | Teava polietilena PE-100 SDR-13 PN-10 d40х3,0mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 157 |  | Banda de avertizare | m |  |
|  | 2513206621501 | Banda de avertizare | m | 1,0000 |
| 158 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
| 159 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
| 160 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
| 161 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д80мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730037 | Задвижка чугунная фланцевая д80мм | buc | 1,0000 |
| 162 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730032 | Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc | 1,0000 |
| 163 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д50мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730033 | Задвижка чугунная фланцевая д50мм | buc | 1,0000 |
| 164 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д80мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411734220 | Компенсатор фланцевый резинокордовый д80мм | buc | 1,0000 |
| 165 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411734245 | ,Компенсатор фланцевый резинокордовый д65мм | buc | 1,0000 |
| 166 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Кран шаровый в.р-в.р d 1 1/2'' латунный | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117301582 | Кран шаровый в.р-в.р d 1 1/2'' латунный | buc | 1,0000 |
| 167 | AcA54A | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта зажимная н.р.-н.р. 40х1 1/2'' PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3500 |
|  | 2523156713921 | Муфта зажимная н.р.-н.р. 40х1 1/2'' PE | buc | 1,0300 |
| 168 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д90мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713215 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д90мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 169 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 50*д90мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713216 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 50* д90мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 170 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90*д75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 252315671321 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 171 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713226 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 40* д75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 172 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B15 (pentru sprijine coturi) | m3 |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 8,5300 |
|  | 26631021015 | Beton B15 | m3 | 1,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,3250 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,6000 |
| 173 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-7шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216701644 | Гильза из труб PE80 PN6 d110 mm (Л=0,3м-7шт) | m | 1,0150 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 174 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-6шт) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216701646 | Гильза из труб PE80 PN6 d90 mm (Л=0,3м-6шт) | m | 1,0150 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 175 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной д89мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110189 | Тройник стальной сварной д89мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 176 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка стальн. фланцевая д80 мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 287527411898 | Заглушка стальн. фланцевая д80 мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 177 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 90X63 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713851 | Тройник 90X63 PE | buc | 1,0300 |
| 178 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник 75x40 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713852 | Тройник 75x40 PE | buc | 1,0300 |
| 179 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник зажимной 63x40 PE | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713853 | Тройник зажимной 63x40 PE | buc | 1,0300 |
| 180 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланцы ст.приварные д80мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 287527440080 | Flansa din otel pentru sudura д80мм | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 181 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем. (Adaptor flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315673142 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д90мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 182 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315673141 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 183 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д63мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156731413 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
| 184 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход РЕ-100 сварной 90x75мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156713236 | Переход РЕ-100 сварной 90x75мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |
| 185 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход РЕ-100 сварной 60x40мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 2523156713238 | Переход РЕ-100 сварной 60x40мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
| 186 | AcE50B | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 63 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,2200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6400 |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg | 33,0000 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,4000 |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0018 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |
| 187 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Beton M100 pentru masiv ancoraj=0m3) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
| 188 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |
| 189 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 190 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc |  |
|  | 26611264331527 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 191 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |
| 192 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331505 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 193 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc |  |
|  | 26611264331513 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 1,0000 |
| 194 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |
|  | 26611264331510 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9(0,23 m3) | buc | 1,0000 |
| 195 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |
|  | 26611264331507 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 196 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 197 | Pret de piata | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc |  |
|  | 28752742050 | Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125 | buc | 1,0000 |
| 198 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1500 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |
| 199 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm Pereu | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0020 |
|  |  | 3.8. A1.4 |  |  |
| 200 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2521216710056 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 201 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 287411730032 | Задвижка чугунная фланцевая д65мм | buc | 1,0000 |
| 202 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем (Adaptor flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252315673141 | Патрубок фланец-гладкий конец РЕ-100 д75мм с ответным фланцем | buc | 1,0300 |
|  |  | 3.9. A1.5 |  |  |
| 203 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2521216710056 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d75х3,6mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
|  |  | 3.10. HK1 |  |  |
| 204 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 2521216710057 | Teava polietilena PE-100 SDR-21 PN-8 d63х3,0mm | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 205 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |
|  | 252315671324 | Отвод РЕ-100 SDR17 сварной 90* д63мм | buc | 1,0100 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |
|  |  | 3.11. С1, C1.1, C3 |  |  |
|  |  | 3.11.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 206 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 207 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 208 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,4100 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,2400 |
| 209 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение основания Н=0,2м) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 210 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 211 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0640 |
| 212 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-util | 0,4000 |
| 213 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 214 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 215 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,0900 |
| 216 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
|  |  | 3.11.2. Conducte |  |  |
| 217 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d160 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |
|  | 25212167028231 | Teava din PVС SN4 d160 mm | m | 1,0500 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
|  |  | 3.11.3. Camine |  |  |
| 218 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Beton B15 =3.51m3 на лотки) | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
| 219 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331505 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 220 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |
|  | 26611264331507 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,0000 |
| 221 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |
|  | 26611264331511 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
| 222 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc |  |
|  | 26611264331515 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) | buc | 1,0000 |
| 223 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |
|  | 26611264331545 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 224 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) | buc |  |
|  | 266112643315455 | Inel de reazem КЦ7-3(0,06m3) | buc | 1,0000 |
| 225 | Pret de piatarului | Capac din fonta ductila B125 | buc |  |
|  | 28752742053 | Capac din fonta ductila B-125 | buc | 1,0000 |
| 226 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |

017 – 21 – REAE

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
| 3 | 404-23 | Caramida | buc |  |
|  | 404-23 | Caramida | buc | 1,0000 |
| 4 | 408-93 | Nisip | m3 |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |
|  | 530-0182 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm | m | 1 000,0000 |
| 6 |  | Rama metalica PM1 | buc |  |
| 7 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Leat de lemn clasa 3 50x100x1000) | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 20,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,0000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,2500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 5,0000 |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,5000 |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,5000 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,0000 |
| 8 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Foaie de ardezie 80, 1200x686x28 mm) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut. | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0120 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000 | Beton Б-12.5 | m3 | 1,0250 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reconstructia postului de transformare existent PT-6127 |  |  |
| 10 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete IAL/3P/C63A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
|  |  | 2.2. Ansamblu de cabluri |  |  |
| 11 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 12 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
| 12 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,8000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 4,9600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 4,9600 |
| 13 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 6,4200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 6,4200 |
| 14 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozate | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,8000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 6,4200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 6,4200 |
| 15 | 08-02-147-4 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,8000 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2200 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 5,8400 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 5,8400 |
| 16 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 6,5100 |
| 17 | Pretul firmei | Cablu АL*-1 4х35 mm2 | m |  |
|  | 590-202 | Cablu АL*-1 4х35 mm2 | m | 1,0000 |
| 18 | Pretul firmei | Cablu АL*-1 5х16 mm2 | m |  |
|  | 590-203 | Cablu АL*-1 5х16 mm2 | m | 1,0000 |
| 19 | Pretul firmei | Cablu АL*-1 4х10 mm2 | m |  |
|  | 590-204 | Cablu АL*-1 4х10 mm2 | m | 1,0000 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu CU*-5х16 mm2 | m |  |
|  | 590-20503 | Cablu CU*-5х16 mm2 | m | 1,0000 |
| 21 | Pretul firmei | Cablu CU*-3х2.5 mm2 | m |  |
|  | 590-20504 | Cablu CU*-3х2.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 22 | Pretul firmei | Cablu CU*-3х1.5 mm2 | m |  |
|  | 590-20505 | Cablu CU*-3х1.5 mm2 | m | 1,0000 |
| 23 | Pretul firmei | Cablu CU**-5х4 mm2 | m |  |
|  | 590-20508 | Cablu CU**-5х4 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Capete terminale |  |  |
| 24 | 08-02-167-3 | Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб4(35-50)-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3200 |
|  | 24560 | Capat terminal cu izolatie din plastic ПКтпб4(35-50)-1 | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
| 25 | 08-02-167-3 | Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб5(16-25)-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3200 |
|  | 24561 | Capat terminal cu izolatie din plastic ПКтпб5(16-25)-1 | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
| 26 | 08-02-167-3 | Capat terminal cu izolatie din plastic, ПКтпб5(10)-1 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3200 |
|  | 24562 | Capat terminal cu izolatie din plastic ПКтпб5(10)-1 | buc | 1,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | 2.4. Dulapuri de distributie. |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54, BZUM-TF-01-100-01 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 28 | 08-03-525-2 | Intreruptor SSI 3Р-100А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 29 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C-50A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 30 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 31 | 08-01-066-1 | Limitator de supratensiune tripolar, ОПС1-B 4Р | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |
| 32 | Pretul firmei | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A | buc |  |
|  | 540-260 | Bara de conexiune a firului de N pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A | buc | 1,0000 |
| 33 | Pretul firmei | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A | buc |  |
|  | 540-261 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 8 conexiuni, 6x9x8 mm, In=100A | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54, ЩМП-3-0 74 У2 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7100 |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut. | 0,2200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut. | 0,2200 |
| 35 | 08-03-525-2 | Intreruptor SSM/3P/63А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 36 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C32A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C25A | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 38 | 08-03-526-1 | Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/C16A | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 39 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IADM 2P/C16/30 mA | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/1Р/B10 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IAM/3Р/B10 | buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 1,5600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 42 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, SSM/3P/20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |
| 43 | 08-03-529-1 | Contactor CM/3P/20А | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3680 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0460 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1200 |
| 44 | 08-01-081-1 | Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
| 45 |  | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc |  |
|  | 5564546 | Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 46 |  | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc |  |
|  | 5564547 | Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni | buc | 1,0000 |
| 47 | Pretul firmei | Pictograma pe panou TPD | buc |  |
|  | 540-268 | Pictograma pe panou TPD | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.5. Accesorii electrice |  |  |
| 48 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 540-4025 | Intreruptor inchisa IP54 | buc | 100,0000 |
| 49 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP44 | 100 buc |  |
|  | 1 | Manopera | h-om | 38,1000 |
|  | 540-4007 | Priza inchisa IP54 | buc | 100,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
| 50 |  | Cutie pentru cablu КМ41005 | buc |  |
|  | 2451081 | Cutie pentru cablu КМ41005 | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori de tensiune de coborire 220/12 V, IP54 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,4300 |
|  | 54036 | Cutie cu transformatori coboritori 12V | buc | 1,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,2600 |
| 52 | 245661 | Lanterna electrica portabila cu baterie | buc |  |
|  | 24582 | Lanterna electrica portabila cu baterie | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. Accesorii din metal |  |  |
| 53 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 54 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2500 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |
| 55 | 08-01-087-3 | Accesorii din metal | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 56 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 64655 | Furtun metalic, d=50 mm | m | 100,0000 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0515 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 21,8000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 21,8000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 57 | 245666 | Element de fixare a furtunului metalic: capse metalice D48-50 | buc |  |
|  | 24666 | Capse metalice D48-50 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.7. Tevi |  |  |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 59 | Pret de piata | Teava din PVC Д=20мм | m |  |
|  | 503-800 | Teava din v/p D20 | m | 1,0000 |
| 60 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 61 | Pret de piata | Teava din PVC Д=25мм | m |  |
|  | 503-802 | Teava din v/p D25 | m | 1,0000 |
|  |  | 2.8. Rama metalica PM1 |  |  |
| 62 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - coltar ot. 100x70x8 L=2500 | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 63 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - coltar ot. 50x50x5 L=1000 | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 64 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - coltar ot. 75x75x5 L=1500 | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 65 | 08-01-087-3 | Constructii metalice - coltar ot. 50x50x5 L=600 | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 66 | 1386 | Fisie Б-4х100 L=150 | m |  |
|  | 1386 | Fisie Б-4х100 L=150 | m | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Automat IAI/3Р/C63А (PT-6127) | buc |  |
|  | 540-2610 | Automat IAI/3Р/C63А | buc | 1,0000 |
| 68 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-100-01 | buc |  |
|  | 620-10- | Dulap BZUM-TF-01-100-01 | buc | 1,0000 |
| 69 | Pretul firmei | Separator de sarcina SSI/3P/100A | buc |  |
|  | 530-2011 | Intreruptor SSI/3P/100A | buc | 1,0000 |
| 70 | Pretul firmei | Automat IAM/3Р/C50А | buc |  |
|  | 540-2612 | Automat IAM/3Р/C50А | buc | 1,0000 |
| 71 | Pretul firmei | Contor electronic a puterii active si reactive, 3f, 230/380V, 5-120 A ZMR110ACe | buc |  |
|  | 620-103 | Contor electronic a puterii active si reactive, 3f, 230/380V, 5-120A ZMR110ACe | buc | 1,0000 |
| 72 | Pretul firmei | Limitator de supratensiune tetrapolar, ОПС1-B 4Р | buc |  |
|  | 620-1033 | Limitator de supratensiune tetrapolar, ОПС1-B 4Р | buc | 1,0000 |
| 73 | Pretul firmei | Dulap IP54, 650x500x220 ЩМП-3-0 74 У2 | buc |  |
|  | 93230215 | Dulap IP54, 650x500x220 ЩМП-3-0 74 У2 | buc | 1,0000 |
| 74 | Pretul firmei | Separator de sarcina SSM/3P/63А | buc |  |
|  | 530-2016 | Intreruptor SSM/3P/63А | buc | 1,0000 |
| 75 | Pretul firmei | Automat IAM/3Р/32А С | buc |  |
|  | 540-26163 | Automat IAM/3Р/32А С | buc | 1,0000 |
| 76 | Pretul firmei | Automat IAM/3Р/C25А | buc |  |
|  | 540-2614 | Automat IAM/3Р/C25А | buc | 1,0000 |
| 77 | Pretul firmei | Automat IAM/3Р/C16А | buc |  |
|  | 540-2615 | Automat IAM/3Р/C16А | buc | 1,0000 |
| 78 | Pretul firmei | Automat IADM 2P/C16/30 mA | buc |  |
|  | 540-261673 | Automat IADM 2P/C16/30 mA | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Automat IAM/1Р/B10 | buc |  |
|  | 620-1083 | Automat IAM/1Р/B10 | buc | 1,0000 |
| 80 | Pretul firmei | Automat IAM/3Р/B10 | buc |  |
|  | 620-1086 | Automat IAM/3Р/B10 | buc | 1,0000 |
| 81 | Pretul firmei | Separator de sarcina SSM/3P/20А | buc |  |
|  | 530-2017 | Intreruptor SSM/3P/20А | buc | 1,0000 |
| 82 | Pretul firmei | Contactor modular, CM / 3P/20A | buc |  |
|  | 5405566 | Contactor modular, CM / 3P/20A | buc | 1,0000 |
| 83 | Pretul firmei | Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15 | buc |  |
|  | 620-1092 | Temporizator digital, Un=230V ТЭ-15 | buc | 1,0000 |

017- 21 – SI – BACIOI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,70 |  |  |
| 1 | 10-08-001-08 | Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1300 |
| 2 | 10-08-002-01 | Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 3 | 10-01-039-06 | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 4 | 10-08-002-02 | Detector optic de fum conventional seria Iris ID100 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 5 | 10-08-002-01 | Baza standard cu lacat EB0010 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 6 | 10-01-039-06 | Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 7 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 24 В/ 4,0 А BPS24160G | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 9 | 10-04-066-05 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 10 | 10-08-002-01 | Baza standard cu lacat EB0020 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |
| 11 | 10-01-039-06 | Modul releu | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 136,0000 |
| 13 |  | Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x2х0,8 | m |  |
|  | 1200 | Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x2х0,8 | m | 1,0000 |
| 14 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 136,0000 |
| 15 | 590-0112 | Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 | m |  |
|  | 590-0112 | Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 | m | 1,0000 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 17 | Pret de piata | Teava ПВХ Д=16мм | m |  |
|  | 888830 | Teava ПВХ Д=16мм | m | 1,0200 |
| 18 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,4000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 30,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
| 19 | Pret de piata | Teava din otel D50 | m |  |
|  | 503-804 | Teava din otel D50 | m | 1,0200 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 21 | 10-01-039-06 | Rezistor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,1000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 22 | Pretul firmei | Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4 | buc |  |
|  | 101021 | Centrala detectie incendiu conventionala 4 zone extensibila la 36 zone SmartLine036/4 | buc | 1,0000 |
| 23 | Pretul firmei | Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z | buc |  |
|  | 10104 | Modul extensie 8 zone conventionale - SmartLine/8Z | buc | 1,0000 |
| 24 | Pretul firmei | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h | buc |  |
|  | 1010801 | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7А/h | buc | 1,0000 |
| 25 | Pretul firmei | Detector optic de fum conventional seria Iris ID100 | buc |  |
|  | 77770 | Detector optic de fum conventional seria Iris ID100 | buc | 1,0000 |
| 26 | Pretul firmei | Baza standard cu lacat EB0010 | buc |  |
|  | 77779 | Baza standard cu lacat EB0010 | buc | 1,0000 |
| 27 | Pretul firmei | Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020 | buc |  |
|  | 1010211 | Declansator manual de semnalizare incendiu, IC0020 | buc | 1,0000 |
| 28 | Pretul firmei | Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior IS0010RE | buc |  |
|  | 5220076 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior IS0010RE | buc | 1,0000 |
| 29 | Pretul firmei | Dispozitive optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE | buc |  |
|  | 5220077 | Dispozitive optico-sonor de alarma, de exterior IS0020RE | buc | 1,0000 |
| 30 | Pretul firmei | Baza montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc |  |
|  | 77780 | Baza montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 1,0000 |
| 31 | Pretul firmei | Modul releu | buc |  |
|  | 600-0117 | Modul releu | buc | 1,0000 |
| 32 | Pretul firmei | Rezistor | buc |  |
|  | 540-199 | Rezistor | buc | 1,0000 |

017-21- SIP – CAZ BACIOI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze (Контрольная панель на 4 зоны РС-585) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |
| 2 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 3 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 30 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,4500 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |
| 4 | Pret de piata | Трансформатор 30вт | buc |  |
|  | 888802 | Трансформатор 30вт | buc | 1,0000 |
| 5 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,0000 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0038 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0380 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1740 |
| 6 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0600 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик) | compl. |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,7000 |
| 8 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик комбин. ИК ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 9 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0100 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |
| 10 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 13,0000 |
| 11 | 10-04-066-05 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 136,0000 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1400 |
| 13 | 590-0112 | Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 | m |  |
|  | 590-0112 | Cablu ВВГнг FRLS 3х1,5 | m | 1,0000 |
| 14 | Pret de piata | Кабель COR-4 | m |  |
|  | 50399t1 | Кабель COR 4 | m | 1,0200 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 16 | Pret de piata | Teava ПВХ Д=16мм | m |  |
|  | 888830 | Teava ПВХ Д=16мм | m | 1,0200 |
| 17 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone PC-585 | buc |  |
|  | 600-8210 | Panou PC-585 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pretul firmei | Claviatura PC-1555 | buc |  |
|  | 600-821 | Claviatura PC-1555 | buc | 1,0000 |
| 20 | Pretul firmei | Bloc de alimentare de rezerva РИП-7АН | buc |  |
|  | 511-31010 | Bloc de alimentare de rezerva РИП-7АН | buc | 1,0000 |
| 21 | Pretul firmei | Acumulator 12V, 7А/ч | buc |  |
|  | 580-21101 | Acumulator 12V, 7А/ч | buc | 1,0000 |
| 22 | Pretul firmei | Avertizoare (Датчик комбин. ИК + движение) | buc |  |
|  | 600-017 | Avertizoare (Датчик комбин. ИК + движение) | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Avertizoare AUMS-125(CMK) | buc |  |
|  | 600-0070 | Avertizoare AUMS-125(CMK) | buc | 1,0000 |
| 24 | Pretul firmei | Dispozitiv de alarma optico-sonor (Сирена с проблесковым маяком) | buc |  |
|  | 600-0085 | Dispozitiv de alarma optico-sonor | buc | 1,0000 |

017-21-SV –BACIOI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-02-016-02 | Comutator Switch de distributie 19" 1U | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,6500 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
| 2 | 10-04-066-04 | Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0050 |
| 3 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD2T86G2-ISU (de exterior) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut. | 0,0100 |
| 4 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj DS1280ZJ-S | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 245-1867 | Doze de montaj DS1280ZJ-S | buc | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0050 |
| 5 | 10-01-001-10 | Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
| 6 | 10-04-101-07 | HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS 2000Вт | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
| 8 | 11-04-008-01 | SFP, XFP, diverse module | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 9 | 10-06-048-01 | Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II | 1 km |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 46,0000 |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 8,7000 |
|  | 170900 | Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut. | 8,1800 |
|  | 171312 | Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК") | h-ut. | 18,9000 |
| 10 | 590-4003 | Cablu FO-2 | m |  |
|  | 590-4003 | Cablu FO-2 | m | 1,0000 |
| 11 | 10-04-066-04 | Conector optic | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 245-181 | Conector optic | buc | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0050 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |
| 13 | 590-4002 | Cablu UTP cat6e-4x2x0.48 | m |  |
|  | 590-4018 | Cablu UTP cat6e-4x2x0.48 | m | 1,0000 |
| 14 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |
| 15 | Pretul firmei | Teava din otel D50 | m |  |
|  | 113-808 | Teava din otel D50 | m | 1,0000 |
| 16 | 08-02-411-1 | Tub gofrat metalic, diametrul exterior pina la 18 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 17,9000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,4400 |
| 17 | Pretul firmei | Tub gofrat metalic, d=18 mm | m |  |
|  | 590-2060 | Tub gofrat metalic, d=18 mm | m | 1,0000 |
| 18 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 503-8014 | Teava din PVC D20 | m | 100,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 19 | Pretul firmei | Teava din PE D25 | m |  |
|  | 503-806 | Teava din PE D25 | m | 1,0000 |
| 20 | 08-02-396-5 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, 50x50mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,5000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,4700 |
| 21 | Pretul firmei | Jgheab metalic 50x50mm | m |  |
|  | 24566 | Jgheab metalic 50x50mm | m | 1,0000 |
| 22 | 10-04-066-04 | Dulap de distributie 800x600x300 IP65 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0050 |
| 23 | 10-01-039-06 | Аcumulator 12V, 17А/ч | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 24 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП-48 исп.01 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 26 | 10-04-066-04 | Conector RJ-45 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 245-186 | Conector RJ-45 | buc | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0050 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Comutator de agregate Switch de distributie 19" 1U | buc |  |
|  | 610-8623 | Comutator de agregate Switch de distributie 19" 1U | buc | 1,0000 |
| 28 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO DS-3T0510HP-E/HS | buc |  |
|  | 640-822 | Comutator Switch PoE 8 Porturi, 2xSFP FO DS-3T0510HP-E/HS | buc | 1,0000 |
| 29 | Pretul firmei | Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16 | buc |  |
|  | 505-53 | Videoregistrator 16 canale TRASSIR MiniNVR AF16 | buc | 1,0000 |
| 30 | Pretul firmei | Vidiocamera IP DS-2CD2Т86G2-ISU (de exterior) | buc |  |
|  | 33271 | Vidiocamera IP DS-2CD2Т86G2-ISU (de exterior) | buc | 1,0000 |
| 31 | Pretul firmei | HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск | buc |  |
|  | 640-8222 | HDD SATAIII-8Tb -Жесткий диск | buc | 1,0000 |
| 32 | Pretul firmei | Programul software-ul TRASSIR | buc |  |
|  | 511-3108 | Programul software-ul | buc | 1,0000 |
| 33 | Pretul firmei | Вloc de alimentare UPS 2000w 2U | buc |  |
|  | 610-805 | Bloc de alimentare 2000w 2U | buc | 1,0000 |
| 34 | Pretul firmei | SFP, XFP, diverse module | buc |  |
|  | 610-8010 | SFP, XFP, diverse module | buc | 1,0000 |
| 35 | Pretul firmei | Dulap 19" 9U 600x600 | buc |  |
|  | 640-82222 | Dulap 19" 9U 600x600 | buc | 1,0000 |
| 36 | Pretul firmei | Аcumulator 12V, 17А/ч | buc |  |
|  | 64025 | Аcumulator 12V, 17А/ч | buc | 1,0000 |
| 37 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП-48-4/17M3-P-RS | buc |  |
|  | 332668 | Bloc de alimentare РИП-48-4/17M3-P-RS | buc | 1,0000 |
| 38 | Pretul firmei | Programul software-ul | buc |  |
|  | 511-3109 | Programul software-ul | buc | 1,0000 |

017-21-TS –BACIOI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Retea structurata de cabluri |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 12U | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 38,2000 |
| 2 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |
| 3 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 16 porturi | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,6500 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
| 4 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 38,2000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 6 | 10-04-066-04 | Organaizer cabluri 1u | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 7 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 8 prize 19" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 64655 | Filtre de retea din 8 prize 19" | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare UPS1500W | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0200 |
| 9 | 10-04-066-01 | Panou de ventilatie 1U | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,1500 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,6000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3000 |
| 10 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea (interior) 2RJ45 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 620-8242 | Priza date retea Legrand 2RJ45 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |
| 11 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea (exterior) 2RJ45 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 620-8242 | Priza date retea Legrand 2RJ45 | buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0010 |
| 12 | 10-04-066-04 | WI-FI, PoE | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
| 13 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat.5 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 245166 | Conector RJ-45 UTP cat.5 | buc | 1,0000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Conector optic | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
|  | 245167 | Conector optic | buc | 1,0000 |
| 15 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 300,0000 |
|  | 24511 | Rama interioara dubla RJ45 | buc | 100,0000 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,7000 |
| 16 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara dubla 2RJ45 cu protectie exterior | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 300,0000 |
|  | 24511 | Rama interioara dubla RJ45 | buc | 100,0000 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0,7000 |
| 17 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,0000 |
|  | 245-1867 | Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 1,0000 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0050 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord optic 0.5m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0000 |
| 20 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 590-4012 | Conductor UTP 4pair cat5e | m | 100,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0020 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
| 21 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 5309222 | Tevi de polietilena D25mm | m | 100,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,8100 |
| 22 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41,5000 |
|  | 113-808 | Teava din otel D50 | m | 100,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,8200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,6500 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 26,8000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,4700 |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 62,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 27,0000 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 15,1000 |
| 24 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc |  |
|  | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
|  | 503-8014 | Teava din PVC D25 | m | 100,0000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |
| 26 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |
|  | 530-0005 | Teava din ПВХ D50 | m | 100,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,9600 |
| 27 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
|  | 01-128 | Cutie montaj de podea | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Sistema de translara radio |  |  |
| 28 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |
| 29 | 10-04-101-07 | Dinamic FM | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0150 |
| 30 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,1000 |
|  |  | 1.3. Ceasoficarea |  |  |
| 31 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome de perete | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
| 32 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 10,1000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea structurala de cabluri |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Dulap 19" 12U 600x600 | buc |  |
|  | 640-8222 | Dulap 19" 12U 600x600 | buc | 1,0000 |
| 34 | Pretul firmei | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc |  |
|  | 600-8 | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,0000 |
| 35 | Pretul firmei | Comutator Switch PoE 16 Porturi | buc |  |
|  | 640-822 | Comutator Switch PoE 16 Porturi | buc | 1,0000 |
| 36 | Pretul firmei | 19" Optical Patch Panel | buc |  |
|  | 101080 | 19" Optical Patch Panel | buc | 1,0000 |
| 37 | Pretul firmei | Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U | buc |  |
|  | 10108 | Patch Pannel 16-ports cat.5 1U | buc | 1,0000 |
| 38 | Pretul firmei | Organaizer cabluri 1u | buc |  |
|  | ut 4 | Organaizer cabluri 1u | buc | 1,0000 |
| 39 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc |  |
|  | 245-1888 | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,0000 |
| 40 | Pretul firmei | Bloc de alimentare UPS1500W | buc |  |
|  | 610-80 | Bloc de alimentare UPS1500W | buc | 1,0000 |
| 41 | Pretul firmei | WI-FI PoE | buc |  |
|  | 600-80 | WI-FI pentru multi utilizator | buc | 1,0000 |
| 42 | 13324 | Patch Cord optic 0.5 m | buc |  |
|  | 13324 | Patch Cord optic 0.5 m | buc | 1,0000 |
| 43 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc |  |
|  | 13322 | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc | 1,0000 |
| 44 | Pretul firmei | Programul software-ul | buc |  |
|  | 511-3108 | Programul software-ul | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2. Sistema de translara radio |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc |  |
|  | 6101-8 | Dinamic FM | buc | 1,0000 |
| 46 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc |  |
|  | 610-8010 | Bloc de alimentare автономный | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.3. Ceasoficarea |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc |  |
|  | 6101-88 | Ceasornice autonome | buc | 1,0000 |
| 48 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc |  |
|  | 610-8010 | Bloc de alimentare автономный | buc | 1,0000 |