Specificații tehnice în cadrul procedurii ”Display interactiv”

| Nr.crt | Simbol norme | Denumirea lucrărilor/bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Displey interactiv | bucăți | 1 |
| Specificații tehnice depline cu includerea funcționalităților: |
|  | Solicitate | Ofertate |
| Producător , modelul dispozitivului |  |
| Rezoluție | Ultra HD 4K (3.840 x 2.160) |  |
| Diagonală | Minim 84” – Max 86” |  |
| Memorie | Minim 64 GB |  |
| RAM | Minim 8 GB |  |
| Tehnologie | Infrared Touch |  |
| Unghi de rotație | Minim 178º |  |
| Aspect de prezentare | 16:9 |  |
| Rata de refresh | Minim 60Hz |  |
| Durata de viață | Minim 50000 h |  |
| Forma de instalare a ecranului | Album (land scape) |  |
| Puncte de acces pe ecran | Minim 40 |  |
| Luminozitate(asigură o durată de viață îndelungată și reduce consumul de energie;) | Minim 400 cd/m2 |  |
| Raport de contrast (Contrast ridicat, timp de răspuns mic asigură imagini clare și lizibilitatea conținutului;) | Minim 5000:1 |  |
| Difuzoare | Incorporabile (min.20W) |  |
| Microfon încorporat | Da |  |
| Intrări AV | HDMI v2.0, Display Port, USB-C, Audio-In (3.5mm) |  |
| Ieșiri AV | HDMI-Out v2.0, USB-C, Audio-Out (3.5mm), SPDIF-Out |  |
| USB | USB 3.0, USB-C 3.1 USB Type B (For Touch Port) |  |
| LAN Wi-Fi | Da Da |  |
| Accesorii | Remote control, Touch pen (stylus) – min. 2 buc. |  |
| Accesorii suplimentare | Wireless token (buton pentru prezentare wireless), Suport pentru montare pe perete (Wall mount) 900x600 |  |
| Aplicații instalate | digital whiteboard, web browser, native and app-based screen sharing |  |
| Instruire în utilizare sau suport informațional | după necesitate |  |
| Garanție tablă interactivă | 3 ani |  |

Data completării: ______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

_________________________________________________

(semnătura) şi  L.Ş.