| Amenajarea terenului de volei in s.Micleuseni pe lotul cu nr. cad. 6039203.013, r-nul Straseni | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de amenajare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,78 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,638 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,78 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,521 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 109,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 4,1824 |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,78 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,234 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0016 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,2574 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,89 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0025 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 146,85 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,6244 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3204 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0036 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,356 |
| 8 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,89 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6878 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3286 |
|  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajare teren 162 m2 |  |  |  |
| 9 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,6286 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,62 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,268 |
| 10 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fractia 20-40 mm h-100 mm | m3 | 16,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,994 |
|  | 14214022003931 | Pietris fractia 20-40 mm | m3 | 21,2382 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,7584 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,4786 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3726 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,7776 |
| 11 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fractia 5-20 mm h-50 mm | m3 | 8,10 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,997 |
|  | 14214022003932 | Pietris fractia 5-20 mm | m3 | 10,6191 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,8792 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,2393 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1863 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3888 |
| 12 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0.3, (exclusiv confectii) | buc | 31,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,744 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17,856 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 4,464 |
| 13 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 77,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,48 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 77,40 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,387 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 23,22 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 23,22 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 2,322 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 3,87 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,935 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 10,062 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0774 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0774 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 9,288 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,548 |
| 14 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 212,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,06 |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 217,30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,12 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 59,36 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,212 |
| 15 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 200,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,80 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 205,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,00 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 56,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,20 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tub d50 mm 4 mm l=3,5 m | kg | 668,36 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 126,9884 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6836 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6,6836 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 6,6836 |
|  | 2775276309886, | Confectii metalice inglobate in beton - Tub d50 mm 4 mm l=3,5 m | kg | 668,36 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 3,3418 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,3469 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 10,0254 |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,67 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 4,8776 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 8,04 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 4,02 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5628 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,005 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C10 | m3 | 26,20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 127,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,79 |
|  | 2663102100000, | Beton C10 | m3 | 27,6606 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,0479 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 15,72 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 7,336 |
| 19 | IzF04J2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite - Aplicativ geotextil | m2 | 162,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,24 |
|  | 26821326020700 | Geotextil | m2 | 174,96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,081 |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,29 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,81 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,701 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,402 |
| 21 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat | m2 | 162,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,007 |
|  | 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 167,0269 |
|  | 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 45,8918 |
|  | 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 17,5459 |
|  | 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 2 756,754 |
|  | 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 1 135,134 |
|  | 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 1,1502 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,243 |
|  | 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 5,6862 |
|  | 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 1,377 |
|  | 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0486 |
|  |  |  | Total Amenajare teren 162 m2 |  |  |
|  |  | 1.3. Instalare stilpi |  |  |  |
| 22 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m k-0.3, (exclusiv confectii) | buc | 2,00 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,048 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,152 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi | h-ut | 0,288 |
| 23 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,11 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,583 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,044 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 30,8154 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0832 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,0765 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0324 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,066 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,0358 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0275 |
| 24 | RpEN05A | Montarea pilonilor - aplicativ | buc | 2,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,48 |
| 25 |  | Stipli pentru volei in set cu plasa | set | 1,00 |
|  | 22221121 | Stipli pentru volei in set cu plasa | set | 1,00 |
|  |  |  | Total Instalare stilpi |  |  |
|  |  | 1.4. Ingradire teren |  |  |  |
| 26 | CC09D | Montarea plasa rabit (numai manopera si sirma zincata si utilajul) | m2 | 212,50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 42,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0625 |
| 27 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm (1,05m2/m2) | m2 | 212,50 |
|  | 013 | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 45x45 mm, | m2 | 223,125 |
| 28 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 3,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,576 |
| 29 | pret furnizor | Cablu din otel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg | m.l. | 344,00 |
|  | 2873114717950 | Cablu de otel pentru tiranti D=6 mm | m.l. | 352,60 |
| 30 | pret furnizor | Bulon zincat M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 32,00 |
|  | 287411584410 | Bulon zincat M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 32,00 |
| 31 | pret furnizor | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 16,00 |
|  | 2873114717975 | Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg | buc | 16,00 |
| 32 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat Portita tip Eurogard b=1 m H-1,8 m in set cu accesorii si lacat | m2 | 1,80 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,342 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,728 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,684 |
|  | 20301129230150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) - Portita tip Eurogard b=1 m H-1,8 m in set cu accesorii si lacat | m2 | 1,80 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 7,20 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 7,20 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 7,20 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,207 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,414 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0072 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,036 |
|  |  |  | Total Ingradire teren |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de amenajare |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |