| Aprovizionarea cu gaze naturale a cladirii Palatului Republicii din str.Maria Cibotari, 16 mun. Chisinau. N15381/19G-AGE.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de gaze

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
| 1 | Pret de piata | Шкафной ГРП с двумя регуляторами давления газа FRG/2MB ''Standart'' | buc | 1,000 |
| 2 | Pret de piata | Счетчик газа BK G25 с электронным корректором, | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Счетчик газа BK G40 с электронным корректором, | buc | 1,000 |
| 4 | Pret de piata | Фильтр сетчатый фланцевый ФСГ-50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | GE02A | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h Шкафной ГРП | buc | 1,000 |
| 6 | IA44A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse | buc | 2,000 |
| 7 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, Фильтр сетчатый фланцевый ФС-50 | buc | 1,000 |
| 8 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm.Электрод заземл,d20mm/ | 10 buc | 0,500 |
| 9 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление полосой 40-4/ | 100 m | 0,055 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Presiune medie |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Conducte si accesori |  |  |
| 10 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune д57/76мм | buc | 1,000 |
| 11 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д57х3,0мм | m | 8,500 |
| 12 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 0,900 |
| 13 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,009 |
| 14 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* д57 mm | buc | 5,000 |
| 15 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, Кран шаровый фланцевый Dn 50 mm | buc | 1,000 |
| 16 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 4,000 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Крепление газ-да к стенам | kg | 6,000 |
| 18 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/ | buc | 1,000 |
| 19 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice Бетон В12,5 | m3 | 0,160 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опорная стойка из трубы д57х3,0мм Н=3,2м под надз.газопровод | kg | 13,600 |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,014 |
|  |  | Capitolul 3.2. Presiune joasa |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Conducte si accesori |  |  |
| 22 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G25 | buc | 1,000 |
| 23 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze G40 | buc | 1,000 |
| 24 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 25 | GB01A | Robinet Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 50 mm | buc | 2,000 |
| 26 | GB01A | Robinet Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 20 mm | buc | 9,000 |
| 27 | GB01A | Robinet Pn 10-16, Кран шаровый муфт. Dn 15 mm | buc | 2,000 |
| 28 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д76х3,0мм | m | 3,500 |
| 29 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д50х3,5мм | m | 195,000 |
| 30 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д32х3,2мм | m | 98,000 |
| 31 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д20х2,8мм | m | 65,000 |
| 32 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д15х2,8мм | m | 0,500 |
| 33 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,365 |
| 34 | GC01B | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 80 mm | 1 km | 0,004 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод 90* д57 mm | buc | 10,000 |
| 36 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email) | m2 | 85,200 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Крепление газ-да | kg | 104,000 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,104 |
| 39 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, d80mm (L=0.4m) | buc | 3,000 |
| 40 |  | Газовая подводка сильф.гибкая, нержав. д20мм L=1.0m | buc | 7,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.