| Reparatia suprafetelor degradate din beton asfaltic a platformei aerodromului Chisinau | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie imbracaminte din beton asfaltic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Peronul cu № inv. 81, locuri de stationare a aeronavelor № 16-24 |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 15 240,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 531,876 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 487,680 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 277,368 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 277,368 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 277,368 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | DI155B k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm | m2 | 4 694,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 327,266 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 298,538 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 170,674 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 170,674 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 170,674 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 2 650,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 61,480 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 13,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,770 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 0,053 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 5,300 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 19 934,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 996,700 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 996,700 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 46,940 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 93,880 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,112 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 1 431,670 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,488 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) | m2 | 4 694,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 328,580 |
|  | 1111000101310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 788,592 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 89,186 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 43,185 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 43,185 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 43,185 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 199,340 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 398,680 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,970 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 6 079,870 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 10,565 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 19 934,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 245,875 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 274,092 |
|  | 1111000101311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 | t | 2 426,965 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 132,063 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 132,063 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 132,063 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Peronul cu № inv. 81, locuri de stationare a aeronavelor № 16-24 |  |  |
|  |  | 2. Peronul cu № inv. 81, pe tronsonul caii de rulare L4 in limitele locurilor de stationare a aeronavelor № 9; 10; 13 |  |  |
| 10 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 2 800,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 97,720 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 89,600 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 50,960 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 50,960 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 50,960 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | DI155B k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm | m2 | 840,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 58,565 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 53,424 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 30,542 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 30,542 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 30,542 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 481,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 11,173 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,410 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,868 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 0,010 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,964 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 3 640,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 182,000 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 182,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 8,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 16,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,378 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 256,200 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,445 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) | m2 | 840,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 58,800 |
|  | 1111000101310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 141,120 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 15,960 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,728 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,728 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,728 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 36,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 72,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,638 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 1 110,200 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,929 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 3 640,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 227,500 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 50,050 |
|  | 1111000101311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 | t | 443,170 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 24,115 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 24,115 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 24,115 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Peronul cu № inv. 81, pe tronsonul caii de rulare L4 in limitele locurilor de stationare a aeronavelor № 9; 10; 13 |  |  |
|  |  | 3. Platforma cu № inc. 463 |  |  |
| 19 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 270,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,423 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,640 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 4,914 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,914 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 4,914 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | DI155B k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 12 cm | m2 | 881,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 61,423 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 56,032 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 32,033 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 32,033 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 32,033 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 224,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,197 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,190 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,428 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 0,005 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,476 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 1 151,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 57,550 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 57,550 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 8,810 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 17,620 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,396 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 268,705 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,467 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 (confomr SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,168 t/m2) | m2 | 881,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 61,670 |
|  | 1111000101310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 148,008 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 16,739 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,105 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,105 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,105 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 11,510 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 23,020 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,518 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 351,055 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,610 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 1 151,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 71,938 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 15,826 |
|  | 1111000101311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 | t | 140,134 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 7,625 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 7,625 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 7,625 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Platforma cu № inc. 463 |  |  |
|  |  | 4. Calea de rulare A2 cu №. inv. 27 |  |  |
| 28 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 173,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,055 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,552 |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 3,158 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,158 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 3,158 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 17,350 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,403 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | TsC51B | Lucrari la descarcarea in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,087 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,031 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,035 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | DI141A | Curatirea din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 940,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 47,000 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 47,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | DB02D | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida 0,3 l/m2 | 100m2 | 9,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 18,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,423 |
|  | 2413317000100 | Emulsie bituminoasa | kg | 286,700 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,498 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | DB16H k=1,25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS 16 - rul 50/70 cu adetiv de adezivitate si polimer de modificare a temperaturii de inmuiere a liantului din mixtura minim 70 °C (confomr SM EN 13108-5 si CP D.02.25.2021) , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bitumat din norma se exclude, iar norma mixtura asfaltica se aplica 0,0974 t/m2) | m2 | 940,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 58,750 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 12,925 |
|  | 1111000101311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS 16 | t | 114,445 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,228 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 6,228 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 6,228 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Calea de rulare A2 cu №. inv. 27 |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.