| Lucrări de reparații curente a sălilor de studii, a lucrărilor de reparație a rețelelor termice,. electrice, a blocurilor sanitare. Bl. Nr .1, etaj 3, 4, str. I. Creanga 1 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (29/06-23-SA) Etajul III

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn | m2 | 26,860 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,64 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,64 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal | m2 | 4,050 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,85 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC | m2 | 21,700 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,56 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,56 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare pereti despartitori | m3 | 4,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,56 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,38 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare dulapuri din lemn | m2 | 270,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 35,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32,40 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan | m2 | 663,900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,59 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 33,20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,64 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontarea lambriuri din plastic de la tavan | m2 | 43,820 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 20,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,60 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare corob de la tavan | m2 | 27,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,51 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,24 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane/ Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti | m2 | 1 380,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 165,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 207,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 69,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 13,80 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea panouri din lemn de pe pereti | m2 | 58,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,57 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,98 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti | m2 | 180,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 144,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 144,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag / Demontarea pardoselelor din parket | m2 | 554,280 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 149,66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 149,66 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 13,86 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 16,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 22,17 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica | m2 | 48,020 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 18,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,73 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,40 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / Demontarea podium din beton | m3 | 6,240 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,31 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,81 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,81 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,94 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea ecranuri in bloc sanitar | m2 | 14,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,07 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,07 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Demontare pereti despartitori | m3 | 11,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,39 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,93 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare dulapuri din lemn | m2 | 55,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,15 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,60 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare ghips-carton cu vata minerala de pe pereti | m2 | 96,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,48 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,52 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori | m3 | 1,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,04 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,22 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,14 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,58 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,58 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 78,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 104,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 78,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,46 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 78,800 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 14,34 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2. Plan fragment 1 |  |  |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71 | kg | 161,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 30,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,61 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,61 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,61 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 161,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,80 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,29 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,42 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,161 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,17 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 1,93 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 0,97 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,14 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,48 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Ecranuri in bloc sanitar | m2 | 10,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 10,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,60 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3. Plan fragment 2 |  |  |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71 | kg | 137,410 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,37 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,37 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,37 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 137,41 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,69 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,10 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,137 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,00 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 1,64 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 0,82 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,12 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,41 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Ecranuri in bloc sanitar | m2 | 10,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 10,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 40,00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,60 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 4. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 29 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,350 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 31,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,75 |
|  | 266210270190115 | Placi de ipsos hidrofug | m2 | 35,42 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 6,30 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,68 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC rezistent la foc gr.=12,5mm,cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica gr.=50 mm 35kg/m3 | m2 | 110,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 249,70 |
|  | 266210270100030 | Placi ghips-carton rezistent la foc gr.=12,5mm | m2 | 232,15 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 81,25 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 243,21 |
|  | 252130260290030 | Placi vata minerala bazaltica gr.=50 mm 35kg/m3 | m2 | 113,87 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 427,20 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 259,79 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 167,48 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 53,95 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 9,67 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 165,82 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 641,19 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,03 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,24 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | CD05D7 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Executarea pereti sub fereastra din BCA | m3 | 31,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 105,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,60 |
|  | 202014296110020 | Blocuri BCA | m3 | 30,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 280,86 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,19 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,66 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 93,00 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 93,00 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,58 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 5. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | 5.1. Incaperea 5,6 |  |  |
| 32 | CG16A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp / Desprafuire,slefuire si consolidarea siler Protexil ; consum material nou: siler Protexil 0,275 l/m2 | m2 | 109,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,96 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 126,06 |
|  | 600157 | Siler Protexil | kg | 30,15 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 3,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,44 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 10,96 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 1,64 |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 3,29 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 13,15 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 89,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 26,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,90 |
|  | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 95,32 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 32,71 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 560,70 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 9,34 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 26,70 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 4,45 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 |  | Profil de colt din PVC | m | 89,000 |
|  | 6115 | Profil de colt din PVC | m | 89,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 5.2. Incaperea 7,8,17...23 |  |  |
| 35 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.50 mm | m3 | 22,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 87,78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,82 |
|  | 2663102100000139 | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 | m3 | 23,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,30 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,70 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 9,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 455,810 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 273,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,58 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5 925,53 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 19,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,67 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,47 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | CG36B | Pardoseli din placi laminat cl.A 33 gr.=12mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica: Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC consum:0,5865 ml/m2 | m2 | 455,810 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 629,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 77,49 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl.A 33 gr.=12mm | m2 | 483,39 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 483,39 |
|  | 2030122946766114 | Plinta PVC | m | 270,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,67 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Incaperea 7,8,17...23 |  |  |
|  |  | 5.3. Incaperea 9,10 |  |  |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.44 mm | m3 | 44,270 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 170,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,78 |
|  | 2663102100000139 | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 | m3 | 45,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,47 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11,07 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 17,71 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 100,610 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 60,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,06 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 307,93 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150,se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaje pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -100,610 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -10,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -2,01 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -432,62 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -1,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,60 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,30 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm | m2 | 100,610 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 262,59 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,18 |
|  | 2661112800700pr | Placa de ceramica "Porcelonato" -11mm | m2 | 103,63 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 407,47 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,18 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 012,20 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 90,55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,53 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,21 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 51,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,10 |
|  | 2874116312500p | Elemente liniare din gresie portelanata | m | 54,62 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 18,74 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 321,30 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,36 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 15,30 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,55 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,05 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 |  | Profil de colt din PVC | m | 51,000 |
|  | 6115 | Profil de colt din PVC | m | 51,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Incaperea 9,10 |  |  |
|  |  | 5.4. Incaperea 11...13,15,16 |  |  |
| 44 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.30mm | m3 | 1,160 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,75 |
|  | 2663102100000139 | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 | m3 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,29 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,710 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,87 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 503,23 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -38,710 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -3,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -166,45 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,23 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 38,710 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,55 |
|  | 2413317346000114 | Mastic bituminos | kg | 11,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi | m2 | 38,710 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 6,19 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 116,13 |
|  | 2682132601626147 | Membrana bituminoasa polimerica | m2 | 85,16 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 23,23 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,04 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 77,42 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,13 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,85 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | IzF19A | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte | m2 | 38,710 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,32 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 65,81 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 13,16 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,02 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 43,74 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,46 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,710 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,87 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 503,23 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,63 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,39 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,16 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15 Mpa, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | -38,710 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -3,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | -0,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | -166,45 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | -0,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0,15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,23 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | -0,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm | m2 | 38,710 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 101,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,23 |
|  | 2661112800700ru | Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=15 mm | m2 | 39,87 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 156,78 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 11,61 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 774,20 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 34,84 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,74 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,46 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |
|  |  | 6. Finisari tavan |  |  |
|  |  | 6.1. Tip A |  |  |
| 53 | CK52A | Plafoane suspendate din placide sipci "Griliato" pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m / Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice) | m2 | 109,620 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 97,56 |
|  | 2662102701010176 | Tavan suspendat lamelare (реечные) (metalice) | m2 | 112,15 |
|  | 2812106305909 | Suspendare fara tija pentru tavane de modul | buc | 87,96 |
|  | 2812106305911 | Tije pentru suspendari L=500 mm | buc | 87,96 |
|  | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 123,14 |
|  | 2812106305915 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 92,36 |
|  | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 23,75 |
|  | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm | buc | 89,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,39 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,65 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 6.2. Tip B* |  |  |
| 54 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 34,860 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 66,58 |
|  | 266210270100051 | Placi ghips-carton gr.=12,5 mm hidrofug | m2 | 36,79 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 32,20 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 77,08 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 82,33 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 26,54 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9,49 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,07 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 57,81 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 567,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,66 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 34,860 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,05 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 5,23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,74 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,860 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 15,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,49 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 36,77 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 34,860 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,05 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 5,23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,74 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,860 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,17 |
|  | 24301161038090 | Vopsea latex lavabila | kg | 13,94 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,09 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,43 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip B* |  |  |
|  |  | 6.3. Tip C |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betogrund sau analog | m2 | 560,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,81 |
|  | 2416586105303186 | Grund Betogrund | kg | 84,04 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 560,300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 857,26 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 4 000,54 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 44,26 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,93 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 560,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,81 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 84,04 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 560,300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 252,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,03 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 591,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 560,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,81 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 84,04 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 560,300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 252,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,03 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 591,06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,56 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,56 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 560,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,81 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 84,04 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 560,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 308,16 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 224,12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 33,62 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 280,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 28,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,12 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |
|  |  | 7. Finisari pereti |  |  |
|  |  | 7.1. Tip 1 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 1 374,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,22 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 206,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 68,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 374,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 274,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 511,40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 206,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,41 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 374,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 676,28 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 9 810,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 108,55 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 21,98 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 374,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,22 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 206,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 68,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 374,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 618,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 137,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 449,43 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,37 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,37 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 374,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,22 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 206,10 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 68,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 374,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 755,70 |
|  | 24301161038080 | Vopsea lavabila | kg | 549,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 82,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 687,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 68,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,75 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 41,220 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,89 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 42,04 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 1 |  |  |
|  |  | 7.2. Tip 1* |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,32 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 6,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 48,40 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 53,68 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 314,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,70 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm | m2 | 44,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,56 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 943,80 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,66 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,56 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,98 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,32 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 6,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 46,42 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  |  | Total |  |  |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,32 |
|  | 241658610530379 | Amorsa-grund | kg | 6,60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 44,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,20 |
|  | 24301161038080 | Vopsea lavabila | kg | 17,60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,64 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 22,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,320 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,09 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,35 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 7.3. Tip 2 |  |  |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 122,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,66 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 18,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,10 |
|  |  | Total |  |  |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 122,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 67,16 |
|  | 2430116103800193 | Vopsea latex lavabila | kg | 48,84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7,33 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 61,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 122,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,66 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 18,32 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,10 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,700 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,26 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 3,77 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 2 |  |  |
|  |  | 7.4. Tip 3 |  |  |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 3,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,09 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa Br3 cu ochi de 100x100mm (1,0 kg/m2) | kg | 3,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,02 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 3,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,02 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,03 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,90 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 31,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm | m2 | 3,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,09 |
|  | 266410210000092 | Mortar M100 | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Supraton LUX sau analog | m2 | 3,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,09 |
|  | 241658610530345 | Supraton LUX | kg | 0,45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,15 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,95 |
|  | 266111280070093 | Placi de faianta | m2 | 3,09 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 11,21 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,42 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 60,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 3 |  |  |
|  |  | 7.5. Tip 4 |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,39 |
|  | 241658610530374 | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante | kg | 1,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 13,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 15,86 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 92,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog | m2 | 13,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,39 |
|  | 2416586105303188 | Grund Supraton LUX | kg | 1,95 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,65 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | CI22B | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) | m2 | 13,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 21,45 |
|  | 266111280070093 | Placi de faianta | m2 | 13,39 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 48,58 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,17 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 262,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 4 |  |  |
|  |  | 7.6. Tip 5 |  |  |
| 98 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile / Pereti decorativi:lamelare metalice (реечные) | m2 | 12,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 22,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,00 |
|  | 2430226100046 | Grund de ulei | kg | 0,36 |
|  | 203012732958698 | Pereti decorativi:lamelare metalice (реечные) | m2 | 12,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,80 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 96,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Tip 5 |  |  |
|  |  | 7.7. Alte lucrari |  |  |
| 99 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (aplicativ) / Placare cu placi de MDF; se exclude:Pervaz din lemn | m2 | 120,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 174,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,00 |
|  | 267011220400099 | Placi de MDF | m2 | 133,32 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 72,72 |
|  | 2430226109081 | Diluant prenadez | l | 36,36 |
|  | 2873145888000 | Cuie, tinte albe | kg | 24,24 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 48,48 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 727,20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 60,60 |
|  | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade | l | 26,66 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 3,64 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,40 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 96,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | CI18A | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (aplicativ) / Oglinda; se exclude:Pervaz din lemn | m2 | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10,15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,05 |
|  | 2670112204000100 | Oglinda | m2 | 7,78 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 4,24 |
|  | 2430226109081 | Diluant prenadez | l | 2,12 |
|  | 2873145888000 | Cuie, tinte albe | kg | 1,41 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 2,83 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 42,42 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,54 |
|  | 1592127301142 | Alcool tehnic 90 grade | l | 1,56 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,14 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 5,60 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 8. Tamplarii |  |  |
|  |  | 8.1. Usi |  |  |
| 101 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla cu geam termopan U-1 1900x2300(h) - 1 buc | m2 | 4,270 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,47 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,27 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,08 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,35 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,82 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,56 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,27 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |
| 102 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla cu geam termopan U-2 1800x2300(h) - 2 buc | m2 | 8,040 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 7,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8,04 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32,16 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,42 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,55 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,82 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,16 |
|  |  | Total |  |  |
| 103 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla cu geam termopan si sticla armata U-3 1300x2300(h) - 1 buc | m2 | 2,990 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,33 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,99 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,96 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,64 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,79 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,99 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 |
|  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla cu geam termopan U-4 1200x2700(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x400(h) | m2 | 3,240 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,24 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,96 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,78 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,63 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,94 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,24 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 106 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta cu geam termopan U-5 900x2300(h) - 5 buc | m2 | 9,870 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,99 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,87 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 39,48 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,94 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,73 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,92 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,87 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga cu geam termopan U-6st. 900x2300(h) - 3 buc | m2 | 5,920 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,59 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,92 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,68 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,96 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,55 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,12 |
|  |  | Total |  |  |
| 108 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta cu geam termopan U-7 800x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,590 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,16 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,59 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,36 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,80 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,28 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,95 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,59 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta cu geam termopan,mat U-8 900x2300(h) - 2 buc | m2 | 3,950 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,95 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 15,80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,98 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,69 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,37 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,95 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,08 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta , din metal (ДС) din partea coridorului aluminiu п.а.ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81; U-9 600x2100(h) - 1 buc | m2 | 1,180 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,47 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,22 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,32 |
|  | 2812106306000278 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,18 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,33 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,17 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,65 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,59 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,02 |
|  |  | Total |  |  |
| 111 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara dreapta din PVC U-10 650x1800(h) - 4 buc | m2 | 4,470 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,26 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,36 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,47 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 17,88 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,23 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,78 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,68 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din PVC U-11st. 650x1800(h) - 3 buc | m2 | 3,510 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,28 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,51 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 14,04 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,76 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,61 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,11 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,51 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 | CK35A | Opritori de podea | buc | 37,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,55 |
|  | 2874136313300292 | Opritori de podea | buc | 37,00 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 8.2. Vitralii |  |  |
| 114 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu / Vitraliu interior din profil aluminiu V-1 4250x3250(h) - 1 buc | m2 | 13,812 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9,67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,69 |
|  | 2523146720200 | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate | m2 | 14,50 |
|  | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice | kg | 0,14 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 1,66 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,83 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,07 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Vitralii |  |  |
|  |  | 8.3. Placi pervaz |  |  |
| 115 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (aplicativ) / Pervaz din blat DSP laminat gr.=40mm b=550 mm | m | 82,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,60 |
|  | 2010212946000114 | Pervaz din blat DSP laminat gr.=40mm b=550 mm | m | 86,62 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 9. Cosolidare goluri |  |  |
|  |  | 9.1. Gol usa G-1 (2 buc) |  |  |
| 116 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 25,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 51,20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,80 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 5,38 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 32,26 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 5,38 |
|  | 24105200067551 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 51,20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 12,80 |
|  |  | Total |  |  |
| 117 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 2,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,88 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,96 |
|  |  | Total |  |  |
| 118 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 14,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,08 |
|  |  | Total |  |  |
| 119 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 14,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,62 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,14 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,21 |
|  |  | Total |  |  |
| 120 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 14,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,80 |
|  | 2874136313300069030 | Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 14,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 38,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,60 |
|  | 28741363133000690 | Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 38,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 122 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 312,060 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 59,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,12 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,12 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,12 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 312,06 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,56 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,50 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 4,68 |
|  |  | Total |  |  |
| 123 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,312 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,27 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 3,74 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 1,87 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,26 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,94 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,47 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Gol usa G-1 (2 buc) |  |  |
|  |  | 9.2. Gol usa G-2 (1 buc) |  |  |
| 124 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 11,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 22,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,50 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 2,31 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,86 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 2,31 |
|  | 24105200067551 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 22,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,50 |
|  |  | Total |  |  |
| 125 | RpCU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,44 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,48 |
|  |  | Total |  |  |
| 126 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,88 |
|  |  | Total |  |  |
| 127 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 128 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 4,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,80 |
|  | 2874136313300069030 | Bulon M12 cu piulita si saiba | buc | 4,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 129 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 15,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,00 |
|  | 28741363133000690 | Diblu de distantiere ф6 L=120mm | buc | 15,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 130 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 138,760 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 26,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,39 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,39 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,39 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 138,76 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,69 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,11 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,08 |
|  |  | Total |  |  |
| 131 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,182 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,32 |
|  | 24301161000002 | Email ПФ-115 | kg | 2,18 |
|  | 24302261008141 | Grund ГФ-021 | kg | 1,09 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,15 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,55 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,27 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 10. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 132 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 555,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 177,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 99,90 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 410,70 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,44 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 2,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,67 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,55 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 133 | CK26D | Corniere montate la ferestre sau usi din aluminiu | m | 555,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 49,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,55 |
|  | 2743123549027 | Corniere din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 555,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,55 |
|  |  | Total |  |  |
| 134 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 65,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 96,59 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 19,50 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 949,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,14 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,95 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,95 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,75 |
|  | 2430116103800335 | Vopsea latex mata de calitate superioara | kg | 26,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,90 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 32,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |
| 139 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,950 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,14 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,99 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Finisari glafuri interioare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii arhitecturale (29/06-23-SA). Etajul IV Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 1 | CD05D7 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Executarea pereti sub fereastra din BCA | m3 | 31,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 105,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,60 |
|  | 202014296110020 | Blocuri BCA | m3 | 30,22 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 280,86 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,19 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,66 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 93,00 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 93,00 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,62 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 5,58 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 2. Tamplarii |  |  |
|  |  | 2.1. Placi pervaz |  |  |
| 2 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (aplicativ) / Pervaz din blat DSP laminat gr.=40mm b=550 mm | m | 82,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,60 |
|  | 2010212946000114 | Pervaz din blat DSP laminat gr.=40mm b=550 mm | m | 86,62 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,82 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 3. Finisari glafuri interioare |  |  |
| 3 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 540,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 172,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 97,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 399,60 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,43 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 2,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,65 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,65 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,54 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,54 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 |  | Corniera perforata din aluminiu | m | 540,000 |
|  | 600180 | Corniera perforata din aluminiu | m | 540,00 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 65,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 96,59 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 19,50 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 949,65 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5,14 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,92 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,95 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 65,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 68,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,06 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,95 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,75 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,25 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 65,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 35,75 |
|  | 2430116103800335 | Vopsea latex mata de calitate superioara | kg | 26,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,90 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 32,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,25 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,13 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,950 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,14 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,99 |
|  |  | Total |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total cu Cr |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total cu Bd |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 134,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 39,092 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,472 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,392 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 39,631 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv fundatia | m3 | 18,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 30,240 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,361 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 14,647 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 14,647 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 / incarcare deseuri | 100 m3 | 0,189 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,875 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,000 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,060 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,558 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | TsC58A | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 | 1,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,632 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 12,390 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | TsC59A | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 | 100 m3 | 0,271 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,255 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,001 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 2,954 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 0,799 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,094 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 87,300 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 27,761 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 50,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,270 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,102 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 16,797 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.150 mm | m3 | 22,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 13,420 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 22,550 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 140,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,400 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 64,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,081 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,430 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,757 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,677 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,139 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de pregatire |  |  |
|  |  | 1.2. Demontari |  |  |
| 13 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm | m | 50,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,000 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 2,000 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 7,500 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | RpAcD13A | Demontarea tuburilor din bazalt, gresie ceramica sau beton, gata descoperite, avind diametrul de 150-200mm | m | 56,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 12,320 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | RpAcD16A | Ridicarea din sant pe mal a tuburilor de bazalt, gresie ceramica sau beton, demontate si sparte, santul avind adincimea de 0-2m | t | 4,410 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,117 |
|  | 2010102904054 | Dulapi molid-brad cls. A, tiv.G=28-58 mm, L=4-6,50 m, l=7-15cm | m3 | 0,022 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,044 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,410 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,984 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 4,410 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,402 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  | 1.3. Camine apeduct |  |  |
| 18 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,970 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 13,298 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,693 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,398 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,240 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,020 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,532 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,220 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,160 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,008 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 3,645 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 2,000 |
|  | 6032 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,000 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,.05 m3) | buc | 2,000 |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 |  | Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 2,000 |
|  | 2875274200001T | Capacul cu rama din fonta tip T | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 |  | Scara cu vanguri din otel | kg | 13,200 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 13,200 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava otel ф76x3.0 consum 0.15 m/buc | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,500 |
|  | 272210331000076 | Teava otel ф76x3.0 | m | 0,750 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,225 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,120 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,100 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,140 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,012 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 150 mm / k=0.5 | buc | 5,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 3,775 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 11,725 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 4,600 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 9,420 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,377 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 2,826 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,003 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), k=2 pentru 2 straturi | m2 | 9,420 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,130 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 32,028 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 6,406 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,011 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 21,289 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,019 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,245 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | 1.4. Camine canalizare |  |  |
| 30 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm / Teava otel ф219x4.0 consum 0.15 m/buc | buc | 8,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,600 |
|  | 272210331000060 | Teava otel ф219x4.0 | m | 1,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,056 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,560 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,136 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,029 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,007 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,002 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | AcF13B | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm | buc | 8,000 |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 16,080 |
|  | 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii | kg | 50,050 |
|  | 3720107307056 | Cilti bituminati | kg | 19,620 |
|  | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,064 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Camine canalizare |  |  |
|  |  | 1.5. Apeduct |  |  |
| 32 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton C15 (suport hidrant) | m3 | 0,160 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,365 |
|  | 266310210000015 | Beton C15 | m3 | 0,166 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,056 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,052 |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,096 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE100 SDR17 d.63 | m | 69,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,484 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,242 |
|  | 2521216710001163 | Teava PE100 SDR17 d.63 | m | 69,207 |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 74,520 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 2,760 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 2,760 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 69,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,760 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 6,900 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,070 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m | 69,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,283 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,138 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava otel ф76x3.0 consum 0.60 m/buc | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,000 |
|  | 272210331000076 | Teava otel ф76x3.0 | m | 1,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,090 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,048 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,040 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,856 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teu PE100 d.63 90* | buc | 4,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,200 |
|  | 252315671381136 | Teu PE100 d.63 90* | buc | 4,040 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 2,400 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Adaptor flansa fonta larga toleranta pentru tevi otel/fonta/PE D. 80 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,160 |
|  | 287527442820037 | Adaptor flansa fonta larga toleranta pentru tevi otel/fonta/PE D. 80 | buc | 2,060 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 2,081 |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 16,480 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Apeduct |  |  |
|  |  | 1.6. Canalizare |  |  |
| 39 | AcD18D | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / se exclude "Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) " / Teava PVC SN4 d.200 | m | 62,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 27,900 |
|  | 2521216700000200 | Teava PVC SN4 d.200 | m | 65,751 |
|  | 2462106110467 | Codez - 100 | kg | 2,066 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 3,131 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 43,834 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 3,068 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | IC44D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm / Teava otel ф219x4.0 consum 0.60 m/buc | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,900 |
|  | 272210331000060 | Teava otel ф219x4.0 | m | 1,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,264 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,140 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,284 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,007 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,001 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 62,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,960 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 12,400 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,340 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 62,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,461 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,223 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  |  | Total Canalizare |  |  |
|  |  | 1.7. Restabilirea imbracamintei |  |  |
| 43 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta fr. 40-63 LA/30 (SM EN 13242+A1), prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200 mm | m3 | 18,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 20,412 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,402 |
|  | 1421402200393p | Piatra sparta | m3 | 23,625 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,890 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,945 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2 | t | 0,057 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,059 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,017 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 94,350 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 15,096 |
|  | 11110001000131044 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 SR EN 13108 | t | 13,303 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,283 |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 1,510 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,566 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.40 l/m2 | t | 0,038 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,039 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,011 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 SR EN 13108, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 94,350 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,492 |
|  | 11110001000131145 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 SR EN 13108 | t | 6,699 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,283 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,755 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,821 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm / Se exclude hidrantul, cotul | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,440 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,275 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 16,160 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16,160 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,141 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurari sociale |  |  |
|  |  | Transportul materialelor |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total cu CR |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 49 |  | Hidrant de incendiu montat in camin DN80 H=750 mm | buc | 2,000 |
|  | 70045 | Hidrant de incendiu montat in camin DN80 H=750 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 |  | Cot cu talpa fonta pentru hidrant D.80 | buc | 2,000 |
|  | 70047 | Cot cu talpa fonta pentru hidrant D.80 | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.