| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: Componente electrice și electronice pentru troleibuze |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |
| 34900000-6 | Convertizor de tensiune 550/28V | Tensiunea de intrare, V: |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 550 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350-820 |  |  |
|  |  | Curentul de intrare U =550V, A: |  |  |
|  |  | Curentul nominal | 10 |  |  |
|  |  | Curentul intermitent periodic | 18 |  |  |
|  |  | Tensiunea de ieșire, V: |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală | 27,5 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 20-29,5 |  |  |
|  |  | Curentul de ieșire, A: |  |  |
|  |  | Curentul nominal | 120 |  |  |
|  |  | Curentul intermitent periodic | 250 |  |  |
|  |  | Randamentul în regim nominal, % | ≥85 |  |  |
|  |  | Condițiile climaterice de exploatare: |  |  |
|  |  | Intervalul temperaturilor de lucru | de la - 40 până la +40 ℃ |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului | 98% cu temperaturile de afară + 25 ° C |  |  |
|  |  | Presiunea atmosferică | de la 86,6 până la 106,6 kPa |  |  |
|  |  | Greutatea, kg | ≤ 60 |  |  |
|  |  | Protecția automată pentru deconectare: |  |  |
|  |  | Supratensiune la ieșire | (29,5±0,5) V |  |  |
|  |  | Căderea tensiunii la intrare | (260±30) V |  |  |
|  |  | Supratensiune la ieșire | (840±30) V |  |  |
|  |  | Scurt circuit la ieșire | - |  |  |
|  |  | Supraîncălzire corpului | ≤ 70 °C |  |  |
|  |  | Rezistența izolații , MOm: |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și corp | 10 |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Între corp și circuitele de tensiune oasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție, luni | ≥18 |  |  |
| Lotul 2 |
|  |  | Tensiunea de intrare, V: |  |  |
| 34900000-6 | Convertizor de tensiune 550/380V | Tensiunea nominal | 600 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350-820 |  |  |
|  |  | Puterea nominală, kWt | 6 |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală la ieșire, V | 380 |  |  |
|  |  | Tipul curentului la ieșire | Alternativ |  |  |
|  |  | Numărul de faze la ieșire | 3 |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare pentru dirijare, V | de la 17 până la 32 |  |  |
|  |  | Curentul nominal pe fază, A | 10 |  |  |
|  |  | Rezistența izolații , MOm: |  |  |
|  |  | între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și corp | ≥10 |  |  |
|  |  | între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | între corp și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Condițiile climaterice de exploatare: |  |  |
|  |  | Intervalul temperaturilor de lucru | de la - 40 până la +40 ℃ |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului | 98% cu temperaturile de afară + 25 ° C |  |  |
|  |  | Presiunea atmosferică | de la 86,6 până la 106,6 kPa |  |  |
|  |  | Termenul de garanție, luni | ≥18 |  |  |
| Lotul 3 |
| 34900000-6 | Sistem electronic de acționare a motorului asincron de tracțiune | Creat pe baza modulelor IGBT (tranzistor) |  |  |
|  |  | Acționarea și dirijarea motoarelor de tracțiune asincrone, 3 faze |  |  |
|  |  | Constructiv să fie prevăzut pentru instalare la troleibuzule de model AKCM – 321 cu modificația 32100K și 3210KI |  |  |
|  |  | Diagnostica computerizată a sistemului în complex |  |  |
|  |  | Soft și accesorii tehnice pentru diagnosticarea sistemului |  |  |
|  |  | Instrucțiuni de utilizare a softului la diagnosticarea sistemului |  |  |
|  |  | Instrucțiuni de utilizare, deservire și reparația sistemului |  |  |
|  |  | Tensiunea de intrare, V: |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 600 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350-820 |  |  |
|  |  | Tensiunea de alimentare pentru dirijare, V | de la 17 până la 32 |  |  |
|  |  | Puterea nominală, kWt | ≥ 200 |  |  |
|  |  | Curentul nominal, A | 350 |  |  |
|  |  | Intervalul frecvenții de ieșire, Hz | 0 - 135 |  |  |
|  |  | Tensiunea de recuperare, V | 750 |  |  |
|  |  | Rezistența izolații , MOm: |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și corp | ≥10 |  |  |
|  |  | Între circuitele de tensiune înaltă «±550V» și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Între corp și circuitele de tensiune joasă «±27V» | ≥10 |  |  |
|  |  | Condițiile climaterice de exploatare: |  |  |
|  |  | Intervalul temperaturilor de lucru | de la - 40 până la +40 ° C |  |  |
|  |  | Umiditatea aerului | 98% cu temperaturile de afară + 25 ° C |  |  |
|  |  | Presiunea atmosferică | de la 86,6 la 106,6 kPa |  |  |
|  |  | Randamentul, %, | ≥90 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție, luni, | ≥18 |  |  |
| Lotul 4 |
| 34900000-6 | Sistemul de dirijare autonom | Regim de monitorizare a fiecărui element ( tensiunea U, temperatura ) |  |  |
|  |  | Regim de balansare a fiecărui element |  |  |
|  |  | Regim de încărcare cu parametrii optimi a baterii de acumulatoare sub rețea de contact |  |  |
|  |  | Regim de schimb de date cu interfața CAN |  |  |
|  |  | Regim de menținere a intervalului termic de lucru |  |  |
|  |  | Indicația defecțiunilor sistemului de ventilare (indicație pentru fiecare ventilator în parte) |  |  |
|  |  | Diagnostica computerizată a sistemului și a fiecărui element |  |  |
|  |  | Soft și accesorii tehnice pentru diagnosticarea sistemului |  |  |
|  |  | Instrucțiuni de utilizarea a softului la diagnosticarea sistemului |  |  |
|  |  | Instrucțiuni de utilizare, deservire și reparația sistemului |  |  |
|  |  | Tensiunea de intrare, V: |  |  |
|  |  | Tensiunea nominal | 550 |  |  |
|  |  | Intervalul tensiunii de lucru | 350-820 |  |  |
|  |  | Tensiune nominală a bateriilor de acumulatoare,V | 512 |  |  |
|  |  | Capacitate nominală a unei celule a bateriilor de acumulatoare, A*h | 100 |  |  |
|  |  | Curentul maximal a bateriilor de acumulatoare pentru tracțiune, A | 300 |  |  |
|  |  | Curentul de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru tracțiune, A | 50 |  |  |
|  |  | Timpul total pentru încărcarea bateriilor de acumulatoare, h | ≤ 2 |  |  |
|  |  | Greutatea bateriilor de acumulatoare,kg | 580 |  |  |
|  |  | Tensiune de alimentare pentru dirijare sistemului,V. | 17-32 |  |  |
|  |  | Distanța de parcurs în regim autonom,km | 20 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție, luni | ≥18 |  |  |
| Lotul 5 |
| 34900000-6 | Baterie de acumulatoare Litiu ion LYP 100AHA | La ziua livrării vârsta produsului nu va depăși 6 luni din data producerii |  |  |
|  |  | Produsul va fi livrat cu certificat de calitate |  |  |  |
|  |  | Capacitate nominală, A*h | 100 |  |  |
|  |  | Tensiune de lucru, V | 2,7～4,0 |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală, V | 3,2 |  |  |
|  |  | Greutate, kg | 3,6 |  |  |
|  |  | Dimensiuni , mm | L – 179 |  |  |
|  |  |  | W – 62 |  |  |
|  |  |  | H – 218 |  |  |
|  |  | Curentul optim pentru încărcare , CA | 0,5 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție din data dării în exploatare, luni | ≥ 12 |  |  |
| Lotul 6 |
| 34900000-6 | Ventilator – 88-64-01-00060-00 (W3G300-RQ30-83) | Durata de viața peste 25000 moto ore |  |  |
|  |  | Motor impermeabil și fără perii |  |  |
|  |  | Produsul va fi livrat cu certificat de calitate |  |  |
|  |  | Tip ventilator | axial |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală (DC), V | 24 |  |  |
|  |  | Tensiunea de lucru (DC), V | 16 - 32 |  |  |
|  |  | Curentul nominal , A | ≈10 |  |  |
|  |  | Puterea, Wt | 180 |  |  |
|  |  | Debit de aer maxim, m³/h | ≈ 2800 |  |  |
|  |  | Temperatura de lucru, °C | –40 – +85 |  |  |
|  |  | Dimensiuni ᴓ , mm | 300 |  |  |
|  |  | Clasa de protecție | IP 68 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție din data dării în exploatare, luni | ≥ 12 |  |  |
| Lotul 7 |
| 34900000-6 | Ventilator – MS1751H24B-FHR-2EM | Ventilator proiectat pentru o durată de viață până 70.000 moto ore |  |  |
|  |  | Protecție în caz de blocaj a rotorului |  |  |
|  |  | Protecție la schimb de polaritate |  |  |
|  |  | Capacitate de repornire automată |  |  |
|  |  | Produsul va fi livrat cu certificat de calitate |  |  |
|  |  | Tip ventilator | axial |  |  |
|  |  | Tensiunea nominală (DC), V | 24 |  |  |
|  |  | Tensiunea de lucru (DC), V | 18-30 |  |  |
|  |  | Curentul nominal , A | 3,10 |  |  |
|  |  | Debit de aer maxim, m³/Min | 11,70 |  |  |
|  |  | Dimensiuni, mm | 171x153x51 |  |  |
|  |  | Clasa de protecție | IP 54 |  |  |
|  |  | Termenul de garanție din data dării în exploatare, luni | ≥ 12 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________