| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice (repetat) |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Materiale electrotehnice (repetat) |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 1 Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Corp de iluminat LED ermetic |  |  |  | Puterea: 80w; Temperatura: 5000-6000K Gradul de protecție: IP 54-65 Dimensiuni: 2400x69x50mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.2. Corp de iluminat LED industrial |  |  |  | Model: PL-HB200B-CW sau echivalent Puterea: 200W; Gradul de protecție: IP65 Temperatura: 6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.3. Corp de iluminat LED cu întrerupător |  |  |  | Tip lampă: T5; Puterea: 8w Temperatura: 5000-6500 K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.4. Corp de iluminat LED cu întrerupător |  |  |  | Tip lampă: T5; Puterea: 16 w Temperatura: 5000-6500 K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.5. Corp de iluminat led extern |  |  |  | Puterea: 36W; Dimensiuni:1200x113x40mm Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000-6500K Model: PL-DPL36B-CW sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.6. Corp de iluminat led extern |  |  |  | Puterea: 18W; Gradul de protecție: IP20; Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: 600x113x40mm Model: PL-DPL18B-CW sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.7. Corp de iluminat led extern |  |  |  | Puterea: 25W Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: diametru 300mm înălțimea 30mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.8. Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare |  |  |  | Puterea: 15-20W; Gradul de protecție: IP 20 Temperatura: 6000-6500K Model: PL-CLSP15W sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.9. Corp de iluminat led |  |  |  | Puterea: 36-40W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: 1235x130x45mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.10. Corp de iluminat led |  |  |  | Puterea: 18-20W; Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K Dimensiuni: 65x130x45mm Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.11. Corp de iluminat LED |  |  |  | Tip LED; Puterea 21W; Temperatura culoare 6500K Flux luminos 1470-1700Lm Senzor de mișcare |  |  |
| 1.12. Corp pentru iluminarea tablou |  |  |  | Tip LED; Puterea 12W Temperatura culoare 4000 K Flux luminos 960Lm; Lungimea 600 mm |  |  |
| 1.13. Panel led intern |  |  |  | Puterea: 40-48 W Temperatura: 6000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.14. Panel led extern |  |  |  | Puterea: 40-48 W Temperatura culoare: 6000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.15. Spot LED rotund aplicat |  |  |  | Puterea: 30W Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 6500K Model: SPL1-30W sau echivalent Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 1.16. Set TRAX 1m bara cu 3 proiectoare |  |  |  | 1m bara cu 3 proiectoare 3xGU10 max.20*3 Gradul de protecție: IP20 Temperatura: 6000-6500K |  |  |
| Lot nr. 2 Proiectoare LED |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Proiector LED ermetic |  |  |  | Puterea: 20W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 2.2. Proiector LED ermetic |  |  |  | Puterea: 50W; Gradul de protecție: IP54-65 Temperatura: 5000-6500K Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| Lot nr. 3 Becuri, lămpi si tuburi |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Bec |  |  |  | Putere – 60 W; Clasa energetic E27 Tensiune 220v |  |  |
| 3.2. Bec LED |  |  |  | Putere – 8-10W; Clasa energetic E14; Temperatura: 6000-6500K Termen de exploatare – 30000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.3. Bec LED |  |  |  | Putere 10W; Clasa energetic: E27; 6000-6500K Termen de exploatare – 30000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.4. Bec LED |  |  |  | Putere: 15W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare – 30 000 ore; Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.5. Bec LED |  |  |  | Putere: 60-80W; Clasa energetic: E27; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare – 30 000 ore; Termenul de garanţie - 24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.6. Bec |  |  |  | HPML (RVL) - 250W; Clasa energetic: E40 Termenul de garanţie - 12 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.7. Bec |  |  |  | HPML (RVL) - 500W Clasa energetic: E40 Termenul de garanție - 12 luni din momentul procurări |  |  |
| 3.8. Lampă de masa LED |  |  |  | Puterea: 10W; Temperatura: 6000-6500K Descriere întrerupător senzor; Garanţie 3 ani din momentul procurării |  |  |
| 3.9. Lampa LT-18 |  |  |  | Lampa LT-18; 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.10. Lampa LT-36 |  |  |  | Lampa LT-36; 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 10000 ore Termenul de garantie-24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.11. TUB LED |  |  |  | T 8; LT-36; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării |  |  |
| 3.12. TUB LED |  |  |  | T 8; LT-18; Temperatura: 6000-6500K Termenul de exploatare nu mai puțin de 30000 ore Termenul de garanție 24 luni din momentul procurării |  |  |
| Lot nr. 4 Prize, întrerupătoare și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Priză internă Euro |  |  |  | Priză internă Euro unică monopolara (alba) 10/161-16A Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |
| 4.2. Priză internă |  |  |  | Priză internă unică monopolara fără împământare (alba) 10/161-16A; Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |
| 4.3. Priză internă Euro |  |  |  | Priză internă Euro dublă 10/161-16A |  |  |
| 4.4. Priză internă dublă fără împământare |  |  |  | Priză internă dublă fără împământare 10/161-16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |
| 4.5. Priză internă triplă |  |  |  | Priză internă tripla 10/161-16A Gradul de protecție: IP 20 |  |  |
| 4.6. Priză externă dublă ermetică |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54-65 |  |  |
| 4.7. Priză mobilă |  |  |  | Curentul nominal - 32 A; Numărul de poli - 3P+PE+N Frecventa - 50 Hz; Gradul de protecție - IP 67 Tensiunea nominală - 380 V |  |  |
| 4.8. Bloc de priză cu 3 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20-54 |  |  |
| 4.9. Bloc de priză cu 3 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP54 Tensiune 250V |  |  |
| 4.10. Bloc de priză cu 4 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20-54 |  |  |
| 4.11. Bloc de priză cu 6 intrări |  |  |  | Curent: 16A; Gradul de protecție: IP20-54 |  |  |
| 4.12. Bloc de priză cu 5 intrări |  |  |  | Bloc cu 5 intrări euro Tensiunea: 250V; Curent - 16A |  |  |
| 4.13. Întrerupător intern monopolar (alb) |  |  |  | 10/16A; Gradul de protecție: IP20 |  |  |
| 4.14. Întrerupător extern monopolar |  |  |  | 10/16A Gradul de protecție: IP54-65 |  |  |
| 4.15. Starter(demaror) |  |  |  | 65W; S10 |  |  |
| 4.16. Starter (demaror) |  |  |  | 22W; S2 |  |  |
| 4.17. Fișă electrică cu inel |  |  |  | nr. poli – 2P+E; Tensiune: 220v |  |  |
| 4.18. Fișă electrică |  |  |  | nr. Poli – 2P+N Curent (A) – 16A Tensiune (V) – 230 V |  |  |
| 4.19. Dulie (патрон) |  |  |  | Dulie (патрон) E 27; Model 11-8819 sau echivalent |  |  |
| 4.20. Doze p/u prize intern |  |  |  | 60*40 din plastic |  |  |
| 4.21. Doze p/u cabluri externe |  |  |  | 10*10; Gradul de protecție IP54-65 |  |  |
| Lotul nr. 5 Conectori și Accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Conector de criptare |  |  |  | BNC Connector: -Compatible for HD-SDI digital video -For inner conductor of 0.6 mm and insulated diameter up 4.6 mm - Connector: BNC male - Impedance: 75Ω - Options: Crimp |  |  |
| 5.2. Conector |  |  |  | Conectori XLR, male 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved screening when plugging |  |  |
| 5.3. Conector |  |  |  | Conectori XLR, female 3-pole - Chuck type strain relief - Protective rubber sleeve - Solder contacts - Ergonomic design - Improved ground contact - Improved pin contact with a solder stop |  |  |
| 5.4. Cablu video digital |  |  |  | HD-SDI - digital video cable: Construction: -inner conductor - solid bare copper, Ø 0.60 mm -insulation - Foam-Skin PE, gas injected , Ø 2.8 mm -shielding - AL/PET/AL double-layer foil + tinned copper braid (92% coverage) -outer jacket - FRNC -overall diameter - 4.5 mm -working temperature -30°C / +70°C -min. bending radius - 25 mm -characteristic impedance - 75 Ω ± 1% -aplication – HD-SDI 3.0G -hd-sdi transmission length for 1080i – min. 68m |  |  |
| 5.5. Cablu audio |  |  |  | Professional Microphone Cable balanced patch and microphone cable high screen – PVC Shielded |  |  |
| 5.6. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI- HDMI 10 m |  |  |
| 5.7. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI- HDMI 5 m |  |  |
| 5.8. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI- HDMI 1 m |  |  |
| 5.9. Cablu video |  |  |  | Cablu Display Port - HDMI 3m |  |  |
| 5.10. Cablu video |  |  |  | Cablu HDMI-DVI 3m |  |  |
| 5.11 Fibra optica |  |  |  | Fiber optic patch cords, Multimode OM4, LC-LC Duplex, 3M |  |  |
| Lot nr. 6 Prelungitoare |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Prelungitor |  |  |  | Filtru electric cu 5 intrări lungimea firului pînă la 1.5m |  |  |
| 6.2. Prelungitor |  |  |  | Bobină, lungime – 25m 4 prize, Putere: 16A, Gradul de protecție: IP-57 |  |  |
| 6.3. Prelungitor |  |  |  | Lungime – 5m; 4 prize, împământare Curent: 16A, Gradul de protecție: IP-57 |  |  |
| 6.4. Prelungitor |  |  |  | Număr prize - 1 Lungimea cablului - 5 m Curent (A) - 10 A Tensiune (V) - 220 - 240 V Numărul de fire - 2 * Gradul de protecţie (IP) - IP20 Modelul IEK YШ-01PB sau echivalentul |  |  |
| 6.5. Prelungitor cu întrerupător |  |  |  | Macel MGP-214, 16A, 3 intrări |  |  |
| Lotul nr. 7 Bandă izolantă |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Bandă izolantă |  |  |  | PVC 0.13*19*20 Tip material: polietilen |  |  |
| 7.2. Bandă izolantă |  |  |  | Bandă izolantă - Lățime (mm): 20; Lungime: 60m, Tip material: Polimer |  |  |
| Lot nr. 8 Accesorii de montaj |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Forbox ǿ 4mm |  |  |  | ǿ 4mm planca 10 buc |  |  |
| 8.2. Forbox ǿ 6mm |  |  |  | ǿ 6mm planca 10 buc |  |  |
| 8.3. Forbox ǿ 10mm |  |  |  | ǿ 10mm planca 10 buc |  |  |
| 8.4. Forbox ǿ 16mm |  |  |  | ǿ 16mm planca 10 buc |  |  |
| Lotul nr. 9 Elemente de fixare |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Diblu cu șurub |  |  |  | 6x40 |  |  |
| 9.2. Diblu cu șurub |  |  |  | 6x60 |  |  |
| 9.3. Șurub p/u metal |  |  |  | 4.2x70 |  |  |
| 9.4. Șurub p/u metal |  |  |  | 3.5*25 |  |  |
| 9.5. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 7mm |  |  |
| 9.6. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 8mm |  |  |
| 9.7. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 9mm |  |  |
| 9.8. Scoabe de plastic |  |  |  | Plastic rotund 10mm |  |  |
| 9.9. Hamut coliere de plastic |  |  |  | 5*500 |  |  |
| Lotul nr. 10 Ventilator incorporabil |  |  |  | Q150 Tensiune (V) - 220 - 240 V Puterea (W) - 20 W Dimensiuni - 205 x 205 mm Debit de aer - 200 m3/h Turaţii la mersul în gol - 1800 rot/min Culoare: gri Gradul de protecţie (IP) - IP24 Model – 150mm |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Materiale electrotehnice (repetat) Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materiale electrotehnice (repetat) MD47ML000000002251206328 31500000-1 Lot nr. 1 Corpuri de iluminat în decurs de 40 zile de la semnarea contractului. 1.1. Corp de iluminat LED ermetic buc 10 1.2. Corp de iluminat LED industrial buc 20 1.3. Corp de iluminat LED cu întrerupător buc 20 1.4. Corp de iluminat LED cu întrerupător buc 20 1.5. Corp de iluminat led extern buc 20 1.6. Corp de iluminat led extern buc 20 1.7. Corp de iluminat led extern buc 20 în decurs de 40 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 1.8. Corp de iluminat LED cu senzor de mișcare buc 20 1.9. Corp de iluminat led buc 30 1.10. Corp de iluminat led buc 30 1.11. Corp de iluminat LED buc 10 1.12. Corp pentru iluminarea tablou buc 2 1.13. Panel led intern buc 40 1.14. Panel led extern buc 40 1.15. Spot LED rotund aplicat buc 10 1.16. Set TRAX 1m bara cu 3 proiectoare buc 5 TOTAL Lot nr. 1 Lot nr. 2 Proiectoare LED 2.1. Proiector LED ermetic buc 10 2.2. Proiector LED ermetic buc 10 TOTAL Lot nr. 2 Lot nr. 3 Becuri, lămpi si tuburi 3.1. Bec buc 300 3.2. Bec LED buc 100 3.3. Bec LED buc 100 3.4. Bec LED buc 200 3.5. Bec LED buc 20 3.6. Bec buc 20 3.7. Bec buc 20 3.8. Lampă de masa LED buc 10 3.9. Lampa LT-18 buc 300 3.10. Lampa LT-36 buc 300 3.11. TUB LED buc 250 3.12. TUB LED buc 250 TOTAL Lot nr. 3 în decurs de 40 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 31500000-1 Lot nr. 4 Prize, întrerupătoare și accesorii 4.1. Priză internă Euro buc 50 4.2. Priză internă buc 100 4.3. Priză internă Euro buc 50 4.4. Priză internă dublă fără împământare buc 50 4.5. Priză internă triplă buc 50 4.6. Priză externă dublă ermetică buc 50 4.7. Priză mobilă buc 10 4.8. Bloc de priză cu 3 intrări buc 50 4.9. Bloc de priză cu 3 intrări buc 10 4.10. Bloc de priză cu 4 intrări buc 50 4.11. Bloc de priză cu 6 intrări buc 40 4.12. Bloc de priză cu 5 intrări buc 14 4.13. Întrerupător intern monopolar (alb) buc 50 4.14. Întrerupător extern monopolar buc 50 4.15. Starter(demaror) buc 400 4.16. Starter (demaror) buc 400 4.17. Fișă electrică cu inel buc 200 4.18. Fișă electrică buc 25 în decurs de 40 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 4.19. Dulie (патрон) buc 20 31500000-1 4.20. Doze p/u prize intern buc 100 4.21. Doze p/u cabluri externe buc 30 TOTAL Lot nr. 4 Lotul nr. 5 Conectori și Accesorii 5.1. Conector de criptare buc 150 5.2. Conector buc 40 5.3. Conector buc 50 5.4. Cablu video digital m 200 5.5. Cablu audio m 100 5.6. Cablu video buc 5 5.7. Cablu video buc 10 5.8. Cablu video buc 10 5.9. Cablu video buc 5 5.10. Cablu video buc 5 5.11 Fibra optica buc 10 TOTAL Lot nr. 5 Lot nr. 6 Prelungitoare 6.1. Prelungitor buc 1 6.2. Prelungitor buc 1 6.3. Prelungitor buc 1 6.4. Prelungitor buc 1 6.5. Prelungitor cu întrerupător buc 1 31500000-1 TOTAL Lot nr. 6 în decurs de 40 zile de la semnarea contractului. MD47ML000000002251206328 MD47ML000000002251206328 Lotul nr. 7 Bandă izolantă 7.1. Bandă izolantă buc 100 7.2. Bandă izolantă buc 40 TOTAL Lot nr. 7 Lot nr. 8 Accesorii de montaj 8.1. Forbox ǿ 4mm planca 100 planc 8.2. Forbox ǿ 6mm planca 100 planc 8.3. Forbox ǿ 10mm planca 100 planc 8.4. Forbox ǿ 16mm planca 100 planc TOTAL Lot nr. 8 Lotul nr. 9 Elemente de fixare 9.1. Diblu cu șurub buc 1000 9.2. Diblu cu șurub buc 1000 9.3. Șurub p/u metal buc 1000 31500000-1 9.4. Șurub p/u metal buc 1000 9.5. Scoabe de plastic pachet 10 9.6. Scoabe de plastic pachet 10 9.7. Scoabe de plastic pachet 10 9.8. Scoabe de plastic pachet 10 9.9. Hamut coliere de plastic pachet 10 TOTAL Lot nr. 9 Lotul nr. 10 Ventilator incorporabil buc 10 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |