| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Materiale electrice |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Sectiunea:1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:doua |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Sectiunea :1,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:trei |  |  |
| Fir electric |  |  |  | secțiunea : 2,5mm2,tip materil: aluminiu,model:AVVG,numarul de fire:trei |  |  |
| Fir electric |  |  |  | Sectiunea:2,5mm2,tip material:cupru,model:PVS,numarul de fire:3 |  |  |
| Foarfece |  |  |  | foarfece cu clichet pu țevi polimerice AL,diametru max de taere 42 mm,forma trapezoidala a cuțitului de lucru,doua muchii taetoare |  |  |
| Bec incadescent |  |  |  | Puterea:60w,tensiunea230v,dimensiunea plintei:E27 ,calitate, garanție |  |  |
| Lanterna |  |  |  | lanterna frontala(pe cap), LED ,capacitate:3 - 4 W ,cu acumulator,min 120LM |  |  |
| Tub LED |  |  |  | TUB LED putere:25w,tensiune:220v,lungime:120cm,fiuxs de lumina:2500Lm,puterea luminii:6500K,tip lumina:rece |  |  |
| Termometru |  |  |  | digital,model DT-811;dimensiuni(L*W*Diametru)131*96*35mm,tip-fara contact,temperatura de lucru: 0- 50 grade,diapazonul temperatirii masurate - 30 -380 grade. |  |  |
| Intrerupator |  |  |  | intrerupator pluta(pentru conectare -deconectare pompa)dimensiuni - 3metri,tensiune - 230 V,gradul de protectie -IP38,tip - electric |  |  |
| Buton |  |  |  | buton ciuperca cu blocare, roșu,diametru D22,curent 10A ,cu un contact normal închis,IP 40 |  |  |
| Buton |  |  |  | buton pornire cu revenire ,verde , cu doua contacte normal deschise,diametru D22 ,IP40 |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | intrerupator rotativ cu reținere 1-0-2 ,doua contacte normal deschise ,IP40 |  |  |
| Întrerupator |  |  |  | intrerupator rotativ cu reținere 0-1 ,contact normal deschis,IP40 |  |  |
| Buton |  |  |  | buton cu revenire , roșu ,contact normal închis,IP40 |  |  |
| Autocolant |  |  |  | pericol de electrocutare,triungi 85*85mm |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Curentu :63A,numarul de poli:3P,metode de fixare:Sina de monte,gradul de protective:IP |  |  |
| Burgiu |  |  |  | burghiu pu beton 8 mm,lungimea 120 -150mm |  |  |
| Canal p/u cablu |  |  |  | Material PVS,dimensiuni(L*W):15*10 |  |  |
| Canal p/u cablu |  |  |  | Categorie:adeziv,material:ruvinil/elecor,dimensiuni (L*W)30*20 |  |  |
| Canal pu cablu |  |  |  | material PVS ,dimensiuni(L*W) 50*50 |  |  |
| Autocolapt |  |  |  | pericol de electrocutare 45*45mm,forma triunghiulara |  |  |
| Șurub |  |  |  | oxidat G/Carton Lemn 3,5*16(set 200 buc) |  |  |
| Șurub |  |  |  | surub cu cap pu metal 3,5* 10(set 50buc) |  |  |
| Uscator de miini |  |  |  | Material:alb ,putere: 1500-2100W,tensiune:220V,garantie:12luni |  |  |
| Felinar |  |  |  | Categorie:corp p/u TUB LED,dimensiuni:lungimea120mm,locuri:unul, |  |  |
| Sina de montare |  |  |  | Tipe:DIN-35,dimensiuni:a cite unu metri |  |  |
| Bec LED |  |  |  | Putere:12W,tensiune;220-230V,plinta:E27,puterea luminii-6500k,tip lumina:rece(rece) |  |  |
| Bec LED |  |  |  | 18W ,230V,plinta E27 ,6500K,lumina rece |  |  |
| Indicator |  |  |  | tensiune 220 -230V lungime -120mm,mîner straveziu, |  |  |
| Tăetor |  |  |  | taetor de sîrma(bocorez),pîna la 1000V lungime 180mm,deschiderea plintei 18mm |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | Curentul:32A,tensiune:220V,numarul de poli:1P,metoda de fixare:DIN sina,grad de protective:IP |  |  |
| Intrerupator automat |  |  |  | curentul 32A, numarul de poli :3P, metoda de fixare:DIN șina grad de protecțieIP |  |  |
| Furtun metalic |  |  |  | Furtun metallic cu izolatie D=18mm negru |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat 750N cu sonda D16 |  |  |
| Țeava |  |  |  | Țeava pt cablu PVC 116H D=16 |  |  |
| Legatura flexibila |  |  |  | Material:plastic,D=16 |  |  |
| Contor |  |  |  | contor electric monofazat,tensiune 220V,curent 100A,IP54,tip digital |  |  |
| Clipsa |  |  |  | Clipsa U p/u teava GFG D=16 |  |  |
| Diblu |  |  |  | Diblu montare rapida SMC 6*40; 100 buc/pachet |  |  |
| Scoaba |  |  |  | Scoaba rotund D=8, pu fir PVS, 100 B/pachet |  |  |
| Scoaba |  |  |  | Scoaba rotund D=9,pu fir PVS ,100 b/pachet |  |  |
| Ten |  |  |  | ten pu încalzitor apa(boiler) putere ,putere 2,0 kW,cu protecție,cupru,control rulare uscată |  |  |
| Cutie |  |  |  | Cutie P/u automate 1*6 ext plastic |  |  |
| Plita |  |  |  | plita electrica 230V,culoare întunecata,cu una arzatoare ,putere 2000W,cu reglare trei poziții |  |  |
| Contactor |  |  |  | tip KT 160A 380V,bobina 380V,bloc contacte pu control |  |  |
| Ruleta |  |  |  | ruleta 3m*10mm |  |  |
| Burghiu |  |  |  | burgiu pu beton 6mm*120mm |  |  |
| Burghiu |  |  |  | burgiu pu beton 8mm*120mm |  |  |
| Priza |  |  |  | unitara ext. cu pam. 220V, 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | dublă exterioare cu pamintare,220V, 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | unitara inter. cu pamintare,220V, 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | dubla inter. cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | tripla exter cu pamintare,220V 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | patru locuri cu pamintare ,220V 16A IP54 |  |  |
| Priza |  |  |  | fixa 16A,380V 4P IP 44 |  |  |
| Curea |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4.8*250neagre,plastic, 100 buc/pachet |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 4*150 negre,plastic, 100 buc/pachet |  |  |
| Curelusa |  |  |  | Curelusa p/u cablu 8*300 negre,plastic 100 buc/pachet |  |  |
| Sigurante |  |  |  | cilindrice fuzibile 63A dimensiuni (l*D)70*20mm |  |  |
| Sigurante |  |  |  | fuzibila RT-16-00 63A(PPN-33 G.00) |  |  |
| Sigurante |  |  |  | ПН-2_100-10УЗ 100А otel |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 2.5mm |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 4mm |  |  |
| Conectiune |  |  |  | Conectiune si elemente forbox 6mm |  |  |
| Set |  |  |  | Set tub termic 10cm(100buc diferite) |  |  |
| Autocolante |  |  |  | Autocolante de avertizare:forma triungiulara,150*150,sageata la mijloc,tensiune inalta |  |  |
| Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:92*92*45,interioara,plastic |  |  |
| Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:100*100*45,interioare plastic |  |  |
| Prelungitor |  |  |  | Prelungitor cu patru locuri,cu intrerupatorde protectie16A,220-240V,L=5-6m |  |  |
| Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:85*85*40,exterioare,plastic |  |  |
| Cutie de distributie |  |  |  | Dimensiuni:70*70*40,exterioare,plastic |  |  |
| Autocolapt pericol de electrocutare |  |  |  | a)dimensiuni:96*110 mm ,forma triunghulara |  |  |
| Fișa |  |  |  | fisa mobila euro 220V 16A IP44 |  |  |
| Priza |  |  |  | ficsa 32A 5P IP44 |  |  |
| Fișa |  |  |  | mobilă 32A 5P IP44 |  |  |
| Bec |  |  |  | incadescent 36V E27 |  |  |
| Projector |  |  |  | LED 50W IP65 6400K |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 150W IP65 18000K |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat stradal LED 120W IP65 12000K |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat cu senzor LED 1*26W E27 |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat pu TUB LED 2*120W |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat pu TUB LED 1*120W |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat pu TUB LED 1*60W |  |  |
| Corp |  |  |  | corp de iluminat pe perete rotund E27 cureflector |  |  |
| Luminometru |  |  |  | luminometru UT382 cu acumulator pu masurarea intensitatii luminii( Lm) |  |  |
| Papuc |  |  |  | papuc pu cablu aluminiu DL 70 mm2 |  |  |
| Papuc |  |  |  | papuc pu cablu aluminiu DL50 mm2 |  |  |
| Indicator |  |  |  | indicator de tensiune УВН-80-2M/1(2.2-10KV) |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta XB auto 25mm/20m/0,25mm neagra |  |  |
| Banda |  |  |  | banda izolanta PVC |  |  |
| Bec |  |  |  | bec LED 6W E27 230V 6500K tip lumina -rece |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Materiale electrice Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri/servicii Fir electric ml 100 5 zile la comanda Pe percursul (12 luni) MD17ML000000002251308233 Fir electric m.l 200 Fir electric ml 500 Fir electric m.l. 50 Foarfece buc 1,0 Bec incadescent buc 50 Lanterna buc 3,0 Tub LED buc 30 Termometru buc 1,0 Intrerupator buc 5,0 Buton buc 5 Buton buc 5 Întrerupator buc 5 Întrerupator buc 5 Buton buc 5 Autocolant buc 20 Intrerupator automat buc 10 Burgiu buc 2 Canal p/u cablu m 100 Canal p/u cablu m 200 Canal pu cablu m 50 Autocolapt buc 20 Șurub pachet 2 Șurub pachet 3 Uscator de miini buc 3 Felinar buc 10 Sina de montare m 2 Bec LED buc 50 Bec LED buc 20 Indicator buc 1 Tăetor buc 1 Intrerupator automat buc 5 Intrerupator automat buc 5 Furtun metalic ml 20 Tub gofrat ml 100 Țeava ml 200 Legatura flexibila buc 30 Contor buc 3 Clipsa buc 50 Diblu pachet 5 Scoaba pachet 3 Scoaba pachet 5 Ten buc 3 Cutie buc 3 Plita buc 2 Contactor buc 2 Ruleta buc 1 Burghiu buc 2 Burghiu buc 2 Priza buc 20 Priza buc 20 Priza buc 10 Priza buc 5 Priza buc 5 Priza buc 5 Priza buc 5 Curea pachet 1 Curelusa pachet 1 Curelusa pachet 1 Sigurante buc 20 Sigurante buc 15 Sigurante buc 10 Conectiune buc 5 Conectiune buc 5 Conectiune buc 5 Set buc 2 Autocolante buc 20 Cutie de distributie buc 20 Cutie de distributie buc 20 Prelungitor buc 6 Cutie de distributie buc 20 Cutie de distributie buc 15 Autocolapt pericol de electrocutare buc 10 Fișa buc 20 Priza buc 5 Fișa buc 5 Bec buc 50 Projector buc 10 Corp buc 3 Corp buc 3 Corp buc 10 Corp buc 10 Corp buc 15 Corp buc 15 Corp buc 10 Luminometru buc 1 Papuc buc 10 Papuc buc 10 Indicator buc 1 Banda buc 15 Banda buc 115 Bec buc 20 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |