| Reparatia casei de cultura si a salii sportive din s. Mateuti, r-nul Rezina N.535-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Ventilare si conditionare 535-1-IVC. 25-2021

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | VA11J | Piesa speciala (canal), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 6,900 |
| 2 | VB26A | Anemostat-banda tip AUSG / Диффузор потолочный DP 530x600 VENTS sau analog | buc | 16,000 |
| 3 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 100x150 | buc | 4,000 |
| 4 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 100x200 | buc | 1,000 |
| 5 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 150x200 | buc | 4,000 |
| 6 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 200x450 | buc | 6,000 |
| 7 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 300x350 | buc | 1,000 |
| 8 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 400x100 | buc | 6,000 |
| 9 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная ORG 600x250 | buc | 4,000 |
| 10 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная MV 100bVR | buc | 1,000 |
| 11 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка вентиляционная MV 125 VDs | buc | 2,000 |
| 12 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal / Решетка переточная MV 50bV | buc | 6,000 |
| 13 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm / Tabla 0.5 mm Зонт ЗК.00.000 (ф200) с.5,904-51 | buc | 2,000 |
| 14 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN / Дефлектор Д315,00,000-02 ф500 с. 5,904-51 | buc | 1,000 |
| 15 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte / Узел прохода УП2-16 с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением | buc | 1,000 |
| 16 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte / Узел прохода УП2-12 с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением | buc | 1,000 |
| 17 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte / Узел прохода УП2-11 с кольцом для сбора конденсата с клапаном с ручным управлением | buc | 2,000 |
| 18 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Приточный клапан de tip ECA RA 45 Soler Palau sau analog | buc | 5,000 |
| 19 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 44,000 |
| 20 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 70,000 |
| 21 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 136,000 |
| 22 | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 10,000 |
| 23 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 7,000 |
| 24 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,000 |
| 25 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea in 2 straturi de tip БТ-177 sau analog, inclusiv grunduirea cu grund GF-021 sau analog | m2 | 56,970 |
| 26 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm / Полотно холстопрошивное из отходов стекловолокна б=50мм | m3 | 3,640 |
| 27 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 81,130 |
| 28 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 81,130 |
| 29 | VA02H | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 11,500 |
| 30 | VA02H | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata tip "П" de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 2500 - 4000 mm | m2 | 66,200 |
| 31 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm / Клапан обратный ф900 de tip 5.904-41 | buc | 1,000 |
| 32 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm / ROCKWOOL WIRED MAT 80 с покрытием из неармированной алюминиевой фольги (ДУ1) sau analog | m2 | 32,000 |
| 33 | IzH21B | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie peste 50 cm / Огнезащитный негорючий материал типа Пенокс ТУ5767-005-86518491-2012 conform proiectului | m2 | 1,000 |
| 34 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie / Защитная решетка на выходе de tip APC 630 Soler Palau sau analog | buc | 1,000 |
| 35 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=3.6 pentru grosimea 40 cm | buc | 16,000 |
| 36 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 2,710 |
| 37 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 4,520 |
| 38 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 14,460 |
| 39 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 14,460 |
| 40 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 14,460 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | VC16B | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 6.000 - 11.000 mc/h / REMAK RP90-50/45-6D(3b); | buc | 1,000 |
| 42 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h / REMAK RP60-35/31-4D(4b); REMAK RP70-40/35-4D(5b) | buc | 2,000 |
| 43 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg / Калорифер VO 90-50, VO 60-35, VO 70-40 | buc | 3,000 |
| 44 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Se exclude: Tabla zincata sau aluminiu 0.5, 1, 1.5 mm / Заслонка с электроприводом LK 90-50, LK 60-35, LK 70-40 | buc | 3,000 |
| 45 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare / Фильтр VFK 90-50, 60-35, 70-40 | buc | 3,000 |
| 46 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc / Гибкая вставка DV 90-50, 60-35, 70-40 | buc | 6,000 |
| 47 | VB15D | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal / Противодождевые жалюзи PZ 90-50, 60-35, 70-40 | buc | 3,000 |
| 48 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm / Шумоглушитель TKU 90-50, 60-35, 70-40 | buc | 3,000 |
| 49 | VC04D | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw / Вентилятор канальный ILT/6-450 | buc | 1,000 |
| 50 | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw / Вентилятор крышный CRHT/4-355 | buc | 1,000 |
| 51 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw / Вентилятор канальный TD500/160 | buc | 4,000 |
| 52 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw / Вентилятор бытовой HCM-225N; Decor-300; Decor-200; Decor-100; Набор вентиляционный NV 100T | buc | 31,000 |
| 53 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare/ aplicativ, Клапан противопожарный универсальный КПУ, Клапан дымоудаления КПД | buc | 4,000 |
| 54 | VC06F | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 15.000-26.000 mc/h cu motor electric de 2,2 - 5,5 kw / Вентилятор крышный для дымоудаления КРОВ9-12,5 с эл. двигателем | buc | 1,000 |
| 55 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm / aplicativ, Стакан монтажный СМРВ-КРОВ9-12,5-оц-ко-0-0 | buc | 1,000 |
| 56 | VC05D | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie axiale silentioase, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 4 kw / Вентилятор осевой ВО25 | buc | 1,000 |
| 57 | VB17B | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm / Шумоглушитель SIL 630 | buc | 2,000 |
| 58 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm / Se exclude: Tabla zincata sau aluminiu 0.5, 1, 1.5 mm / Заслонка воздушная утепленная ф900 с электроприводом Belimo de tip 5.904-13 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 59 |  | Вентилятор канальный с регулятором скорости N=3.8 кВт, п=930 об/мин de tip REMAK RP90-50/45-6D(3b) sau analog | buc | 1,000 |
| 60 |  | Калорифер VO 90-50 sau analog | buc | 1,000 |
| 61 |  | Заслонка с электроприводом LK 90-50 sau analog | buc | 1,000 |
| 62 |  | Фильтр VFK 90-50 sau analog | buc | 1,000 |
| 63 |  | Гибкая вставка DV 90-50 sau analog | buc | 2,000 |
| 64 |  | Противодождевые жалюзи PZ 90-50 sau analog | buc | 1,000 |
| 65 |  | Шумоглушитель TKU 90-50 sau analog | buc | 1,000 |
| 66 |  | Вентилятор канальный с регулятором скорости N=2.47 кВт, п=1440 об/мин de tip REMAK RP60-35/31-4D(4b) sau analog | buc | 1,000 |
| 67 |  | Калорифер VO 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 68 |  | Заслонка с электроприводом LK 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 69 |  | Фильтр VFK 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 70 |  | Гибкая вставка DV 60-35 sau analog | buc | 2,000 |
| 71 |  | Противодождевые жалюзи PZ 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 72 |  | Шумоглушитель TKU 60-35 sau analog | buc | 1,000 |
| 73 |  | Вентилятор канальный с регулятором скорости N=3.54 кВт, п=1440 об/мин de tip REMAK RP70-40/35-4D(5b) sau analog | buc | 1,000 |
| 74 |  | Калорифер VO 70-40 sau analog | buc | 1,000 |
| 75 |  | Заслонка с электроприводом LK 70-40 sau analog | buc | 1,000 |
| 76 |  | Фильтр VFK 70-40 sau analog | buc | 1,000 |
| 77 |  | Гибкая вставка DV 70-40 sau analog | buc | 2,000 |
| 78 |  | Противодождевые жалюзи PZ 70-40 sau analog | buc | 1,000 |
| 79 |  | Шумоглушитель TKU 70-40 sau analog | buc | 1,000 |
| 80 |  | Вентилятор канальный N=5.35 кВт, n=900 об/мин de tip ILT/6-450 Soler Palau sau analog | buc | 1,000 |
| 81 |  | Вентилятор крышный N=0.044кВт, п=1410 об/мин de tip CRHT/4-355 Soler Palau sau analog | buc | 1,000 |
| 82 |  | Вентилятор канальный N=0.044 кВт, n=1950 об/мин de tip TD500/160 Soler Palau sau analog | buc | 4,000 |
| 83 |  | Вентилятор бытовой N=0.04 кВт, n=1700 об/мин de tip HCM-225N Soler Palau sau analog | buc | 4,000 |
| 84 |  | Вентилятор бытовой N=0.035 кВт, n=2200 об/мин de tip Decor-300 Soler Palau sau analog | buc | 4,000 |
| 85 |  | Вентилятор бытовой N=0.02 кВт, n=2500 об/мин de tip Decor-200 Soler Palau sau analog | buc | 2,000 |
| 86 |  | Вентилятор бытовой N=0.013 кВт, n=2500 об/мин de tip Decor-100 Soler Palau sau analog | buc | 5,000 |
| 87 |  | Набор вентиляционный de tip NV 100T VENTS sau analog | buc | 16,000 |
| 88 |  | Клапан противопожарный универсальный КПУ 500x500 | buc | 1,000 |
| 89 |  | Клапан противопожарный универсальный КПУ 400x400 | buc | 1,000 |
| 90 |  | Вентилятор крышный для дымоудаления H=750 Па с эл. двигателем A200L8, N=22 кВт, п=725 об/мин de tip VEZA КРОВ9-12,5-ДУ-Н-400-У1-0-22х725-380 sau analog | buc | 1,000 |
| 91 |  | Клапан дымоудаления КПД-4-02-900х900-2*ф-1хЭМ220-сн-р-0 EI60 sau analog в комплекте с декоративной решеткой | buc | 2,000 |
| 92 |  | Стакан монтажный СМРВ-КРОВ9-12,5-оц-ко-0-0 VEZA sau analog | buc | 1,000 |
| 93 |  | Вентилятор осевой ВО25-188-9-H-20-У3-7,5х1455-380-02-30-5 N=7,5,0 кВт, п=1455 об/мин VEZA sau analog | buc | 1,000 |
| 94 |  | Шумоглушитель SIL 630 l=1100 mm Soler Palau sau analog | buc | 2,000 |
| 95 |  | Заслонка воздушная утепленная ф900 с электроприводом Belimo de tip 5.904-13 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.