Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

al Republicii Moldova

INSTITUȚIA PUBLICĂ
„SERVICIUL NAȚIONAL DE MANAGEMENT AL FRECVENȚELOR RADIO”

|  | APROBAT: |
| --- | --- |
|  | _________________ Andrei GAVRISI Director |

Caiet de Sarcini

privind furnizarea şi instalarea unui

pilon autoportant cu înălțimea de 30 metri,

pentru stația fixă de radiomonitoring „GIURGIULEȘTI”,

amplasată în s. Giurgiulești, r. Cahul

COORDONAT:

___________________Ovidiu SPATARU

Director Tehnic

- INFORMAȚII GENERALE

Obiectul:  Lucrări de instalare a unui pilon metalic autoportant, cu înălţimea de    .

30 m pentru stația fixă de radiomonitoring „GIURGIULEȘTI, s. Giurgiulești, r-ul Cahul                                       .                                                                              (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă:     I.P. „Serviciul Naţional de Management al Frecvenţelor Radio”        .

Sediul: mun. Chişinău, or. Durleşti, str. N. Dimo 22/20, cod poştal 2003,

telefon: 0373. 22.785.729, fax: 0373.22.785.727               .

- OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. DESCRIERE

- Denumirea dată contractului de autoritatea contractantă

Lucrări de instalare  a unui pilon metalic autoportant pentru stația fixă de radiomonitoring „Giurgiulești”

b) Locul de prestare a serviciilor

Principalul loc de executare: extravilanul s. Giurgiulești, r-ul Cahul.

Schema de amplasare a obiectului

c) Descrierea succintă a contractului

Execuția lucrărilor de instalare a unui pilon metalic autoportant (fig.1), cu înălţimea de 30 m pentru stația fixă de radiomonitoring „Giurgiulești” în conformitate cu proiectul de execuție           Nr. 08/21 elaborat în baza a Certificatului de urbanism pentru proiectare nr.9 din 24.06.21 eliberat de către Primăria s. Giurgiulești.

Pilonul autoportant  cu h=30 m reprezintă un turn analogic de tip „TL30-160-5 BARANˮ, confecționat din corniere și alcătuit din patru picioare prinse cu o rețea de zăbrele. Turnul este amplasat pe un teren cu înclinație mică. Fundația la turn prezintă o placă din beton monolit armat cu patru fundații de stâlp. În legătură  cu faptul, că solurile sub fundație sunt tasabile de gradul doi, în proiect se preconizează executarea unui ecran impermeabil cu grosimea de 1,5 m executat prin compactarea solului. Pentru echipamentul tehnologic se va construi două fundații din beton monolit armat.

fig. 1

  - Lista cu cantitĂţile de lucrări

1.2.1 Lucrări de construcție (Marca CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Fundatia Fm1 |
|  |  | 1.1. Terasamente |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Sol fertil | 100 m3 | 0,6 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 84,0 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Strat nefertil | 100 m3 | 0,865 |
| 4 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 4,92 |
| 5 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% Baza fundatiei | 100 m3 | 0,085 |
| 6 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,87 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка | 100 m3 | 0,06 |
| 8 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% Обратная засыпка | 100 m3 | 0,06 |
|  |  | 1.2. Lucrari de betoane |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,3 |
| 10 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 43,16 |
| 11 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 744,18 |
| 12 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,62 |
| 13 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 14,0 |
|  |  | 2. Fundatia Fm2-2buc |
|  |  | 2.1. Terasamente |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0325 |
| 15 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Curatirea si indreptarea fundului groapei si a taluzurilor | m3 | 0,36 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,01 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,4 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,018 |
| 19 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,018 |
| 20 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,36 |
|  |  | 2.2. Lucrari de betoane |
| 21 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,88 |
| 22 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 78,68 |
| 23 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 2,2 |
|  |  | 3. Fundatia Fm3-10buc |
|  |  | 3.1. Terasamente |
| 24 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. | m3 | 1,75 |
| 25 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,002 |
| 26 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,20 |
| 27 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,01 |
| 28 | TsD7E1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,01 |
|  |  | 3.2. Lucrari de betoane |
| 29 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,2 |
| 30 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 4,2 |
| 31 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,28 |
|  |  | 4. Vopsirea fundatii beton cu voposea gri |
| 32 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita | m2 | 8,72 |

1.2.2 Construcții din metal (Marca CM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |
|  |  | 1.1. Montarea turnului |
| 1 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 30 m (in set) Autoportant 30 m cu scara | t | 3,70 |
| 2 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime | t | 0,765 |
| 3 | RpCU09E1 | Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga (30m-10m=20m ) k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | t | 2,935 |
| 4 | IzD04C k=4 la salari | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea acrilica in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina vopsire alb-rosu Коэффициент к трудозатратам=4,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | t | 3,70 |
|  |  | 1.2. Montarea suportilor pentru antene |
| 5 | CL40A | Zincarea la rece in doua straturi a suprafetelor zincate a galvanizarilor noi si restabilirea celor vechi in constructiile metalice in conditii de santier (in mediu 0,033 m2/kg) | m2 | 2,31 |
| 6 | CL51A | Montarea pe Turn din otel, fara tiranti, inaltime pina la 50 m. a suporturilor dun L50x50x6mm pentru antene. Montarea cu troliu ori biga. | t | 0,033 |
| 7 | CL07A1 | Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla | buc | 24,0 |
| 8 | CN28B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate mecanizat. Vopsea alb si rosu dupa culoarea sectiilor | t | 0,033 |
|  |  | 1.3. Traseu de cabluri |
| 9 | 08-02-396-2 | Canal metalic Pat de cablu 100x50x3000mm | 100 m | 0,03 |
| 10 |  | Pat cablu 100x50x3000 | m | 3,0 |

1.2.3 Balizaj nocturn

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |
|  |  | 1.1. Balizaj nocturn |
| 1 | 08-02-368-1 | Cablu de otel, 8mm | 100 m | 0,32 |
| 2 |  | Cabloc | m | 32,0 |
| 3 |  | Absoeber tip Protecta | buc | 1,0 |
| 4 | RpEF19A | Balizajului nocturn LED Materiale marunte (surub, piulita, etc.)=1,0050 | buc | 1,0 |
| 5 | 08-03-591-2 | Intrerupător cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa pentru Balizaj nocturn | 100 buc | 0,01 |

1.2.4 Paratrănset și împământare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |
|  |  | 1.1. Camin 500*500*500 |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,30 |
| 2 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,10 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,10 |
| 4 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,0 |
| 5 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,20 |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Capac pentru camin | kg | 15,0 |
| 7 | CN24A | Vopsitorii la invelitori din tabla noua, executate cu vopsea deruginol pe baza de ulei, aplicate in 2 straturi manual | m2 | 0,50 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |
|  |  | 2.1. Paratrasnet |
| 8 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV | set | 1,0 |
| 9 | pret de piata | Tija paratrasnet L=2,0 m | buc | 1,0 |
| 10 | pret de piata | Electrod de impamintare L=3,0 m | buc | 3,0 |
| 11 | 08-02-472-2 | Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 40*4 verticala | 100 m | 0,90 |
| 12 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi cite 3,0 mm | 10 buc | 0,10 |

1.2.5 Amenajarea teritoriului ( PG)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Amenajarea terenului |
| 1 | TsE04C | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV | 100m2 | 1,0 |
| 2 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-70 mm, h=150 mm | m3 | 8,55 |
| 3 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare БР.100.200.8 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 20,0 |
|  |  | 2. Gard |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 1,0 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 0,10 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-70 mm, h=150 mm | m3 | 0,20 |
| 7 | CA03C3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,90 |
| 8 | CO06B | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard tip EURO Gard d 3,8mm zincata 2,5*2,0 - 40 m2, fixata pe stilpi din otel din teava patrata 61x35x1 mm L=2600 mm- 8 buc(in set cu fixari si capac), Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m | 19,20 |
| 9 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel 100*100*6mm, gata vopsite | m2 | 1,60 |
|  |  | 3. Drum temporar |
| 10 | DA08A3 | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu pietris | m2 | 70,0 |

Valoarea estimată a lucrărilor: 522 860 lei exclusiv TVA.

1.3 Documente de însoţire a lucrărilor executate

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea document | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Raport verticalitate pilon | un. | 1 |
| 2. | HG nr. 393/2019 | Pașaportul instalației de protecție contra trăsnetului (IPT), executată de către electrician autorizat. | un. | 1 |
| 3. | NCM G.02.02:2018 | Proces-verbal de măsurare a dispersiei prizei de pământ (IPT) de către laborator autorizat. | un. | 1 |
| 4. | HG 285/1996 | Avizului de execuție a lucrărilor din partea autorului de proiect | un. | 1 |
| 5. | HG 285/1996 | Cartea tehnică a obiectului executat | un. | 1 |
| 6. | HG 285/1996 | Proces-verbal la terminarea lucrărilor | un. | 4 |

1.4 DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

Termen pentru EXECUŢIE: 120 zile calendaristice de la data contractării lucrărilor.

  - AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI

NU

2. CRITERIUL DE ADJUDECARE A CONTRACTULUI

Criteriul în baza căruia se atribuie contractul de achiziţie publică de lucrări  costituie Preţul cel mai scăzut în condiţiile respectării cerinţelor minime din Caietul de sarcini.

3. PREZENTAREA OFERTEI

Oferta tehnică - ofertantul va elabora oferta tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele de calificare, precum şi cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.

Pentru sudierea amplasamentului Autoritatea contractantă se obligă de a permite personalului sau agenţilor ofertantului să viziteze amplasamentul lucrării de construcţie şi obiectul supus proiectării.

Ofertantului i se recomandă să viziteze şi să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. În cadrul vizitei ofertantul îşi asumă riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietăţii. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitării amplasamentului lucrării.

Se vor studia foarte bine documentaţia şi amplasamentul astfel încât să NU existe solicitări ulterioare de lucrări suplimentare sau majorări de preţuri ce ar conduce la încheierea de acte adiţionale. Daca există neclarităţi, acestea vor fi clarificate încă din această fază. Se vor deconta cantităti efectiv realizate.

Ofertele care nu răspund solicitărilor din caietul de sarcini sunt considerate NECONFORME.

4. Perioada de garanţie a lucrărilor

Perioada minimă de garanţie asupra lucrărilor menţionate în pct. 1.2 al Caietului de sarcini va constitui 5 ani (cinci ani).

Ofertele care conţin o perioadă de garanţie mai mică decât perioada minimă  de garanţie prevăzută în Caietul de sarceni se vor respinge.

5. Specificatii tehnice

Toate lucrările care vor fi necesar de realizat vor fi conforme cu Legislaţia şi normativele din RM în vigoare.

Documentele de referință relativ la baza normativă pentru astfel de genuri de activităţi nu sînt în totalitate citate în prezentul Caiet de Sarcini (CS), dar se vor aplica întregului ansamblu de prestaţii. Ele trebuie să fie cunoscute de toţi factorii implicaţi în proces.

Antreprenorul are responsabilitatea de a se conforma textelor legislative şi de a respecta normele şi regulamentele în vigoare.

În cazul în care apar divergenţe intre necesităţile funcţionale şi tehnice specificate în acest document şi dispoziţiile regulamentare, antreprenorul  are obligaţia de a informa  în scris  IP „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” (SNMFR)  despre acestea. Această obligaţie este aplicabila şi pentru cazul unor noi acte normative.

În cazul în care lipsesc dispoziţiile cuprinse în CS, se vor aplica reglementările şi normele in vigoare.

Materialele care vor fi utilizate, vor fi alese dintre cele agreate sau autorizate de SNMFR.

Instalarea materialelor trebuie să fie conformă cu fişele tehnice ale producătorilor.

După recepţionarea de către Antreprenor a comenzii de lucru şi înainte de  începerea lucrărilor, SNMFR şi  Antreprenorul  vor  efectua  o  vizită draft la locul  amplasamentului.

După finalizarea lucrărilor  de construcţie  spaţiul din jurul amplasamentului trebuie sa fie curat şi accesibil.  Antreprenorul  răspunde pentru eventualele daune produse instalaţiilor si culturilor învecinate. Toate materialele şi molozul rămas vor fi obligatoriu transportate într-un loc desemnat special şi coordonat cu autorităţile publice locale, iar costul transportului va fi suportat de antreprenor.

Reamenajarea şi despăgubirile spaţiilor afectate vor fi suportate de antreprenor.

5.1 Pilon metalic, h=30 m

Pilonul autoportant trebuie să fie analogic cu turnul de tipul „BARAN TL30-160-5-GP-001ˮ, confecționat din corniere și alcătuit din patru picioare prinse cu o rețea de zăbrele. Protecţia anticorozivă a structurii metalice, se va realiza prin vopsire. Protecţia anticorozivă trebuie să asigure o protecţie  garantată nu mai mică de 15 ani.

Schiţa tehnică este prezentată în Anexa nr.1 (informaţii mai în detaliu şi specificaţiile tehnice pot fi primite la sediul SNMFR, bir. 213, dl. Teodor Vrabie – responsabil tehnic, tel: 060426026).

Abaterea verticală a axei pilonului de la axa proiectată 1/1000.

5.2 Balizaj nocturne și de zi

Balizajul de zi va fi realizat prin vopsirea în benzi alternate roşu-alb, începând şi terminând cu roşu.

Balizajul nocturn va fi relizat prin instalarea unei lămpi de balizaj duble pe un suport metalic în vârful pilonului controlată de un înterupător cu fotocelulă, montată pe suport, la baza pilonului.

Alimentarea instalații de balizaj se realizează din tabloul de distribuţie, cablul de alimentare se va monta pe patul de cablu între echipament şi pilonet, după care se va monta descedent pe ea.

5.3 Sistem de securitate cu cablu de tip CABLOC

Sistemul de securitate cu cablu de tip Cabloc  reprezintă un cablu din oţel inoxidabil de 8-19 mm, care este prevăzut la partea superioară cu un inel de siguranță și cu cleme în partea de jos. Cablul este susținut la intervale de 10m cu ghidaje de cablu intermediare.                                   Mansonul urmeaza automat utilizatorul, pentru o urcare uşoară,fară a folosi mâinile şi pentru a proteja o eventuala cădere. Poate fi ataşat oriunde de-a lungul liniei şi se blocheaza în cazul unei căderi. Materialul sistemului trebuie să fie foarte rezistent la coroziune.

Elaborat:          Şef SCCR          ____________________          Teodor VRABIE

Coordonat:      Şef DMT           ____________________            Serghei ROŞCA

ANEXA nr.1