| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: achiziționarea sticlelor și parbrizelor pentru troleibuzele |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lot 1 ”Tractor, inclusiv utilaje ” |
| 16700000-2 | Tractor | Caracteristici tehnice dimensiuni de gabarit: lungime: min.3840mm – max 3930mm lățime: min.1773 – max 1970 mm înălțime: (la nivelul cabinei) min.2780 – max 2900 mm garda la sol: (față) minim – 645mm garda la sol: (spate) minim – 465mm ecartament (roțile din față): 1380mm – 1850mm ecartament (roțile din spate): 1400mm – 1600mm rază de cotitură minim: - 4400mm. Caracteristicile anvelope: fata - 11,2 / R20; spate - 15,5 / R38. Caracteristicile cabinei: dotată ergonimică, cu vizibilitate mare. aer condiționat și sistem închis de circulație a aerului; sistem de filtrare a aerului dotat cu filtru de carbon; izolare fonică; sistem de încălzire; ștergătoare electrice pentru geamuri spate și față; scaun cu reglaje pentru înălțimea și greutatea operatorului; parasolar; oglinzi retrovizoare. Motor: motor : diesel (4 timpi) minim 4 cilindri sistema de răcire (închis cu circulație forțată a lichidului) volum de lucru – minim 4,50 lit. puterea motor minim – 59 (80) kW (CP) sistem de pornire – demaror electric. Transmisia: Cutia de viteză: mecanică cu reductor de coborîre. nr.transmisiilor – 18/4 viteze. Sistem hidraulic ieșiri hidraulice: - spate minim 3 / față minim 2 acționare cu distribuitor de tip “joystick” presiunea maximă: 20 bar debitul pompei: minim 45L/min. capacitatea de ridicare la mecanizmul de cuplare: minim 1100 kg. Anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni |  |  |
|  | Nacelă pentru lucrări la înălțime | Caracteristici tehnice înălțimea manipulării: min 6 – 10 metri. raza deservirii: 6 metri. capacitatea de ridicare la întinderea maximă a brațului (nacelei) – 0,3 tone. mărimea platformei de lucru: 1,8 x 0,8m Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |
|  | Căușul pentru săpare | Caracteristici tehnice lățimea: 400 - 500mm adîncimea săpării: 3600 – 4200mm raza maximă de săpare: 1500 – 1900 înălțimea descărcării: 2000 – 2200mm unghiul brațului: 1600 – 1800 Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |
|  | Peria pentru măturare | Caracteristici tehnice greutatea minim – 300kg lungimea minim – 1200mm lățimea de lucru minim – 1600mm unghiul de rotire minim –30 de grade (cu viteza de rotire a periei de la 250 rotații pe minut). diametrul periei minim – 540mm cu casete cu fire de plastic fixare în 3 puncte spate Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |
|  | Lama față rotativ hidraulic | Caracteristici tehnice greutatea de la 250kg lățimea: 2000 – 2400mm înălțimea: 600 – 800mm lățimea minimă de lucru:1700–1900mm lățimea maximă de lucru:1900–2400mm unghi maximal de lucru: 24 – 28 grade (cu reglare hidraulică) sistem de siguranță – amortizare cu arcuri. Lama de cauciuc: inclusă Ridicarea și coborâre hidraulică Utilaj nou, anul producerii: 2021-2022 Starea: nou Termen de garanție: min. 24 luni Compatibil cu tractorul ofertat fara adaptari în afara uzinei. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________