APROBAT

PRIMARUL ORAȘULUI CĂLĂRAȘI

___________________Olari Ion

CAIET DE SARCINI

pentru prestarea serviciilor de salubritate a stăzilor, inclusiv spațiile verzi, spălarea străzilor, dezinfectarea prin stropit inclusiv tratarea cu pesticide, erbicide a spațiilor verzi și îngrijirea cimitirelor

CAP. I Obiectul caietului de sarcini inclusive îngrijirea spațiilor verzi și cimitirilor

ART. 1 Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

ART. 2 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţia tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de salubrizare.

ART. 3 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia necesară desfăşurării activităţii de măturat stropit şi întreţinere căi publice, şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bază.

ART. 4 (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologia, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificaţiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităţilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activităţii şi care sunt în vigoare.

ART. 5 Termenii, expresiile şi abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubrizare.

Activitatea din cadrul serviciului de salubrizare care face obiectul prezentului Caiet de sarcini aşa cum este menţionată în Lege.

CAP. II Cerinţe organizatorice minimale

ART. 6 Operatorul serviciului de salubrizare va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcţiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea către autoritatea administraţiei publice locale, respectiv a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

g) înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecţiuni sau neetanşeităţi;

h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

j) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor;

k) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

l) personalul necesar pentru prestarea activităţilor asumate prin contract;

m) conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

n) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract.

CAP.III Descrierea activităţilor

SECŢIUNEA I

Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice

ART. 8 Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a or. Călărași.

ART. 9 Descrierea activităţii

(1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2)Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii:

-măturatul manual

- măturatul mecanizat

- intreţinerea curăţeniei

- spălatul carosabilului şi al trotuarelor;

-stropitul carosabilului;

-colectarea deşeurilor stradale;

-transportul deşeurilor stradale;

-cântărirea cubarea deşeurilor stradale;

-descărcarea deşeurilor stradale în depozitele autorizate;

(3) Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: deşeurile rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea coşurilor stradale, depuneri de deşeuri din locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe carosabil.

(4) Colectarea deşeurilor stradale se va efectua de pe suprafeţele prevăzute în Anexa 1.

Orice modificare a frecvenţelor sau suprafeţelor de lucru (străzi noi introduse în program sau actualizări de suprafeţe) se va face cu aprobarea ordonatorului principal de credite în funcţie de necesităţile constate în teren de către concedent, pentru asigurarea unui grad de curăţenie corespunzător.

(5) Căile de circulaţie pe care se execută operaţia de măturare sunt cuprinse în Anexa nr. 1, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat, sunt cele stabilite de ordonator şi se regăsesc în graficul de lucrări aprobat în funcţie de condiţiile meteorologice existente.

ART. 10 Condiţii tehnice

(1) Operaţiunile de măturat manual şi mecanizat, curăţare şi răzuire a rigolelor, spălare, stropire şi întreţinere a căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(2) În vederea reducerii riscului de îmbolnăvire a populaţiei ca urmare a acţiunii patogene a microorganismelor existente în praful stradal, Consiliul local al or. Călărași, stabileşte intervalul orar de efectuare a operaţiunilor de stropire, măturare şi spălare a căilor publice. Intervalul orar şi ordinea de prioritate vor fi alese astfel încât să se evite intervalele orare în care se produc aglomeraţii umane în zonele în care se efectuează aceste activităţi.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) operaţiile de stropire şi spălare nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

(4) Arterele de circulaţie, zilele din cursul săptămânii şi numărul de treceri în ziua respectivă pe/în care se execută activitatea de stropit, măturat şi spălat sunt stabilite de beneficiar şi se regăsesc în graficul de lucrări aprobat în funcţie de condiţiile meteorologice existente.

(5) Măturatul se efectuează pe o lăţime de minimum 1 metru de la bordură sau de la rigola centrală, astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să nu depăşească concentraţia de pulberi admisă prin normele în vigoare. Pentru evitarea formarii prafului si pentru crearea unui climat citadin igienic, operatia de maturare va fi precedata de stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa, daca praful nu este umectat ca urmare a conditiilor naturale sau daca temperature exterioara, în zona maturata, nu este mai mica decât cea de înghet.

(6) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare, pe o stradă/un tronson de stradă pe care nu se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare este obligat să efectueze numai operaţiile de salubrizare manuală şi întreţinere, pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.

(7) În cazul efectuării unor lucrări edilitare în carosabil/pe trotuare pe o stradă/un tronson de stradă pe care se întrerupe total circulaţia auto, operatorul de salubrizare nu va efectua operaţiile de salubrizare stradală pe perioada când se efectuează aceste lucrări edilitare.Menţinerea stării de salubritate a străzii/tronsonului de stradă cade în sarcina constructorului.

(8) Autoritatea administraţiei publice locale, prin administratorul reţelelor stradale din or. Călărași, are obligativitatea ca la predarea amplasamentului către constructor să invite şi reprezentantul operatorului de salubrizare stradală care acţionează pe artera ce va fi supusă lucrărilor edilitare în carosabil/trotuare.

ART.11. Măturatul manual

(1) Măturatul manual se aplică pe carosabil, pe trotuare, în pieţe şi în hale de desfacere a produselor agroalimentare, în locuri de parcare sau pe suprafeţe anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă ori de agrement în toate cazurile în care nu se poate realiza măturatul mecanic. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam. Din punctul de vedere al îmbrăcămintei spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement, măturatul se realizează pe suprafeţe neîmbrăcate sau îmbrăcate cu asfalt, pavele cu rosturi bituminoase, pietre de râu, macadam.

(2) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) măturatul propriu-zis se efectuează cu mături de nuiele sau de plastic; urma măturii trebuie să fie uniformă şi să nu ridice praf; b) colectarea deşeurilor stradale: hârtii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectuează în saci sau europubele;

c)depozitarea deşeurilor stradale în eurocontainere de 1,1 mc;

d) golirea coşurilor pentru hârtii în saci de plastic sau europubele;

e) spălarea coşurilor pentru hârtii şi a eurocontainerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deşeurilor stradale în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat - depozitul ecologic Nișcani.

(3) Întreţinerea curăţeniei străzilor în timpul zilei se efectuează pe toată durata zilei şi cuprinde operaţiunile de măturat stradal, al spaţiilor verzi stradale, al parcărilor, precum şi colectarea şi îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coşurile de gunoi şi în scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public.

(4) Operaţiunea de măturat manual se efectuează pe toată perioada anului, cu excepţia perioadei în care se efectuează curăţatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheţ.

(5) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiţii salubre, în spaţii special amenajate, şi se vor transporta cu mijloace de transport adecvate.

(6) Se interzice depozitarea reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe carosabil, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea, cu excepţia cazurilor în care autoritatea administraţiei publice locale dispune altfel.

(7) Deşeurile reziduale stradale rezultate din activitatea de măturat, dacă nu au fost amestecate cu deşeurile municipale, pot fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiei de sortare.

ART.12. Măturatul mecanizat

(1)Măturatul mecanizat se realizează cu autoperii colectoare, echipate cu perii cilindrice şi/sau circulare care acţionează pe toată lăţimea străzilor.

(2) Se mătură întreaga suprafaţă a străzilor care permit acest lucru, indicate la ART. 9, alin 5, anexa.

(3) Activitatea se desfăşoară de regulă noaptea, dar nu când plouă.

(4)Această activitate se desfăşoară în perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioadă ce se poate modifica, în funcţie de condiţiile meteorologice, pe bază de comandă fermă din partea concedentului.

(5)Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a)măturatul mecanic efectiv al suprafeţelor de salubrizat;

b)descărcarea deşeurilor colectate în depozitul autorizat.

ART. 13 Întreţinerea curăţeniei

(1) Activitatea de întreţinere a curăţeniei constă în colectarea prin procedee manuale a depunerilor grosiere normale sau accidentale de pe întreaga suprafaţă a domeniului public specificat în anexa.

(2)Întreţinerea se execută în zonele în care în prealabil au fost salubrizate. Lucrarea se efectuează pe toată durata anului, conform programului întocmit de operator şi aprobat de beneficiar, excepţie făcând zilele când drumurile publice sunt acoperite de zăpadă.

(3)Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a)colectarea deşeurilor grosiere în europubele sau tomberoane;

b) golirea coşurilor de gunoi în saci de plastic, europubele sau tomberoane;

c) încărcarea deşeurilor din sacii de plastic, europubele sau tomberoane, în autogunoiere şi transportul zilnic al acestora la depozitul autorizat.

ART. 14 Răzuitul rigolelor

(1) Răzuitul rigolelor este o lucrare de necesitate determinată de cauze obiective, accidentale (ploi torenţiale ce favorizează transportul de aluviuni), avarii la reţelele subterane, lucrări de construcţii etc.

(2)Activitatea de răzuit rigole se execută pe toată durata anului, ori de câte ori este nevoie, exceptând sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zăpadă sau gheaţă.

(3) Răzuitul rigolelor constă în îndepărtarea noroiului, prafului sau a deşeurilor vegetale de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, în zona de autorizare, pe baza programelor solicitate de beneficiar.

(4) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) curăţatul rigolelor cu razul sau lopata;

b) curăţitul gurilor de scurgere;

c) strângerea în grămezi a noroiului, nisipului şi pământului sau prafului rezultat din răzuire;

d) încărcatul grămezilor în europubele;

e) golirea europubelelor în autogunoiere şi transportul zilnic al reziduurilor la depozitul s. Nișcani.

ART.15 Spălatul străzilor

(1) Lucrarea constă în spălatul suprafeţei străzilor, aleilor şi trotuarelor cu furtunul racordat la o cisternă sau hidranţi şi se efectuează numai în zilele în care temperatura minimă nu este inferioară valorii de 50 C.

(2) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranţii stradali sau la autocisternele care nu sunt prevăzute cu instalaţiile necesare să realizeze presiunea prescrisă, după executarea măturatului. Pentru a se obţine o calitate cât mai bună a acestei prestaţii se pot folosi soluţii speciale (detergenţi) şi utilaje dotate cu perii.

(3) Operaţiunea de spălare se execută în tot timpul anului, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete şi la o temperatură exterioară de cel puţin 5°C.

(4) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;

b) spălatul efectiv al carosabilului.

(5) Operaţiunea de spălare se execută atât pe partea carosabilă, cât şi pe trotuare, după terminarea operaţiei de măturare şi curăţare a rigolelor.

(6) Dacă indicele de confort termic depăşeşte pragul valoric de 75 de unităţi, operaţia de spălare sau stropire în anotimpul călduros, în intervalul orar 13.00-17.00, nu se execută.

(7) Pentru asigurarea condiţiilor prevăzute la alin. (6) şi pentru planificarea operaţiilor de stropire şi spălare, operatorul de salubrizare va întreprinde toate măsurile necesare ca în perioada de vară să cunoască valoarea indicelui de confort la ora 12.00 şi prognoza pentru perioada imediat următoare de două zile de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

(8) Operatorul are obligaţia să anunţe autoritatea administraţiei publice locale despre toate situaţiile în care este împiedicată realizarea operaţiilor de spălare, stropire sau măturare.

(9) Pentru realizarea operaţiunii de spălare se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al municipiului Buzău sau din apele de suprafaţă sau de adâncime, cu aprobarea autorităţii administraţiei publice locale, pe baza avizului sanitar.

(10) În cazul în care din considerente tehnico-economice nu se poate utiliza apa industrială, se poate folosi şi apă prelevată de la hidranţii stradali, cu acordul operatorului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(11) În toate situaţiile, alimentarea cu apă industrială sau potabilă se realizează pe baza unui contract încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(12) Substanţele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.

ART.16 Stropitul carosabilului

(1) Stropitul carosabilului se execută în perioada de la 1 aprilie până la 1 octombrie, perioadă ce poate fi modificată de autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de condiţiile meteorologice concrete şi se practică pe suprafeţele în prealabil salubrizate. Este interzisă efectuarea operaţiilor de stropire şi spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(2) Stropitul constă în dispersia apei pe suprafaţa carosabilului, pentru evitarea formării prafului şi crearea unui climat favorabil îmbunătăţirii gradului de confort şi igienă citadin.

(3) La executarea operaţiei de stropire se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

(4) Activitatea se desfăşoară pe întreagă suprafaţă indicată în anexa nr. 2

(5) Stropitul străzilor se efectuează ziua. Atunci când temperatura depăşeşte 30 C stropitul străzilor se efectuează de 2 ori /zi.

(6) Prestaţia constă în efectuarea următoarelor operaţiuni:

a) încărcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;

b) stropitul efectiv al carosabilului.

ART. 17 Colectare, transport şi depozitare deşeuri stradale

(1) Colectarea deşeurilor stradale se face numai în recipiente standardizate tip eurocontainere amplasate în număr suficient prin descărcarea acestora în mijloace de transport specializate tip autogunoiere.

(2) Recipienţii folosiţi pentru colectarea deşeurilor stradale vor fi standardizaţi şi puşi la dispoziţie de către operatorul de servicii publice, prin dotarea amplasamentelor din domeniul public, pe bază de contract de închiriere, comodat sau vânzare, după caz. Aceste amplasamente vor fi stabilite ca număr şi locaţie de executivul Consiliului Local al or. Călărași.

(3) Recipienţii vor fi menţinuţi în stare bună de funcţionare, inscripţionate corespunzător şi vor fi înlocuiţi la primele semne de pierdere a etanşeităţii funcţionalităţii ori a aspectului estetic potrivit actelor normative in vigoare.

(4) Sistemele de colectare a deşeurilor stradale utilizate în prezent sunt:

- în containere cu capacităţi de 3 mc;

- în eurocontainere cu capacităţi de 1,1 mc;

- în saci menajeri

(5) Numărul containerelor şi locul de amplasare al acestora sunt stabilite de executivul Consiliului Local al or. Călărași.

Operatorul trebuie să dispună de suficiente containere operaţionale de rezervă (min 20%) disponibile pentru a acoperi diversele solicitări ce vor surveni pe parcursul derulării contractului la nivelul întregului municipiu, iar acestea vor fi în stare bună de utilizare, vopsite şi inscripţionate cu numele societăţii prestatoare, precum şi cu avertizarea “PĂSTRAŢI CURĂŢENIA!”.

(6) Transportul deşeurilor stradale se face în autogunoiere, iar acestea vor fi încărcate astfel încât acestea să nu fie vizibile şi să nu existe posibilitatea împrăştierii lor în timpul transportului pe căile publice.

ART. 18 Prestarea activităţilor de măturat, spălat, stropit şi întreţinerea căilor publice se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

c) controlul calităţii serviciului prestat;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport al deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat şi stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

CAPITOLUL IV

Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare

Art. 19 Operatorul are obligaţia de a desfăşura activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţii de neutralizare , în condiţiile legii, în aria administrativ-teritorială a or. Călărași.

Cadavrele de animale de pe domeniul public se transportă de către operator în mijloace auto special destinate şi amenajate în acest scop care îndeplinesc condiţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate în termen de maximum două ore de la semnalarea existenţei acestora de către populaţie, reprezentanţi ai operatorilor economici sau instituţiilor publice, inclusiv în cazul autosesizării ca urmare a activităţii curente de salubrizare.Autovehiculele şi containerele destinate transportului cadavrelor de animale de pe domeniul public trebuie dezinfectate după fiecare transport în parte în locurile special amenajate pentru această operaţie.

Personalul trebuie să utilizeze echipament de protecţie şi să fie dotat cu mijloace corespunzătoare astfel încât să nu vină în contact direct cu animalele colectate. Personalul trebuie să aibă aviz medical prin care să se confirme că sunt îndeplinite condiţiile necesare, inclusiv vaccinarea, dacă este cazul, pentru prestarea acestei activităţi.

Se interzic abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare.

Operatorul de salubrizare are obligaţia să ţină o evidenţă referitoare la deşeurile de origine animală colectate, modul de transport, precum şi documente doveditoare cu privire la predarea acestor deşeuri la unitatea de ecarisaj, dacă nu realizează operaţia de neutralizare.

Toate documentele se arhivează şi se păstrează conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art.20. Consiliul local al or. Călărași, prin personalul imputernicit vor verifica permanent modul de efectuare a prestatiei, intocmind pv de receptie privind calitatea prestatiei(timp de raspuns la solicitare, locatia,tipul/starea cadavrului) si cantitatea de cadavre de animale colectate de pe domeniul public. In procesele verbale de receptie zilnice se va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor din partea cetatenilor.

Prestarea activităţilor de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi de predare a acestora unităţilor de ecarisaj se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) ridicarea cadavrelor de animale de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj în termen de două ore de la anunţare;

c) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarilor;

d) controlul calităţii serviciului prestat;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

g) prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea mijloacelor auto special amenajate şi dotate pentru efectuarea unor astfel de transporturi, în întreaga arie administrativ-teritorială încredinţată;

i) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în regulamentul serviciului de salubrizare;

j) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

ART. 21 Cantităţi de lucrări

- Se va salubriza întreaga suprafaţă cuprinsă în Anexa.

- Denumirea rigolilor, străzilor.

(2) Căile de circulaţie pe care se execută operaţiile de spălare, stropire şi răzuire a rigolei sunt cuprinse în anexă.

(3) Străzile pe care se realizează întreţinerea curăţeniei sunt prevăzute în anexă.

ART.22 Programul prestaţiei

(1) Programul prestaţiei este stabilit de beneficiar şi se regăseşte în graficul de lucrări aprobat în funcţie de condiţiile meteorologice existente.

ART. 23 Condiţii de calitate

(1)Domeniul public se consideră salubrizat când are un aspect salubru zilnic după efectuarea lucrărilor necesare enumerate mai jos cu o frecvenţă adecvată în acest scop prevăzută în graficele de lucrări, în funcţie de sezon şi de gradul de aglomeraţie urbană.

- măturat manual ;

- întreţinerea curăţeniei pe străzi şi trotuare;

- măturat mecanizat;

- curăţatul rigolelor prin răzuire manuală;

- curăţirea gurilor de scurgere;

- stropitul arterelor de circulaţie şi al aleilor;

- spălatul mecanizat al părţii carosabile şi al trotuarelor prin jet de apă de la autocisternă;

- spălatul manual cu furtunul montat la autocisternă;

- colectarea,încărcarea şi transportul reziduurilor rezultate după salubrizarea stradală, din coşurile şi din eurocontainerele stradale;

- curăţirea gurilor de scurgere.

ART. 24 Dotări cu personal utilaje

Operatorul îşi va dimensiona personalul, parcul de autospeciale, al echipamentelor pentru colectarea şi transportul deşeurilor stradale, în funcţie de volumul de lucrări estimate, având în vedere ca suprafeţele domeniului public cuprinse în programul de prestaţii să fie zilnic în stare de curăţenie prin exercitarea tuturor lucrărilor necesare-în funcţie de anotimp – în scopul obţinerii şi menţinerii calităţii cerute conform prevederilor prezentului capitol.

ART. 25 Tehnologii

Operatorul va organiza modul de efectuare a prestaţiei de salubrizare a domeniului public şi de transport al deşeurilor stradale, prin dotarea cu utilaje prin care să asigure funcţionarea serviciului la parametrii de calitate impuşi prin prezentul caiet de sarcini şi Regulamentul de salubrizare, anexe la contract.

ART.26 Verificări recepţii garanţii

(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestaţiei şi va întocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate privind cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantităţile de deşeuri

tradale transportate efectiv şi stabilite în baza bonului de cântărire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate să transporte astfel de deşeuri.

(2) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte un proces verbal de recepţie, semnat de ambele părţi, care cuprinde constatările din rapoartele zilnice şi, dacă este cazul, penalităţile aplicate concesionarului pentru deficienţele constatate.

ART.27. Activităţile conexe obligatorii, care se vor desfăşura pe bază de programe suplimentare, sunt următoarele:

a) încărcare şi transport a deşeurilor provenite din depozitări accidentale, salubrizarea digului de apărare al râpei, precum şi în urma unor fenomene meteorologice extreme (ex. crengi sau copaci doborâţi de furtuni) sau rezultate în urma unor accidente rutiere;

b) lucrări de montare/demontare, depozitare, întreţinere, salubrizare şi/sau reparare a următoarelor elemente: coşuri de gunoi, împrejmuiri pentru protecţia pietonilor şi a spaţiilor verzi, scenă pentru festivităţi, lăzi de material antiderapant, unelte necesare pentru activităţi specifice etc.;

c) greblatul frunzelor de pe suprafeţele indicate pe bază de comandă fermă din partea antreprenoruluii;

d) vidanjarea apelor pluviale pe bază de comandă fermă din partea concendentului;

e) amenajare şi/sau reabilitarea platformelor de depozitare a deşeurilor pe bază de comandă fermă din partea antreprenorului;

f) amenajare şi/sau reabilitarea locurilor de joacă pentru copii, pe bază de comandă fermă din partea antreprenorului.

CAP.V Condiţii de exploatare a activităţii de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice

A. Condiţii tehnice

ART.28 Operatorul trebuie să asigure prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice în regim de continuitate pentru toţi utilizatorii de pe raza or. Călărași, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice fiecărei activităţi.

ART.29 Toate maşinile şi utilajele din pregătirea tehnică a operatorului vor fi folosite în exclusivitate pentru realizarea prestaţiilor în or. Călărași. Utilajele destinate activităţilor de colectare şi de transport al deşeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de colectare, colectare, transport şi depozitare a deşeurilor municipale.

ART.30 Utilajele trebuie menţinute în stare optimă pentru a asigura desfăşurarea continuă a activităţii.

B. Obiective de exploatare

ART.31 Obiectivele pe care trebuie să le atingă operatorul prin prestarea activităţii de măturat, spălat, stropit, întreţinerea căilor publice, care face obiectul contractului sunt:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii vieţii şi eficienţa serviciilor de salubrizare;

b) promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

d) protecţia mediului înconjurător.

C. Obiectivele de ordin economic

(1) Serviciul public de salubrizare stradală va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract.

(2) Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestaţiei şi vor fi în conformitate cu prevederile legale.

D. Obiective de mediu

(1) Pe perioada derulării contractului de concesiune se vor respecta condiţiile impuse de avizul de mediu, dacă este cazul.

(2) Pe toată perioada derulării contractului de concesiune, operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu.

CAPITOLUL VI. Sarcinile APL Călărași

ART. 32 (1) Finanţarea investiţiilor se asigură din următoarele surse:

a) Fonduri proprii ale operatorului;

b) Credite bancare obţinute de operator;

c) Contribuţia de capital privat a operatorului;

d) Economii rezultate din dotarea cu echipamente performante;

e) Alte surse.

(2) Investiţiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de salubrizare se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului.

(3) Investiţiile străine în serviciile de salubrizare beneficiază de toate facilităţile legale în vigoare în momentul încheierii contractului.

(4) Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorului rămân în proprietatea acestuia pe perioada derulării şi la încetarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL VII Obligaţiile privind protecţia mediului

ART. 33 (1) Obligaţiile pe linie de protecţie a mediului atât cele care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare cât şi cele derivate din activităţile conexe serviciului sunt în sarcina operatorului.

(2) Operatorul trebuie să respecte obligaţiile privind protecţia mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubrizare stradală, precum şi din cele derivate din activităţile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor şi a parcului auto.

(3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acesta un program de conformare.

CAPITOLUI VIII. Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

ART. 34. - Încetarea delegării de gestiune se face în următoarele situaţii :

a) în cazul în care operatorului i se retrage licenţa sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

b) la expirarea duratei stabilite prin contractul, dacă părţile nu convin, prin simplu acord de voinţă, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului ;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către antreprenor, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina antreprenorului;

CAPITOLUL IX. Dispoziţii finale

ART.35. Prezentul caiet de sarcini se foloseşte împreună cu Regulamentul de salubrizare al orașului Călărași şi cu contractul de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare a or. Călărași.

Sef serviciu Ion Radu

ANEXA 1

Măturarea trotuarelor și drumurilor cu evacuarea deșeurilor, inclusiv evacuarea deșeurilor de pe platforme și degajarea urnelor stradale de gunoi cu înlocuirea pungilor :

|  | Str.Mihai Eminescu | 10000,00 m.p | 5 ori pe saptamâna (luni - vineri) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Str-la 2 Ștefan cel Mare și Sfînt – str.Sportivelor | 2400,00 m.p |  |
|  | Str-la 1 Ștefan cel Mare și Sfînt | 2600,00 m.p |  |
|  | Str.Ștefan cel Mare și Sfînt | 10500,00 m.p |  |
|  | Str.Bojole | 10500,00 m.p |  |
|  | Str.N.Testimițanu | 3040,00 m.p |  |
|  | Str.Alexei Mateevici | 4900,00 m.p |  |
|  | Str.Călărașilor | 6800,00 m.p |  |
|  | Str.M.Varlaam | 4700,00 m.p |  |
|  | Str.Tineretului | 1770,00 m.p |  |
|  | Str.Gavril Musicescu | 2700,00 m.p |  |
|  | Str.31 August 1989 | 2900,00 m.p |  |
|  | Str.Devizia 80 de Gardă | 1700,00 m.p |  |
|  | Str.Toma Ciorbă | 4200,00 m.p |  |
|  | Cartierul Bojole | 6500,00 m.p |  |
|  | Str.Birunței | 3060,00 m.p |  |
|  | Str.P.Halippa | 2400,00 m.p |  |
|  | Str.Daneză | 1100,00 m.p |  |
|  | Str.Alexandru cel Bun (R1) | 24000,00 m.p |  |
|  | Platforme | 25 unități |  |

ANEXA 2.1

Componenta lotului si frecventa serviciilor

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa/An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul Primăriei, str.M.Eminescu |
| 1.Alee (măturat) | mp | 3798 | 5 ori pe săptâmână; 5x52=260 Luni- vineri |
| 2.Gazon (tuns, cu evacuarea ierbii) | mp | 6685 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 3.Mobilizarea manuala a solului (săpat) | mp | 239 | 3 ori pe an: aprilie-mai, octombrie-noiembrie |
| 4.Rond flori (plantat) | mp | 239 | 100 bucăți |
| 5.Gard viu (tuns) | mp | 135 | 3ori pe an |
| 6.Arbori (tuns) | buc | 30 | 2ori pe an: aprilie, noiembrie |
| 7.Udat ronduri | mp | 72 | 4 ori pe lună: mai, iunie, iulie, august; Total 4x4=16 ori pe an. |
| 8.Trandafiri (îngropat, dezgropat, curățat) | buc | 250 | 2ori pe an: aprilie, octombrie |
| 9.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 6685 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 10.Curățat manual zăpada | mp | 3798 | după necesitate : ianuarie, februarie, martie, decembrie |
| 11.Tratarea cu erbicide | m.p | 200 | 2 ori pe an: mai, iulie |
| 12.Degajarea urnelor stradale de gunoi inclusiv schimbatul pungilor | Buc. | Toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |
| 13. Prășit ronduri de flori | m.p | 239 | 4 ori pe an Mai , iunie, iulie, august |

ANEXA 2.2

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul Aleea Domnitorilor, (Consiliul Raional Călărași), str.Biruinței |
| 1.Gazon (tuns, cu evacuarea ierbii) | mp | 3700 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necessitate daca iarba depaseste 15 cm h ) |
| 2.Gard viu (tuns, cu evacuarea deseurilor vegetale) | mp | 203 | 3ori pe an |
| 3.Arbori (tuns) | buc | 10 | 2ori pe an: aprilie, noiembrie |
| 4.Trandafiri (îngropat, dezgropat, curățat, săpat,prasit) | buc | 380 | 2ori pe an: aprilie, octombrie |
| 5.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 3700 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 6.Curățat manual zăpada | mp | 964 | după necesitate : ianuarie, februarie, martie, decembrie |
| 7.Degajarea urnelor stradale de gunoi inclusiv schimbatul pungilor | Buc. | Toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |
| 8. Măturat alee | mp | 150 | Luni-Vineri, ianuarie-decembrie |

ANEXA 2.3

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.Biruinței |
| Alee (măturat) | mp | 3210 | 5 ori pe săptâmână; 5 x 52=260 |
| Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 29302 | 2 ori pe lună :mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| Arbori (tuns) inclusiv evacuarea resturilor vegetale | buc | 100 | 2 ori pe an : aprilie, noiembrie |
| 4.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 29302 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 5.Curățat manual zăpada | mp | 3210 | După necesitate : ianuarie, februarie, martie, decembrie |
| 6. Degajarea urnelor stradale de gunoi inclusiv schimbatul pungilor | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.4

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.Bojole |
| 1.Alee (măturat) | mp | 805 | 5ori pe săptâmână; 5 x 52=260 |
| 2.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 32132 | 2 ori pe lună: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 3.Arbori (tuns) inclusiv evacuarea resturilor vegetale | buc | 150 | 2ori pe an: aprilie, noiembrie |
| 4.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere, inclusiv frunzele la necesitate | mp | 32132 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 5.Curățat manual zăpada | mp | 805 | după necesitate : ianuarie, februarie, martie, decembrie |
| 6. Degajarea urnelor stradale de gunoi inclusiv schimbatul pungilor | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.5

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.Bojole |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 6837 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necessitate daca iarba depaseste 15 cm h ) |
| 2.Arbori (tuns) inclusiv evacuarea resturilor vegetale | buc | 30 | ori pe an: aprilie, noiembrie |
| 3.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 6837 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |

ANEXA 2.6

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.Alexandru cel Bun 62-64 |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 4025 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Arbori (tuns) inclusiv evacuarea resturilor vegetale | buc | 15 | 2 ori pe an: aprilie, noiembrie |
| 3.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 4025 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 4.Curățirea rigolei de scurgere | m.l | 100 | La necesitate (min 2 ori pe an) |
| 5. Degajarea urnelor stradale de gunoi inclusive schimbatul pungilor | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.7

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.Alexei Mateevici |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 910 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 910 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.Curățirea rigolei de scurgere nr.1 | m.l | 56 | La necesitate (min 2 ori pe an) |
| 4.Curățirea rigolei de scurgere nr.2 | m.l | 100 | La necesitate (min 2 ori pe an) |

ANEXA 2.8

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.M.Eminescu 28A, str.P.Halippa |
| 1.Alee(măturat) | mp | 500 | 5 ori pe săptâmână; 5 x 52=260 |
| 2.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 400 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 3.Curățat teren, de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 400 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 4.Degajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.9

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Scuarul, str.Călărașilor |
| Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | mp | 4800 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | mp | 4800 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |

ANEXA 2.10

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, trotuar zona drumului, str.Călărașilor |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 2350 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necesitate dacă iarba depășeste 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 2350 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.Trotuar măturat | m.p | 350 | 5 ori pe săptâmână; 5 x 52=260 |

ANEXA 2.11

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, zona drumului R1, str.Al.cel Bun |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 14000 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2. Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 14000 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.Degajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |
| 4.Mobilizarea manuala a solului (săpat) zona cu trandafiri (interior cerc-gara auto) | mp | 100 | 3 ori pe an: aprilie-mai, octombrie-noiembrie |
| 5.Trandafiri (îngropat, dezgropat, curățat) | buc | 100 | 2ori pe an: aprilie, octombrie |
| 6. Prășit ronduri de flori | m.p | 100 | 4 ori pe an Mai , iunie, iulie, august |
| 7. Alee(maturat), scări aferent sediul Judecătorie | m.p | 150 | Luni-vineri |

ANEXA 2.12

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.N.Testimițanu, cerc Autogara |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 6870 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2. Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 6870 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |

ANEXA 2.13

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.Ștefan cel Mare |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 1300 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necessitate daca iarba depaseste 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 1300 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.14

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.Ștefan cel Mare |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 2800 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2. Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 2800 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.15

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.31 August 1989 |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 450 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necessitate daca iarba depaseste 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 450 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.16

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spatii verzi, str.Alexei Mateevici |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 1400 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 1400 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |

ANEXA 2.17

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spatii verzi, str.M.Varlaam |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 700 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depăsește 15 cm h ) |
| 2. Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 700 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |

ANEXA 2.18

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spatii verzi, str.Toma Ciorbă |
| 1.Curățatul arborilor de crengi și transportarea crengilor | arbori | 41 arbori | Aprilie, octombrie 2 ori pe an |
| 2.Evacuarea frunzelor |  | toate | Octombrie, Noiembrie la necesitate |

ANEXA 2.19

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, stradela Diaconaș-str.Bojole (Scările) |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 2560 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 2560 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.Măturat scări | m.p. | 1000 | 1 ori pe saptămână, total 1x52=52 ori |

ANEXA 2.20

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, scuarul Aleea Clasicilor |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea resturilor vegetale | m.p | 1100 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2. Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 1100 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.Prășit ronduri de flori | m.p | 120 | 5 ori pe an Mai , iunie, iulie, august, septembrie |
| 4.Mobilizarea manuală a solului (săpat) | mp | 120 | 3 ori pe an: aprilie-mai, octombrie-noiembrie |
| 5.Rond flori (plantat) | mp | 120 | 300 bucăți |
| 6.Gard viu (tuns) inclusiv evacuarea resturilor vegetale | mp | 50 | 5 ori pe an |
| 7.Udat ronduri | mp | 120 | 4 ori pe lună: mai, iunie, iulie, august; Total 4x4=16 ori pe an. |
| 8.Curățat manual zăpada | mp | 900 | după necesitate : ianuarie, februarie,martie, decembrie |
| 9.Alee (măturat) | mp | 900 | 1ori pe săptâmână; 5x52=260 ori Luni- vineri |
| 10.Degajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.21

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, scuarul str.Biruinței, str.Sportivelor |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 3200 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 3200 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.Măturat zona lingă izvor | m.p. | 100 | Luni-Vineri Ianuarie-Decembrie |
| 4.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.22

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.M.Eminescu, |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 2200 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depaseste 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 2200 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |
| 4.Trandafiri (îngropat, dezgropat, curățat) zonele (1.Orange, 2.Fidescu- Casa curată) | buc | Orange -50 Darvin- 70 Fidescu-170 Orient-240 | 2 ori pe an: aprilie, octombrie |
| 5.Mobilizarea manuala a solului (săpat) zonele cu trandafiri (1.Orange, darwin, 2.Fidescu- Casa curată 3.farmacia Orient) | mp | Orange -50 Darvin- 70 Fidescu-170 Orient-240 | 3 ori pe an: aprilie-mai, octombrie-noiembrie |
| 6.Gard viu (tuns) lângă fidescu centru | mp | 10 | 3ori pe an |
| 7. Prășit ronduri de flori | m.p | Orange -50 Darvin- 70 Fidescu-170 Orient-240 | 4 ori pe an Mai , iunie, iulie, august |

ANEXA 2.23

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.Bojole nr.1 |
| 1.Gazon (tuns) incluv evacuarea ierbii | m.p | 450 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (si la necessitate daca iarba depaseste 15 cm h ) |
| 2. Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 450 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |

ANEXA 2.24

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, str.Bojole, |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 5350 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 5350 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.25

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spații verzi, cartierul Bojole, |
| 1. Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 4420 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 4420 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 2.26

| Obiect | UM | Cantitate | Frecventa /An |
| --- | --- | --- | --- |
| Spatii verzi, str.M.Eminescu 35, |
| 1.Gazon (tuns) inclusiv evacuarea ierbii | m.p | 900 | 2 ori pe lună în următoarele luni: mai, iunie, iulie, august, septembrie (și la necesitate dacă iarba depășește 15 cm h ) |
| 2.Curățat teren de crengi și alte deșeuri menajere | m.p | 900 | 4 ori pe lună: Mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie Total 4x6= 24 ori pe an |
| 3.D egajarea urnelor stradale de gunoi | Buc. | toate | Ianuarie –Decembrie Luni –Vineri |

ANEXA 3.1

Întreținerea cimitirelor:

- Cimitirul orășenesc , str.Ștefan cel Mare și Sfînt

- Cimitirul orășenesc , str.M.Varlaam

- Cimitirul orășenesc , sectorul Vătămăneasa

Denumirea lucrărilor:

- Greablarea frunzelor de pe potecile și accese la morminte(la necesitate);

- Cositul ierbii(la necesitate);

- Curățatarea și taierea copacilor care prezintă pericol;

- Tăierea tufișurilor și arbuștilor;

- Evacuarea deșeurilor din cimitir;

- Transportarea deșeurilor.

Suprafața totală 15 000 m.p x 4 ori = 60 000,00 m.p.

- Cimitirul orășenesc , str.Ștefan cel Mare și Sfînt,

ANEXA 3.2

- Cimitirul orășenesc , str.M.Varlaam

ANEXA 3.3

- Cimitirul orășenesc , sectorul Vătămăneasa

ANEXA 4

Procurarea a 5000  saci de culoare neagră de politilena la volumul 120,0 litri pentru pubele de pe străzi, scuare.